### ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС 					ТКП 244-2010 (02260)

### УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

Спирт этиловый

Порядок нормирования расхода, приемки,

хранения, отпуска, транспортирования и организации учета

Спiрт этылавы

Парадак нармiравання расходу, прыемкi,

захоўвання, водпуску, транспартавання i арганiзацыi ўлiку

Издание официальное

Министерство промышленности

Республики Беларусь

#### Минск

УДК 661.515:62-631.4 (083.74)                     МКС 71.080.60                                       КП

Ключевые слова: спирт этиловый, спиртосодержащие смеси, водно-спиртовые растворы, нормирование расхода, порядок учета спирта, хранение, инвентаризация.

### Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН  Научно-инновационным республиканским унитарным предприятием

“ПРОМСТАНДАРТ” (УП “ПРОМСТАНДАРТ”)

ВНЕСЕН  Управлением контроля, методологии качества и организационного обеспечения          Министерства промышленности Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от ___________ № _________

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой ОСТ 4 ГО.050.226-84)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен,           тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства         промышленности Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

| 1 | Область применения …………………………………………………………………………….…... | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ………………………………………………………………………………… | 1 |
| 3 | Общие положения ……………………………………………………………………………………. | 1 |
| 4 | Порядок отпуска спирта потребителям со склада поставщика, транспортировки и приемки его на склад получателя ……………………………………………………………………… | 3 |
| 5 | Порядок учета и отпуска спирта, расходуемого на производственные, лабораторные и другие нужды ………………………………………………………………………………………….. | 6 |
| 6 | Порядок хранения спирта …………………………………………………………………………… | 7 |
| 7 | Порядок инвентаризации спирта и оценка ее результатов …………………………………… | 8 |
| 8 | Сбор и учет отработанных спиртосодержащих смесей ……………………………………….. | 9 |
| 9 | Меры пожарной безопасности в местах хранения спирта ……………………………………. | 10 |
| 10 | Нормирование расхода этилового спирта ………………………………………………………. | 10 |
|  | Приложение А (справочное) Поправки на объемное расширение железных мерников 1-го класса при измерении объемов спирта (в процентах к объему спирта, определенному по номинальной вместимости мерников) ………………… | 14 |
|  | Приложение Б (справочное) Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора … | 15 |
|  | Приложение В (справочное) Множители для определения объема этилового спирта при плюс 20 ºС, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора, в зависимости от температуры ….…………………………………………. | 23 |
|  | Приложение Г (справочное) Объем спирта при плюс 20 ºС, содержащегося в 1 кг водно-спиртового раствора в зависимости от содержания спирта в растворе в процентах (по объему) при температуре плюс 20 ºС ……………………….. | 26 |
|  | Приложение Д (обязательное) Форма приходного ордера …………………………………… | 27 |
|  | Примечание Е (рекомендуемое) Форма журнала учета отмеров спирта ………………… | 28 |
|  | Приложение Ж (обязательное) Форма акта о приемке материалов ……………………… | 29 |
|  | Приложение К (обязательное) Форма лимитно-заборной карты …………………………... | 31 |
|  | Приложение Л (обязательное) Форма требования …………………………………………… | 32 |
|  | Приложение М (обязательное) Форма карточки складского учета ………………………… | 33 |
|  | Приложение Н (обязательное) Форма ведомости оперативного учета и использования этилового спирта на проведение ремонта, обслуживание приборов, оборудования и прочие нужды ………………………………………………….. | 34 |
|  | Приложение П (обязательное) Формы отчетов о расходе этилового спирта ……………. | 35 |
|  | Приложение Р (рекомендуемое) Форма акта инвентаризации …………………………….. | 37 |
|  | Приложение С (обязательное) Форма накладной на внутреннее перемещение материалов ……………………………………………………………………………… | 38 |
|  | Приложение Т (справочное) Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции……………………………………………………………………… | 39 |
|  | Приложение У (рекомендуемое) Форма ведомости расчета удельных норм расхода этилового спирта на технологические операции ……………………………. | 49 |
|  | Приложение Ф (справочное) Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта на проведение химических анализов ………………. | 50 |
|  | Приложение Х (рекомендуемое) Форма ведомости удельных норм расхода технического этилового ректификованного спирта на проведение химических анализов ……………………………………………………………………………. | 57 |
|  | Приложение Ц (справочное) Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте приборов и оборудования …………………………………. | 58 |
|  | Приложение Ш (рекомендуемое) Форма ведомости удельных норм расхода этилового спирта при эксплуатации приборов и оборудования ………………………. | 81 |
|  | Приложение Э (обязательное) Нормы расхода этилового спирта и спиртосодержащих жидкостей на эксплуатацию и ремонт автомобилей ……………………….. | 82 |
|  | Библиография …………………………………………………………………………………………. | 85 |

###### ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

Спирт этиловый

Порядок нормирования расхода, приемки,

хранения, отпуска, транспортирования и организации учета

Спiрт этылавы

Парадак нармiравання расходу, прыемкi,

захоўвання, водпуску, транспартавання i арганiзацыi ўлiку

Ethyl alcohol

Order of fixing of consumption, reception,

storage, distribution, transporting and organization of registration

Дата введения 2010−07−01

# 1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает единый порядок приемки, хранения, отпуска и транспортирования этилового спирта, единой методологии учета в организациях, обеспечения своевременного и правильного документального отражения всех операций по поступлению и отпуску этилового спирта, создания условий для контроля за сохранностью этилового спирта в местах хранения, в процессе транспортирования и при использовании, обеспечения оперативного контроля за соблюдением установленных норм расхода спирта в организации.

Положения настоящего технического кодекса распространяются на организации, входящие в систему Министерства промышленности Республики Беларусь, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее ТНПА):

СТБ 1334-2003 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 131-67 Спирт этиловый-сырец. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3639-79 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия

ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия

ГОСТ 13844-68 Мерники металлические технические. Методы и средства поверки

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатанные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены, без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Общие положения

3.1 Порядок выдачи нарядов на отпуск этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, этилового ректификованного технического спирта и этилового  денатурированного  спирта,  получаемого   из

______________________________________________________________________________________________________________

Издание официальное

пищевого или непищевого сырья, приостановления, возобновления и аннулирования этих нарядов регулируется [1], [2], [3], [4], [5].

3.2 Учет спирта осуществляется в объемных единицах – декалитрах безводного спирта при температуре плюс 20 ºС, за исключением сивушного масла, учет которого ведется в декалитрах при температуре плюс 20 ºС, с точностью  до одной сотой  декалитра. Тысячные  доли  декалитра менее  0,005  не

учитываются, 0,005 и более принимаются за одну сотую декалитра.

В зависимости от количества единовременного принимаемого и отпускаемого спирта для применения по назначению, предусмотренному технической документацией, допускается осуществлять учет спирта в массовом измерении – в килограммах – с обязательным последующим пересчетом в декалитры безводного спирта.

Форма учета принимаемого и отпускаемого спирта в объемных единицах или массовом измерении устанавливается в организации с учетом особенностей его получателя.

3.3 При приемке и отпуске спирта подлежат определению: объем водно-спиртового раствора, содержание спирта в объемных процентах (крепость), объем содержащегося в нем безводного спирта.

Для измерения объема спирта используются металлические технические мерники 1 класса вместимости от 0,5 до 5000 дал, соответствующие требованиям ГОСТ 13844 и лабораторная стеклянная мерная посуда 2 класса, соответствующая требованиям ГОСТ 1770.

При приемке спирта от поставщика допускается использовать средства измерения, включённые в Государственный реестр средств измерения Республики Беларусь или прошедшие метрологическую аттестацию:

- для измерения объема спирта – средства измерения объема с погрешностью не более 0,2 %;

- для измерения объемной доли спирта в водно-спиртовых растворах в объемных процентах – стеклянный спиртомер (или ареометр для спирта);

- для измерения температуры спирта – специальные термометры с точностью до плюс 20 °С.

Мерники должны иметь действующее свидетельство об их поверке, выдаваемое в порядке, установленном законодательством.

Примечание – Мерники сохраняют присвоенную им точность при температуре (20 ± 10) ºС. При отличающейся температуре следует использовать коэффициент объемного расширения материала, из которого изготовлен мерник (приложение А) и определять действительный объем спирта по формуле:

V = V20 + V20 (t-20)·β,						(3.1)

где V – вместимость мерника при температуре измерения t;

V20 – вместимость мерника при температуре плюс 20 ºС;

β – коэффициент объемного расширения материала, из которого изготовлен мерник.

3.4 Объемную долю спирта в водно-спиртовых растворах в объемных процентах (крепость) определяют стеклянным спиртомером в соответствии с ГОСТ 3639.

Температура спирта определяется специальными термометрами с точностью до плюс 0,5 ºС.

3.5 Объем безводного спирта в водно-спиртовом растворе определяют с помощью специальных таблиц:

- таблица Б.1 "Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора";

- таблица В.1 "Множители для определения объема этилового спирта при плюс 20 ºС, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора, в зависимости от температуры";

- таблица Г.1 "Объем спирта при плюс 20 ºС, содержащегося в 1 кг водно-спиртового раствора в зависимости от содержания спирта в растворе в процентах (по объему) при температуре плюс 20 ºС",

приведенных в [6]. Выписки из этих таблиц приведены соответственно в приложениях Б, В, Г.

Таблицы устанавливают соотношения между температурой водно-спиртового раствора, содержанием в нем спирта и показаниями спиртомера. Если по таблицам необходимо определить объемное содержание спирта в растворе, значение которого является промежуточным между указанными в таблице, следует производить линейное интерполирование. При этом промежуточные вычисления выполняют с числом знаков на один больше, чем приведено в таблицах. Окончательный результат вычисления должен быть округлен до количества знаков, данных в таблицах.

3.6 Спирт учитывается организацией в количестве, фактически установленном при приемке актом об отгрузке и приемке спирта и передаче его в спиртохранилище по форме, установленной законодательством.

3.7 Для учета спирта применяются отраслевые и типовые унифицированные формы учета, специализированная форма товарно-транспортной накладной ТТН-1 (спирт), утверждаемая Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Первичные документы составляются и оформляются в момент совершения операции со спиртом либо, если это невозможно, непосредственно после ее окончания, и должны содержать достоверные данные и быть оформлены в установленном порядке.

3.8 Производственные цеха, лаборатории и другие подразделения, потребляющие этиловый спирт в процессе производства, должны вести ежедневный учет его поступления и расхода.

Спирт, потребляемый на проведение ремонта, обслуживание приборов, оборудования и прочие нужды, учитывают по факту использования.

3.9 Ежемесячно материально ответственными лицами организации составляется и представляется в бухгалтерию организации отчет о движении спирта, в котором указываются остаток спирта на начало месяца, поступление и расход спирта за месяц, остаток спирта на конец месяца. Остатки спирта на начало и конец месяца указываются по результатам проверки наличия спирта, оформленным актом проверки наличия спирта.

3.10 Списание потерь спирта при хранении и транспортировке в пределах норм естественной убыли производится по распоряжению руководителя организации.

Предельно допустимые потери спирта при хранении и транспортировке определяют по [7].

Нормы естественной убыли применяют лишь в случаях выявления фактических потерь спирта при хранении, перемещениях и транспортировке. Запрещается списывать спирт до установления факта его недостачи. Стоимость фактически выявленных недостач спирта при хранении и транспортировке сверх установленных норм естественной убыли, а также убытки от порчи спирта взыскиваются с виновных лиц, а когда конкретные виновники недостач и порчи не установлены, спирт может быть списан с баланса в установленном порядке.

3.11 Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего или испорченного спирта (всех сортов и видов) производится по прейскуранту розничной цены питьевого спирта – ректификата.

3.12 Для определения норм расхода этилового спирта на технологические нужды, проведение химических анализов, на эксплуатационные нужды приборов и оборудования и гигиенические нужды следует руководствоваться положениями настоящего технического кодекса или паспортными данными на конкретный прибор или оборудование.

3.13 Все операции по поступлению, отпуску и списанию спирта оформляются документами, составленными по формам, предусмотренным настоящим техническим кодексом или в порядке, установленном законодательством.

4 Порядок отпуска спирта потребителям со склада поставщика, транспортировки

и приемки его на склад получателя

4.1 Отпуск спирта поставщики производят при наличии у получателя наряда и надлежащим образом оформленной доверенности на его получение.

Запрещается отпуск спирта:

- без наряда, оформленного в установленном порядке, за исключением случаев, установленных законодательством;

- сверх количества, указанного в наряде;

- по истечении срока действия наряда.

4.2 Отпуск спирта производится полными мерниками, прошедшими в установленные сроки Государственную проверку и имеющими пломбы или клейма государственного поверителя, а также свидетельство о допуске мерников к эксплуатации.

Отпуск спирта неполными мерниками допускается лишь при последнем отмере. Частичные сливы и доливы мерника запрещаются.

4.3 По окончании последнего отмера и разлива спирта по бочкам подсчитывают общее количество литров (с одним десятичным знаком) и определяют среднюю температуру с точностью до 0,5 ºС.

4.4 После отпуска спирта каждая единица тары в местах возможного доступа к спирту пломбируется поставщиком либо материально ответственным лицом получателя.

4.5 Проба спирта для определения его крепости отбирается из каждого мерника, общее количество отобранных проб должно быть не менее 1 л. Слитые в одну чистую стеклянную посуду пробы образуют среднюю пробу.

По отобранной, тщательно перемешанной пробе спирта, производят определение его крепости в соответствии с ГОСТ 3639.

На отпущенное количество спирта составляют сопроводительный документ по форме, принятой в учете поставщика. Количество отпущенного спирта показывают в сопроводительном документе в объемных литрах водно-спиртового раствора и безводном исчислении с приведением всех данных, на основании которых исчислены эти количества.

Отпуск спирта оформляется также специализированной товарно-транспортной накладной ТТН-1 (спирт) при транспортировке спирта автотранспортом или транспортной железнодорожной накладной – при транспортировке спирта по железной дороге.

Каждая партия спирта, отпускаемая производителем получателю, должна сопровождаться документом о качестве, выдаваемом производственной лабораторией организации.

После анализа проба сливается в тару получателя и учитывается в общем количестве отпущенного спирта.

По требованию получателя после определения крепости отобранная проба спирта может быть слита в две поллитровые бутылки с отметкой об этом в сопроводительном документе поставщика.

Проба опечатывается или опломбируется поставщиком. Горловина каждой бутылки должна быть обернута куском материи, обвязана шпагатом, концы которого скреплены пломбами или сургучной печатью на картонной или деревянной пластинке с прошнурованной этикеткой.

На этикетке со средней пробой указывают: поставщика, получателя, наименование спирта, ТНПА, крепость, количество спирта в партии, от которой отобрана проба, дату отпуска спирта и номер сопроводительного документа, фамилию и подпись отпустившего и получившего спирт. Проба хранится у получателя до использования полученной партии спирта, но не более двух месяцев.

4.6 Спирт наливается в тару получателя (автоцистерны, железные бочки, бидоны, бутылки), которая должна быть исправной и чистой.

Спирт в количестве не более 500 дал единовременно допустимо транспортировать в стальных бочках по ГОСТ 13950, ГОСТ 6247, не более 10 дал – в металлических флягах по ГОСТ 5037, не более  5 дал – в бутылках по ГОСТ 10117.1

Перевозка спирта в стальной оцинкованной или алюминиевой таре, а также в таре из полимерных материалов не допускается.

Железные бочки должны иметь металлические пробки с прочной резьбой и приспособления для наложения пломб. На бочки должны быть нанесены масляной краской трафареты с указанием владельца, номера бочки, вместимости, массы, даты измерения, а также надпись "Огнеопасно".

Объем спирта, налитого в каждую бочку определяют по показаниям мерника.

При транспортировке, бочки следует размещать пробками вверх, а под бочки подкладывать подкладки, чтобы обеспечить их неподвижность в пути.

Бутылки со спиртом помещают в ящики по ГОСТ 10131, ГОСТ 13513 или иную аналогичную тару.

Спирт перевозится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими для данного вида транспорта.

4.7 Ответственность за принятое количество спирта и за сохранность его при транспортировке до склада потребителя несет материально-ответственное лицо, получившее спирт, до момента сдачи на склад получателя. Это лицо следит за тем, чтобы в пути не было утечки спирта и принимает меры, обеспечивающие сохранность пломб (печатей).

4.8 Приемка спирта, доставленного на склад получателя, производится заведующим складом (кладовщиком) при обязательном участии представителя производственной лаборатории или другого компетентного лица, специально уполномоченного руководителем организации и наравне с заведующим складом (кладовщиком), несущего ответственность за правильность определения температуры, крепости и количества безводного спирта.

4.9 Приемщики спирта обязаны осмотреть и проверить тару и состояние на ней пломб (печатей).

Если спирт доставлен в исправной таре с неповрежденными пломбами, то заведующий складом (кладовщик) в присутствии представителя производственной лаборатории производит приемку спирта через спиртоприемные мерники, затем они совместно определяют крепость, температуру и исчисляют количество безводного спирта.

По окончании приемки оформляют приходный ордер по форме № М-4п в соответствии с приложением Д, в котором кроме реквизитов, предусмотренных формой, приводят все данные, на основании которых исчислено количество безводного спирта: объем доставленного водно-спиртового раствора, поправка на объемное расширение мерника, объем спирта с учетом поправки, средняя температура спирта в мерниках, погружение спиртомера, множитель объемного содержания безводного спирта. Приходный ордер подписывают заведующий складом (кладовщик), представитель производственной лаборатории, работник, доставивший груз.

В сопроводительном документе производят соответствующую запись о неисправности тары и недостаче спирта.

4.10 Отдельные отмеры (отвесы) спирта при его приемке на складе получателя и отпуске потребителям записываются в журнал учета отмеров спирта по форме, приведенной в приложении Е, в котором должны быть заполнены следующие графы: наименование и номер документа, по которому доставлен (отпущен) спирт, должность и фамилия лица, доставившего (получившего) спирт, номера мерников и температура спирта в них при каждом отмере, объем водно-спиртового раствора.

По окончании приемки (отпуска) спирта в журнале заполняют итоговые показатели, на основании которых исчислено количество безводного спирта. Журнал подписывают заведующий складом (кладовщик), работник, доставивший (получивший) спирт, и представитель производственной лаборатории.

4.11 В случае доставки спирта в таре с нарушенными пломбами (печатями), а также при обнаружении недостачи спирта кроме приходного ордера на доставленную партию составляется акт по форме № М-7п в соответствии с приложением Ж. В акте помимо реквизитов, предусмотренных формой в разделе "Другие данные", описывается состояние пломб (печатей), их количество и места наложения, рисунок оттиска, а также все показатели, на основании которых исчислена недостача спирта.

Разница между количеством безводного спирта, полученного на складе поставщика, и количеством, принятом на складе получателя, является сверхнормативной потерей, стоимость которой взыскивается с материально ответственного лица, доставившего груз, по прейскурантной розничной цене питьевого спирта-ректификата.

4.12 Организациям, которые складской и бухгалтерский учет спирта ведут в массовом исчислении водно-спиртового раствора и литрах безводного спирта, доставленный спирт необходимо взвесить и произвести перерасчет в литры безводного спирта.

4.13 Приемка спирта, доставленного в железнодорожной цистерне, производится следующим образом:

- для приемки спирта, доставленного в цистерне по железной дороге, руководителем организации-получателя создается комиссия с обязательным участием материально-ответственного за сохранность принимаемого спирта лица, представителя производственной лаборатории, уполномоченного представителя незаинтересованной организации и представителя железной дороги;

- к железнодорожной накладной поставщик обязан приложить сертификат на каждую цистерну, второй экземпляр сертификата прилагается к платежному требованию;

- комиссия проверяет техническую исправность цистерн и состояние пломб, наложенных грузоотправителем;

- при исправности цистерны и пломб комиссия снимает пломбы замеряет высоту налива цистерны специальной стандартной линейкой (недолив спирта ниже или перелив выше линии, нанесенной на внутреннюю поверхность колпака цистерны, допускается не более чем на 5 см, а при перевозке по дорогам Закавказья и Средней Азии – от 10 до 15 см ниже установленного уровня); затем определяется температура спирта в цистерне и его крепость; в случае несоответствия крепости спирта в цистерне, указанной в железнодорожной накладной и сертификате, или в случае доставки спирта, не отвечающего требованиям ТНПА (по цвету, запаху и другим показателям), отбирается проба;

- проба отбирается в количестве двух поллитровых бутылок и опечатывается комиссией, принимавшей спирт, аналогично порядку, указанному в 4.5; на этикетке дополнительно указывают номер удостоверения и качество спирта, номер железнодорожной накладной и номер сопроводительного документа;

- в случае доставки спирта в неисправной цистерне или с нарушенной пломбой на крышке люка цистерны приемка спирта от железной дороги проводится комиссией грузополучателя в порядке, указанном в 4.12, при участии начальника или заместителя начальника станции и весовщика;

- комиссия составляет коммерческий акт о сдаче-приемке спирта. В акте указывают высоту недолива, высоту колпака, температуру и крепость спирта в цистерне; в случае обнаружения пониженной крепости доставленного спирта отбирают две пробы по одному литру каждая, которые опломбировываются или опечатываются сургучной печатью станции назначения. Одна проба передается на анализ и экспертизу в нейтральную лабораторию по указанию железной дороги, а другая хранится у получателя в качестве контрольной; этикетки на бутылках оформляются аналогично порядку, указанному в 4.5; но вместо даты налива указывается дата слива;

- пробы, которые отобраны при приемке спирта, поступившего в железнодорожной цистерне, передаются по накладным в лабораторию получателя, где должен вестись учет проб в специальном журнале, в котором отмечается также и сдача этих проб на склад хранения спирта при отсутствии надобности в их хранении;

- пробы спирта с надлежащими печатями или пломбами должны храниться получателем в течение двух месяцев на случай арбитражного анализа. Учет проб спирта ведется по их количеству и содержанию безводного спирта;

- приемка спирта оформляется приходным ордером и составлением акта по форме № М-7п в соответствии с приложением Ж; при описании состояния пломб следует обязательно указывать их количество, рисунок оттисков и места наложения; все показатели, на основании которых определено количество безводного спирта, записываются в акт из журнала учета отмеров спирта;

- получатель высылает один экземпляр акта отправителю и один – вышестоящей организации отправителя, а по спирту, получаемому по импорту, - еще по одному экземпляру Министерству внешней торговли и плательщику (при централизованных расчетах);

- при получении коммерческого акта грузополучатель составляет расчет недостачи спирта, доставленного в железнодорожной цистерне, и в соответствии с этим расчетом предъявляет претензию в установленные сроки к управлению железной дороги;

- при получении цистерны со спиртом в исправном состоянии и с ненарушенными пломбами на люке цистерны получатель принимает на свой счет потери спирта в пути по железной дороге, а также потери при перекачках и перевозках, производимых получателем, в пределах норм естественной убыли;

- потери спирта, исчисленные отправителем при наливе цистерны, относятся на отправителя; получатель проверяет правильность этих расчетов;

- в случае сверхнормативной недостачи спирта получатель предъявляет претензию к поставщику одновременно с высылкой ему акта о недостаче, но не позднее, чем через пять дней после приемки спирта;

- при получении спирта, качество которого не соответствует сопроводительным документам, комиссия составляет акт по форме № М-7п в соответствии с приложением Ж; в акте кроме реквизитов, предусмотренных формой, комиссия характеризует качество доставленного спирта по показателям, предусмотренным соответствующим ТНПА; до удовлетворения претензии получатель обязан сохранить пломбы отправителя, снятые с железнодорожной цистерны.

5 Порядок учета и отпуска спирта, расходуемого на производственные,

лабораторные и другие нужды

5.1 Отпуск спирта на технологические операции, проведение химических анализов, эксплуатационные нужды приборов и оборудования и другие нужды в организациях производится по нормам расхода этилового спирта.

Отдел снабжения (управление, бюро и т.п.) организации должен производить выдачу спирта подразделениям только при наличии утвержденных норм расхода и в строгом соответствии с ними.

5.2 Расчет потребности спирта для производства работ также производят по вышеуказанным нормам, а при отсутствии норм на отдельные виды работ составляют временные индивидуальные нормы, которые утверждает технический директор (главный инженер) организации с последующим утверждением министерством в установленном порядке.

Составление временных индивидуальных норм возлагается на главного технолога или другое ответственное лицо, назначенное приказом руководителя организации.

Необходимость применения спирта должна подтверждаться техническими документами по эксплуатации приборов и оборудования.

Нормы расхода на единицу работы (операции) доводятся до структурных подразделений (цехов, отделов, лабораторий) главным технологом или другим лицом, уполномоченным руководителем организации.

5.3 Расчет потребности спирта для производства работ производится отделом снабжения ежемесячно по каждому потребителю. Для подтверждения планируемых объемов работ расчеты визируются планово-экономическим отделом (ПЭО) или другими службами, уполномоченными руководителем организации.

5.4 Отдел снабжения (управление, бюро и т.п.) на основании расчета выписывает лимитно-заборные карты по форме № СП-1 в соответствии с приложением К на месячную потребность спирта. Первый экземпляр карты до начала месяца вручается складу-поставщику, а второй – потребителю.

Подразделения, потребляющие спирт в разовом порядке (получающие его для производственных нужд один или два раза в месяц) вместо лимитно-заборной карты могут выписывать требования по форме требования № М-10п в соответствии с приложением Л. Лимитно-заборные карты и требования на отпуск спирта подписывает начальник отдела снабжения (управление, бюро и т.п.).

5.5 Лимиты на отпуск спирта отдел снабжения (управление, бюро и т.п.) ежемесячно корректирует на остаток неиспользованного спирта в подразделениях на конец предыдущего отчетного периода.

В технически обоснованных случаях, когда спирт используется на ремонтно-эксплуатационные нужды или лабораторные работы, допускается лимиты на отпуск спирта корректировать по системе, принятой в организации.

5.6 Сверхлимитный отпуск спирта и замена одного вида другим оформляется выпиской специального требования. К сверхлимитному отпуску спирта относится дополнительный отпуск на перевыполнение производственной программы, на покрытие потерь от брака, порчи, перерасхода.

Сверхлимитный отпуск и замена одного вида спирта другим допускается только по разрешению руководителя организации или технического директора (главного инженера).

Документы на сверхлимитный отпуск и замену одного вида другим предварительно представляют на согласование главному бухгалтеру организации или другому уполномоченному лицу.

5.7 Отпуск спирта производственным подразделениям осуществляет заведующий складом (кладовщик).

5.8 Списки лиц, имеющих право получать спирт со склада, утверждает руководитель организации и с образцами их подписей передает на склад и в бухгалтерию.

5.9 Заведующий складом (кладовщик) ведет ежедневный количественный учет спирта в безводном исчислении на карточке складского учета по форме № М-12п в соответствии с приложением М, по каждому отдельному виду и сорту спирта в пределах места хранения. Правильность записей в карточках ежемесячно сверяют с данными бухгалтерского учета.

5.10 Выдача спирта из цеховых мест хранения в производство (мастерам, бригадирам и другим материально ответственным лицам) должна производиться по утвержденным нормам, как правило, в количествах, соответствующих сменной потребности.

5.11 Выдача спирта оформляется лимитно-заборной картой по форме № СП-1 в соответствии с приложением К, которая составляется в двух экземплярах лицом, уполномоченным руководителем цеха, отдела, лаборатории. Один экземпляр карты передают работнику подразделения, который отпускает спирт из цеховых мест хранения, а второй – получателю.

5.12 Ежедневный объем работ, выполняемый участком (бригадой), фактический расход спирта, расход спирта по нормам на фактически выполненный объем работ, его остатки на начало и конец дня записывается мастером (бригадиром) или другим уполномоченным лицом ежедневно в ведомость учета движения, использования этилового спирта на проведение ремонта, обслуживание приборов, оборудования и прочие нужды по форме СП-6 в соответствии с приложением Н. Такая ведомость составляется отдельно на каждый вид применяемого спирта.

Эта ведомость служит для учета движения спирта на рабочих местах в подотчете мастера (бригадира) или других материально ответственных лиц и является документом для ежедневного и месячного анализа использования спирта в производстве.

Контроль за своевременным и правильным ведением этих ведомостей возлагается на руководителя подразделения, использующего спирт, или других уполномоченных лиц.

5.13 Выдачу спирта следует производить с учетом неиспользованного остатка за предыдущий день.

5.14 Ежедневный учет спирта в цеховых местах хранения ведет на карточках складского учета по форме М-12п в соответствии с приложением М, непосредственно материально ответственное лицо.

Приход спирта записывают в карточку из лимитно-заборных карт или требований, по которым спирт получен с центрального базисного склада, расход – из лимитно-заборных карт и требований, по которым спирт выдан в производство.

При использовании ведомости учета движения, использования этилового спирта на проведение ремонта, обслуживание приборов, оборудования и прочие нужды по форме СП-6 в соответствии с приложением Н лимитно-заборные карты внутри подразделения не используются.

5.15 По окончании месяца на основании ведомостей оперативного учета использования этилового спирта и карточек складского учета руководители цехов, отделов лабораторий должны представить месячный отчет о расходе спирта по формам СП-4 и/или СП-5 в соответствии с приложением П. В отчете указывают остатки спирта на начало и конец месяца, поступление и расход за месяц, сопоставляют фактический расход спирта с нормативным и делают вывод об отклонениях (экономия, перерасход).

5.16 Оформленный отчет передается в бухгалтерию в установленные сроки. К отчетам прилагают ведомости учета движения и использования этилового спирта.

Израсходованное количество спирта с подотчета цеха, отдела, лаборатории списывает бухгалтерия организации на основании отчета подразделения.

При наличии перерасхода спирта бухгалтерия принимает отчет лишь после представления руководителем подразделения письменного объяснения с указанием причин и виновников перерасхода и соответствующего решения технического директора (главного инженера) организации на списание с учетом допущенного перерасхода.

# 6 Порядок хранения спирта

6.1 Спирт должен храниться в стальных резервуарах различной вместимости и формы с обязательным условием возможности измерения в них наличия спирта по объему.

Хранение спирта допускается в таре, использующейся для транспортировки (см. п. 4.6).

Бочки, фляги, бутылки должны быть закупорены пробками, опломбированы или опечатаны организацией.

6.2 Закрытые помещения для хранения спирта должны удовлетворять следующим условиям:

- размеры помещения должны быть достаточными для хранения в нем максимального переходящего запаса спирта и установки мерников;

- к каждому резервуару должен быть обеспечен свободный со всех сторон доступ для его осмотра;

- на складе устанавливаются лестницы для отбора проб и замера уровня спирта в резервуарах;

- пол, стены, порог склада должны быть оцементированы с железнением на высоту не менее       25 см;

- двери должны быть железные, с прочными запорами и замками, окна с железными решетками.

6.3 В спиртохранилище к каждому резервуару должен быть обеспечен свободный со всех сторон доступ для его осмотра с возможностью установки лестниц и площадок для работы на крышке резервуара.

6.4 Резервуар должен быть градуирован с точностью до ± 0,5 %.

Градуировка стационарных резервуаров и спиртоприемников для хранения спирта производится комиссией организации (в случае градуировки резервуаров вместимостью более 300 м3 – привлечением специализированной организации) не реже одного раза в четыре года и незамедлительно – при обнаружении усадки, любого вида деформации или после проведения ремонта резервуаров.

Определение полной вместимости бочек, фляг и бутылок проводится комиссией организации в соответствии с действующими стандартами один раз в три года.

Градуировка резервуаров осуществляется по методикам, разработанным в установленном законодательством порядке.

6.5 Для исчисления предельно допустимых норм потерь спирта при его хранении должна быть определена площадь (зеркало) испарения спирта в резервуаре.

6.6 На резервуаре должны быть люки для его очистки и лючки для опускания рулетки с лотом (метроштока) и отбора проб.

Крышки люка резервуара должны устанавливаться на резиновой прокладке и всегда быть плотно закрытыми.

Все люки, воздушники, фланцевые соединения и краны резервуаров, установленных на открытых площадках, должны быть опломбированы организацией.

6.7 Резервуары, цистерны или бочки в весенне-летний период должны заполняться спиртом не более чем на 95 % вместимости, а в осенне-зимний период – не более чем на 97 % вместимости.

6.8 В спиртохранилище запрещается хранить посторонние предметы и материалы. Запрещается также посещать спиртохранилище посторонним лицам.

6.9 При уходе со склада заведующий складом (кладовщик) обязан запирать его, а при уходе с территории организации и по окончании рабочего дня, кроме того, накладывать на двери склада пломбы и сдавать склад охране с записью в постовом журнале.

6.10 С лицами, непосредственно занятыми операциями по движению спирта (получение, хранение, отпуск) на складах, в цехах и других структурных подразделениях организаций, заключают договоры о материальной ответственности.

# 7 Порядок инвентаризации спирта и оценка ее результатов

7.1 В целях оперативного наблюдения и контроля за движением и остатками спирта в емкостях на 1-ое число каждого месяца спирт подвергается инвентаризации путем замера (рулеткой, наметкой), результаты которой в бухгалтерском и складском учете не отражаются.

Допускаемые расхождения между остатками спирта по бухгалтерским данным (за вычетом потерь при хранении и перемещении) и результатами фактических замеров не должны превышать 0,2 % от количества спирта по учетным данным, в противном случае производится инвентаризация остатков спирта путем пропуска его через мерники.

7.2 Один раз в год, в период наименьших остатков, наличие спирта определяется путем обязательного пропуска через мерники.

7.3 При инвентаризации организации, не имеющие технических мерников 1-го класса, определяют наличие спирта по массе с последующим перерасчетом его физической массы в объем безводного спирта.

В этом случае до налива спирта в тару должна быть установлена масса каждой отдельной бочки (или другой тары), которая указывается в перечне отвесов. Перечень отвесов спирта с указанием по каждому отвесу номера тары, массы брутто и нетто подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и прилагается к акту инвентаризации.

7.4 Инвентаризация спирта производится комиссией, назначаемой ежегодно приказом руководителя организации. При необходимости состав комиссии обновляется приказом.

Периодически могут проводиться внеплановые инвентаризации спирта, которые осуществляются комиссией, назначаемой руководителем организации на каждую проверку.

В состав комиссии включают представителей производственной лаборатории и бухгалтерии организации.

Проверка проводится во всех местах хранения спирта – в спиртохранилищах, на участках и в других подразделениях организации в присутствии материально ответственных лиц.

7.5 Комиссия составляет акт инвентаризации по форме, приведенной в приложении Р. Акт инвентаризации составляется в двух экземплярах, а при смене материально ответственных лиц – в трех. В акте инвентаризации перечисляют все емкости, имеющиеся в спиртохранилище и цехах (участках), объемную долю этилового спирта при температуре плюс 20 ºС, показатели по таблице Г.1 "Таблица для определения содержания спирта в водно-спиртовых растворах", приведенные в приложении Г, и фактическое количество безводного спирта с точностью до вторичного десятичного знака.

В акте инвентаризации указываются емкости, в которых на момент инвентаризации не имелось спирта. В акте должны быть указаны все числящиеся за материально ответственным лицом резервуары, баки, бочки и другие виды тары, предназначенные для хранения и транспортировки спирта.

В акте указываются последовательно по наименованиям количество спиртов, находящееся в каждой отдельной емкости, а затем выводятся итоговые данные.

В акте указывается способ определения спирта при снятии остатков через мерники или замером.

Акт инвентаризации оформляется в день проверки и не позднее следующего дня должен быть передан главному бухгалтеру организации за подписью членов комиссии и материально ответственных лиц.

7.6 По материалам инвентаризации и данным бухгалтерского учета бухгалтерия составляет справку, на основании которой руководитель организации принимает решение о регулировании инвентаризационных расхождений.

В случае выявления излишка или недостачи спирта бухгалтерия организации обязана потребовать от материально ответственного лица письменное объяснение, после получения которого комиссия по инвентаризации дает заключение о недостаче или излишке спирта.

Акт инвентаризации передается руководителю организации на утверждение не позднее следующего дня после проведения инвентаризации.

7.7 При наличии недостачи или излишков руководитель организации дает распоряжение бухгалтерии о списании фактических потерь спирта и побочных продуктов ректификации в пределах норм естественной убыли или оприходовании излишков, а также принимает меры к виновным в недостаче спирта или в образовании излишков, возникших в результате неправильного проведения операций со спиртом.

Оприходование излишков или списание недостач всех наименований спирта производится только по результатам инвентаризации, произведенной пропуском спирта через мерники или путем его взвешивания.

Запрещается списание недостач спирта и побочных продуктов ректификации и оприходование излишков при зачистке отдельных резервуаров.

7.8 Остаток в резервуаре незначительного количества спирта необходимо перемещать в другой резервуар в соответствии с одинаковым наименованием спирта с записью о движении спирта в ведомости оперативного учета использования этилового спирта по формам СП-4 и/или СП-5 в соответствии с приложением Н. При этом отдельные отмеры спирта, общий итог которых составляет фактическое наличие спирта, установленное инвентаризацией, должны фиксироваться в журнале учета отмеров спирта по форме, приведенной в приложении Е.

# 8 Сбор и учет отработанных спиртосодержащих смесей

8.1 Отработанные спиртосодержащие смеси, которые не пригодны для дальнейшего использования по целевому назначению, но которые подлежат регенерации (фильтрации), сливаются в отдельную тару и в конце смены сдаются в цеховую кладовую.

8.2 Перечень технологических операций, после которых спиртосодержащие смеси подлежат регенерации (фильтрации), определяет отдел главного технолога на основании анализов, произведенных химической лабораторией, и утверждает главный технолог.

8.3 Нормы возврата отработанных спиртосодержащих смесей определяются отделом главного технолога организации и утверждаются в установленном порядке.

8.4 При наличии в организации участка регенерации (фильтрации) спиртосодержащих смесей их сдача из цеховых мест хранения производится непосредственно на этот участок.

Если регенерация (фильтрация) производится централизованно в другой организации, то отработанные спиртосодержащие смеси из цеховых мест хранения сдаются на базисный склад организации.

Собранные на базисном складе спиртосодержащие смеси отдел снабжения (управление, бюро и т.п.) отправляет на переработку в другую организацию.

Очищенные от примесей или доставленные после переработки в другой организации спиртосодержащие смеси сдаются на базисный склад организации.

Возможность дальнейшего использования спиртосодержащих смесей после регенерации (фильтрации) определяет отдел главного технолога на основании заключения химической лаборатории.

Очищенные спиртосодержащие смеси используются в обычном порядке, а их учет и выдача потребителям ведутся в безводном исчислении на общих основаниях.

8.5 Сдача отработанных спиртосодержащих смесей из цеховых мест хранения на участок регенерации (фильтрации) или на базисный склад организации, а также сдача участком регенерации очищенных от примесей спиртосодержащих смесей оформляется накладной на внутренне перемещение материалов по форме М-13п в соответствии с приложением С. В накладной кроме реквизитов, предусмотренных формой, записываются все показатели, на основании которых исчислено количество безводного спирта. Накладную подписывает материально ответственное лицо, сдавшее спирт, и материально ответственное лицо, принявшее спирт, а также представитель химической лаборатории организации или другое лицо, уполномоченное руководителем организации.

Отправку спиртосодержащих смесей в другую организацию оформляют на общих основаниях товарно-транспортной накладной, в которой, также как и в накладной на внутреннее перемещение, приводят все технические показатели, на основании которых определено количество безводного спирта.

8.6 Непригодные для регенерации (фильтрации) спиртосодержащие смеси, а также смеси, загрязненные токсичными веществами, подлежат ликвидации, в порядке установленном законодательством.

Ликвидацию таких смесей производит компетентная комиссия, назначенная приказом руководителя организации. По окончании ликвидации комиссия составляет акт, в котором указывает основание на ликвидацию, а также приводят все технические данные, на основании которых определено количество ликвидированного спирта в безводном исчислении.

Акт о ликвидации спиртосодержащих смесей подписывают все члены комиссии, материально ответственное лицо и утверждает технический директор (главный инженер) организации.

Оформленный в установленном порядке акт вместе с отчетом о расходовании очищенных от примесей спиртосодержащих смесей передается в бухгалтерию организации как основание на списание.

В случае, когда спиртосодержащие смеси сдаются на ликвидацию сторонним организациям акт не составляется.

# 9 Меры пожарной безопасности в местах хранения спирта

9.1 В местах хранения спирта кроме общих противопожарных правил необходимо соблюдать следующие требования:

- не реже одного раза в месяц заведующий складом (кладовщик), руководитель подразделения совместно с начальником пожарно-сторожевой охраны должны производить осмотр и опробование пожарных трубопроводов и рукавов;

- патрубки пожарных трубопроводов должны быть выведены наружу, для того чтобы, не входя в спиртохранилище, на них можно было надеть брандспойты и подать воду внутрь помещения;

- вторые экземпляры ключей от склада спирта должны храниться в охране организации в особом шкафчике. Двери шкафчика опломбировываются заведующим складом (кладовщиком), на замок не запираются;

- выводимые наружу воздушные трубки оборудуются дыхательными клапанами. Люки резервуара, бочки и другая тара должны быть всегда плотно закрыты;

- электропроводка, выключатели, предохранители должны быть проведены и установлены по наружной стене. Лампочки для освещения должны размещаться в застекленных нишах.

9.2 Для усиления освещения устанавливают рефлекторы. Для переносных ламп применяют двухжильный кабель с предохранительной оболочкой. Каждую лампу накаливания снабжают герметической арматурой в металлической сетке.

9.3 Работы на складе и в подразделениях, где применяют спирт, производят под надзором заведующего складом (кладовщиком), руководителя подразделения.

9.4 Работы, связанные с ударами или постукиванием металлическим инструментом по резервуару, наполненному спиртом, запрещены.

9.5 По усмотрению руководителя организации на период работ в спиртохранилище устанавливают постоянный пожарный пост.

9.6 На зданиях складов устанавливают молниеотводы, устройства грозозащиты, системы заземления, устройства заземления электродвигателей и трубопроводов, которые должны быть выполнены в соответствии с действующими положениями.

10 Нормирование расхода этилового спирта

10.1 Общие положения

10.1.1 Этиловый спирт должен соответствовать СТБ 1334, ГОСТ 131, ГОСТ 17299, ГОСТ 18300.

10.1.2 Необходимость применения этилового спирта по каждому виду работ должна подтверждаться технической документацией.

10.1.3 Удельная норма расхода этилового спирта для выполнения определенной операции устанавливается на единицу площади, длины, массы, объема и т.п.

10.1.4 За единицу измерения этилового спирта при расчете удельных норм расхода принимается один литр спирта с содержанием (крепостью) по объему, установленному государственными стандартами на применяемый спирт, и при температуре плюс 20 ºС.

10.1.5 Отработанный этиловый спирт (чистый или в смеси) подлежит регенерации для последующего использования по заключению химической лаборатории организации.

Перечень операций, на которых допускается использовать отрегенерированный этиловый спирт, определяется службой главного технолога применительно к конкретному виду производства. Сбор и учет отработанного спирта и спиртосодержащих смесей необходимо проводить в соответствии с положениями настоящего технического кодекса и [8].

10.1.6 Подетальные и пооперационные нормы расхода этилового спирта рассчитывает технологическая служба организации, разрабатывающая технологический процесс изготовления детали (сборочной единицы, изделия).

10.1.7 Ответственность за правильность определения объема работ и техническое обоснование необходимости применения спирта несет руководитель соответствующего подразделения.

Ответственность за правильность определения удельных норм расхода спирта на основное производство несет начальник бюро материально- технического нормирования (БМТН) организации, на технологические операции, ремонтно- эксплуатационные нужды, лабораторные работы – руководитель соответствующего подразделения.

10.2 Методы определения норм расхода этилового спирта

10.2.1 Норму расхода этилового спирта определяют расчетным, опытным методом и методом приравнивания.

Расчетный метод является основным при установлении обоснованных норм расхода этилового спирта.

При отсутствии в настоящем техническом кодексе отдельных норм расхода этилового спирта их следует определять опытным путем или путем приравнивания к удельным нормам расхода соответствующего аналога.

Изделие-аналог и коэффициент приравнивания утверждает заместитель руководителя организации.

10.2.2 Исходными данными для расчета норм расхода этилового спирта должны быть:

- чертежи деталей (сборочных единиц, изделий);

- карты технологических процессов;

- технические условия на выпускаемые изделия;

- ТНПА на спирт;

- удельные нормы расхода спирта на технологические операции, проведение химических анализов, эксплуатацию и ремонт приборов и оборудования;

- таблицы для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах, приведенные в приложениях Б, В, Г.

10.2.3 Норма расхода этилового спирта для технологических операций, не предусматривающих (предусматривающих) возврат отработанного спирта Нр в литрах, следует определять по формуле

Нр=Нуд·V∙m, 						(10.1)

где Нуд – удельная норма расхода этилового спирта на технологическую операцию, не предусматривающую (предусматривающую) возврат отработанного спирта, л/м2 (л/м и т.п.);

V – объем работ, м2 (м, количество концов жил провода, выводов радиоэлементов и т.п.);

m – периодичность обработки, согласно техпроцесса.

На операции промывки печатной платы без радиоэлементов объем работ V определяют по формуле

V=2S,						              (10.2)

где S – суммарная поверхность радиоэлементов, м2.

На операции промывки блока печатного монтажа (ячейки с радиоэлементами) объем работ V определяют по формуле

V=3S,						              (10.3)

Суммарная поверхность радиоэлементов приравнивается к площади печатной платы с одной стороны.

Поверхность радиоэлементов может быть изменена в сторону увеличения в особо обоснованных случаях с утверждением технического обоснования техническим директором (главным инженером) организации при наличии разрешения головного технологического института по закрепленному направлению техники.

10.2.4 Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции приведены в приложении Т.

10.2.5 Удельные нормы расхода этилового спирта на операциях промывки и протирки установлены с учетом характеристики групп сложности поверхностей деталей и сборочных единиц:

- первая группа сложности – детали с гладкими стенками, с количеством углублений и выступов не более 5 (типа фланцев, колец, крышек, втулок и т.п.);

- вторая группа сложности – детали с ребристой поверхностью, с количеством резьбовых отверстий, углублений и выступов от 5 до 10 (типа форсунок, решеток, подшипников и т.п.);

- третья группа сложности – детали или сборочные единицы, имеющие количество отверстий, фигурных пазов, карманов, углублений не менее 10 (типа сильфонов, корпусов и т.п.);

- четвертая группа сложности – детали или сборочные единицы, имеющие количество отверстий, фигурных пазов, карманов, углублений с габаритными размерами объемов свыше 0,005 дм3.

10.2.6 Норму расхода этилового спирта в литрах для расчета потребности на технологические операции, предусматривающие возврат отработанного спирта , следует определять по формуле

, 				            (10.4)

где  Нвоз – норма возврата обработанного этилового спирта, л.

Нвоз определяется по формуле

(10.5)

Нnom – норма безвозвратных потерь отработанного этилового спирта в процессе регенерации, л;

Нnom определяется по формуле

,  				             (10.6)

где В – количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад для последующей регенерации, %. Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад для последующей регенерации выбирается из таблиц приложения Т;

безвозвратные потери отработанного этилового спирта в процессе регенерации, %. Безвозвратные потери этилового спирта при регенерации не должны превышать 10 % от количества отработанного спирта (смеси).

Примечание – Норму расхода этилового спирта для расчета потребности на технологические операции, не предусматривающие возврат отработанного спирта или для которых возврат учтен в удельных нормах расхода, следует определять по формуле (10.1).

10.2.7 Регенерированный этиловый спирт поступает вновь в производство (цех, участок и т.п.) и восполняет разницу между сводной нормой расхода этилового спирта, по которой производится расчет потребности в этиловом спирте на изготовление изделия основного производства, и расчетной нормой расхода этилового спирта.

10.2.8 При отсутствии в приложении Т удельной нормы расхода этилового спирта на технологическую операцию ее следует определять опытным методом в следующей последовательности:

1) определить расход исходного этилового спирта Нисх, используемого при проведении операций, л;

2) определить количество отработанного этилового спирта Нотр, подлежащего сдаче на склад для последующей регенерации, л;

3) установить объем этилового спирта  после регенерации, л;

4) установить процент безвозвратных потерь этилового спирта при регенерации  по формуле

, 				             (10.7)

5) зафиксировать объем работ V, для которого установлен расход этилового спирта,  м2 (м и т.п.);

6) рассчитать удельную норму расхода этилового спирта  на технологическую операцию с учетом возврата отработанного спирта,  л/м2 (л/м и т.п.), по формуле

, 			             (10.8)

В случае применения этилового спирта на технологических операциях в составе смеси удельную норму расхода этилового спирта  следует определять по формуле

, 		             (10.9)

где  - расход смеси, используемый для проведения технологической операции, л;

- количество смеси, подлежащей регенерации, л;

- безвозвратные потери смеси в процессе регенерации, %. Максимально допустимая величина безвозвратных потерь спирта в смеси – 10 %;

n – содержание спирта в исходной смеси, %.

7) рассчитать удельную норму расхода этилового спирта () на технологическую операцию, для которой не предусмотрен возврат отработанного спирта,  л/м2 ( л/м и т.п.), по формуле

(10.10)

Полученные данные оформить актом в установленном порядке и внести в ведомость расчета удельных норм расхода этилового спирта на технологические операции по форме, приведенной в приложении У.

10.2.9 Удельные нормы расхода этилового спирта в процессе изготовления изделий микроэлектроники приведены в таблицах Т.1 – Т.12 (приложение Т).

10.2.10 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на проведение химических анализов приведены в таблице Ф.1 (приложение Ф). При отсутствии удельной нормы расхода этилового спирта на проведение химического анализа ее следует определить согласно технической документации на проведение химического анализа и внести в ведомость удельных норм расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на проведение химических анализов по форме, приведенной в приложении Х.

10.2.11 Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию и ремонт приборов и оборудования приведены в таблицах Ц.1 – Ц.23 (приложение Ц).

При отсутствии в документе удельной нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию и ремонт приборов, оборудования ее следует определять приравниванием к изделию-аналогу, для которого предусмотрены удельные нормы, или выбирать из технической документации для приборов и оборудования, эксплуатируемых первый год. При последующей эксплуатации приборов и оборудования или при отсутствии в технической документации удельной нормы расхода спирта следует определять фактические нормы расхода опытным путем. Изделие-аналог и коэффициент приравнивания утверждаются техническим директором (главным инженером) организации. Данные по удельным нормам внести в ведомость удельных норм расхода этилового спирта при эксплуатации приборов и оборудования по форме, приведенной в приложении Ш.

10.2.12 Норма расхода этилового спирта  на технологические операции, проведение химического анализа и эксплуатацию приборов и оборудования для каждого фактического содержания спирта по объему и каждой фактической температуры этилового спирта, л, определяется по формуле

,				                      (10.11)

где  – множитель из таблицы В.1, приведенной в приложении В, определяемый для фактической температуры  по содержанию спирта  при температуре плюс 20 ºС (по объему) в процентах, которое устанавливается по таблице Б.1, приведенной в приложении Б, или таблице Г.1, приведенной в приложении Г, для  по показаниям спиртомера;

– множитель из таблицы В.1, приведенной в приложении В, определяемый для температуры 20 ºС по содержанию спирта () при температуре плюс 20 ºС (по объему) в процентах.

Норма расхода безводного спирта  при температуре 20 ºС, л, определяется по формулам:

или				          (10.12)

.					          (10.13)

10.2.13 Удельные нормы расхода этилового спирта, приведенные в приложениях Т, Ф, Ц, определены при содержании (крепости) спирта по объему в соответствии с ТНПА на применяемый спирт при температуре плюс 20 ºС и могут быть изменены только в сторону их уменьшения.

10.2.14 Нормы расхода этилового спирта и спиртосодержащих жидкостей на эксплуатацию и ремонт автомобилей приведены в приложении Э.

Приложение А

(справочное)

Поправки на объемное расширение железных мерников 1-го класса

при измерении объемов спирта (в процентах к объему спирта, определенному

по номинальной вместимости мерников)

Коэффициенты объемного расширения материалов, из которых изготовлены мерники приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Температура спирта в мернике, ºС | Поправка к объему на объемное расширение мерника | Температура спирта в мернике, ºС | Поправка к объему на объемное расширение мерника | Температура спирта в мернике, ºС | Поправка к объему на объемное расширение мерника | Температура спирта в мернике, ºС | Поправка к объему на объемное расширение мерника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +32 | +0,044 | +16 | -0,014 | 0 | -0,074 | –16 | -0,133 |
| +31 | +0,040 | +15 | -0,018 | –1 | -0,078 | –17 | -0,137 |
| +30 | +0,037 | +14 | -0,022 | –2 | -0,081 | –18 | -0,141 |
| +29 | +0,032 | +13 | -0,025 | –3 | -0,085 | –19 | -0,144 |
| +28 | +0,029 | +12 | -0,029 | –4 | -0,088 | –20 | -0,148 |
| +27 | +0,025 | +11 | -0,032 | –5 | -0,092 | –21 | -0,151 |
| +26 | +0,022 | +10 | -0,036 | –6 | -0,096 | –22 | -0,155 |
| +25 | +0,018 | +9 | -0,040 | –7 | -0,099 | –23 | -0,159 |
| +24 | +0,014 | +8 | -0,044 | –8 | -0,103 | –24 | -0,163 |
| +23 | +0,011 | +7 | -0,047 | –9 | -0,107 | –25 | -0,166 |
| +22 | +0,007 | +6 | -0,051 | –10 | -0,111 | –26 | -0,169 |
| +21 | +0,004 | +5 | -0,055 | –11 | -0,114 | –27 | -0,173 |
| +20 | 0 | +4 | -0,059 | –12 | -0,118 | –28 | -0,177 |
| +19 | -0,004 | +3 | -0,063 | –13 | -0,122 | –29 | -0,181 |
| +18 | -0,007 | +2 | -0,067 | –14 | -0,125 | –30 | 0,185 |
| +17 | -0,0011 | +1 | -0,071 | –15 | -0,129 |  |  |
| Примечание – При измерении объема спирта пропуском через мерник, изготовленный из меди, размер поправки увеличивается в полтора раза. |

Приложение Б

(справочное)

Относительное содержание спирта (по объему)

в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора

Б.1 Таблица Б.1 выражает зависимость между показаниями стеклянного спиртомера, температурой раствора и объемным содержанием спирта. В первой графе таблицы указаны значения температуры через интервал в один градус от плюс 40 ºС до минус 25 ºС. В остальных графах таблицы приведено объемное содержание спирта для соответствующих показаний стеклянного спиртомера.

##### Таблица Б.1

| Температура, ºС | Показания стеклянного спиртомера, % |
| --- | --- |
|  | 105,0 | 104,8 | 104,6 | 104,4 | 104,2 | 104,0 | 103,8 | 103,6 | 103,4 | 103,2 | 103,0 | 102,9 | 102,6 |
|  | Содержание спирта при плюс 20 ºС, % (по объему) |
| + 40 | 98,23 | 98,15 | 98,08 | 98,01 | 97,93 | 97,84 | 97,78 | 97,70 | 97,62 | 97,56 | 97,47 | 97,38 | 97,30 |
| 39 | 98,42 | 98,34 | 98,27 | 98,20 | 98,12 | 98,04 | 97,98 | 97,89 | 97,82 | 97,75 | 97,67 | 97,58 | 97,50 |
| 38 | 98,61 | 98,53 | 98,46 | 98,39 | 98,31 | 98,24 | 98,17 | 98,09 | 98,02 | 97,94 | 97,87 | 97,78 | 97,70 |
| 37 | 98,79 | 98,72 | 98,65 | 98,58 | 98,50 | 98,43 | 98,35 | 98,28 | 98,21 | 98,13 | 98,06 | 97,98 | 97,90 |
| 36 | 98,98 | 98,91 | 98,84 | 98,76 | 98,69 | 98,62 | 98,54 | 98,47 | 98,40 | 98,32 | 98,25 | 98,17 | 98,09 |
| 35 | 99,16 | 99,09 | 99,02 | 98,95 | 98,88 | 98,80 | 98,73 | 98,66 | 98,58 | 98,51 | 98,44 | 98,36 | 98,28 |
| 34 | 99,34 | 99,27 | 99,20 | 99,13 | 99,06 | 98,99 | 98,92 | 98,85 | 98,77 | 98,70 | 98,62 | 98,54 | 98,46 |
| 33 | 99,51 | 99,44 | 99,38 | 99,31 | 99,24 | 99,17 | 99,10 | 99,03 | 98,95 | 98,88 | 98,81 | 98,73 | 98,65 |
| 32 | 99,68 | 99,62 | 99,55 | 99,49 | 99,41 | 99,34 | 99,27 | 99,20 | 99,13 | 99,07 | 99,00 | 98,92 | 98,84 |
| 31 | 99,85 | 99,79 | 99,72 | 99,66 | 99,59 | 99,52 | 99,45 | 99,38 | 99,31 | 99,25 | 99,17 | 99,10 | 99,02 |
| 30 | 100,00 | 99,94 | 99,88 | 99,82 | 99,78 | 99,71 | 99,63 | 99,57 | 99,49 | 99,42 | 99,34 | 99,27 | 99,20 |
| 29 |  |  |  |  | 100,00 | 99,93 | 99,82 | 99,76 | 99,66 | 99,59 | 99,52 | 99,45 | 99,38 |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 99,96 | 99,83 | 99,76 | 99,69 | 99,62 | 99,55 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,99 | 99,92 | 99,86 | 99,79 | 99,72 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,95 | 99,88 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы Б.1 |
| --- |
| Температура, ºС | Показания стеклянного спиртомера, % |
|  | 102,4 | 102,2 | 102,0 | 101,8 | 101,6 | 101,4 | 101,2 | 101,0 | 100,8 | 100,6 | 100,4 | 100,2 | 100,0 |
|  | Содержание спирта при плюс 20 ºС, % (по объему) |
| + 40 | 97,22 | 97,14 | 97,05 | 96,97 | 96,90 | 96,82 | 96,74 | 96,67 | 96,58 | 96,50 | 96,42 | 96,34 | 96,25 |
| 39 | 97,42 | 97,34 | 97,25 | 97,18 | 97,10 | 97,03 | 96,95 | 96,88 | 96,80 | 96,72 | 96,63 | 96,55 | 96,47 |
| 38 | 97,62 | 97,53 | 97,45 | 97,38 | 97,30 | 97,23 | 97,16 | 97,08 | 97,00 | 96,92 | 96,84 | 96,76 | 96,68 |
| 37 | 97,82 | 97,73 | 97,65 | 97,58 | 97,50 | 97,43 | 97,36 | 97,28 | 97,20 | 97,12 | 97,04 | 96,97 | 96,89 |
| 36 | 98,01 | 97,93 | 97,85 | 97,77 | 97,70 | 97,63 | 97,55 | 97,48 | 97,40 | 97,32 | 97,24 | 97,17 | 97,09 |
| 35 | 98,20 | 98,12 | 98,04 | 97,97 | 97,90 | 97,82 | 97,75 | 97,68 | 97,60 | 97,52 | 97,44 | 97,36 | 97,28 |
| 34 | 98,38 | 98,31 | 98,23 | 98,16 | 98,09 | 98,01 | 97,94 | 97,87 | 97,80 | 97,72 | 97,64 | 97,56 | 97,48 |
| 33 | 98,57 | 98,49 | 98,41 | 98,34 | 98,27 | 98,20 | 98,13 | 98,06 | 97,99 | 97,91 | 97,84 | 97,75 | 97,68 |
| 32 | 98,76 | 98,68 | 98,60 | 98,53 | 98,46 | 98,39 | 98,32 | 98,25 | 98,18 | 98,10 | 98,03 | 97,95 | 97,88 |
| 31 | 98,94 | 98,87 | 98,79 | 98,72 | 98,65 | 98,58 | 98,51 | 98,44 | 98,37 | 98,29 | 98,22 | 98,14 | 98,07 |
| 30 | 99,13 | 99,06 | 98,98 | 98,91 | 98,84 | 98,77 | 98,70 | 98,63 | 98,55 | 98,48 | 98,41 | 98,33 | 98,26 |
| 29 | 99,31 | 99,25 | 99,17 | 99,10 | 99,03 | 98,96 | 98,89 | 98,82 | 98,74 | 98,67 | 98,60 | 98,52 | 98,45 |
| 28 | 99,48 | 99,42 | 99,35 | 99,28 | 99,21 | 99,14 | 99,07 | 99,00 | 98,93 | 98,85 | 98,78 | 98,70 | 98,63 |
| 27 | 99,65 | 99,58 | 99,52 | 99,44 | 99,38 | 99,31 | 99,24 | 99,17 | 99,10 | 99,03 | 98,96 | 98,88 | 98,81 |
| 26 | 99,82 | 99,75 | 99,68 | 99,61 | 99,54 | 99,48 | 99,41 | 99,34 | 99,27 | 99,20 | 99,13 | 99,06 | 99,00 |
| 25 | 99,98 | 99,91 | 99,84 | 99,78 | 99,71 | 99,64 | 99,57 | 99,50 | 99,44 | 99,37 | 99,30 | 99,23 | 99,16 |
| 24 |  |  |  | 99,95 | 99,88 | 99,81 | 99,74 | 99,67 | 99,60 | 99,54 | 99,47 | 99,40 | 99,33 |
| 23 |  |  |  |  |  | 99,97 | 99,90 | 99,84 | 99,77 | 99,70 | 99,64 | 99,57 | 99,50 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 99,94 | 99,87 | 99,80 | 99,73 | 99,67 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,97 | 99,90 | 99,84 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы Б.1 |
| --- |
| Температура, ºС | Показания стеклянного спиртомера, % |
|  | 99,5 | 99,0 | 98,5 | 98,0 | 97,5 | 97,0 | 96,5 | 96,0 | 95,5 | 95,0 | 94,5 | 94,0 | 93,5 |
|  | Содержание спирта при плюс 20 ºС, % (по объему) |
| + 40 | 95,62 | 94,98 | 94,36 | 93,76 | 93,13 | 92,52 | 91,92 | 91,33 | 90,74 | 90,15 | 89,57 | 88,98 | 88,41 |
| 39 | 95,84 | 95,21 | 94,59 | 93,99 | 93,38 | 92,78 | 92,19 | 91,60 | 91,01 | 90,43 | 89,84 | 89,26 | 88,69 |
| 38 | 96,05 | 95,43 | 94,82 | 94,22 | 93,62 | 93,03 | 92,44 | 91,85 | 91,27 | 90,69 | 90,12 | 89,54 | 88,97 |
| 37 | 96,27 | 95,65 | 95,05 | 94,45 | 93,85 | 93,27 | 92,68 | 92,10 | 91,52 | 90,95 | 90,38 | 89,80 | 89,24 |
| 36 | 96,48 | 95,87 | 95,27 | 94,67 | 94,08 | 93,50 | 92,92 | 92,34 | 91,77 | 91,20 | 90,63 | 90,06 | 89,50 |
| 35 | 96,68 | 96,08 | 95,48 | 94,89 | 94,31 | 93,73 | 93,16 | 92,58 | 92,02 | 91,45 | 90,88 | 90,32 | 89,76 |
| 34 | 96,88 | 96,28 | 95,69 | 95,11 | 94,53 | 93,96 | 93,39 | 92,82 | 92,26 | 91,69 | 91,13 | 90,57 | 90,02 |
| 33 | 97,08 | 96,48 | 95,90 | 95,32 | 94,75 | 94,18 | 93,62 | 93,06 | 92,50 | 91,94 | 91,38 | 90,82 | 90,27 |
| 32 | 97,28 | 96,69 | 96,11 | 95,54 | 94,97 | 94,40 | 93,84 | 93,29 | 92,73 | 92,18 | 91,62 | 91,07 | 90,52 |
| 31 | 97,48 | 96,90 | 96,33 | 95,76 | 95,20 | 94,63 | 94,07 | 93,52 | 92,97 | 92,42 | 91,87 | 91,32 | 90,78 |
| 30 | 97,68 | 97,10 | 96,54 | 95,97 | 95,42 | 94,86 | 94,31 | 93,76 | 93,21 | 92,66 | 92,12 | 91,57 | 91,03 |
| 29 | 97,88 | 97,30 | 96,74 | 96,18 | 95,63 | 95,08 | 94,54 | 93,99 | 93,45 | 92,91 | 92,37 | 91,83 | 91,29 |
| 28 | 98,07 | 97,50 | 96,95 | 96,39 | 95,85 | 95,30 | 94,76 | 94,22 | 93,69 | 93,15 | 92,62 | 92,08 | 91,55 |
| 27 | 98,26 | 97,70 | 97,15 | 96,60 | 96,06 | 95,52 | 94,99 | 94,45 | 93,92 | 93,39 | 92,86 | 92,33 | 91,80 |
| 26 | 98,45 | 97,90 | 97,36 | 96,82 | 96,28 | 95,75 | 95,22 | 94,68 | 94,16 | 93,63 | 93,10 | 92,58 | 92,05 |
| 25 | 98,63 | 98,09 | 97,56 | 97,02 | 96,49 | 95,96 | 95,44 | 94,91 | 94,39 | 93,87 | 93,35 | 92,82 | 92,30 |
| 24 | 98,80 | 98,27 | 97,75 | 97,22 | 96,70 | 96,17 | 95,65 | 95,13 | 94,62 | 94,10 | 93,58 | 93,06 | 92,55 |
| 23 | 98,98 | 98,46 | 97,94 | 97,42 | 96,90 | 96,38 | 95,86 | 95,35 | 94,84 | 94,33 | 93,81 | 93,30 | 92,79 |
| 22 | 99,15 | 98,64 | 98,12 | 97,61 | 97,10 | 96,59 | 96,08 | 95,57 | 95,06 | 94,55 | 94,04 | 93,53 | 93,02 |
| 21 | 99,33 | 98,82 | 98,31 | 97,81 | 97,30 | 96,79 | 96,29 | 95,79 | 95,28 | 94,78 | 94,27 | 93,77 | 93,26 |
| 20 | 99,50 | 99,00 | 98,50 | 98,00 | 97,50 | 96,99 | 96,50 | 96,00 | 95,50 | 95,00 | 94,50 | 94,00 | 93,50 |
| 19 | 99,66 | 99,17 | 98,68 | 98,18 | 97,69 | 97,19 | 96,70 | 96,20 | 95,71 | 95,21 | 94,72 | 94,22 | 93,73 |
| 18 | 99,83 | 99,34 | 98,85 | 98,36 | 97,88 | 97,38 | 96,89 | 96,41 | 95,92 | 95,42 | 94,93 | 94,44 | 93,95 |
| 17 | 100,0 | 99,50 | 99,02 | 98,54 | 98,06 | 97,58 | 97,09 | 96,61 | 96,12 | 95,64 | 95,15 | 94,66 | 94,17 |
| 16 |  | 99,67 | 99,19 | 98,72 | 98,24 | 97,77 | 97,29 | 96,82 | 96,33 | 95,85 | 95,37 | 94,88 | 94,40 |
| 15 |  | 99,83 | 99,36 | 98,90 | 98,43 | 97,96 | 97,49 | 97,02 | 96,54 | 96,06 | 95,58 | 95,10 | 94,62 |
| 14 |  | 100,0 | 99,53 | 99,07 | 98,61 | 98,14 | 97,68 | 97,21 | 96,74 | 96,27 | 95,79 | 95,32 | 94,84 |
| 13 |  |  | 99,70 | 99,24 | 98,78 | 98,32 | 97,86 | 97,40 | 96,94 | 96,47 | 96,00 | 95,53 | 95,06 |
| 12 |  |  | 99,86 | 99,41 | 98,96 | 98,50 | 98,05 | 97,60 | 97,14 | 96,68 | 96,21 | 95,74 | 95,28 |
| 11 |  |  | 100,0 | 99,57 | 99,13 | 98,68 | 98,24 | 97,79 | 97,33 | 96,88 | 96,42 | 95,96 | 95,49 |
| 10 |  |  |  | 99,73 | 99,30 | 98,86 | 98,42 | 97,97 | 97,52 | 97,07 | 96,62 | 96,16 | 95,70 |
| 9 |  |  |  | 99,89 | 99,46 | 99,03 | 98,59 | 98,15 | 97,71 | 97,26 | 96,81 | 96,36 | 95,91 |
| 8 |  |  |  | 100,0 | 99,62 | 99,20 | 98,76 | 98,33 | 97,89 | 97,45 | 97,01 | 96,56 | 96,11 |
| 7 |  |  |  |  | 99,79 | 99,36 | 98,93 | 98,51 | 98,08 | 97,64 | 97,21 | 96,76 | 96,32 |
| 6 |  |  |  |  | 99,95 | 99,52 | 99,10 | 98,68 | 98,26 | 97,83 | 97,40 | 96,96 | 96,52 |
| 5 |  |  |  |  |  | 99,68 | 99,27 | 98,86 | 98,44 | 98,01 | 97,58 | 97,15 | 96,71 |
| 4 |  |  |  |  |  | 99,84 | 99,44 | 99,03 | 98,61 | 98,19 | 97,76 | 97,33 | 96,90 |
| 3 |  |  |  |  |  | 100,0 | 99,60 | 99,19 | 98,78 | 98,36 | 97,94 | 97,52 | 97,09 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 99,76 | 99,35 | 98,94 | 98,54 | 98,12 | 97,70 | 97,28 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 99,92 | 99,52 | 99,11 | 98,71 | 98,30 | 97,88 | 97,47 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | 99,68 | 99,28 | 98,88 | 98,48 | 98,06 | 97,65 |

| Продолжение таблицы Б.1 |
| --- |
| Температура, ºС | Показания стеклянного спиртомера, % |
|  | 99,5 | 99,0 | 98,5 | 98,0 | 97,5 | 97,0 | 96,5 | 96,0 | 95,5 | 95,0 | 94,5 | 94,0 | 93,5 |
|  | Содержание спирта при плюс 20 ºС, % (по объему) |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  | 99,8 | 99,4 | 99,0 | 98,6 | 98,2 | 97,8 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 99,6 | 99,2 | 98,8 | 98,4 | 98,0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,8 | 99,4 | 99,0 | 98,6 | 98,2 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 | 99,5 | 99,2 | 98,8 | 98,4 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 98,9 | 98,5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 | 99,5 | 99,1 | 98,7 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 98,9 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,8 | 99,4 | 99,1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 99,6 | 99,2 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,8 | 99,4 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 | 99,5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 99,7 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы Б.1 |
| --- |
| Температура, ºС | Показания стеклянного спиртомера, % |
|  | 93,0 | 92,5 | 92,0 | 91,5 | 91,0 | 90,5 | 90,0 | 89,5 | 89,0 | 88,5 | 88,0 | 87,5 | 87,0 |
|  | Содержание спирта при плюс 20 ºС, % (по объему) |
| + 40 | 87,84 | 87,27 | 86,70 | 86,15 | 85,59 | 85,04 | 84,49 | 83,94 | 83,39 | 82,84 | 82,29 | 81,75 | 81,20 |
| 39 | 88,12 | 87,56 | 87,00 | 86,44 | 85,89 | 85,34 | 84,80 | 84,24 | 83,70 | 83,15 | 82,61 | 82,06 | 81,52 |
| 38 | 88,40 | 87,84 | 87,28 | 86,73 | 86,18 | 85,63 | 85,08 | 84,54 | 84,00 | 83,46 | 82,92 | 82,38 | 81,83 |
| 37 | 88,67 | 88,12 | 87,56 | 87,01 | 86,46 | 85,91 | 85,37 | 84,83 | 84,29 | 83,75 | 83,22 | 82,68 | 82,14 |
| 36 | 88,94 | 88,39 | 87,83 | 87,28 | 86,74 | 86,19 | 85,65 | 85,11 | 84,57 | 84,04 | 83,51 | 82,97 | 82,43 |
| 35 | 89,20 | 88,65 | 88,10 | 87,56 | 87,02 | 86,47 | 85,93 | 85,39 | 84,86 | 84,32 | 83,79 | 83,26 | 82,72 |
| 34 | 89,46 | 88,92 | 88,37 | 87,83 | 87,29 | 86,75 | 86,21 | 85,67 | 85,14 | 84,60 | 84,07 | 83,54 | 83,01 |
| 33 | 89,72 | 89,18 | 88,63 | 88,10 | 87,56 | 87,02 | 86,48 | 85,95 | 85,41 | 84,88 | 84,35 | 83,83 | 83,30 |
| 32 | 89,98 | 89,44 | 88,90 | 88,36 | 87,83 | 87,29 | 86,76 | 86,22 | 85,69 | 85,16 | 84,63 | 84,11 | 83,58 |
| 31 | 90,23 | 89,70 | 89,16 | 88,63 | 88,10 | 87,57 | 87,04 | 86,50 | 85,97 | 85,45 | 84,92 | 84,39 | 83,87 |
| 30 | 90,49 | 89,96 | 89,42 | 88,90 | 88,37 | 87,84 | 87,31 | 86,78 | 86,25 | 85,73 | 85,20 | 84,68 | 84,16 |
| 29 | 90,75 | 90,22 | 89,69 | 89,17 | 88,64 | 88,11 | 87,59 | 87,06 | 86,54 | 86,01 | 85,49 | 84,97 | 84,45 |
| 28 | 91,01 | 90,49 | 89,96 | 89,44 | 88,91 | 88,39 | 87,87 | 87,34 | 86,82 | 86,30 | 85,78 | 85,26 | 84,74 |
| 27 | 91,27 | 90,75 | 90,22 | 89,70 | 89,18 | 88,66 | 88,14 | 87,62 | 87,10 | 86,58 | 86,06 | 85,55 | 85,03 |
| 26 | 91,53 | 91,00 | 90,48 | 89,97 | 89,45 | 88,93 | 88,41 | 87,89 | 87,38 | 86,86 | 86,34 | 85,83 | 85,32 |
| 25 | 91,78 | 91,25 | 90,74 | 90,23 | 89,72 | 89,20 | 88,68 | 88,17 | 87,65 | 87,14 | 86,63 | 86,12 | 85,60 |
| 24 | 92,03 | 91,51 | 91,00 | 90,49 | 89,98 | 89,47 | 88,95 | 88,44 | 87,93 | 87,42 | 86,91 | 86,40 | 85,89 |
| 23 | 92,27 | 91,76 | 91,25 | 90,74 | 90,24 | 89,73 | 89,22 | 88,71 | 88,20 | 87,69 | 87,18 | 86,67 | 86,17 |
| 22 | 92,52 | 92,01 | 91,50 | 91,00 | 90,49 | 89,98 | 89,48 | 88,97 | 88,47 | 87,96 | 87,46 | 86,95 | 86,45 |
| 21 | 92,76 | 92,26 | 91,75 | 91,25 | 90,75 | 90,24 | 89,74 | 89,24 | 88,73 | 88,23 | 87,73 | 87,23 | 86,72 |
| 20 | 93,00 | 92,50 | 92,00 | 91,50 | 91,00 | 90,50 | 90,00 | 89,50 | 89,00 | 88,50 | 88,00 | 87,50 | 87,00 |
| 19 | 93,23 | 92,73 | 92,24 | 91,74 | 91,25 | 90,75 | 90,25 | 89,75 | 89,26 | 88,76 | 88,26 | 87,76 | 87,27 |
| 18 | 93,46 | 92,97 | 92,48 | 91,98 | 91,49 | 90,98 | 90,50 | 90,00 | 89,51 | 89,02 | 88,52 | 88,03 | 87,54 |
| 17 | 93,69 | 93,20 | 92,71 | 92,22 | 91,74 | 91,24 | 90,75 | 90,26 | 89,77 | 89,28 | 88,79 | 88,30 | 87,81 |
| 16 | 93,92 | 93,43 | 92,95 | 92,46 | 91,98 | 91,50 | 91,01 | 90,52 | 90,03 | 89,54 | 89,05 | 88,56 | 88,08 |
| 15 | 94,15 | 93,66 | 93,19 | 92,70 | 92,22 | 91,74 | 91,26 | 90,77 | 90,28 | 89,80 | 89,31 | 88,83 | 88,34 |
| 14 | 94,37 | 93,89 | 93,42 | 92,94 | 92,46 | 91,98 | 91,50 | 91,02 | 90,54 | 90,06 | 89,57 | 89,09 | 88,61 |
| 13 | 94,59 | 94,12 | 93,65 | 93,18 | 92,70 | 92,22 | 91,75 | 91,27 | 90,79 | 90,31 | 89,83 | 89,35 | 88,87 |
| 12 | 94,81 | 94,35 | 93,88 | 93,41 | 92,94 | 92,46 | 91,99 | 91,52 | 91,04 | 90,56 | 90,09 | 89,61 | 89,13 |
| 11 | 95,03 | 94,57 | 94,10 | 93,64 | 93,17 | 92,70 | 92,23 | 91,76 | 91,28 | 90,81 | 90,34 | 89,86 | 89,39 |
| 10 | 95,24 | 94,78 | 94,32 | 93,86 | 93,40 | 92,94 | 92,47 | 92,00 | 91,53 | 91,06 | 90,59 | 90,12 | 89,65 |
| 9 | 95,45 | 95,00 | 94,54 | 94,08 | 93,63 | 93,17 | 92,70 | 92,24 | 91,77 | 91,30 | 90,84 | 90,37 | 89,90 |
| 8 | 95,66 | 95,21 | 94,76 | 94,31 | 93,86 | 93,40 | 92,93 | 92,47 | 92,01 | 91,54 | 91,08 | 90,61 | 90,15 |
| 7 | 95,87 | 95,42 | 94,98 | 94,53 | 94,08 | 93,62 | 93,16 | 92,70 | 92,25 | 91,78 | 91,32 | 90,86 | 90,39 |
| 6 | 96,07 | 95,63 | 95,19 | 94,74 | 94,30 | 93,84 | 93,39 | 92,93 | 92,48 | 92,02 | 91,56 | 90,10 | 90,64 |
| 5 | 96,27 | 95,83 | 95,39 | 94,95 | 94,51 | 94,06 | 93,61 | 93,16 | 92,71 | 92,25 | 91,80 | 91,34 | 90,88 |
| 4 | 96,47 | 96,03 | 95,60 | 95,16 | 94,72 | 94,28 | 93,83 | 93,38 | 92,94 | 92,48 | 92,03 | 91,58 | 91,12 |
| 3 | 96,66 | 96,23 | 95,81 | 95,37 | 94,93 | 94,49 | 94,05 | 93,60 | 93,16 | 92,71 | 92,26 | 91,81 | 91,36 |
| 2 | 96,86 | 96,43 | 96,01 | 95,57 | 95,14 | 94,70 | 94,26 | 93,82 | 93,38 | 92,93 | 92,48 | 92,04 | 91,59 |
| 1 | 97,05 | 96,62 | 96,20 | 95,77 | 95,34 | 94,91 | 94,47 | 94,03 | 93,59 | 93,15 | 92,71 | 92,26 | 91,82 |
| 0 | 97,23 | 96,81 | 96,39 | 95,97 | 95,54 | 95,11 | 94,68 | 94,25 | 93,81 | 93,37 | 92,94 | 92,49 | 92,05 |

| Продолжение таблицы Б.1 |
| --- |
| Температура, ºС | Показания стеклянного спиртомера, % |
|  | 93,0 | 92,5 | 92,0 | 91,5 | 91,0 | 90,5 | 90,0 | 89,5 | 89,0 | 88,5 | 88,0 | 87,5 | 87,0 |
|  | Содержание спирта при плюс 20 ºС, % (по объему) |
| -1 | 97,4 | 97,0 | 96,6 | 96,2 | 95,7 | 95,3 | 94,9 | 94,4 | 94,0 | 93,6 | 93,1 | 92,7 | 92,2 |
| 2 | 97,6 | 97,2 | 96,8 | 96,4 | 95,9 | 95,5 | 95,1 | 94,7 | 94,2 | 93,8 | 93,4 | 92,9 | 92,5 |
| 3 | 97,8 | 97,4 | 97,0 | 96,6 | 96,2 | 95,7 | 95,3 | 94,9 | 94,4 | 94,0 | 93,6 | 93,1 | 92,7 |
| 4 | 98,0 | 97,6 | 97,2 | 96,8 | 96,4 | 95,9 | 95,5 | 95,1 | 94,6 | 94,2 | 93,8 | 93,4 | 92,9 |
| 5 | 98,2 | 97,8 | 97,3 | 97,0 | 96,6 | 96,1 | 95,7 | 95,3 | 94,8 | 94,4 | 94,0 | 93,6 | 93,2 |
| 6 | 98,3 | 98,0 | 97,5 | 97,2 | 96,7 | 96,3 | 95,9 | 95,5 | 95,1 | 94,6 | 94,2 | 93,8 | 93,4 |
| 7 | 98,5 | 98,1 | 97,7 | 97,3 | 96,9 | 96,5 | 96,1 | 95,7 | 95,3 | 94,9 | 94,4 | 94,0 | 93,6 |
| 8 | 98,7 | 98,3 | 97,9 | 97,5 | 97,1 | 96,7 | 96,3 | 95,9 | 95,5 | 95,1 | 94,6 | 94,2 | 93,8 |
| 9 | 98,9 | 98,5 | 98,1 | 97,7 | 97,3 | 96,9 | 96,5 | 96,1 | 95,7 | 95,3 | 94,8 | 94,4 | 94,0 |
| 10 | 99,0 | 98,6 | 98,3 | 97,9 | 97,5 | 97,1 | 96,7 | 96,3 | 95,9 | 95,5 | 95,1 | 94,7 | 94,2 |
| 11 | 99,2 | 98,8 | 98,4 | 98,1 | 97,7 | 97,3 | 96,9 | 96,5 | 96,1 | 95,7 | 95,3 | 94,9 | 94,4 |
| 12 | 99,3 | 99,0 | 98,6 | 98,2 | 97,9 | 97,5 | 97,1 | 96,7 | 96,3 | 95,9 | 95,5 | 95,1 | 94,6 |
| 13 | 99,5 | 99,1 | 98,8 | 98,4 | 98,0 | 97,7 | 97,2 | 96,9 | 96,5 | 96,1 | 95,7 | 95,3 | 94,9 |
| 14 | 99,7 | 99,3 | 99,0 | 98,6 | 98,2 | 97,8 | 97,4 | 97,1 | 96,7 | 96,3 | 95,9 | 95,5 | 95,1 |
| 15 | 99,8 | 99,5 | 99,1 | 98,8 | 98,4 | 98,0 | 97,6 | 97,2 | 96,9 | 96,5 | 96,1 | 95,7 | 95,3 |
| 16 | 100,0 | 99,6 | 99,3 | 98,9 | 98,6 | 98,2 | 97,8 | 97,4 | 97,1 | 96,7 | 96,3 | 95,9 | 95,5 |
| 17 |  | 99,8 | 99,4 | 99,1 | 98,7 | 98,4 | 98,0 | 97,6 | 97,3 | 96,9 | 96,5 | 96,1 | 95,7 |
| 18 |  | 99,9 | 99,6 | 99,2 | 98,9 | 98,5 | 98,2 | 97,8 | 97,4 | 97,1 | 96,7 | 96,3 | 95,9 |
| 19 |  | 100,0 | 99,7 | 99,4 | 99,1 | 98,7 | 98,3 | 98,0 | 97,6 | 97,2 | 96,9 | 96,5 | 96,1 |
| 20 |  |  | 99,9 | 99,6 | 99,2 | 98,9 | 98,5 | 98,2 | 97,8 | 97,4 | 97,1 | 96,7 | 96,3 |
| 21 |  |  | 100,0 | 99,7 | 99,4 | 99,1 | 98,7 | 98,4 | 98,0 | 97,6 | 97,2 | 96,9 | 96,5 |
| 22 |  |  |  | 99,9 | 99,5 | 99,2 | 98,9 | 98,5 | 98,2 | 97,8 | 97,4 | 97,1 | 96,7 |
| 23 |  |  |  | 100,0 | 99,7 | 99,4 | 99,0 | 98,7 | 98,3 | 98,0 | 97,6 | 97,2 | 96,9 |
| 24 |  |  |  |  | 99,9 | 99,5 | 99,2 | 98,8 | 98,5 | 98,1 | 97,8 | 97,4 | 97,1 |
| 25 |  |  |  |  | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 99,0 | 98,6 | 98,3 | 98,0 | 97,6 | 97,3 |

| Продолжение таблицы Б.1 |
| --- |
| Температура, ºС | Показания стеклянного спиртомера, % |
|  | 86,5 | 86,0 | 85,5 | 85,0 |
|  | Содержание спирта при плюс 20 ºС, % (по объему) |
| + 40 | 80,66 | 80,12 | 79,58 | 79,04 |
| 39 | 80,98 | 80,44 | 79,90 | 79,36 |
| 38 | 81,29 | 80,75 | 80,22 | 79,68 |
| 37 | 81,60 | 81,06 | 80,53 | 79,99 |
| 36 | 81,90 | 81,36 | 80,83 | 80,30 |
| 35 | 82,19 | 81,66 | 81,13 | 80,60 |
| 34 | 82,48 | 81,96 | 81,43 | 80,90 |
| 33 | 82,77 | 82,25 | 81,72 | 81,20 |
| 32 | 83,06 | 82,54 | 82,01 | 81,49 |
| 31 | 83,35 | 82,83 | 82,30 | 81,79 |
| 30 | 83,64 | 83,12 | 82,60 | 82,08 |
| 29 | 83,93 | 83,42 | 82,90 | 82,38 |
| 28 | 84,23 | 83,71 | 83,20 | 82,68 |
| 27 | 84,52 | 84,00 | 83,49 | 82,97 |
| 26 | 84,80 | 84,29 | 83,78 | 83,26 |
| 25 | 85,09 | 84,58 | 84,07 | 83,56 |
| 24 | 85,38 | 84,87 | 84,36 | 83,85 |
| 23 | 85,66 | 85,15 | 84,65 | 84,14 |
| 22 | 85,94 | 85,44 | 84,93 | 84,43 |
| 21 | 86,22 | 85,72 | 85,22 | 84,71 |
| 20 | 86,50 | 86,00 | 85,50 | 85,00 |
| 19 | 86,77 | 86,27 | 85,78 | 85,28 |
| 18 | 87,04 | 86,55 | 86,05 | 85,56 |
| 17 | 87,31 | 86,82 | 86,33 | 85,84 |
| 16 | 87,58 | 87,10 | 86,61 | 86,12 |
| 15 | 87,85 | 87,37 | 86,88 | 86,39 |
| 14 | 88,12 | 87,64 | 87,15 | 86,67 |
| 13 | 88,39 | 87,91 | 87,42 | 86,94 |
| 12 | 88,65 | 88,17 | 87,69 | 87,21 |
| 11 | 88,91 | 88,43 | 87,96 | 87,48 |
| 10 | 89,17 | 88,69 | 88,22 | 87,75 |
| 9 | 89,42 | 88,95 | 88,48 | 88,01 |
| 8 | 89,68 | 89,21 | 88,74 | 88,27 |
| 7 | 89,93 | 89,46 | 88,99 | 88,52 |
| 6 | 90,18 | 89,71 | 89,25 | 88,78 |
| 5 | 90,42 | 89,96 | 89,50 | 89,03 |
| 4 | 90,66 | 90,20 | 89,74 | 89,28 |
| 3 | 90,90 | 90,44 | 89,99 | 89,53 |
| 2 | 91,14 | 90,68 | 90,23 | 89,78 |
| 1 | 91,37 | 90,92 | 90,47 | 90,02 |
| 0 | 91,6 | 91,15 | 90,7 | 90,25 |

Б.2 Примеры определения объемного содержания спирта в растворе

Пример 1. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре плюс 5 ºС показания стеклянного спиртомера 85,5 процента. По таблице Б.1 на пересечении графы 85,5 % и строки плюс 5 ºС находят искомое содержание спирта в растворе, равное 89,50 %.

Пример 2. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре плюс  25,34 ºС показание стеклянного спиртомера 95,0 %. По таблице Б.1 находят по показанию спиртомера 95,0 % при температуре плюс 25 ºС объемное содержание спирта, равное 93,87 %, а при температуре плюс 26 ºС – 93,63 %. Искомое содержание Х находят из пропорции:

; откуда Х=93,79

Пример 3. Определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре плюс 17,64 ºС показания стеклянного спиртомера 93,75 %.

Выписывают из таблицы Б.1 значения содержания спирта для ближайших целых значений градусов температуры и показаний стеклянного спиртомера и составляют вспомогательную таблицу Б.2 по следующей форме:

Таблица Б.2

| Температура, ºС | Показания стеклянного спиртомера, % |
| --- | --- |
|  | 94,0 | 93,75 | 93,5 |
|  | Содержание спирта при плюс 20 ºС |
| плюс 18,00 | 94,44 | – | 93,95 |
| 17,64 | А | Х | В |
| 17,00 | 94,66 | – | 94,17 |

В таблице: А – объемное содержание спирта в растворе, соответствующее показанию спиртомера 94,0 % и температуре 17,64 ºС;

В – то же, но соответствующее показанию спиртомера 93,5 % при той же температуре;

Х – искомое содержание спирта, в процентах.

Чтобы найти А, В и Х, пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

;

; откуда А= 94,519;

; откуда В=94,029

Подставив найденные значения А, В в первую пропорцию, получают Х= 94,27.

Приложение В

(справочное)

Множители для определения объема этилового спирта

при плюс 20 ºС, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора,

в зависимости от температуры

В.1 Таблица В.1 выражает зависимость между объемным содержанием спирта в растворе в процентах, температурой раствора и множителем для определения объема безводного спирта, приведенного к температуре плюс 20 ºС, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора. В первой графе таблицы указаны значения температуры через интервал в один градус от плюс 40 ºС до минус    25 ºС. В остальных графах таблицы приведены множители для определения соответствующего объемного содержания спирта в растворе.

Для вычисления объема безводного спирта при температуре плюс 20 ºС, содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора, необходимо объем водно-спиртового раствора умножить на найденный по таблице множитель.

В.2 Примеры определения множителя для нахождения объема этилового спирта при температуре плюс 20 °С в водно-спиртовом растворе

Пример 1. Определить множитель для нахождения объема этилового спирта при температуре плюс 20 ºС в водно-спиртовом растворе, если данный раствор находится при температуре плюс 31 ºС и объемное содержание спирта равно 91 %.

По таблице В.1 на пересечении графы 91 % объемного содержания спирта и строки плюс 31 ºС находят,  что искомый множитель равен 0,8993.

Пример 2. Определить множитель для нахождения объема безводного спирта при температуре плюс 20 ºС в водно-спиртовом растворе, если данный раствор находится при температуре плюс 17,68 ºС, а объемное содержание спирта равно 85,98 %.

Выписывают из таблицы В.1 четыре множителя для ближайших целых градусов температуры и процентов объемного содержания спирта.

Составляют вспомогательную таблицу, вводят обозначения:

А – множитель для определения безводного спирта при температуре плюс 20 ºС, находящегося в растворе при температуре плюс 17,68 ºС с объемным содержанием спирта 86 %;

В – то же, но с объемным содержанием 85 %;

Х – искомый множитель.

| Температура, ºС | Содержание спирта при плюс 20 ºС, в процентах (по объему) |
| --- | --- |
|  | 86 | 85,98 | 85 |
|  | Множители для определения объема спирта |
| плюс 18,00 | 0,8618 | – | 0,8517 |
| 17,68 | А | Х | В |
| 17,00 | 0,8627 | – | 08526 |

Чтобы найти А, В и Х, пользуясь вспомогательной таблицей, составляют следующие пропорции:

;

; откуда А= 0,86209;

; откуда В=0,85199.

Подставив найденные значения А, В в первую пропорцию, получают Х= 0,8619.

### Таблица В.1

| Температура, ( С | Содержание спирта при плюс 20 ( С, % (по объему) |
| --- | --- |
|  | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
|  | Множители для определения объема этилового спирта |
| + 40 | 0,9782 | 0,9683 | 0,9586 | 0,9488 | 0,9391 | 0,9294 | 0,9197 | 0,9099 | 0,9002 | 0,8905 | 0,8808 | 0,8710 |
| 39 | 0,9793 | 0,9694 | 0,9596 | 0,9499 | 0,9402 | 0,9305 | 0,9208 | 0,9110 | 0,9012 | 0,8915 | 0,8818 | 0,8720 |
| 38 | 0,9804 | 0,9705 | 0,9607 | 0,9510 | 0,9413 | 0,9315 | 0,9218 | 0,9120 | 0,9022 | 0,8925 | 0,8828 | 0,8730 |
| 37 | 0,9816 | 0,9716 | 0,9618 | 0,9520 | 0,9423 | 0,9325 | 0,9228 | 0,9130 | 0,9032 | 0,8935 | 0,8837 | 0,8740 |
| 36 | 0,9827 | 0,9727 | 0,9629 | 0,9531 | 0,9433 | 0,9336 | 0,9238 | 0,9140 | 0,9042 | 0,8945 | 0,8847 | 0,8749 |
| 35 | 0,9838 | 0,9738 | 0,9640 | 0,9541 | 0,9444 | 0,9346 | 0,9248 | 0,9150 | 0,9052 | 0,8955 | 0,8856 | 0,8758 |
| 34 | 0,9849 | 0,9749 | 0,9650 | 0,9552 | 0,9454 | 0,9356 | 0,9258 | 0,9160 | 0,9062 | 0,8964 | 0,8865 | 0,8767 |
| 33 | 0,9860 | 0,9760 | 0,9661 | 0,9562 | 0,9464 | 0,9366 | 0,9268 | 0,9169 | 0,9071 | 0,8974 | 0,8874 | 0,8777 |
| 32 | 0,9871 | 0,9771 | 0,9672 | 0,9573 | 0,9474 | 0,9376 | 0,9278 | 0,9179 | 0,9081 | 0,8983 | 0,8884 | 0,8786 |
| 31 | 0,9882 | 0,9782 | 0,9682 | 0,9583 | 0,9485 | 0,9386 | 0,9288 | 0,9189 | 0,9091 | 0,8993 | 0,8894 | 0,8796 |
| 30 | 0,9893 | 0,9793 | 0,9693 | 0,9594 | 0,9495 | 0,9396 | 0,9298 | 0,9199 | 0,9101 | 0,9002 | 0,8904 | 0,8805 |
| 29 | 0,9904 | 0,9804 | 0,9704 | 0,9605 | 0,9505 | 0,9407 | 0,9308 | 0,9209 | 0,9111 | 0,9012 | 0,8913 | 0,8815 |
| 28 | 0,9914 | 0,9814 | 0,9715 | 0,9615 | 0,9516 | 0,9417 | 0,9318 | 0,9220 | 0,9121 | 0,9022 | 0,8923 | 0,8825 |
| 27 | 0,9925 | 0,9825 | 0,9725 | 0,9626 | 0,9527 | 0,9427 | 0,9328 | 0,9230 | 0,9131 | 0,9032 | 0,8933 | 0,8835 |
| 26 | 0,9935 | 0,9836 | 0,9736 | 0,9637 | 0,9537 | 0,9438 | 0,9339 | 0,9240 | 0,9142 | 0,9042 | 0,8943 | 0,8844 |
| 25 | 0,9946 | 0,9846 | 0,9747 | 0,9647 | 0,9547 | 0,9448 | 0,9349 | 0,9250 | 0,9151 | 0,9052 | 0,8953 | 0,8853 |
| 24 | 0,9957 | 0,9857 | 0,9757 | 0,9658 | 0,9558 | 0,9459 | 0,9360 | 0,9260 | 0,9160 | 0,9061 | 0,8962 | 0,8862 |
| 23 | 0,9967 | 0,9868 | 0,9768 | 0,9668 | 0,9568 | 0,9469 | 0,9370 | 0,9270 | 0,9170 | 0,9071 | 0,8971 | 0,8871 |
| 22 | 0,9978 | 0,9878 | 0,9779 | 0,9679 | 0,9579 | 0,9480 | 0,9380 | 0,9280 | 0,9180 | 0,9081 | 0,8981 | 0,8881 |
| 21 | 0,9989 | 0,9889 | 0,9789 | 0,9689 | 0,9589 | 0,9490 | 0,9390 | 0,9290 | 0,9190 | 0,9090 | 0,8991 | 0,8890 |
| 20 | 1,0000 | 0,9900 | 0,9800 | 0,9700 | 0,9600 | 0,9500 | 0,9400 | 0,9300 | 0,9200 | 0,9100 | 0,9000 | 0,8900 |
| 19 | 1,0011 | 0,9911 | 0,9810 | 0,9710 | 0,9610 | 0,9510 | 0,9410 | 0,9310 | 0,9210 | 0,9109 | 0,9010 | 0,8909 |
| 18 | 1,0022 | 0,9922 | 0,9821 | 0,9721 | 0,9620 | 0,9520 | 0,9420 | 0,9320 | 0,9220 | 0,9119 | 0,9019 | 0,8919 |
| 17 | 1,0033 | 0,9932 | 0,9832 | 0,9731 | 0,9631 | 0,9530 | 0,9430 | 0,9329 | 0,9230 | 0,9128 | 0,9028 | 0,8928 |
| 16 | 1,0044 | 0,9943 | 0,9842 | 0,9742 | 0,9641 | 0,9540 | 0,9440 | 0,9339 | 0,9239 | 0,9138 | 0,9038 | 0,8937 |
| 15 | 1,0055 | 0,9954 | 0,9853 | 0,9752 | 0,9651 | 0,9551 | 0,9450 | 0,9349 | 0,9249 | 0,9148 | 0,9048 | 0,8946 |
| 14 | 1,0065 | 0,9964 | 0,9863 | 0,9762 | 0,9662 | 0,9561 | 0,9460 | 0,9359 | 0,9259 | 0,9157 | 0,9057 | 0,8956 |
| 13 | 1,0076 | 0,9975 | 0,9874 | 0,9773 | 0,9672 | 0,9571 | 0,9470 | 0,9369 | 0,9269 | 0,9166 | 0,9066 | 0,8965 |
| 12 | 1,0086 | 0,9986 | 0,9884 | 0,9783 | 0,9682 | 0,9581 | 0,9480 | 0,9379 | 0,9278 | 0,9176 | 0,9075 | 0,8974 |
| 11 | 1,0097 | 0,9996 | 0,9895 | 0,9794 | 0,9693 | 0,9591 | 0,9490 | 0,9389 | 0,9287 | 0,9185 | 0,9084 | 0,8983 |
| 10 | 1,0108 | 1,0007 | 0,9905 | 0,9804 | 0,9703 | 0,9601 | 0,9500 | 0,9399 | 0,9297 | 0,9195 | 0,9093 | 0,8992 |
| 9 | 1,0119 | 1,0017 | 0,9916 | 0,9814 | 0,9713 | 0,9611 | 0,9509 | 0,9408 | 0,9306 | 0,9204 | 0,9102 | 0,9001 |
| 8 | 1,0129 | 1,0028 | 0,9926 | 0,9825 | 0,9723 | 0,9621 | 0,9519 | 0,9417 | 0,9316 | 0,9214 | 0,9112 | 0,9010 |
| 7 | 1,0140 | 1,0038 | 0,9937 | 0,9832 | 0,9733 | 0,9631 | 0,9529 | 0,9427 | 0,9325 | 0,9223 | 0,9121 | 0,9019 |
| 6 | 1,0151 | 1,0049 | 0,9947 | 0,9845 | 0,9743 | 0,9641 | 0,9539 | 0,9437 | 0,9334 | 0,9232 | 0,9130 | 0,9028 |
| 5 | 1,0161 | 1,0060 | 0,9957 | 0,9855 | 0,9753 | 0,9651 | 0,9549 | 0,9446 | 0,9344 | 0,9242 | 0,9139 | 0,9037 |
| 4 | 1,0172 | 1,0070 | 0,9968 | 0,9865 | 0,9763 | 0,9661 | 0,9558 | 0,9455 | 0,9353 | 0,9251 | 0,9148 | 0,9046 |
| 3 | 1,0183 | 1,0080 | 0,9978 | 0,9875 | 0,9773 | 0,9670 | 0,9568 | 0,9465 | 0,9363 | 0,9260 | 0,9157 | 0,9055 |
| 2 | 1,0193 | 1,0091 | 0,9988 | 0,9885 | 0,9782 | 0,9680 | 0,9577 | 0,9474 | 0,9372 | 0,9269 | 0,9166 | 0,9064 |
| 1 | 1,0204 | 1,0101 | 0,9998 | 0,9895 | 0,9792 | 0,9690 | 0,9587 | 0,9484 | 0,9381 | 0,9278 | 0,9175 | 0,9073 |
| 0 | 1,0215 | 1,0111 | 1,0008 | 0,9905 | 0,9802 | 0,9699 | 0,9596 | 0,9493 | 0,9390 | 0,9287 | 0,9184 | 0,9081 |
| – 1 | 1,0226 | 1,0122 | 1,0019 | 0,9915 | 0,9812 | 0,9709 | 0,9605 | 0,9502 | 0,9398 | 0,9295 | 0,9193 | 0,9089 |
| 2 | 1,0236 | 1,0133 | 1,0029 | 0,9925 | 0,9822 | 0,9718 | 0,9614 | 0,9511 | 0,9407 | 0,9304 | 0,9201 | 0,9098 |
| 3 | 1,0247 | 1,0143 | 1,0039 | 0,9935 | 0,9832 | 0,9728 | 0,9624 | 0,9520 | 0,9417 | 0,9314 | 0,9210 | 0,9108 |
| 4 | 1,0258 | 1,0153 | 1,0049 | 0,9946 | 0,9842 | 0,9737 | 0,9633 | 0,9529 | 0,9427 | 0,9323 | 0,9219 | 0,9117 |
| 5 | 1,0269 | 1,0164 | 1,0059 | 0,9956 | 0,9851 | 0,9747 | 0,9643 | 0,9539 | 0,9436 | 0,9331 | 0,9227 | 0,9125 |
| 6 | 1,0279 | 1,0174 | 1,0070 | 0,9965 | 0,9861 | 0,9757 | 0,9652 | 0,9548 | 0,9445 | 0,9340 | 0,9236 | 0,9134 |
| 7 | 1,0290 | 1,0185 | 1,0080 | 0,9976 | 0,9871 | 0,9766 | 0,9662 | 0,9557 | 0,9454 | 0,9349 | 0,9245 | 0,9142 |
| 8 | 1,0301 | 1,0195 | 1,0090 | 0,9986 | 0,9881 | 0,9776 | 0,9671 | 0,9567 | 0,9463 | 0,9358 | 0,9254 | 0,9151 |
| 9 | 1,0312 | 1,0206 | 1,0101 | 0,9995 | 0,9890 | 0,9786 | 0,9681 | 0,9576 | 0,9472 | 0,9368 | 0,9264 | 0,9159 |
| 10 | 1,0322 | 1,0216 | 1,0111 | 1,0005 | 0,9900 | 0,9796 | 0,9690 | 0,9585 | 0,9481 | 0,9377 | 0,9273 | 0,9168 |
| 11 | 1,0332 | 1,0226 | 1,0121 | 1,0016 | 0,9910 | 0,9805 | 0,9699 | 0,9595 | 0,9490 | 0,9385 | 0,9282 | 0,9176 |
| 12 | 1,0342 | 1,0236 | 1,0131 | 1,0026 | 0,9920 | 0,9815 | 0,9709 | 0,9604 | 0,9499 | 0,9394 | 0,9290 | 0,9185 |
| 13 | 1,0353 | 1,0246 | 1,0141 | 1,0036 | 0,9930 | 0,9825 | 0,9719 | 0,9614 | 0,9509 | 0,9404 | 0,9299 | 0,9194 |
| 14 | 1,0363 | 1,0257 | 1,0151 | 1,0046 | 0,9940 | 0,9835 | 0,9729 | 0,9624 | 0,9519 | 0,9414 | 0,9309 | 0,9203 |
| 15 | 1,0374 | 1,0267 | 1,0161 | 1,0056 | 0,9950 | 0,9845 | 0,9738 | 0,9634 | 0,9528 | 0,9423 | 0,9318 | 0,9212 |
| 16 | 1,0384 | 1,0277 | 1,0172 | 1,0066 | 0,9960 | 0,9854 | 0,9748 | 0,9643 | 0,9537 | 0,9432 | 0,9327 | 0,9221 |
| 17 | 1,0394 | 1,0287 | 1,0182 | 1,0076 | 0,9970 | 0,9864 | 0,9758 | 0,9652 | 0,9546 | 0,9440 | 0,9336 | 0,9230 |
| 18 | 1,0405 | 1,0297 | 1,0192 | 1,0086 | 0,9979 | 0,9873 | 0,9767 | 0,9661 | 0,9555 | 0,9449 | 0,9344 | 0,9238 |
| 19 | 1,0415 | 1,0308 | 1,0201 | 1,0096 | 0,9989 | 0,9883 | 0,9776 | 0,9670 | 0,9564 | 0,9458 | 0,9353 | 0,9247 |
| 20 | 1,0425 | 1,0319 | 1,0211 | 1,0105 | 0,9999 | 0,9893 | 0,9786 | 0,9679 | 0,9574 | 0,9467 | 0,9362 | 0,9256 |
| 21 | 1,0436 | 1,0329 | 1,0222 | 1,0115 | 1,0009 | 0,9902 | 0,9796 | 0,9689 | 0,9584 | 0,9477 | 0,9371 | 0,9264 |
| 22 | 1,0446 | 1,0339 | 1,0232 | 1,0125 | 1,0019 | 0,9912 | 0,9805 | 0,9698 | 0,9593 | 0,9486 | 0,9379 | 0,9273 |
| 23 | 1,0457 | 1,0349 | 1,0242 | 1,0135 | 1,0028 | 0,9921 | 0,9814 | 0,9707 | 0,9602 | 0,9494 | 0,9388 | 0,9281 |
| 24 | 1,0467 | 1,0359 | 1,0252 | 1,0145 | 1,0038 | 0,9931 | 0,9824 | 0,9716 | 0,9611 | 0,9503 | 0,9397 | 0,9290 |
| 25 | 1,0477 | 1,0369 | 1,0262 | 1,0155 | 1,0047 | 0,9941 | 0,9833 | 0,9726 | 0,9620 | 0,9512 | 0,9405 | 0,9298 |
| Окончание таблицы В.1 |
| Температура, ( С | Содержание спирта при плюс 20 ( С, % (по объему) |
|  | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |
|  | Множители для определения объема этилового спирта |
| + 40 | 0,8613 | 0,8516 | 0,8419 | 0,8322 | 0,8226 | 0,8129 | 0,8032 | 0,7935 |
| 39 | 0,8623 | 0,8526 | 0,8429 | 0,8332 | 0,8235 | 0,8138 | 0,8041 | 0,7944 |
| 38 | 0,8633 | 0,8536 | 0,8438 | 0,8341 | 0,8244 | 0,8147 | 0,8050 | 0,7952 |
| 37 | 0,8642 | 0,8545 | 0,8447 | 0,8350 | 0,8253 | 0,8156 | 0,8058 | 0,7960 |
| 36 | 0,8651 | 0,8554 | 0,8456 | 0,8359 | 0,8262 | 0,8165 | 0,8066 | 0,7968 |
| 35 | 0,8660 | 0,8563 | 0,8465 | 0,8368 | 0,8271 | 0,8173 | 0,8074 | 0,7976 |
| 34 | 0,8669 | 0,8572 | 0,8474 | 0,8377 | 0,8279 | 0,8181 | 0,8082 | 0,7985 |
| 33 | 0,8679 | 0,8581 | 0,8483 | 0,8386 | 0,8287 | 0,8189 | 0,8091 | 0,7993 |
| 32 | 0,8689 | 0,8590 | 0,8492 | 0,8395 | 0,8296 | 0,8198 | 0,8099 | 0,8001 |
| 31 | 0,8698 | 0,8599 | 0,8501 | 0,8404 | 0,8305 | 0,8207 | 0,8107 | 0,8010 |
| 30 | 0,8707 | 0,8608 | 0,8510 | 0,8412 | 0,8313 | 0,8215 | 0,8116 | 0,8018 |
| 29 | 0,8716 | 0,8618 | 0,8519 | 0,8420 | 0,8321 | 0,8223 | 0,8125 | 0,8026 |
| 28 | 0,8726 | 0,8627 | 0,8528 | 0,8429 | 0,8329 | 0,8232 | 0,8133 | 0,8034 |
| 27 | 0,8735 | 0,8636 | 0,8537 | 0,8438 | 0,8337 | 0,8240 | 0,8142 | 0,8043 |
| 26 | 0,8744 | 0,8645 | 0,8546 | 0,8447 | 0,8348 | 0,8249 | 0,8150 | 0,8051 |
| 25 | 0,8754 | 0,8654 | 0,8555 | 0,8456 | 0,8357 | 0,8258 | 0,8158 | 0,8059 |
| 24 | 0,8763 | 0,8663 | 0,8564 | 0,8465 | 0,8366 | 0,8267 | 0,8166 | 0,8067 |
| 23 | 0,8772 | 0,8673 | 0,8573 | 0,8474 | 0,8375 | 0,8275 | 0,8175 | 0,8076 |
| 22 | 0,8781 | 0,8682 | 0,8582 | 0,8483 | 0,8383 | 0,8284 | 0,8183 | 0,8084 |
| 21 | 0,8790 | 0,8691 | 0,8591 | 0,8492 | 0,8391 | 0,8292 | 0,8191 | 0,8092 |
| 20 | 0,8800 | 0,8700 | 0,8600 | 0,8500 | 0,8400 | 0,8300 | 0,8200 | 0,8100 |
| 19 | 0,8809 | 0,8709 | 0,8609 | 0,8508 | 0,8409 | 0,8308 | 0,8209 | 0,8108 |
| 18 | 0,8818 | 0,8718 | 0,8618 | 0,8517 | 0,8417 | 0,8318 | 0,8217 | 0,8116 |
| 17 | 0,8827 | 0,8727 | 0,8627 | 0,8526 | 0,8426 | 0,8326 | 0,8225 | 0,8124 |
| 16 | 0,8836 | 0,8736 | 0,8635 | 0,8535 | 0,8434 | 0,8334 | 0,8233 | 0,8132 |
| 15 | 0,8845 | 0,8745 | 0,8644 | 0,8543 | 0,8443 | 0,8342 | 0,8241 | 0,8140 |
| 14 | 0,8855 | 0,8754 | 0,8653 | 0,8552 | 0,8451 | 0,8350 | 0,8249 | 0,8149 |
| 13 | 0,8864 | 0,8763 | 0,8662 | 0,8560 | 0,8459 | 0,8359 | 0,8257 | 0,8157 |
| 12 | 0,8873 | 0,8772 | 0,8670 | 0,8569 | 0,8468 | 0,8367 | 0,8266 | 0,8164 |
| 11 | 0,8882 | 0,8780 | 0,8679 | 0,8578 | 0,8476 | 0,8375 | 0,8274 | 0,8172 |
| 10 | 0,8891 | 0,8789 | 0,8688 | 0,8586 | 0,8485 | 0,8384 | 0,8282 | 0,8180 |
| 9 | 0,8900 | 0,8798 | 0,8697 | 0,8595 | 0,8493 | 0,8392 | 0,8290 | 0,8188 |
| 8 | 0,8909 | 0,8807 | 0,8705 | 0,8603 | 0,8502 | 0,8400 | 0,8298 | 0,8196 |
| 7 | 0,8918 | 0,8816 | 0,8713 | 0,8612 | 0,8510 | 0,8408 | 0,8306 | 0,8204 |
| 6 | 0,8926 | 0,8824 | 0,8722 | 0,8620 | 0,8518 | 0,8416 | 0,8314 | 0,8212 |
| 5 | 0,8935 | 0,8833 | 0,8731 | 0,8629 | 0,8526 | 0,8424 | 0,8322 | 0,8120 |
| 4 | 0,8944 | 0,8841 | 0,8739 | 0,8637 | 0,8534 | 0,8432 | 0,8330 | 0,8228 |
| 3 | 0,8953 | 0,8850 | 0,8748 | 0,8645 | 0,8542 | 0,8440 | 0,8338 | 0,8236 |
| 2 | 0,8962 | 0,8859 | 0,8756 | 0,8653 | 0,8550 | 0,8448 | 0,8346 | 0,8244 |
| 1 | 0,8970 | 0,8867 | 0,8764 | 0,8661 | 0,8558 | 0,8456 | 0,8354 | 0,8251 |
| 0 | 0,8978 | 0,8875 | 0,8772 | 0,8669 | 0,8567 | 0,8464 | 0,8361 | 0,8258 |
| – 1 | 0,8987 | 0,8884 | 0,8780 | 0,8678 | 0,8575 | 0,8472 | 0,8369 | 0,8266 |
| 2 | 0,8995 | 0,8892 | 0,8789 | 0,8686 | 0,8583 | 0,8480 | 0,8377 | 0,8274 |
| 3 | 0,9004 | 0,8900 | 0,8797 | 0,8694 | 0,8591 | 0,8488 | 0,8385 | 0,8281 |
| 4 | 0,9012 | 0,8909 | 0,8806 | 0,8702 | 0,8599 | 0,8496 | 0,8392 | 0,8289 |
| 5 | 0,9021 | 0,8917 | 0,8814 | 0,8710 | 0,8607 | 0,8504 | 0,8400 | 0,8296 |
| 6 | 0,9029 | 0,8925 | 0,8822 | 0,8718 | 0,8614 | 0,8511 | 0,8408 | 0,8304 |
| 7 | 0,9038 | 0,8934 | 0,8830 | 0,8726 | 0,8622 | 0,8518 | 0,8415 | 0,8311 |
| 8 | 0,9046 | 0,8942 | 0,8838 | 0,8734 | 0,8630 | 0,8526 | 0,8422 | 0,8318 |
| 9 | 0,9054 | 0,8950 | 0,8846 | 0,8742 | 0,8638 | 0,8534 | 0,8430 | 0,8326 |
| 10 | 0,9063 | 0,8959 | 0,8854 | 0,8750 | 0,8646 | 0,8542 | 0,8437 | 0,8333 |
| 11 | 0,9072 | 0,8967 | 0,8862 | 0,8758 | 0,8654 | 0,8550 | 0,8445 | 0,8341 |
| 12 | 0,9081 | 0,8976 | 0,8871 | 0,8767 | 0,8662 | 0,8558 | 0,8454 | 0,8348 |
| 13 | 0,9089 | 0,8985 | 0,8880 | 0,8775 | 0,8670 | 0,8566 | 0,8461 | 0,8356 |
| 14 | 0,9098 | 0,8994 | 0,8889 | 0,8783 | 0,8678 | 0,8574 | 0,8469 | 0,8364 |
| 15 | 0,9107 | 0,9002 | 0,8897 | 0,8791 | 0,8686 | 0,8582 | 0,8477 | 0,8371 |
| 16 | 0,9115 | 0,9010 | 0,8905 | 0,8799 | 0,8694 | 0,8590 | 0,8484 | 0,8379 |
| 17 | 0,9124 | 0,9019 | 0,8913 | 0,8807 | 0,8702 | 0,8597 | 0,8492 | 0,8386 |
| 18 | 0,9133 | 0,9027 | 0,8921 | 0,8815 | 0,8710 | 0,8605 | 0,8500 | 0,8394 |
| 19 | 0,9142 | 0,9035 | 0,8930 | 0,8823 | 0,8718 | 0,8613 | 0,8507 | 0,8401 |
| 20 | 0,9150 | 0,9044 | 0,8938 | 0,8831 | 0,8726 | 0,8620 | 0,8514 | 0,8409 |
| 21 | 0,9159 | 0,9052 | 0,8946 | 0,8840 | 0,8734 | 0,8628 | 0,8522 | 0,8417 |
| 22 | 0,9167 | 0,9060 | 0,8954 | 0,8848 | 0,8742 | 0,8635 | 0,8530 | 0,8424 |
| 23 | 0,9175 | 0,9068 | 0,8962 | 0,8856 | 0,8750 | 0,8643 | 0,8537 | 0,8431 |
| 24 | 0,9184 | 0,9077 | 0,8970 | 0,8864 | 0,8758 | 0,8651 | 0,8545 | 0,8438 |
| 25 | 0,9192 | 0,9085 | 0,8979 | 0,8872 | 0,8765 | 0,8659 | 0,8553 | 0,8446 |

### Приложение Г

(справочное)

Объем спирта при плюс 20 ºС,

содержащегося в 1 кг водно-спиртового раствора в зависимости от содержания

спирта в растворе в процентах (по объему) при температуре плюс 20 ºС

Г.1 Таблица Г.1 выражает зависимость между объемным содержанием спирта в растворе и объемом безводного спирта в литрах при температуре плюс 20 ºС, приходящегося на 1 кг раствора при взвешивании на воздухе. Табличные данные приведены для значений содержания спирта в растворе от 0 до 100 % через 0,1 %. Таблица применяется в тех случаях, когда по результатам взвешивания необходимо определить объем безводного спирта в растворе.

При составлении этой таблицы принята во внимание поправка на вес воздуха, вытесненного раствором и гирями. Поэтому при пользовании таблицей никаких поправок на "вес воздуха" вносить не следует.

При составлении таблицы плотность воздуха принята равной 0,0012 г/см3, что соответствует сухому воздуху, имеющему температуру плюс 20 ºС и давление 760 мм рт. ст. Плотность материала гирь принята равной 8 г/см3. Колебания температуры воздуха – от минус 25 ºС до плюс 40 ºС и атмосферного давления – от 720 до 780 мм рт. ст. – приводят при пользовании таблицей к погрешности, не превышающей 0,03 %. Отклонение плотности материала гирь от принятой (8 г/см3) на 1 г/см3 приводит к погрешности не более 0,002 %.

##### Таблица Г.1

| Содержание спирта при плюс 20 ºС, % | Десятые доли процента содержания спирта при плюс 20 ºС |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Объем спирта в 1 кг раствора, л |
| 80 | 0,9321 | 0,9336 | 0,9351 | 0,9365 | 0,9380 | 0,9395 | 0,9410 | 0,9425 | 0,9439 | 0,9454 |
| 81 | 0,9469 | 0,9484 | 0,9499 | 0,9513 | 0,9528 | 0,9543 | 0,9558 | 0,9573 | 0,9587 | 0,9602 |
| 82 | 0,9617 | 0,9632 | 0,9647 | 0,9662 | 0,9677 | 0,9692 | 0,9708 | 0,9722 | 0,9738 | 0,9753 |
| 83 | 0,9768 | 0,9783 | 0,9798 | 0,9813 | 0,9828 | 0,9844 | 0,9859 | 0,9874 | 0,9889 | 0,9904 |
| 84 | 0,9919 | 0,9934 | 0,9950 | 0,9965 | 0,9981 | 0,9996 | 1,0011 | 1,0027 | 1,0042 | 1,0058 |
| 85 | 1,0073 | 1,0088 | 1,0104 | 1,0120 | 1,0135 | 1,0150 | 1,0166 | 1,0182 | 1,0197 | 1,0212 |
| 86 | 1,0228 | 1,0244 | 1,0259 | 1,0275 | 1,0290 | 1,0306 | 1,0322 | 1,0337 | 1,0353 | 1,0368 |
| 87 | 1,0384 | 1,0400 | 1,0416 | 1,0432 | 1,0448 | 1,0464 | 1,0479 | 1,0495 | 1,0511 | 1,0527 |
| 88 | 1,0543 | 1,0559 | 1,0575 | 1,0591 | 1,0607 | 1,0624 | 1,0640 | 1,0656 | 1,0672 | 1,0688 |
| 89 | 1,0704 | 1,0720 | 1,0737 | 1,0753 | 1,0769 | 1,0786 | 1,0802 | 1,0818 | 1,0834 | 1,0851 |
| 90 | 1,0867 | 1,0884 | 1,0900 | 1,0917 | 1,0933 | 1,0950 | 1,0967 | 1,0983 | 1,1000 | 1,1016 |
| 91 | 1,1033 | 1,1050 | 1,1066 | 1,1083 | 1,1100 | 1,1116 | 1,1133 | 1,1150 | 1,1167 | 1,1183 |
| 92 | 1,1200 | 1,1217 | 1,1234 | 1,1251 | 1,1268 | 1,1286 | 1,1303 | 1,1320 | 1,1337 | 1,1354 |
| 93 | 1,1371 | 1,1388 | 1,1406 | 1,1423 | 1,1441 | 1,1458 | 1,1475 | 1,1493 | 1,1510 | 1,1528 |
| 94 | 1,1545 | 1,1563 | 1,1581 | 1,1598 | 1,1616 | 1,1634 | 1,1652 | 1,1670 | 1,1687 | 1,1705 |
| 95 | 1,1723 | 1,1741 | 1,1759 | 1,1778 | 1,1796 | 1,1814 | 1,1832 | 1,1850 | 1,1869 | 1,1887 |
| 96 | 1,1905 | 1,1924 | 1,1942 | 1,1961 | 1,1979 | 1,1998 | 1,2017 | 1,2035 | 1,2054 | 1,2072 |
| 97 | 1,2091 | 1,2110 | 1,2129 | 1,2148 | 1,2167 | 1,2186 | 1,2205 | 1,2225 | 1,2244 | 1,2263 |
| 98 | 1,2282 | 1,2302 | 1,2322 | 1,2342 | 1,2362 | 1,2382 | 1,2401 | 1,2421 | 1,2441 | 1,2461 |
| 99 | 1,2481 | 1,2502 | 1,2522 | 1,2543 | 1,2563 | 1,2584 | 1,2605 | 1,2625 | 1,2646 | 1,2666 |
| 100 | 1,2687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Г.2 Пример определения объема безводного спирта при температуре плюс 20 °С в 1 кг водно-спиртового раствора

Пример. Определить объем безводного спирта при температуре плюс 20 ºС в 1 кг водно-спиртового раствора с объемным содержанием спирта 88,9 %.

По таблице Г.1 на пересечении графы 9 и строки 88 находят, что искомый объем безводного спирта при температуре плюс 20 ºС в 1 кг водно-спиртового раствора равен 1,0688 л.

Приложение Д

(обязательное)

Форма приходного ордера

_________________________________________ 		       Форма по ОКУД

(наименование организации) 				  по ОКЮЛП

_________________________________________

(наименование структурного подразделения)

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР

Таблица 1

| Номер документа | Дата составления | Код вида операции | Склад | Поставщик | Корреспондирующий счет | Номер сопроводительного документа | Структурное подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код | счет, субсчет | код аналитического учета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 2

| Материалы | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. | Номер паспорта | Порядковый номер карточки складского учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование, сорт, размер, марка | номенклатурный номер | код | наименование | по документу | принято |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Оборотная сторона

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Принял ________________________		___________ 		_____________________

(должность)			      (подпись)		         (инициалы, фамилия)

Сдал    ________________________		___________ 		_____________________

(должность)			      (подпись)		         (инициалы, фамилия)

| Справочно: | Код валюты | Курс валюты на дату оплаты, руб. |
| --- | --- | --- |

Примечание Е

(рекомендуемое)

Форма журнала учета отмеров спирта

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТМЕРОВ СПИРТА

"____" _____________ 20   г. произведены отмеры		принятого _________________________

спирта				отпущенного

______________________________________________________ при акте (накладной) № ___________

(кому, от кого)

от "____" _____________ 20   г. по наряду № _________ от "____" _____________ 20   г.

через ________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

| № пп | Номер мерника | Температура спирта в мернике, ºС | Количество отмеренных объемных декалитров, дал | Поправка на объемное расширение мерника | Объем спирта с учетом поправки, дал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Средняя проба отобрана в количестве _________ дал.

Результаты анализа

1 Погружение спиртомера _____________________________________________________ делений

2 Температура спирта в стакане с пробой ________________________________________ ºС

3 Крепость __________________________________________________________________ %

4 Средняя температура спирта в мерниках _______________________________________ ºС

5 Множитель ________________________________________________________________

6 Безводный спирт (объем, дал х множитель) _____________________________________ дал

___________________________________________________________________________

(объем прописью)

Зав. складом ____________

Представитель производственной лаборатории ________________

Экспедитор _______________

Приложение Ж

(обязательное)

Форма акта о приемке материалов

_________________________________________ 		       Форма по ОКУД

(наименование организации) 				  по ОКЮЛП

_________________________________________

(наименование структурного подразделения)

| АКТ о приемке материалов | Номер документа | Дата составления | УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации-получателя __________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) " _____" ______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- |

Место составления акта _________________________________________________________________

Начало приемки ______ ч _________ мин Окончание приемки _______ ч _______ мин

Принят и осмотрен груз, прибывший по ____________________________________________________

(наименование сопроводительного документа)

от "____" ___________ 20__ г.

Удостоверение о качестве (сертификат) № ____________ со станции (пристани) __________________

по сопроводительному транспортному документу № _____________ от "____" ____________ 20 __ г.

в вагонах № _________________________ автомашина государственный номер __________________

Отправитель __________________________________________________________________________

(наименование и адрес)

Поставщик ____________________________________________________________________________

(наименование и адрес)

Получатель ___________________________________________________________________________

(наименование и адрес)

Страховая компания ____________________________________________________________________

(наименование, адрес, номер телефона)

Дата отправки продукции со станции (пристани, порта) или со склада отправителя ________________

______________________________________________________________________________________

Договор № __________________ от "____" ______________ 20 __ г. на поставку продукции.

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове отправителя _________________________.

2-ая страница

Таблица 1

По сопроводительным транспортным документам значилось:

| Знак, марка, пломба | Количество мест | Вид упаковки | Наименование продукции, товара (груза) или номера контейнеров | Масса груза, т | Особые отметки отправителя по накладной | Дата и время (ч., мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отправителя | дороги, пристани |  | прибытия на станцию (пристань, порт) назначения | выдачи груза органом транспорта | вскрытия вагона и других транспортных средств | доставки на склад получателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Условия хранения продукции на складе получателя __________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции ______________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Количество недостающей продукции определено ____________________________________________

(взвешиванием, счетом мест, обмером и т.п.)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Другие данные _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3-я страница

Таблица 2

| Код вида операции | Склад | Код поставщика | Корреспондирующий счет | Номер сопроводительного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | счет, субсчет | код аналитического учета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица 3

| Материалы | Единица измерения | По документам | Фактически оказалось | Порядковый номер карточки складского учета | Брак и бой | Недостачи | Излишки | Номер паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование, сорт, размер, марка | номенклатурный номер | код | наименование | сорт | количество | цена, руб. | сумма, руб. | сорт | количество | цена, руб. | сумма, руб. |  | количество | сумма, руб. | количество | сумма, руб. | количество | сумма, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

4-я страница

Заключение комиссии ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Приложение. Перечень прилагаемых документов ____________________________________________

______________________________________________________________________________________

С правилами приемки материалов по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены и предупреждены о том, что они несут ответственность за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

_________________	__________	________________	__________________________________

(должность)		    (подпись)	 (инициалы, фамилия)	(номер и дата выдачи документа о полномочиях и

наименование организации, выдавшей документы)

_________________	__________	________________	__________________________________

(должность)		    (подпись)	 (инициалы, фамилия)	(номер и дата выдачи документа о полномочиях и

наименование организации, выдавшей документы)

_________________	__________	________________	__________________________________

(должность)		    (подпись)	 (инициалы, фамилия)	(номер и дата выдачи документа о полномочиях и

наименование организации, выдавшей документы)

Материалы приняты и оприходованы   "____" _______________ 20 __ г.

Коммерческий акт  №  ______________ от   "____" _____________20 __ г.

Заведующий складом ______________	____________________

(подпись)		      (инициалы, фамилия)

Приложение К

(обязательное)

Форма лимитно-заборной карты

_________________________________________ 		       Форма по ОКУД

(наименование организации) 				        по ОКЮЛП

ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА НА ОТПУСК ЭТИЛОВОГО СПИРТА

1. Лимит на отпуск этилового спирта

| Номер документа | Дата составления | Код вида операции | Период действия лимита (месяц, год) | Структурное подразделение-отправитель | Структурное подразделение-получатель | Наименование спирта | Лимит, л | Корреспондирующий счет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | цифрами | прописью | счет, субсчет | код аналитического учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Руководитель подразделения,

установившего лимит _____________ 					___________________________

(подпись)						(инициалы, фамилия)

_________________  ______________ 				___________________________

(должность) 	     (подпись) 						(инициалы, фамилия)

2. Отпуск этилового спирта

| Дата | Показатели | Множитель для определения объема безводного спирта по таблице | Номенклатурный номер | Отпущено, л | Цена, руб. | Сумма, руб. | Подпись получателя или кладовщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | спиртомера | температуры | крепости спирта при 20 ºС |  |  | водно-спиртового раствора | безводного спирта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | за день | с начала месяца | за день | с начала месяца |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за месяц |  |  |  |  |  |  |

Итого отпущено _________________________________________________________________ литров.

Сумма ____________________________________________________________________________ руб.

Получил _________________________ 	_____________ 	________________________

(должность)			         (подпись)		             (инициалы, фамилия)

Отпустил ________________________ 	_____________ 	________________________

(должность)			         (подпись)		             (инициалы, фамилия)

Приложение Л

(обязательное)

Форма требования

_________________________________________ 		       Форма по ОКУД

(наименование организации) 				  по ОКЮЛП

______________________________________

(наименование структурного подразделения)

ТРЕБОВАНИЕ №

"____" _____________ 20   г.

| Вид операции | Склад | Цех, отдел, объект-получатель | Корреспондирующий счет | Код (номенклатурный номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | счет, субсчет | код аналитического учета |  |

Через кого ________________________________ затребовал ____________________________

Разрешил _______________________________________________________________________

| Для замены или дополнительно (ненужное зачеркнуть) | Наименование, сорт, размер, марка | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Порядковый номер записи по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код | затребовано | отпущено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Отпустить |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полагается по норме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпустил _________________________ Получил __________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Причина |  |  |

Приложение М

(обязательное)

Форма карточки складского учета

_________________________________________ 		       Форма по ОКУД

(наименование организации) 				  по ОКЮЛП

_________________________________________

(наименование структурного подразделения)

### КАРТОЧКА № 			складского учета

Таблица 1

| Склад | Место хранения | Марка | Сорт | Профиль | Размер | Номенклатурный номер | Единица измерения | Цена | Норма запаса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стеллаж | ячейка |  |  |  |  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

#### Наименование материала _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Таблица 2

| Дата записи | Номер документа | Порядковый номер записи | От кого получено или кому отпущено | Приход | Расход | Остаток | Контроль (подпись, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение Н

(обязательное)

Форма ведомости оперативного учета и использования этилового спирта

на проведение ремонта, обслуживание приборов, оборудования и прочие нужды

_________________________________________ 		       Форма по ОКУД

(наименование организации) 				        по ОКЮЛП

_________________________________________

(наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ					_________  ________   __________________

оперативного учета и использования этилового		  должность     подпись        инициалы, фамилия

спирта на проведение ремонта, обслуживание		"_____" __________________ 20 ___ г.

приборов, оборудования и прочие нужды

за _______________ 20 ___ года

(месяц)

1. Сведения о количестве выданного спирта на ремонт, обслуживание приборов, оборудования и прочие нужды

| Дата проведения работ | Наименование единиц оборудования | Инвентарный номер | Периодичность проведения ремонта | Дата проведения последнего ремонта | Количество выданного спирта на одну единицу по норме, л | Исполнитель | Ответственное лицо, принявшее работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фамилия, инициалы | подпись | фамилия, инициалы | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

2. Движение этилового спирта

| Дата | Фактическое движение спирта, л | Результат, л |
| --- | --- | --- |
|  | остаток на начало дня | получено | расход | остаток на конец дня | экономия (+) | перерасход (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | и т.д. |  |  |  |
| ВСЕГО за месяц |  |  |  |  |  |  |

Ведомость составил  ___________________ 	_____________ 	________________________

(должность)		         (подпись)		             (инициалы, фамилия)

Выполнение работ

и нормы проверил _____________________ 	_____________ 	________________________

(должность)		         (подпись)		             (инициалы, фамилия)

Приложение П

(обязательное)

Формы отчетов о расходе этилового спирта

_________________________________________ 		       Форма по ОКУД

(наименование организации) 				        по ОКЮЛП

_________________________________________

(наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЕТ					_________  ________   __________________

о расходе этилового спирта 			  должность     подпись        инициалы, фамилия

на исполнение заказов 				"_____" __________________ 20 ___ г.

за _______________ 20 ___ года

(месяц)

Сведения о фактическом расходе этилового спирта

| № п/п | Номер заказа | Вид работ | Утвержденная норма расхода на один вид работы, л | Объем выполненных работ | Расход спирта по норме – всего, л | Фактически израсходовано спирта за месяц, л | Номенклатурный номер | Цена, руб. | Сумма, руб. | Результат, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономия (+) | перерасход (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО за месяц |  |  |  |  |  |  |  |

Оборотная сторона

|  | Количество, л |
| --- | --- |
| Остаток на начало отчетного месяца |  |
| Приход за месяц |  |
| Фактический расход по отчету |  |
| Возвращено на склад |  |
| Остаток на конец отчетного месяца |  |

Начальник цеха  			_____________		__________________________

(подпись)				(инициалы, фамилия)

Экономист цеха 			_____________		__________________________

(подпись) 				(инициалы, фамилия)

Кладовщик 				_____________		__________________________

(подпись) 				(инициалы, фамилия)

___________________ 		_____________ 		__________________________

(должность)			         (подпись)				(инициалы, фамилия)

___________________ 		_____________ 		__________________________

___________________ 		_____________ 		__________________________

_________________________________________ 		       Форма по ОКУД

(наименование организации) 				        по ОКЮЛП

_________________________________________

(наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЕТ					_________  ________   __________________

о расходе этилового спирта на производство		  должность     подпись        инициалы, фамилия

за _______________ 20 ___ года 			"_____" __________________ 20 ___ г.

(месяц)

Сведения о фактическом расходе этилового спирта

| Наименование деталей, оборудования и т.д. | Код производственных затрат | Номенклатурный номер | Единица измерения | Установленная норма расхода спирта на _______ | Фактическое количество обработанных деталей, оборудования и т.д. | Расход спирта, л | Цена, руб. | Сумма, руб. | Результат, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по норме | фактически |  |  | экономия (+) | перерасход (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО за месяц |  |  |  |  |  |  |

Оборотная сторона

|  | Количество, л |
| --- | --- |
| Остаток на начало отчетного месяца |  |
| Приход за месяц |  |
| Фактический расход по отчету |  |
| Возвращено на склад |  |
| Остаток на конец отчетного месяца |  |

Начальник цеха  			_____________		__________________________

(подпись)				(инициалы, фамилия)

Экономист цеха 			_____________		__________________________

(подпись) 				(инициалы, фамилия)

Кладовщик 				_____________		__________________________

(подпись) 				(инициалы, фамилия)

___________________ 		_____________ 		__________________________

(должность)			         (подпись)				(инициалы, фамилия)

___________________ 		_____________ 		__________________________

___________________ 		_____________ 		__________________________

Приложение Р

(рекомендуемое)

Форма акта инвентаризации

Акт инвентаризации

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственные лица:

__________________________	_____________________	______________________

должность				подпись				и., о., фамилия

__________________________	_____________________	______________________

должность				подпись				и., о., фамилия

На основании приказа (распоряжения) от "____" ___________ 20   г. произведено снятие фактических остатков продуктов, полуфабрикатов по состоянию на "____" ____________ 20   г.

Снятие остатков : начато "____" _____________ 20   г. в ____ ч. ____ мин.

окончено "____" _____________ 20   г. в ____ ч. ____ мин.

При инвентаризации установлено следующее:

| Полуфабрикаты и готовые изделия: наименование количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продуктов | Код (номенклатурный номер) | Остаток необработанных продуктов | Норма (калькуляция) на __________________ 20 г. | Всего продуктов |
|  |  |  | на единицу | всего | на единицу | всего | на единицу | всего | на единицу | всего | на единицу | всего | на единицу | всего | цена | количество | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Приложение С

(обязательное)

Форма накладной на внутреннее перемещение материалов

_________________________________________ 		       Форма по ОКУД

(наименование организации) 					  по ОКЮЛП

___________________________________________

(наименование структурного подразделения)

### НАКЛАДНАЯ

на внутреннее перемещение материалов

Таблица 1

| Номер документа | Дата составления | Код | Основание для перемещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вида операции | отправителя | получателя | номер приказа (распоряжения) | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 2

| Корреспондирующий счет | Материалы | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Порядковый номер карточки складского учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | код аналитического учета | наименование, сорт, размер, марка | номенклатурный номер | код | наименование | отправлено | принято |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Оборотная сторона

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разрешил ______________________	_____________	_______________________

(должность)		      (подпись)		        (инициалы, фамилия)

Принял     ______________________	_____________	_______________________

(должность)		       (подпись)		        (инициалы, фамилия)

Сдал         ______________________	_____________	_______________________

(должность)		       (подпись)		        (инициалы, фамилия)

Приложение Т

(справочное)

Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции

Т.1 Удельные нормы расхода этилового спирта на протирку приведены в таблице Т.1.

##### Таблица Т.1

| Объект протирки | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- | --- |
| Сборочные единицы и детали металлические по группам сложности, м2 | ГОСТ 17299, |  |
| для общепромышленной продукции и товаров народного потребления спирто-бензиновой смесью 1:2: | марка А |  |
| первая |  | 0,0070 |
| вторая |  | 0,0120 |
| третья |  | 0,0190 |
| четвертая |  | 0,0213 |
| Керамические и пьезокерамические детали и сборочные единицы, м2 | ГОСТ 17299, | 0,0480 |
| Металлокерамические, ферритовые детали и сборочные единицы, м2 | марка А | 0,0380 |
| Пластмассовые, резиновые и резино-металлические детали, м2 |  | 0,02501) |
| Стеклянные, зеркальные, посеребренные, слюдяные, кварцевые, ситалловые, металлические, пластмассовые, пластиковые, резиновые поверхности, оптические кристаллы, м2 | ГОСТ 18300, высший сорт |  |
| спиртом |  | 0,0250 |
| спирто-эфировой смесью |  | 0,0200 |
| Поверхность под сварку и пайку в вакууме, пог. м |  | 0,0050 |
| Поверхности деталей и сборочных единиц под склеивание спирто-бензиновой смесью 1:1, м2 |  | 0,0200 |
| Поверхности, подлежащие маркированию спирто-бензиновой смесью 1:1, м2 |  | 0,0125 |
| Сто концов провода или жил кабеля от остатков флюса после лужения спирто-бензиновой смесью 1:1 при сечении, мм2: | ГОСТ 18300, высший сорт |  |
| До 0,045 включ. |  | 0,00052) |
| Свыше 0,045 « 0,300 включ. |  | 0,00072) |
| « 0,300 « 0,800 « |  | 0,00092) |
| « 0,800 « 1,250 « |  | 0,00122) |
| « 1,250 « 2,000 « |  | 0,00152) |
| « 2,000 « 3,200 « |  | 0,00182) |
| « 3,200 « 4,500 « |  | 0,00222) |
| « 4,500 « 8,000 « |  | 0,00352) |
| « 8,000 « 12,000 « |  | 0,00502) |
| Сто концов провода всех сечений после обжига спирто-бензиновой смесью 1:1 |  | 0,0020 |
| Выводы радиоэлементов, в том числе ИС, и микросборок от остатков флюса после лужения спирто- бензиновой смесью 1:1, на 100 выводов |  | 0,0008 |
| Места паек радиочастотного кабеля с деталями радиочастотного соединителя, на один соединитель |  | 0,0005 |
| Места паек при ручной пайке, перепайке, подпайке, на 100 паек | ГОСТ 17299, | 0,0020 |
| Контакты электроэлементов (штырь и гнездо), на 100 штук: | марка А |  |
| в процессе изготовления |  | 0,0050 |
| при эксплуатации приборов и оборудования |  | 0,0030 |
| Поверхность ферритов перед металлизацией методом вакуумного напыления, м2 |  | 0,1500 |
| 1) Удельная норма для мелкосерийного и единичного производства может быть увеличена на 10 процентов. 2) Удельная норма дана при длине обслуживаемого провода от 16 до 30 мм; при длине обслуживаемой части до 15 мм удельная норма расхода должна быть уменьшена в два раза. |
| Примечание – Удельную норму расхода этилового спирта допускается увеличивать в два раза в случае, если протирке подвергаются мелкие детали площадью до 50 см2, общая площадь протираемых деталей за месяц не превышает 1 м2 и кроме этих работ другие работы со спиртом подразделение не проводит. |

Т.2 Удельные нормы расхода этилового спирта на промывку приведены в таблице Т.2.

##### Таблица Т.2

| Объект промывки | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта, л | Количество отработанного спирта, подлежащего возврату на склад, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Сборочные единицы и детали металлические для общепромышленной продукции и товаров народного потребления спирто-бензиновой смесью 1:2: | ГОСТ 17299, марка А |  |  |
| первая |  | 0,0075 | – |
| вторая |  | 0,0200 | – |
| третья |  | 0,0325 | – |
| четвертая |  | 0,0470 | – |
| Детали, м2 |  |  |  |
| металлокерамические |  | 0,1900 | 65 |
| пластмассовые |  | 0,1420 | 70 |
| резиновые |  | 0,1420 | 70 |
| резино-металлические |  | 0,1420 | 70 |
| Емкости с гладкими стенками (методом залива внутренней полости объемом до 100 л), м2 |  | 0,2850 | 95 |
| Стеклянные, зеркальные, посеребренные, слюдяные, кварцевые, ситалловые поверхности, оптические кристаллы, м2 | ГОСТ 18300, высший сорт | 0,1500 | 80 |
| Образцы перед определением толщины покрытия, м2 |  | 0,0200 | 60 |
| Полупроводниковые пластины после химического травления, м2 |  | 0,1000 | 90 |
| Полупроводниковые пластины после резки и шлифовки, м2 |  | 0,1000 | 90 |
| Детали и сборочные единицы (промывка ультразвуком), м2 |  | 0,4500 | 60 |
| Выводы радиоэлементов, в том числе ИС и микросборок от остатков флюса после лужения спирто-бензиновой смесью 1:1, на 100 выводов |  | 0,0005 | – |
| Печатные платы от консервирующего флюса, м2: |  |  |  |
| спирто-бензиновой смесью 1:1 (на три ванны) на вибрационной установке |  | 0,3060 | 40 |
| спирто-бензиновой смесью 1:1 (на две ванны) методом барботирования |  | 0,2470 | 40 |
| спирто-фреоновой смесью 1:10 (по объему) |  | 0,01501) | 31 |
| Печатные платы с радиоэлементами от остатков флюса после пайки, м2: |  |  |  |
| спирто-бензиновой смесью 1:1 (на три ванны) на вибрационной установке |  | 0,5050 | 35 |
| спирто-бензиновой смесью 1:1 (на две ванны) методом барботирования |  | 0,4203 | 35 |
| спирто-бензиновой смесью 1:1 кистью |  | 0,1250 | – |
| спирто-фреоновой смесью 1:10 (по объему) |  | 0,02001) | 31 |
| Печатные платы с радиоэлементами от остатков флюса после пайки, 100 паек, спирто-бензиновой смесью 1:1 кистью |  | 0,0050 | – |
| Печатные платы с радиоэлементами перед нанесением влагозащитного покрытия (лака), м2: |  |  |  |
| спирто-бензиновой смесью 1:1 (на две ванны) на вибрационной установке |  | 0,1500 | 60 |
| спирто-бензиновой смесью 1:1 (на две ванны) методом барботирования |  | 0,1220 | 60 |
| спирто-фреоновой смесью 1:10 (по объему) |  | 0,00581) | 31 |
| Узлы и блоки РЭА с объемным монтажом спирто-бензиновой смесью 1:1, на 100 паек, для изделий: |  |  |  |
| массового производства |  | 0,0010 | – |
| мелкосерийного производства |  | 0,0025 | – |
| единичного производства |  | 0,0050 | – |
| Сто контактов после пайки спирто-бензиновой смесью 1:1 для изделий: |  |  |  |
| массового производства |  | 0,0010 | – |
| мелкосерийного производства |  | 0,0025 | – |
| единичного производства |  | 0,0050 | – |
| 1) Удельная норма расхода спирта дана с учетом процента возврата и потерь спирта при регенерации. |

Т.3 Удельные нормы расхода этилового спирта в составе флюса при лужении и пайке приведены в таблице Т.3.

##### Таблица Т.3

| Наименование работы | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- | --- |
| Лужение деталей и сборочных единиц, м2 | ГОСТ 17299, марка А | 0,0310 |
| Лужение проволоки диаметром до 1,0 мм, пог. м |  | 0,0004 |
| Лужение провода или жил кабеля, на 100 концов, при сечении, мм2: |  |  |
| До 0,045 включ. |  | 0,00131) |
| Свыше 0,045 « 0,300 « |  | 0,00161) |
| « 0,300 « 0,800 « |  | 0,00191) |
| « 0,800 « 1,250 « |  | 0,00221) |
| « 1,250 « 2,000 « |  | 0,00261) |
| « 2,000 « 3,200 « |  | 0,00341) |
| « 3,200 « 4,500 « |  | 0,00431) |
| « 4,500 « 8,000 « |  | 0,00851) |
| « 8,000 « 12,500 « |  | 0,01301) |
| Лужение гибких выводов и выводов радиоэлементов, на 100 выводов | ГОСТ 18300, высший сорт | 0,0010 |
| Пайка групповая методом погружения выводов навесных радиоэлементов на платах с печатным монтажом, м2 2) |  | 0,1910 |
| Пайка радиочастотного кабеля к деталям радиочастотного соединителя, на один соединитель |  | 0,0005 |
| Пайка паяльником гибких выводов, выводов навесных радиоэлементов на платах с печатным монтажом к контакт-деталям при объемном монтаже, на 100 выводов |  | 0,0012 |
| Пайка провода или жил кабеля, на 100 концов, при сечении, мм2: | ГОСТ 17299, марка А |  |
| До 0,045 включ. |  | 0,00081) |
| Свыше 0,045 « 0,300 « |  | 0,00091) |
| « 0,300 « 0,800 « |  | 0,00111) |
| « 0,800 « 1,250 « |  | 0,00131) |
| « 1,250 « 2,000 « |  | 0,00151) |
| « 2,000 « 3,200 « |  | 0,00181) |
| « 3,200 « 4,500 « |  | 0,00271) |
| « 4,500 « 8,000 « |  | 0,00451) |
| « 8,000 « 12,500 « |  | 0,00631) |
| Пайка соединительного шва внахлестку с применением флюса ЛТИ-120, пог. м, при толщине металла, мм; |  |  |
| 0,25 |  | 0,0005 |
| 0,50 |  | 0,0007 |
| 1,00 |  | 0,0012 |
| 1,50 |  | 0,0017 |
| 2,00 |  | 0,0020 |
| Пайка стыковых швов с применением флюса ЛТИ-120, пог. м, при толщине металла, мм; |  |  |
| 0,5 |  | 0,0005 |
| 1,0 |  | 0,0006 |
| 1,5 |  | 0,0007 |
| Флюсование пеной ячеек с радиоэлементами, м2:2) | ГОСТ 18300 |  |
| при скорости движения каретки над блоком флюсования от 0,5 до 1,6 м/мин |  |  |
| для флюса ФКТ |  | 0,2050 |
| для флюса ФКСп |  | 0,2030 |
| при скорости движения каретки над блоком флюсования от 1,7 до 3,0 м/мин |  |  |
| для флюса ФКТ |  | 0,1140 |
| для флюса ФКСп |  | 0,1130 |
| 1) Удельная норма дана для длины обслуживаемого провода от 15 до 30 мм; при длине обслуживаемого провода до 15 мм удельная норма должна быть уменьшена в 2 раза. 2) Площадь печатной платы соответствует 1,3 S. |

Т.4 Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299 в процессе нанесения, пропитки и приготовления составов приведены в таблице Т.4.

Таблица Т.4

| Наименование операции (работы) | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- |
| Нанесение раствора ортокрезола, м2 | 0,0200 |
| Нанесение пасты ПВСГ, м2 | 0,0100 |
| Нанесение светочувствительной эмульсии на желатине (содержание спирта 2 процента по объему), м2 | 0,0060 |
| Нанесение бакелитового лака, разбавленного до вязкости 20 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта 40 процентов по массе), (один слой), м2 | 0,0500 |
| Нанесение клея БФ-4, разбавленного до вязкости 14 с по вискозиметру ВЗ-4 (один слой), м2 | 0,1000 |
| Нанесение ЭКС-4 (один слой), м2 | 0,1000 |
| Пропитки стеклоткани связующим ТС-1, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта 38 процентов по массе), м2 | 0,1170 |
| Пропитка бакелитовым лаком, м2: |  |
| ткань хлопчатобумажная и смешанная плательная | 0,2000 |
| шифон хлопчатобумажный | 0,2050 |
| миткаль суровый | 0,2150 |
| Приготовление составов для профилактической протирки рук и лица при работе с токсичными материалами (одна протирка): |  |
| смесь для рук "биологические перчатки" (спирта 40 %) | 0,0030 |
| спирто-глицериновая смесь (спирта 33 %) | 0,0010 |
| состав для удаления солей хрома (спирта 20 %) | 0,0010 |
| Приготовление эпоксидного компаунда для пропитки катушек трансформаторов, кг | 0,2000 |
| Приготовление быстросохнущих маркировочных красок БМК, кг | 0,1200 |
| Приготовление индикатора, 100 г спиртового раствора | 0,1250 |
| Приготовление флюса ФКСп для проверки паяемости печатных плат (75 % по массе), 100 г | 0,0940 |
| Приготовление флюсов, кг, марок: |  |
| ФКСп | 0,8125 |
| ФКТ | 0,9690 |
| ФКДТ | 1,0425 |
| ФКТС | 0,9125 |
| ФКТБ | 0,9125 |
| ЛТИ-120 | 0,9000 |
| ФТС | 1,1812 |
| ФТБ | 1,1812 |
| ФГСп | 0,7438 |
| ФМП | 0,9725 |
| Примечание – Удельная норма расхода спирта при приготовлении флюса дана по среднему процентному содержанию спирта. |

Т.5 Удельные нормы расхода этилового спирта в процессе изготовления печатных плат приведены в таблице Т.5.

##### Таблица Т.5

| Объект протирки | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- | --- |
| Нанесение фоторезистора ФПП (один слой), м2 | ГОСТ 18300, высший сорт | 0,0300 |
| Нанесение защитного слоя поливинилового спирта, м2 |  | 0,0100 |
| Протирка рамы экспонирования, м2 |  | 0,0100 |
| Осветление поверхности сплава олово-свинец, м2 |  | 0,0060 |
| Изготовление оригинала печатных плат методом аппликации, м2 | ГОСТ 17299, марка А | 0,0250 |

Т.6 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 в производстве тонкопленочных микросборок приведены в таблице Т.6.

##### Таблица Т.6

| Наименование операции | Удельная норма расхода этилового спирта |
| --- | --- |
|  | л/м2 | л/1000 шт. подложек | л/1000 шт. микросборок |
| Отжиг испарителей перед напылением | 0,0350 | – | – |
| Подготовка вакуумных установок к напылению | 0,0350 | – | – |
| Подготовка подложек перед напылением | – | 0,2880 | – |
| Межоперационный визуальный и электрический контроль поверхности напыленных слоев | – | 0,2000 | – |

| Окончание таблицы Т.6 |
| --- |
| Наименование операции | Удельная норма расхода этилового спирта |
|  | л/м2 | л/1000 шт. подложек | л/1000 шт. микросборок |
| Совмещение рисунков и экспонирование | – | 0,1500 | – |
| Контроль проявленной маски фоторезистора | – | 0,0400 | – |
| Лужение плат: |  |  |  |
| паяльником | – | 0,2000 | – |
| окунанием | – | 0,5000 | – |
| Токовая корректировка сопротивления резисторов | – | 0,2000 | – |
| Электроэрозионная корректировка сопротивления резисторов | – | 0,2000 | – |
| Лазерная корректировка сопротивления резисторов | – | 0,1500 | – |
| Импульсная подгонка резисторов | – | 0,2000 | – |
| Электролитические осаждение меди | – | 0,2000 | – |
| Защита элементов электролитическим осаждением сплава олово-висмут | – | 0,9000 | – |
| Резка плат | – | 0,6700 | – |
| Подготовка выводов и контактных поверхностей корпусных компонентов | – | – | 0,5000 |
| Лужение выводов, контактных поверхностей и металлизированных оснований компонентов паяльником | – | – | 0,8000 |
| Установка плат в основании металлостеклянных корпусов пайкой | – | – | 1,5000 |
| Установка плат в основании корпусов на клеевую пленку МПФ-1 | – | – | 0,5000 |
| Установка плат в основании корпусов на клей | – | – | 0,0150 |
| Пайка компонентов к контактным площадкам платы паяльником | – | – | 0,7000 |
| Удаление остатков флюса после пайки | – | – | 0,1000 |
| Сварка золотых выводов из проволоки или фольги с контактными площадками | – | – | 0,0500 |
| Установка компонентов на клей | – | – | 0,0150 |
| Сварка выводов компонентов с контактными площадками | – | – | 0,0150 |
| Контроль открытых микросборок (поверка электрических параметров) | – | – | 0,0300 |
| Вакуумная сушка открытых микросборок | – | – | 0,5000 |
| Герметизация микросборок | – | – | 0,0500 |
| Контроль герметичности микросборок | – | – | 0,0500 |
| Маркировка микросборок | – | – | 0,0100 |
| Покрытие микросборок лаком | – | – | 0,0150 |

Т.7 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 при изготовлении толстопленочных микросборок приведены в таблице Т.7.

##### Таблица Т.7

| Наименование операции | Удельная норма расхода этилового спирта |
| --- | --- |
|  | л/I трафарет | л/кг пасты | л/1000 шт. подложек | л/1000 шт. микросборок |
| Изготовление биметаллических трафаретов: |  |  |  |  |
| нанесение светочувствительной эмульсии | 0,0020 | – | – | – |
| экспонирование | 0,0040 | – | – | – |
| Изготовление трафаретов на основе жидких полимеризующихся композиций "Фотосет-Ж", "Фотосет-В", "Полисет": |  |  |  |  |
| обезжиривание сетки трафарета | 0,0030 | – | – | – |
| обезжиривание фотошаблона, армирующей и формирующей пленки | 0,0050 | – | – | – |
| проявление | 0,0050 | – | – | – |
| Изготовление комбинированных трафаретов: |  |  |  |  |
| нанесение светочувствительной эмульсии | 0,0020 | – | – | – |
| экспонирование | 0,0040 | – | – | – |
| Изготовление сетчатых трафаретов на основе пленочных фоторезисторов: |  |  |  |  |
| нанесение светочувствительной эмульсии | 0,0020 | – | – | – |
| экспонирование | 0,0040 | – | – | – |
| обезжиривание фотошаблона | 0,0050 | – | – | – |

| Окончание таблицы Т.7 |
| --- |
| Наименование операции | Удельная норма расхода этилового спирта |
|  | л/I трафарет | л/кг пасты | л/1000 шт. подложек | л/1000 шт. микросборок |
| Приготовление паст резистивных и проводниковых: |  |  |  |  |
| протирка фарфоровой посуды для предварительного смешивания паст спирто-бензиновой смесью 1:1 | – | 0,0500 | – | – |
| протирка посуды для приготовления и хранения органических связок и композиций спирто-бензиновой смесью 1:1 | – | 0,0500 | – | – |
| очистка валков пастотерки от пасты спирто-бензиновой смесью 1:1 | – | 0,0500 | – | – |
| контроль вязкости пасты | – | 0,1000 | – | – |
| помол стекла | – | 0,4000 | – | – |
| синтез, переработка и помол порошковой композиций соединений рутения | – | 0,2000 | – | – |
| Приготовление диэлектрических конденсаторных изоляционных паст и композиций: |  |  |  |  |
| протирка фарфоровой ступок для перемешивания паст спирто-бензиновой смесью 1:1 | – | 0,0050 | – | – |
| протирка посуды для приготовления и хранения органических связок, паст и композиций спирто-бензиновой смесью 1:1 | – | 0,0050 | – | – |
| контроль вязкости паст | – | 0,0600 | – | – |
| Очистка трафарета в процессе трафаретной печати спирто-бензиновой смесью 1:1 при изготовлении: |  |  |  |  |
| проводниковых элементов (на один слой) | – | – | 0,0180 | – |
| слоев межслойной изоляции (на один слой) | – | – | 0,0180 | – |
| резистивных элементов (на один слой) | – | – | 0,0270 | – |
| Очистка трафарета, ракеля, контрракеля от пасты по окончании нанесения спирто-бензиновой смесью 1:1 | – | 0,0300 | – | – |
| Контроль пассивной части протирка платы | – | – | 0,1000 | – |
| Лазерная подгонка резисторов до номинала | – | – | 0,0050 | – |
| Укладка подложек в кассеты протирка кассет спирто-бензиновой смесью 1:1 | – | – | 0,2000 | – |
| Установка компонентов с жесткими выводами на лудящую пасту (клей) подготовка установки | – | – | – | 0,4000 |
| Лужение коммутационных элементов платы, пайка компонентов и выводов микросборки окунанием в расплавленный припой | – | – | – | 0,70001) |
| Подготовка навесных компонентов к монтажу: |  |  |  |  |
| флюсование выводов | – | – | – | 0,80001) |
| удаление остатков флюса спирто-бензиновой смесью 1:1 | – | – | – | 0,7000 |
| Монтаж компонентов, не поддающихся автоматизированной сборке | – | – | – | 0,10001) |
| Монтаж навесных компонентов с гибкими выводами | – | – | – | 0,1000 |
| Удаление остатков флюса после пайки | – | – | – | 1,2000 |
| Герметизация микросборок в металлостеклянные корпуса подготовка оснований, корпусов и колпачков к сборке | – | – | – | 1,5000 |
| Маркировка плат и микросборок | – | – | – | 0,0100 |
| 1) Удельная норма расхода этилового спирта дана в составе флюса. |

Т.8 Удельные нормы расхода этилового спирта при изготовлении полупроводниковых микросборок приведены в таблице Т.8.

##### Таблица Т.8

| Наименование операции | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта, л/25 шт. пластин |
| --- | --- | --- |
| Наращивание эпитаксиального слоя на пластины | ГОСТ 18300 | 0,1500 |
| Химическая обработка пластин | высший сорт | 0,0060 |
| Наращивание пленок поликристаллического кремния |  | 0,3260 |
| Химическое травление поликристаллического кремния |  | 0,0060 |
| Обработка стальной оснастки установок ионной имплантации |  | 0,0300 |
| Обработка алюминиевой оснастки установок ионной имплантации |  | 0,0300 |
| Обработка стальной оснастки установок напыления алюминия |  | 0,0300 |
| Обработка оснастки установок наращивания поликристаллического кремния |  | 0,0300 |

| Окончание таблицы Т.8 |
| --- |
| Наименование операции | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта, л/25 шт. пластин |
| Травление кварцевой оснастки |  | 0,0300 |
| Травление фторопластовой оснастки | ГОСТ 18300 | 0,0300 |
| Окисление кремниевых пластин | высший сорт | 0,0300 |
| Нанесение и сушка фоторезистора |  | 0,0300 |
| Совмещение и экспонирование |  | 0,0030 |
| Проявление и дубление |  | 0,0330 |
| Ионное легирование |  | 0,1000 |
| Диффузия фосфора (загонка) |  | 0,0300 |
| Термическая обработка (разгонка) |  | 0,0300 |
| Удаление фоторезистора в кислотно-перекисной смеси | СТБ 1334 | 0,0060 |
| Напыление омического контакта | высший сорт | 0,0900 |
| Напыление титана (никеля, молибдена) |  | 0,0900 |
| Напыление многослойных диэлектрических покрытий |  | 0,0900 |
| Химическое травление алюминия |  | 0,0600 |
| Химическое травление титана (никеля, молибдена) |  | 0,0100 |
| Удаление фоторезистора в органической смеси |  | 0,0060 |
| Низкотемпературная пассивация полупроводниковых приборов фосфоросиликатным стеклом |  | 0,1500 |
| Плазмохимическое травление слоев нитрида кремния |  | 0,0200 |
| Плазмохимическое травление слоев металлосоединений |  | 0,0400 |
| Получение пленок нитрида кремния, используемых в качестве защитных покрытий при локальном окислении | ГОСТ 18300, высший сорт | 0,1500 |
| Низкотемпературная пассивация полупроводниковых приборов двуокисью кремния |  | 0,1500 |
| Плазмохимическое осаждение фосфоросиликатного стекла |  | 0,0660 |
| Удаление фоторезистора плазмохимическим методом |  | 0,0100 |

Т.9 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 при изготовлении фотошаблонов и фотооригинала приведены в таблице Т.9.

##### Таблица Т.9

| Наименование операции | Удельная норма расхода этилового спирта, л/м2 |
| --- | --- |
|  | группа сложности |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Изготовление оригинала методом вырезания | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | – |
| Изготовление контрольного эмульсионного фотошаблона: |  |  |  |  |  |  |
| промывка | 0,0400 | 0,0450 | 0,0500 | 0,0550 | 0,0600 | – |
| контроль | 0,0400 | 0,0450 | 0,0500 | 0,0550 | 0,0600 | – |
| Изготовление рабочего эмульсионного фотошаблона |  |  |  |  |  |  |
| контактное копирование | 0,0410 | 0,0470 | 0,0520 | 0,0570 | 0,0630 | – |
| контроль | 0,0410 | 0,0470 | 0,0520 | 0,0570 | 0,0630 | – |
| Изготовление эмульсионного промежуточного фотошаблона: | 0,0630 0,0630 | 0,0830 0,0830 | 0,1300 0,1300 |
| предварительная обработка |  |  |  |
| контроль |  |  |  |
| Изготовление металлизированного промежуточного фотооригинала (ПФО) и металлизированного эталонного фотошаблона: | 0,0250 0,1600 | 0,0320 0,2100 |  |  |
| экспонирование |  |  |  | 0,0400 |
| контроль |  |  |  | 0,0200 |
| Изготовление металлизированного рабочего фотошаблона: | 0,1500 0,0500 0,0250 0,1600 | 0,2000 0,0700 0,0320 0,2100 |  |  |
| нанесение фоторезистора |  |  |  | 0,2700 |
| межоперационная отмывка |  |  |  | 0,0900 |
| экспонирование |  |  |  | 0,0400 |
| контроль |  |  |  | 0,2500 |

Т.10 Удельные нормы расхода этилового спирта при изготовлении кварцевых резонаторов приведены в таблице Т.10.

##### Таблица Т.10

| Наименование операции | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта | Количество отработанного спирта, подлежащего возврату на склад, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/л | л/м2 | л/кг пасты | л/I сварную точку | л/1000 пистонов | л/1000 шт. кварцевых резонаторов | л/1000 шт. сосудов Дьюара |  |
| Очистка спирта методом перегонки | СТБ 1334 высшей очистки | 1,1040 | – | – | – | – | – | – | – |
| Отжиг испарителей перед напылением | ГОСТ 18300 высший сорт | – | 0,0350 | – | – | – | – | – | – |
| Подготовка вакуумных установок к напылению |  | – | 0,0350 | – | – | – | – | – | – |
| Очистка пестика и лопаток станка для растирания серебросодержащей пасты |  | – | – | 0,5000 | – | – | – | – | – |
| Промывка пьезоэлементов, кварцедержателей от остатков флюса после пайки | СТБ 1334 высшей очистки | – | 0,1500 | – | – | – | – | – | – |
| Промывка пьезоэлементов, кварцедержателей, колпаков, стеклянных баллонов, кварцевых резонаторов в кипящем спирте |  | – | 0,5000 | – | – | – | – | – | 12 |
| Пистонирование слюдяных дисков для кварцедержателя | ГОСТ 18300 высший сорт | – | – | – | – | 0,00002 | – | – | – |
| Сварка деталей кварцедержателей |  | – | – | – | 0,00015 | – | – | – | – |
| Промывка пьезоэлементов в ультразвуковой установке с последующей осушкой в кипящем спирте | СТБ 1334 высшей очистки | – | 0,6000 | – | – | – | – | – | 12 |
| Окончательная промывка резонаторов в ультразвуковой установке |  | – | 0,4500 | – | – | – | – | – | 12 |
| Поиск течей при вакуумировании: | ГОСТ 18300 высший сорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кварцевых резонаторов |  | – | – | – | – | – | 0,2000 | – | – |
| сосудов Дьюара |  | – | – | – | – | – | – | 0,6000 | – |

Т.11 Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции в оптико-механическом производстве приведены в таблице Т.11.

##### Таблица Т.11

| Наименование операции | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта | Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/м2 | л/кг | л/100 торцов | л/л |  |
| Полирование | ГОСТ 17299 |  |  |  |  |  |
| Протирка оптических деталей перед проверкой пробным стеклом и пробного стекла на участке полирования | марка А | 0,0300 | – | – | – | – |
| Окончательная промывка оптических деталей после полирования: | ГОСТ 18300, высший сорт |  |  |  |  |  |
| спиртом (для химически неустойчивых стекол) |  | 0,2700 | – | – | – | 35 |
| спирто-бензиновой смесью 1:1 |  | 0,1350 | – | – | – | 35 |
| спирто-ацетоновой смесью 1:1 |  | 0,1350 | – | – | – | 35 |
| Центрирование | ГОСТ 17299 марка А |  |  |  |  |  |
| Протирка оптических деталей перед и после центрирования: |  | 0,0300 | – | – | – | – |

| Продолжение таблицы Т.11 |
| --- |
| Наименование операции | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта | Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, в процентах |
|  |  | л/м2 | л/кг | л/100 торцов | л/л |  |
| Окончательная промывка оптических деталей после центрирования: | ГОСТ 18300, высший сорт |  |  |  |  |  |
| спиртом (для химически неустойчивых стекол) |  | 0,2700 | – | – | – | 35 |
| спирто-ацетоновой смесью 1:1 |  | 0,1350 | – | – | – | 35 |
| спирто-эфирной смесью 1:1 |  | 0,1350 | – | – | – | 35 |
| Склейка | ГОСТ 17299 |  |  |  |  |  |
| Протирка оптических деталей перед и после склейки | марка А | 0,0300 | – | – | – | – |
| Промывка оптических деталей после склейки: | ГОСТ 18300, высший сорт |  |  |  |  |  |
| спиртом (для химически неустойчивых стекол) |  | 0,2700 | – | – | – | 35 |
| спирто-эфирной смесью 1:1 |  | 0,1350 | – | – | – | 35 |
| Нанесение просветляющих светоделительных и гидрофотных покрытий |  |  |  |  |  |  |
| Протирка оптических деталей: |  |  |  |  |  |  |
| перед нанесением покрытий |  | 0,1000 | – | – | – | – |
| после нанесения покрытий |  | 0,0300 | – | – | – | – |
| Промывка оптических деталей: | ГОСТ 17299 |  |  |  |  |  |
| перед нанесением покрытий | марка А | 0,2700 | – | – | – | 50 |
| после просветления (для деталей, идущих на глубокий оптический контакт) | ГОСТ 18300, высший сорт | 0,5000 | – | – | – | 50 |
| Нанесение покрытий в вакууме Протирка оптических деталей перед нанесением покрытий в вакууме |  | 0,0300 | – | – | – | – |
| Промывка оптических деталей перед нанесением вакуумных покрытий |  | 0,5000 | – | – | – | 50 |
| Чистка стеклянных деталей перед нанесением токопроводящих и теплоотражающих пленок спирто-эфирной смесью 9:1 |  | 0,0200 | – | – | – | – |
| Окончательная чистка деталей и контактных приспособлений при посадке на оптический контакт |  | 0,0300 | – | – | – | – |
| Чистка оптических деталей и прилегающих поверхностей в процессе сборки спирто- эфирными смесями: |  |  |  |  |  |  |
| 1:9 |  | 0,0050 | – | – | – | – |
| 1:6 |  | 0,0070 | – | – | – | – |
| 1:1 |  | 0,0250 | – | – | – | – |
| 6:1 |  | 0,0370 | – | – | – | – |
| 9:1 |  | 0,0450 | – | – | – | – |
| Чистка деталей от затеков клея |  | 0,0400 | – | – | – | – |
| Протирка оптических деталей при проверке в ОТК после полировки, склейки, центрирования, нанесения покрытий, нанесения сеток и шкал |  | 0,0300 | – | – | – | – |
| Защита оптических поверхностей силиконовой пленкой |  | 0,0300 | – | – | – | – |
| Промывка оптических деталей перед кремнеземновосковой защитой |  | 0,2700 | – | – | – | 35 |
| Промывка оптических деталей перед защитной пленкой окиси алюминия спирто-эфирной смесью 6:1 |  | 0,3200 | – | – | – | 35 |
| Чистка оптических деталей перед нанесением многослойных покрытий капельным методом |  | 0,0300 | – | – | – | – |
| Промывка оптических деталей перед нанесением многослойных покрытий капельным методом |  | 0,5000 | – | – | – | 50 |

| Окончание таблицы Т.11 |
| --- |
| Наименование операции | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта | Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, в процентах |
|  |  | л/м2 | л/кг | л/100 торцов | л/л |  |
| Изготовление интерференционных фильтров: | ГОСТ 18300, высший сорт |  |  |  |  |  |
| чистка деталей |  | 0,0300 | – | – | – | – |
| промывка |  | 0,5000 | – | – | – | – |
| Изготовление волоконной оптики |  | 0,1000 | – | – | – | – |
| Протирка бобин перед намоткой каждого жгута |  |  |  |  |  |  |
| Формирование жгута при съеме с намоточного стана |  | – | 1,2400 | – | – | – |
| Формирование торцов жгута на длине 25 мм при сборке световода во втулки, на 1 кг стекловолокна |  | – | 0,7500 | – | – | – |
| Протирка торцов световодов перед предъявлением в ОТК |  | – | – | 0,0800 | – | – |
| Протирка оптических деталей и узлов перед пакетированием электрообогревных призм и триплексов |  | 0,1400 | – | – | – | – |
| Приготовление спирта для просветляющих растворов методом перегонки | ГОСТ 17299, марка А | – | – | – | 1,4000 | – |

Т.12 Удельные нормы расхода этилового спирта на промывку и травление микро- и макрошлифов приведены в таблице Т.12.

##### Таблица Т.12

| Наименование операции | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Единица измерения объема работы | Удельная норма расхода на единицу измерения объема работы, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Промывка микро- и макрошлифов: | ГОСТ 18300, высший сорт | см2 площади шлифа |  |
| для единичных исследований1) |  |  | 0,003 |
| для текущих анализов |  |  | 0,0002 |
| Травление микро- и макрошлифов (в 4 %-ном спиртовом растворе азотной кислоты): |  |  |  |
| для единичных исследований1) |  |  | 0,0015 |
| для текущих анализов |  |  | 0,0002 |
| 1) Только для проведения исследований структуры новых или специальных сплавов при арбитражных исследованиях, при подборе режимов травления. |

Приложение У

(рекомендуемое)

Форма ведомости расчета удельных норм расхода

этилового спирта на технологические операции

___________________________			УТВЕРЖДАЮ

подразделение (наименование или шифр) 				Технический директор организации

___________________________

"____" ________________ 20   г.

### Ведомость

расчета удельных норм расхода этилового спирта на технологические операции

| Наименование операции | Наименование, обозначение документа, в котором имеется указание о необходимости применения этилового спирта | ГОСТ, марка, сорт этилового спирта | Количество этилового спирта, л | Объем выполненных работ | Удельная норма расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | взято | израсходовано | остаток после проведения работ | отрегенерировано |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м | шт. | л/м2 | л/м | л/шт. |

Начальник подразделения				_________	_______________

(подпись)	    (инициалы, фамилия)

Начальник БМТН					_________	_______________

(подпись)	    (инициалы, фамилия)

### Приложение Ф

(справочное)

Удельные нормы расхода технического этилового

ректификованного спирта на проведение химических анализов

Ф.1 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на проведение химических анализов приведены в таблице Ф.1.

##### Таблица Ф.1

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| --- | --- | --- |
| Сточные воды | Определение содержания: |  |
|  | бактерий | 0,0050 |
|  | калия | 0,0250 |
|  | карбонатов и иона | 0,0100 |
|  | меди и цинка | 0,0050 |
|  | натрия | 0,0250 |
|  | никеля | 0,0080 |
|  | общего хрома и шестивалентного | 0,0100 |
|  | свинца и сульфатов | 0,1000 |
|  | углекислоты | 0,0040 |
|  | фенола | 0,0010 |
|  | хлоридов | 0,0020 |
|  | Определение жесткости | 0,0005 |
|  | Определение общей бикарбонатной и гидратной щелочности | 0,0005 |
| Воздух | Определение содержания: |  |
|  | анилина | 0,0200 |
|  | ацетона | 0,0100 |
|  | аэрозоля едких щелочей | 0,0020 |
|  | ксилола | 0,0200 |
|  | гексаметилендиамина | 0,0010 |
|  | озона | 0,0010 |
|  | окиси кадмия | 0,0500 |
|  | окиси цинка | 0,0020 |
|  | свинца | 0,0100 |
|  | сернистого ангидрита | 0,0050 |
|  | серной кислоты | 0,0100 |
|  | скипидара | 0,0750 |
|  | сложных эфиров | 0,0970 |
|  | стирола | 0,0100 |
|  | толуола | 0,0450 |
|  | фенола | 0,0500 |
|  | хлорида бария | 0,0040 |
|  | хлорированных углеводородов | 0,1120 |
|  | хлористого водорода | 0,0100 |
|  | хрома | 0,0200 |
|  | цианистого водорода | 0,0300 |
|  | четыреххлористого углерода | 0,0500 |
|  | Определение точки росы | 0,0080 |
|  | Определение содержания влаги | 0,0200 |
| Металлы и сплавы |
| Алюминий и | Определение содержания: |  |
| алюминиевые сплавы | никеля весовым методом | 0,0200 |
|  | никеля фотоколориметрическим методом | 0,0300 |
|  | цинка | 0,0005 |
|  | меди и цинка из одной навески полярографическим методом | 0,0010 |
|  | малых количеств цинка (0,1 процента и менее) в присутствии больших количеств меди (более 1 процента) | 0,0010 |
|  | меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | меди с рубиановодородной кислотой | 0,0030 |
|  | натрия весовым методом цинкуранилацетатом | 0,0200 |
|  | кальция с реагентом ГБОА | 0,0250 |
|  | магния | 0,0250 |
|  | бериллия объемным методом | 0,0050 |
|  | олова с гемотоксилином | 0,0050 |
|  | свинца | 0,0200 |
|  | хрома фотоколориметрическим методом | 0,0200 |

| Продолжение таблицы Ф.1 |
| --- |
| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| Баббиты | Определение содержания: |  |
|  | кадмия весовым методом | 0,0250 |
|  | никеля весовым методом | 0,0050 |
|  | цинка и алюминия | 0,0120 |
| Бронзы | Определение содержания: |  |
|  | алюминия | 0,0007 |
|  | никеля весовым методом | 0,0200 |
|  | меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | бериллия | 0,0050 |
|  | олова фотоколориметрическим методом с фенилфлуороном | 0,0150 |
|  | свинца электролитическим методом | 0,0050 |
|  | фосфора объемным методом | 0,0020 |
|  | кремния | 0,0070 |
| Вольфрам | Определение содержания: |  |
|  | суммы свинца, сурьмы, кадмия, висмута олова, хрома, никеля, меди, титана, железа, алюминия, кремния, магния, кальция, молибдена,цинка спектрохимическим методом | 0,0150 |
|  | серы методом разложения | 0,0500 |
| Железо | Фазовый анализ | 0,0240 |
|  | Анализ микроструктуры (составление травителей) | 0,0100 |
| Лента из оловянно- | Определение содержания: |  |
| фосфорной бронзы | меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | фосфора объемным методом | 0,0005 |
| Лигатуры | Определение содержания: |  |
|  | бериллия | 0,0300 |
|  | бора в борных лигатурах | 0,0015 |
| Магний | Определение содержания: |  |
| и магниевые сплавы | никеля с диметилглиоксимом | 0,0400 |
|  | цинка с реактивом № 11 | 0,0200 |
|  | цинка с оксихинолином | 0,0300 |
|  | Определение содержания: |  |
|  | меди | 0,0120 |
|  | калия с нитритом кобальта | 0,0100 |
|  | натрия весовым методом с цинкуранилацетатом | 0,0200 |
|  | кальция | 0,0250 |
|  | олова с гемотоксилином | 0,0050 |
|  | хрома фотоколориметрическим методом | 0,0030 |
|  | таллия хроматным методом | 0,0250 |
|  | церия с индикатором пентаметокси-красным | 0,0010 |
| Медь | Определение содержания: |  |
|  | меди | 0,0050 |
|  | никеля | 0,0010 |
|  | суммы никеля и кобальта | 0,0050 |
|  | фосфора | 0,0005 |
| Молибден | Фазовый анализ | 0,5200 |
|  | Определение содержания: |  |
|  | суммы свинца, олова, сурьмы, кадмия, висмута, хрома, никеля, меди, цинка, титана, магния, кальция, марганца спектрохимическим методом | 0,0150 |
|  | серы методом разложения в фосфорной кислоте | 0,0500 |
|  | углерода потенциометрическим методом | 0,005 |
| Никель | Фазовый анализ | 0,5200 |
|  | Определение содержания: |  |
|  | кадмия объемным методом | 0,0010 |
|  | никеля | 0,0050 |
|  | меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | мышьяка | 0,0150 |
|  | сурьмы объемным методом | 0,0005 |
|  | фосфора, кремния | 0,0300 |
|  | углерода | 0,0004 |
| Проволока оловянно- | Определение содержания: |  |
| цинковой бронзы | меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | свинца электролитическим методом | 0,0050 |
|  | цинка электролитическим методом | 0,0050 |
| Ниобий | Фазовый анализ | 0,4000 |
|  | Определение содержания: |  |
|  | суммы кремния, железа, титана, вольфрама, свинца, меди, никеля, алюминия, олова, ванадия, молибдена спектрохимическим методом | 0,0150 |
| Припой оловянно- | Определение содержания: |  |
| свинцовый | свинца весовым методом | 0,0100 |
| Припой ПСР | Определение содержания: |  |
|  | свинца весовым методом | 0,0040 |
|  | серебра весовым методом | 0,0400 |
|  | цинка | 0,0500 |
| Свинец | Определение содержания: |  |
|  | натрия | 0,0005 |
|  | олова фотоколориметрическим методом с фенилфлуороном | 0,0050 |
|  | кальция и магния | 0,0028 |
|  | мышьяка весовым методом | 0,0050 |
| Сплавы никелевые | Определение содержания: |  |
| и медно-никелевые | никеля весовым методом | 0,0300 |
|  | суммы никеля и кобальта объемным методом | 0,0050 |
|  | меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | рения с диметилглиоксимом | 0,0020 |
| Сплавы медно- | Определение содержания: |  |
| цинковые (латуни) | алюминия | 0,0050 |
|  | железа | 0,0050 |
|  | свинца в кремнистых латунях | 0,0050 |
|  | цинка | 0,0200 |
|  | никеля весовым методом при содержании никеля до 1 % | 0,0200 |
|  | никеля весовым методом при содержании никеля до 6 % | 0,0500 |
|  | меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | мышьяка | 0,0005 |
|  | фосфора | 0,0005 |
|  | углерода | 0,0010 |
| Сплавы цинковые | Определение содержания магния весовым методом | 0,0200 |
| Стали и чугуны | Определение содержания: |  |
|  | вольфрама весовым методом | 0,0021 |
|  | никеля весовым методом | 0,0200 |
|  | меди | 0,0050 |
|  | молибдена объемным методом | 0,0005 |
|  | фосфора объемным методом | 0,0005 |
|  | церия | 0,0250 |
|  | хрома объемным методом | 0,0015 |
| Сурьма | Определение содержания никеля | 0,0010 |
| Титан | Определение содержания: |  |
| и титановые сплавы | азота объемным методом | 0,0050 |
|  | кислорода и водорода методом вакуумплавления | 0,0200 |
|  | вольфрама фотоколориметрическим методом | 0,0100 |
|  | магния фотоколориметрическим методом | 0,0100 |
|  | меди с рубиановодородной кислотой | 0,0030 |
|  | малых количеств и следов олова | 0,0020 |
| Ферросплавы | Определение содержания: |  |
|  | алюминия | 0,0005 |
|  | молибдена | 0,0003 |
|  | фосфора | 0,0005 |
|  | никеля в феррохроме всех марок | 0,0100 |
| Ферриты | Определение содержания никеля | 0,0800 |
| Хром | Определение содержания: |  |
|  | азота методом Деварда | 0,0050 |
|  | серы методом разложения в фосфорной кислоте | 0,0500 |
| Цирконий | Фазовый анализ | 0,5200 |
| Растворы и электролиты |
| Растворы для осветления | Определение содержания серной кислоты весовым методом | 0,0100 |
| Растворы и электролиты для оксидирования магниевых сплавов | Определение содержания алюмокалиевых квасцов | 0,0100 |
| Раствор совмещенного активирования | Определение содержания палладия весовым методом | 0,0150 |
| Растворы для травления | Определение содержания сульфатов весовым методом | 0,0100 |
| Электролиты кадмирования | Определение содержания сульфатов с ализарином "S" | 0,0400 |
| Электролиты меднения | Определение содержания: |  |
|  | меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | борной кислоты | 0,0030 |
|  | борфтористоводородной кислоты | 0,0030 |
| Электролиты | Определение содержания: |  |
| никелирования | никеля весовым методом | 0,0200 |
|  | сульфатов с ализарином "S" | 0,0400 |
|  | борной кислоты | 0,0020 |
|  | сульфатов с розолевой кислотой | 0,0190 |
|  | никеля весовым методом с диметилглиоксимом | 0,0500 |
|  | хлористого натрия | 0,0200 |
| Электролит для осаждения сплава олово-свинец | Определение содержания свинца весовым методом | 0,0300 |
| Электролиты палладирования | Определение содержания палладия весовым методом | 0,0200 |
| Электролит цианистый для осаждения сплава медь-цинк | Определение содержания меди и цинка электролитическим методом | 0,0050 |
| Электролиты родирования | Определение содержания родия электролитическим методом | 0,0050 |
| Электролиты серебрения | Определение содержания: |  |
|  | меди | 0,0050 |
|  | кобальта | 0,0400 |
| Электролиты хромирования | Определение содержания серной кислоты весовым методом | 0,0100 |
| Электролиты цинкования | Определение содержания: |  |
|  | сульфатов с ализарином "S" | 0,0400 |
|  | сульфатов объемным методом | 0,0010 |
|  | цинка электролитическим методом | 0,0010 |
| Электролиты для анодного оксидирования алюминия | Определение содержания сульфатов весовым методом | 0,0100 |
| Индикаторы |
| Бромкрезоловый зеленый (синий) – 50 % спирта в растворе | Для всех анализов, требующих применения индикатора | 0,0002 |
| Метиловый красный – 100 % спирта в растворе |  | 0,0003 |
| Фенолфталеин – 100 % спирта в растворе |  | 0,0003 |
| Кислоты |
| Кислота борная | Определение содержания: |  |
|  | мышьяка объемным методом | 0,0005 |
|  | основного вещества | 0,0010 |
| Кислота олеиновая | Определение кислотного числа | 0,0030 |
| Кислота салициловая | Определение содержания основного вещества | 0,0200 |
| Кислота серная техническая | Определение содержания: |  |
|  | моногидрата объемным методом | 0,0005 |
|  | тяжелых металлов осаждением сероводородом | 0,0200 |
|  | свободного серного ангидрида | 0,0010 |
|  | окислов азота | 0,0010 |
| Кислота серная химически чистая | Проба Савеля | 0,0100 |
| Кислота азотная | Определение концентрации азотной кислоты | 0,0003 |
| Кислота соляная | Определение содержания мышьяка | 0,0010 |
| Соли |
| Барий азотнокислый | Определение содержания кальция и стронция (в виде сульфатов) | 0,0300 |
| Калий углекислый | Определение содержания сульфатов весовым методом | 0,0800 |
| Калий хлористый | Определение содержания фтора объемным методом | 0,0440 |
| Калий цианистый технический | Определение содержания основного вещества объемным методом | 0,0010 |
| Кальций хлористый гранулированный | Определение содержания основного вещества | 0,0005 |
| Кальций хлористый технический | Определение содержания: хлоридов | 0,0250 |
|  | хлористого магния | 0,0005 |
| Криолит искусственный технический | Определение содержания фтора объемным методом | 0,0550 |
| Натрий хлористый | Определение содержания основного вещества объемным методом | 0,0650 |
| Никель сернокислый технический | Определение содержания никеля, кобальта и меди | 0,0050 |
| Никель углекислый основной | Определение содержания кобальта фотоколориметрическим методом | 0,0500 |
| Никель щавелевокислый | Определение содержания никеля | 0,0480 |
| Силикаты | Количественный анализ примесей спектральным методом | 0,0045 |
|  | Анализ сравнения | 0,0045 |
| Сода кальцинированная | Определение содержания сернокислого натрия и калия | 0,0800 |
| Стронций азотнокислый | Определение содержания кальция объемным методом | 0,0350 |
| Сурик свинцовый | Определение содержания основного вещества весовым методом | 0,0750 |
| Сурьма пятисернистая | Определение содержания серы | 0,0010 |
| Сурьма трехокись | Определение содержания основного вещества весовым методом | 0,0100 |
| Хромовый ангидрид технический | Определение содержания сульфатов весовым методом | 0,0200 |
| Нефтепродукты |
| Асидолы | Определение кислотного числа нефтяных кислот | 0,0250 |
| Бензин | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | 0,0250 |
| Керосин осветительный | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0450 |
| Масла смазочные | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | 0,0250 |
|  | Определение стабильности против окисления: |  |
|  | способность масла к образованию водорастворимых кислот в начале старения | 0,0380 |
|  | общая стабильность масла против окисления | 0,0490 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0450 |
|  | Определение механических примесей | 0,0500 |
|  | Определение кинематической вязкости при минусовых температурах | 0,0080 |
|  | Испытание на медной пластинке | 0,0250 |
|  | Определение температуры застывания | 0,0080 |
|  | Определение корродирующего действия на металлы ускоренным методом | 0,0100 |
| Масла селективной очистки | Определение содержания нитробензола | 0,0300 |
| Оксизин | Определение числа омыления | 0,0027 |
|  | Определение иодного числа иодно-ртутным методом | 0,0280 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0020 |
| Парафины нефтяные | Определение присутствия щелочей и кислот | 0,0030 |
| Пертолатум | Определение кислотного числа | 0,0450 |
| Смазки консервационные и индустриальные | Определение содержания свободных щелочей и свободных кислот объемным методом | 0,0160 |
|  | Определение предохранительных свойств | 0,0250 |
|  | Определение содержания механических примесей весовым методом | 0,0150 |
|  | Определение корродирующего действия на металлы | 0,0030 |
|  | Определение способности смазки предохранять металлы от коррозии повышенной влажности | 0,0050 |
|  | Определение числа омыления и содержания свободных жиров | 0,0270 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0450 |
| Стеорин технический | Определение неомыленных веществ | 0,0520 |
|  | Определение числа омыления | 0,0100 |
|  | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0350 |
|  | Определение иодного числа объемным методом | 0,0350 |
|  | Определение иодного числа иодно-ртутным методом | 0,0280 |
| Топливо жидкое | Определение иодного числа и содержания непредельных углеводородов | 0,0400 |
|  | Определение температуры помутнения и начала кристаллизации | 0,0030 |
|  | Определение содержания бромистого этила и диброметана (выносителя) | 0,0050 |
| Топливо жидкое | Определение содержания тетраэтил свинца иодомолибдатным способом | 0,0660 |
|  | Определение содержания серы сжиганием в лампе | 0,0050 |
|  | Испытание на медной пластинке | 0,0100 |
|  | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0450 |
| Церезин | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0300 |
| Эмульсолы | Определение корродирующего действия эмульсола | 0,0050 |
| Растворители и разжижители |
| Бензол | Определение реакции | 0,0010 |
| Бутанол технический | Определение реакции | 0,0250 |
| Бутилацетатный растворитель | Определение реакции | 0,0500 |
| Растворитель Р-4 | Определение числа коагуляции | 0,0250 |
| Растворитель Р-5 | Определение кислотного числа | 0,0250 |
| Растворители 645 (РДВ), 646, 647, 648 | Определение кислотного числа | 0,0500 |
| Растворитель РС | Определение кислотного числа | 0,0200 |
| Растворитель ПР | Определение кислотного числа | 0,0220 |
| Скипидар | Определение кислотного числа | 0,0200 |
| Смывки | Определение кислотного числа | 0,0010 |
| Спирт этиловый | Определение содержания: |  |
|  | кислот | 0,1000 |
|  | карбонильных соединений | 0,0100 |
|  | альдегидов | 0,0200 |
|  | фурфурола | 0,0150 |
|  | сивушных масел (высших сортов) | 0,0150 |
|  | Проба на метиловый спирт | 0,0020 |
|  | Проба на чистоту | 0,0100 |
|  | Проба на окисляемость | 0,0500 |
| Углерод четыреххлористый | Определение содержания сероуглерода | 0,0250 |
| Этилацетат и нормальный бутилацетат технические | Определение кислотного числа Определение содержания эфиров | 0,0250 0,0250 |
| Этилцеллюлоза | Определение числа омыления | 0,0200 |
| Смолы |
| Идитол | Определение содержания бромирующих веществ | 0,0150 |
|  | Определение качества лаковой пленки | 0,0150 |
|  | Определение прозрачности спиртового раствора идитола и содержания веществ, нерастворимых в этиловом спирте | 0,0180 |
| Канифоль сосновая | Определение содержания механических примесей весовым методом | 0,0700 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0500 |
|  | Определение содержания неомыляемых веществ | 0,0210 |
| Поливинилбутираль | Определение содержания ацетатных и бутиральных групп | 0,0700 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0300 |
|  | Определение растворимости в этиловом спирте | 0,0200 |
| Политуры спиртовые щелочные | Определение кислотного числа | 0,0500 |
| Смолы кремнийорганические | Определение алкоксильных групп | 0,0650 |
|  | Определение числа омыления | 0,0300 |
| Смолы эпоксидные | Определение числа омыления | 0,0100 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0005 |
| Смолы фенолформальдегидные | Определение содержания бромирующих веществ | 0,0015 |
| Шеллак | Определение кислотного числа | 0,1320 |
|  | Определение числа омыления | 0,0500 |
|  | Определение иодного числа | 0,0700 |
|  | Определение содержания нерастворимых веществ | 0,1530 |
|  | Анализ шеллака на процентное содержание едкого натра | 0,0020 |
| Лакокрасочные материалы |
| Лаки | Определение кислотного числа | 0,0250 |
|  | Определение содержания свободного крезола или фенола в смоле | 0,0200 |
|  | Определение массовой доли свободного формальдегида | 0,0400 |

| Окончание таблицы Ф.1 |
| --- |
| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| Лак ЭП-730 | Определение стойкости пленки к воздействию спирто- нефрасовой смеси | 0,144 |
| Эмали | Определение кислотного числа | 0,0030 |
| Белила цинковые сухие | Определение содержания соединений цинка и свинца | 0,0500 |
| Грунтовки | Определение кислотного числа | 0,0110 |
| Клеи |
| Клей БФ-2, БФ-4 | Определение вязкости и подготовка образцов под склеивание | 0,0500 |
| Клей БФР-4, БФР-4К | Определение вязкости и проверка на соответствие техническим условиям | 0,0500 |
| Лейконат | Определение содержания триизоцианата трифенилметана | 0,3000 |
| Нитроклей АК-20 | Определение кислотного числа | 0,0020 |
| Масла растительные |
| Масло касторовое, хлопковое, льняное | Определение кислотного числа | 0,0180 |
|  | Определение иодного числа иодно-ртутным методом | 0,0250 |
|  | Определение содержания неомыляемых веществ | 0,0240 |
| Олифа натуральная, льняная и конопляная | Определение кислотного числа | 0,0200 |
|  | Определение иодного числа | 0,0250 |
|  | Определение числа омыления | 0,0240 |
|  | Определение числа неомыляемых веществ | 0,0950 |
| Олифа-оксоль | Определение кислотного числа | 0,0250 |
|  | Определение иодного числа | 0,0250 |
| Прочие материалы |
| Дибутилфталат | Определение кислотного числа | 0,0500 |
| Каучук низкомолекулярный ПДИ-ЗАК | Определение эпоксидных групп | 0,0200 |
| Моющие жидкости | Определение содержания канифоли (для приготовления 100 мл 0,05 Н спиртового раствора щелочи) | 0,1000 |
| Отвердители | Определение содержания гексаметилендиамина | 0,0150 |
|  | Определение кислотного числа | 0,1000 |
| Перекись водорода | Определение содержания свободных кислот объемным методом | 0,1000 |
| Резины | Определение коэффициента морозостойкости | 0,0200 |
|  | Определение морозостойкости резины по эластичному восстановлению после сжатия | 0,0080 |
|  | Определение спиртостойкости | 0,0600 |
|  | Испытание на набухание в жидких маслах, топливе, кислотах, щелочах и др. | 0,0020 |
|  | Определение сцепления резины с металлом | 0,0030 |
| Стеклоткань | Определение содержания: |  |
|  | замасливателя | 0,1000 |
|  | бора | 0,0080 |
|  | щелочных металлов | 0,0080 |
|  | свинца | 0,0080 |
| Фенилфталеин | Определение кислотного числа | 0,1000 |
| Флюс ФКСп | Определение кислотного числа | 0,0550 |
| Флюс ФТС | Определение содержания салициловой кислоты | 0,0200 |
| Аммиак водный | Определение содержания основного вещества | 0,0003 |
| Вода дистиллированная | Определение нитратов | 0,0004 |
|  | Определение кислотности | 0,0004 |
|  | Определение содержания сульфатов | 0,0020 |
| Вода деионизированная обессоленная | Определение карбоната и кислотного остатка | 0,0050 |
| Продукт АДЭ-3 | Определение содержания азота | 0,0200 |
| Продукт АГМ-3 | Определение содержания азота | 0,0302 |
| Феноловый красный (индикатор) | Определение интервала рН перехода от желтой окраски к красной | 0,0250 |
|  | Определение содержания нерастворимых в этиловом спирте веществ | 0,0900 |
| Фенолфталеин | Определение растворимости в этиловом спирте Определение цвета раствора в этиловом спирте | 0,0150 0,0900 |

Приложение Х

(рекомендуемое)

Форма ведомости удельных норм расхода

технического этилового ректификованного спирта

на проведение химических анализов

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор организации

_________________________________ 			_________  ________________

структурное подразделение					    подпись,  	И.О. Фамилия

(наименование или шифр)					"_____" ______________ 20   г.

### ВЕДОМОСТЬ

удельных норм расхода технического

этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300

на проведение химических анализов

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа (по ГОСТ, ТКП, СТБ, ТУ и т.п.) | Наименование, обозначение документа, в котором имеется указание о необходимости применения этилового спирта при проведении анализа (ГОСТ, ТКП, СТБ, ТУ и т.п.) | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- | --- | --- |

Начальник подразделения   				_________ 	________________

(подпись)  	  (инициалы, фамилия)

Начальник БМТН 					_________  	________________

(подпись)  	  (инициалы, фамилия)

### Приложение Ц

(справочное)

Удельные нормы расхода этилового спирта

при эксплуатации и ремонте приборов и оборудования

Ц.1 Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации и профилактике технических средств ЕС ЭВМ приведены в таблице Ц.1.

Таблица Ц.1

| Наименование технических средств | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и профилактике одного прибора в месяц, л |
| --- | --- | --- |
| Центральные устройства (процессор, каналы и оперативная память) | ГОСТ 18300, высший сорт |  |
| ЕС 2020 |  | 0,0900 |
| ЕС 2030 |  | 0,0900 |
| ЕС 2040 |  | 0,0900 |
| ЕС 1045 Центр |  | 0,2000 |
| ЕС 1045.01 Центр |  | 0,2000 |
| ЕС 1050 Центр |  | 0,0900 |
| ЕС 1052 Центр |  | 0,0900 |
| ЕС 1060 Центр |  | 0,1500 |
| ЕС 1060.02 Центр |  | 0,1500 |
| ЕС 1061 Центр |  | 0,1500 |
| ЕС 1035 |  | 0,1500 |
| ЕС 2336 |  | 0,1500 |
| ЕС 2345 |  | 0,1190 |
| ЕС 2422 |  | 0,0900 |
| ЕС 2433 |  | 0,1000 |
| ЕС 2655 |  | 0,4000 |
| ЕС 2655 М |  | 0,4000 |
| ЕС 1036 Центр |  | 0,4000 |
| ЕС 1046 Центр |  | 0,4000 |
| ЕС 1065 Центр |  | 0,4000 |
| ЕС 1066 Центр |  | 0,4000 |
| ЕС 3203 |  | 0,0900 |
| ЕС 3204 |  | 0,0900 |
| ЕС 3204.03 |  | 0,1500 |
| ЕС 3205 |  | 0,0900 |
| ЕС 3206 |  | 0,0900 |
| ЕС 3207 |  | 0,0900 |
| ЕС 3208 |  | 0,0900 |
| ЕС 3209 |  | 0,0900 |
| ЕС 3220 |  | 0,0900 |
| ЕС 3220.01 |  | 0,0900 |
| ЕС 3222 |  | 0,0900 |
| ЕС 3222.01 |  | 0,0900 |
| ЕС 3222.02 |  | 0,1800 |
| ЕС 3222.03 |  | 0,1800 |
| ЕС 3235 |  | 0,0900 |
| ЕС 3237 |  | 0,0900 |
| ЕС 3238 |  | 0,1100 |
| ЕС 3262 |  | 0,0900 |
| ЕС 3263 |  | 0,0900 |
| ЕС 3266 |  | 0,2600 |
| ЕС 3267 |  | 0,0900 |
| ЕС 3267.01 |  | 0,0900 |
| ЕС 3267.02 |  | 0,0900 |
| ЕС 3267.03 |  | 0,0900 |
| ЕС 3269 |  | 0,1000 |
| ЕС 3269.01 |  | 0,1000 |
| ЕС 3604 |  | 0,0900 |
| ЕС 4001 |  | 0,0900 |
| ЕС 4011 |  | 0,0400 |
| ЕС 4012 |  | 0,0900 |
| ЕС 4012.01 |  | 0,0900 |
| ЕС 4012.02 |  | 0,0900 |
| ЕС 4034 |  | 0,0400 |
| ЕС 4035 |  | 0,0900 |

| Продолжение таблицы Ц.1 |
| --- |
| Наименование технических средств | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и профилактике одного прибора в месяц, л |
| ЕС 4035.01 |  | 0,0900 |
| ЕС 4035.02 | ГОСТ 18300, | 0,0900 |
| ЕС 4035.03 | высший сорт | 0,0900 |
| ЕС 4035.04 |  | 0,0900 |
| ЕС 4060 |  | 0,0900 |
| ЕС 4080 |  | 0,0900 |
| ЕС 4081 |  | 0,0900 |
| ЕС 4430 |  | 0,0900 |
| ЕС 2500 |  | 0,0900 |
| ИЗОТ 2104 С |  | 0,0900 |
| ИЗОТ 3500 С |  | 0,0300 |
| Устройства сопряжения вычислительных комплексов |  |  |
| ВК 1033.0000 |  | 0,0500 |
| ВК 1535.0000 |  | 0,0500 |
| ВК 2Р-60Б0000 |  | 0,0500 |
| ВК 2М45.0000 |  | 0,0500 |
| ВК 2П45.0000 |  | 0,0500 |
| Накопители на магнитной ленте и магнитных дисках |  |  |
| ЦМБ 61/1 |  | 0,4100 |
| ЕС 5002.3 |  | 0,4100 |
| ЕС 5003 |  | 0,0500 |
| ЕС 5009 |  | 0,1200 |
| ЕС 5010 |  | 0,4100 |
| ЕС 5010.01 |  | 0,4100 |
| ЕС 5012 |  | 0,4100 |
| ЕС 5012.01 |  | 0,4100 |
| ЕС 5012.02 |  | 0,4100 |
| ЕС 5012.03 |  | 0,4100 |
| ЕС 5012 M |  | 0,4100 |
| ЕС 5012 M.01 |  | 0,4100 |
| ЕС 5016 |  | 0,4100 |
| ЕС 5017 |  | 0,4100 |
| ЕС 5017.01 |  | 0,4100 |
| ЕС 5017.02 |  | 0,4100 |
| ЕС 5017.03 |  | 0,4100 |
| ЕС 5025 |  | 0,4100 |
| ЕС 5025.03 |  | 0,3000 |
| ЕС 5025 М |  | 0,4100 |
| ЕС 5050 |  | 0,2500 |
| ЕС 5052 |  | 0,0300 |
| ЕС 5056 |  | 0,0300 |
| ЕС 5056 М |  | 0,0300 |
| ЕС 5061 |  | 0,0300 |
| ЕС 5061 Е |  | 0,0300 |
| ЕС 5063.01 |  | 0,1000 |
| ЕС 5066 |  | 0,6000 |
| ЕС 5066 М |  | 0,6000 |
| ЕС 5067 |  | 0,0300 |
| ЕС 5067.01 |  | 0,0300 |
| ЕС 5067.02 |  | 0,0300 |
| ЕС 5074 |  | 0,0200 |
| ЕС 5079 |  | 0,0200 |
| ЕС 5080 |  | 1,1300 |
| ЕС 5612 |  | 0,4100 |
| СМ 5105 |  | 0,0100 |
| ТС 5060 |  | 0,0200 |
| СМ 5302 |  | 0,1500 |
| Устройства управления |  | 0,0500 |
| ЕС 5511 |  | 0,0500 |
| ЕС 5517 |  | 0,0500 |
| ЕС 5525 |  | 0,0500 |
| ЕС 5525.03 |  | 0,0500 |
| ЕС 5551 | ГОСТ 18300, | 0,0500 |
| ЕС 5551 М | высший сорт | 0,0500 |
| ЕС 5561 |  | 0,0500 |
| ЕС 5563.01 |  | 0,1000 |
| ЕС 5566 |  | 0,0500 |
| ЕС 5567 |  | 0,0500 |
| ЕС 5568 |  | 0,0500 |
| ЕС 5568 М |  | 0,0500 |
| ЕС 5580 |  | 0,1500 |
| ЕС 5667 |  | 0,0500 |
| ЕС 5680 |  | 0,1000 |
| ЕС 7566 |  | 0,1000 |
| ЕС 9005.0001 |  | 0,0500 |
| ТС 7971 |  | 0,1000 |
| Устройства ввода-вывода на перфокартах и перфолентах | ГОСТ 17299, марка А |  |
| ФС 1501 |  | 0,0300 |
| ЕС 6012 |  | 0,0500 |
| ЕС 6015 |  | 0,1000 |
| ЕС 6016 |  | 0,1000 |
| ЕС 6019 |  | 0,1000 |
| ЕС 6019 М |  | 0,1000 |
| ЕС 6022 |  | 0,1000 |
| ЕС 7010 |  | 0,0960 |
| ЕС 7012 |  | 0,0960 |
| ЕС 7013 |  | 0,0960 |
| ЕС 7014 |  | 0,0960 |
| ЕС 7018 |  | 0,0960 |
| ЕС 7022 |  | 0,0960 |
| Алфавитно-цифровые печатающие устройства, печатающие устройства на базе пишущих машинок, графопостроители, пульты |  |  |
| ЕС 7030 |  | 0,1200 |
| ЕС 7031 |  | 0,1200 |
| ЕС 7032 |  | 0,0500 |
| ЕС 7033 |  | 0,0500 |
| ЕС 7033 М |  | 0,1200 |
| ЕС 7034 |  | 0,1200 |
| ЕС 7036 |  | 0,1200 |
| ЕС 7038 |  | 0,1200 |
| ЕС 7040 |  | 0,0500 |
| ЕС 7051 |  | 0,2900 |
| ЕС 7051 М |  | 0,2900 |
| ЕС 7052 |  | 0,2900 |
| ЕС 7052 М |  | 0,2900 |
| ЕС 7053 |  | 0,2900 |
| ЕС 7053 М |  | 0,2900 |
| ЕС 7054 |  | 0,2900 |
| ЕС 7064 |  | 0,1600 |
| ЕС 7069 |  | 0,1800 |
| ЕС 7069.01 |  | 0,1800 |
| ЕС 7069.02 |  | 0,1800 |
| ЕС 7070 |  | 0,0330 |
| ЕС 7073 |  | 0,0330 |
| ЕС 7074 |  | 0,0330 |
| ЕС 7077 |  | 0,0330 |
| ЕС 7066 |  | 0,1600 |
| ЕС 7187 |  | 0,0500 |
| ЕС 7934 |  | 0,0540 |
| ЕС 7934.01 |  | 0,0540 |
| ЕС 7934.02 |  | 0,0800 |
| ЕС 7937 |  | 0,0800 |
| ЕС 7937.01 |  | 0,0800 |
| ЕС 7937.02 |  | 0,0800 |
| ЕС 1535 | ГОСТ 17299, | 0,1440 |
| ЕС 1535.01 | марка А | 0,1440 |
| ИЗОТ 132 Д |  | 0,1440 |
| "Роботрон" 1156 |  | 0,0500 |
| ДЗЭМ 180 |  | 0,0500 |
| ТС 7180 |  | 0,1000 |
| АП-7060 |  | 0,1000 |
| АП-7104 М |  | 0,0200 |
| АП-7106 |  | 0,0600 |
| "ДИГИГРАФ-1008 Г/М-32" |  | 0,0600 |
| ИЗОТ 0232 (СМ 6312) |  | 0,0500 |
| Устройства вывода на микрофиши, комбинированные устройства ввода-вывода |  |  |
| ЕС 7062 |  | 0,0960 |
| ЕС 7902 |  | 0,1200 |
| ЕС 7902 М |  | 0,1200 |
| ЕС 7903 |  | 0,1500 |
| ЕС 7903 М |  | 0,0550 |
| ЕС 7905 |  | 0,1600 |
| ЕС 7907 |  | 0,4300 |
| ЕС 7920 |  | 0,1250 |
| ЕС 7921.01 |  | 0,0360 |
| ЕС 7922.01 |  | 0,0360 |
| ЕС 7927 |  | 0,0450 |
| ЕС 7927.01 |  | 0,0450 |
| ЕС 7927.02 |  | 0,0450 |
| ЕС 7927.03 |  | 0,0450 |
| Модемы и устройства преобразования сигналов | ГОСТ 18300, высший сорт |  |
| ЕС 8001 |  | 0,0300 |
| ЕС 8001.01 |  | 0,0300 |
| ЕС 8001.03 |  | 0,0300 |
| ЕС 8005 |  | 0,0300 |
| ЕС 8005.01 |  | 0,0300 |
| ЕС 8005.02 |  | 0,0300 |
| ЕС 8005.03 |  | 0,0300 |
| ЕС 8005.04 |  | 0,0300 |
| ЕС 8005.05 |  | 0,0300 |
| ЕС 8005.06 |  | 0,0300 |
| ЕС 8005.07 |  | 0,0300 |
| ЕС 8009 |  | 0,0300 |
| ЕС 8010 |  | 0,0500 |
| ЕС 8027 |  | 0,0150 |
| ЕС 8030.01 |  | 0,0300 |
| ЕС 8030.03 |  | 0,0300 |
| ЕС 8033 |  | 0,0150 |
| ЕС 8061 |  | 0,0150 |
| СМ 8107 |  | 0,0300 |
| СМ 8108 |  | 0,0300 |
| ИЗОТ 8015 |  | 0,0300 |
| ЕС 7951 Е 002 |  | 0,0500 |
| Мульплексоры передачи данных |  |  |
| ЕС 8400 |  | 0,0330 |
| ЕС 8400.01 |  | 0,0330 |
| ЕС 8401 |  | 0,0330 |
| ЕС 8402 |  | 0,0330 |
| ЕС 8402.01 |  | 0,0330 |
| ЕС 8403 |  | 0,0330 |
| ЕС 8404 |  | 0,0330 |
| Абонентские пункты, терминалы, видеомониторы | ГОСТ 17299, марка А |  |
| ЕС 8501 |  | 0,0960 |
| ЕС 8501 М |  | 0,0960 |
| ЕС 8504 |  | 0,2400 |

| Окончание таблицы Ц.1 |
| --- |
| Наименование технических средств | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и профилактике одного прибора в месяц, л |
| ЕС 8561 | ГОСТ 17299, | 0,0500 |
| ЕС 8561.01 | марка А | 0,0500 |
| ЕС 8561.02 |  | 0,0500 |
| ЕС 8563 |  | 0,1200 |
| ЕС 8563.02 |  | 0,1200 |
| ЕС 8564 |  | 0,0960 |
| ЕС 8566 |  | 0,1440 |
| ЕС 8570 |  | 0,0960 |
| ЕС 8571 |  | 0,0960 |
| ТС 7063.01 |  | 0,1000 |
| ТС 7063.02 |  | 0,1000 |
| СМ 1604 |  | 0,0100 |
| СМ 1605 |  | 0,0960 |
| СМ 1605 М |  | 0,0480 |
| ВПК 171 |  | 0,0480 |
| ИЗОТ 7925 |  | 0,1440 |
| Устройства подготовки данных на перфоленте, перфокартах, магнитной ленте и магнитных дисках | ГОСТ 18300, высший сорт |  |
| ЕС 9001 |  | 0,2200 |
| ЕС 9002 |  | 0,1200 |
| ЕС 9003 |  | 1,0700 |
| ЕС 9004 |  | 0,1200 |
| ЕС 9009.01 |  | 0,1000 |
| ЕС 9010 |  | 0,0960 |
| ЕС 9011 |  | 0,0960 |
| ЕС 9012 |  | 0,0960 |
| ЕС 9013 |  | 0,0960 |
| ЕС 9015 |  | 0,0960 |
| ЕС 9018 |  | 0,0960 |
| ЕС 9020 |  | 0,0960 |
| ЕС 9021 |  | 0,0960 |
| ЕС 9022 |  | 0,0960 |
| ЕС 9024 |  | 0,0700 |
| ЕС 9025 |  | 0,0960 |
| ЕС 9051.01 |  | 0,1000 |
| ПА 80-2/3М |  | 0,0150 |
| КА 80-2/3М |  | 0,0080 |
| УПП-2М |  | 0,0960 |
| Устройство перфорации и расшифровки и перфокарт | ГОСТ 17299, марка А |  |
| ЕС 9080 |  | 0,0500 |
| Примечание – Удельные нормы даны с учетом количества технических обслуживаний. |

Ц.2 Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте технических средств комплексов автоматизированных рабочих мест и пунктов выпуска документации приведены в таблице Ц.2.

Таблица Ц.2

| Наименование технических средств | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте одного прибора в месяц, л |
| --- | --- | --- |
| Электронные вычислительные машины | ГОСТ 18300, |  |
| "Наири-41Ц" Н-1041 | высший сорт | 0,1400 |
| СМ 1803 |  | 0,0140 |
| СМ 1803.05 |  | 0,0140 |
| Процессоры |  |  |
| СМ 2103 |  | 0,0360 |
| СМ 2103.62 |  | 0,0360 |
| СМ 2104 |  | 0,0360 |
| СМ 2420 |  | 0,0360 |
| Н-1005/С000 |  | 0,0360 |
| Оперативные запоминающие устройства |  |  |
| СМ 3101 |  | 0,0120 |
| СМ 3102 |  | 0,0120 |
| СМ 3508 |  | 0,0220 |

| Продолжение таблицы Ц.2 |
| --- |
| Наименование технических средств | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте одного прибора в месяц, л |
| СМ 3509 | ГОСТ 18300, | 0,0220 |
| ОЗУП 64 К1 | высший сорт | 0,0080 |
| ОЗУП 64 К-16 |  | 0,0080 |
| ОЗУП 64 К-16.1 |  | 0,0080 |
| ОЗУП 32 К-16 |  | 0,0080 |
| Накопитель на магнитных дисках |  |  |
| СМ 5400 |  | 0,0100 |
| СМ 5408 |  | 0,0100 |
| ТС 5076 |  | 0,1000 |
| Устройства внешней памяти на магнитных дисках |  |  |
| СМ 5402 |  | 0,0160 |
| СМ 5402.04 |  | 0,0160 |
| СМ 5402.05 |  | 0,0220 |
| СМ 5402.08 |  | 0,0160 |
| СМ 5402.09 |  | 0,0220 |
| СМ 5407 |  | 0,0500 |
| СМ 5407.01 |  | 0,0750 |
| СМ 5407.02 |  | 0,1000 |
| СМ 5407.04 |  | 0,0750 |
| СМ 5410 |  | 0,0220 |
| СМ 5415 |  | 0,0160 |
| СМ 5415.01 |  | 0,0220 |
| Накопители на магнитной ленте |  |  |
| СМ 5300 |  | 0,0500 |
| АП 5080 |  | 0,2760 |
| АП 5600 |  | 0,2760 |
| Устройства внешней памяти на магнитной ленте |  |  |
| СМ 5208 |  | 0,0150 |
| СМ 5301.01 |  | 0,0320 |
| СМ 5301.10 |  | 0,0320 |
| СМ 5301.13 |  | 0,0320 |
| Устройства управления |  |  |
| СМ 5002 |  | 0,0140 |
| СМ 5003 |  | 0,0220 |
| ТС 2607 |  | 0,0220 |
| ТС 7971 |  | 0,1600 |
| ИРПС |  | 0,0120 |
| В 931 |  | 0,0120 |
| КРОО-01 |  | 0,0010 |
| КР 04 |  | 0,0010 |
| КР 06 |  | 0,0020 |
| КР 08 |  | 0,0020 |
| КР 10 |  | 0,0012 |
| КР 12 |  | 0,0030 |
| КР 14 |  | 0,0020 |
| КРШ |  | 0,0020 |
| СМ 1420-011 |  | 0,0020 |
| КР УВ ГИ |  | 0,0060 |
| КС 1 |  | 0,0030 |
| Устройства ввода-вывода на перфоленте | ГОСТ 17299, |  |
| СМ 6202 | марка А | 0,0140 |
| СМ 6204 |  | 0,0120 |
| СМ 6208.01 |  | 0,0120 |
| Устройства ввода информации с перфокарт |  |  |
| УВИП |  | 0,0810 |
| АП 6101 |  | 0,0810 |
| АП 6100 |  | 0,0810 |
| Алфавитно-цифровые печатающие устройства |  |  |
| СМ 6300 |  | 0,0200 |
| СМ 6301 |  | 0,0200 |
| СМ 6302 (ДЗМ 180) |  | 0,0140 |
| СМ 6304 |  | 0,0240 |
| СМ 6305 |  | 0,0100 |
| СМ 6306 | ГОСТ 17299, | 0,0100 |
| СМ 6315 | марка А | 0,2080 |
| СМ 6360 |  | 0,0160 |
| СМ 7160 |  | 0,0280 |
| СМ 7205 |  | 0,0660 |
| АП 7160 |  | 0,0500 |
| Дисплеи алфавитно-цифровые |  |  |
| СМ 7202 |  | 0,0060 |
| СМ 7204 |  | 0,0660 |
| СМ 7206 |  | 0,0660 |
| ТС 7063 |  | 0,1200 |
| ВТА 2000-15 |  | 0,0330 |
| ВТА 2000-33 |  | 0,0330 |
| РИН 609 |  | 0,0060 |
| 15 ИЭ-00-013 |  | 0,1000 |
| ЗПА |  | 0,0660 |
| Устройства ввода графической информации |  |  |
| СМ 6404 |  | 0,2600 |
| ПКГИО |  | 0,2600 |
| ПКГИО-А |  | 0,2600 |
| ГАРНИ-2 |  | 0,1900 |
| ЭМ 709 |  | 0,0100 |
| СМ 7316 |  | 0,1040 |
| Устройства преобразования графической информации |  |  |
| ЗПГ |  | 0,0740 |
| ЗПГ 400 |  | 0,0740 |
| ЗПГ СМ/АРМ |  | 0,0740 |
| "Графит" АС 7060 |  | 0,1000 |
| УПГИ |  | 0,0620 |
| УПГИ-А |  | 0,0620 |
| Устройства графические регистрирующие |  |  |
| АП 7251 |  | 0,8980 |
| АП 7251 А |  | 0,5200 |
| АП 7251 М |  | 0,5230 |
| АП 7252 |  | 0,4200 |
| ТС 7151 |  | 0,6000 |
| ТС 7152 |  | 0,4200 |
| Построитель графический |  |  |
| ПГ |  | 0,4560 |
| Терминалы для подготовки программ |  |  |
| ТПП 201 |  | 0,0400 |
| ТПП 280 |  | 0,0420 |
| Устройство подготовки данных |  |  |
| ППВД2-03 |  | 0,2860 |
| СМ 6303.01 |  | 0,2600 |
| Блоки расширения адаптеров дистанционной связи |  |  |
| СМ 8502 |  | 0,0400 |
| СМ 8502.03 |  | 0,0400 |
| Устройства сопряжения вычислительных машин |  |  |
| А 71118 (ИЗОТ-4500) |  | 0,0300 |
| А 71119 |  | 0,1500 |
| Устройства сопряжения контроллеров |  |  |
| УСК |  | 0,0100 |
| Блоки расширения комплексов |  |  |
| БРК 04 |  | 0,0020 |
| Блоки расширения СИСТЕМЫ |  |  |
| СМ 1420-0111 |  | 0,0060 |
| БРС 1 |  | 0,0060 |
| БРС 2 |  | 0,0120 |
| БРС 3 |  | 0,0006 |
| Устройства расширения комплексов |  |  |
| УРК-СМ3 |  | 0,0200 |

| Окончание таблицы Ц.2 |
| --- |
| Наименование технических средств | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте одного прибора в месяц, л |
| УРК-СМ4 | ГОСТ 17299, | 0,0200 |
| Расширитель интерфейса | марка А |  |
| СМ 4101 |  | 0,0052 |
| Мультиплексор передачи данных |  |  |
| СМ 8514 |  | 0,0400 |
| Примечание – Удельные нормы даны с учетом количества технических обслуживаний. |

Ц.3 Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте электронных вычислительных приборов и оборудования приведены в таблице Ц.3.

Таблица Ц.3

| Наименование приборов и оборудования | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте одного прибора в месяц, л |
| --- | --- | --- |
| БЭСМ-6 с входящими блоками: | ГОСТ 18300, |  |
| вычислитель | высший сорт | 0,70001) |
| устройство вывода на перфокарты УВК, в том числе перфоратор ПЭМ-80 |  | 0,0270 |
| устройства вывода печатающее УПЧ, в том числе АЦПУ-128-2 |  | 0,0070 |
| накопитель на магнитном барабане МБ |  | 0,2240 |
| МIМ (1шт.) |  | 0,1600 |
| устройство ввода с перфокарт УвВК-601 |  | 0,0500 |
| Днепр 21, 22, 23 | ГОСТ 17299, | 0,7910 |
| М-220, М-222 с входящими блоками: | марка А |  |
| вычислитель |  | 0,40001) |
| механизм ленточно-протяжный ЛIМ (1 шт.) |  | 0,2500 |
| устройство ввода с перфокарт УвВК, в том числе устройство карточного ввода ВУ 700-2 |  | 0,0500 |
| устройство печатающее УПЧ, в том числе АЦПУ-128-2 |  | 0,0070 |
| УПП-IМ |  | 0,0500 |
| перфоратор РПР-80у |  | 0,0270 |
| НВ |  | 0,70001 |
| М-6000 с входящими блоками: | ГОСТ 18300, |  |
| процессор А 131-73.031.016 | высший сорт | 0,28802) |
| устройство оперативное запоминающее А 211-83.065.043 |  | 0,08302) |
| расширитель ввода-вывода А 491-5/3.051.079 |  | 0,08302) |
| расширитель ввода-вывода А 491-5/2.051.079-01 |  | 0,08302) |
| устройство наращивания памяти А 151-1.3.056.038 |  | 0,08302) |
| канал прямого доступа в память А 152-1.1.3.051.055 |  | 0,08702) |
| устройство ввода с перфоленты А 411-4 3.041.020 |  | 0,00502) |
| устройство ввода на перфоленту А 421-2 3.041.018 |  | 0,04002) |
| устройство печати с клавиатурой А 531-3 3.048.037 |  | 0,03302) |
| устройство печати технологической информации А 521-2 3.043.016 |  | 0,01502) |
| устройство ввода-вывода А 531-2 3.048.031 |  | 0,03302) |
| устройство ввода-вывода А 531-5 3.048.042 |  | 0,04002) |
| станция индикации А 542-2/13.045.020.01 |  | 0,02103) |
| станция индикаторных данных СИД-1000 |  | 0,01703) |
| устройство внешней памяти на магнитных дисках А 322-2/4 3.060.031-03 |  | 0,04003) |
| устройство внешней памяти на магнитной ленте А 311-3/4 3 060.031-03 |  | 0,01303) |
| таймер А 129-1 2.817.000 |  | 0,00303) |
| аналого-цифровой преобразователь А 611-8.3.038.006 |  | 0,01902) |
| аналого-цифровой преобразователь А 611-4 3.038.037 |  | 0,01902) |
| усилитель сигналов низкого уровня А 613-1 2.032.021 |  | 0,00802) |
| коммутатор бесконтактный А 612-9 3.081.076 |  | 0,00302) |
| коммутатор контактный А 612-5 4.568.019 |  | 0,00302) |
| модуль управления коммутаторами А 612-1 2.320.002 |  | 0,05002) |
| расширитель управления коммутаторами А 612-2 3.622.009 |  | 0,03002) |
| модуль нормализации А 612-2 3.036.097 |  | 0,03002) |
| блок нагрузок БН-92.064.060 |  | 0,00302) |
| модуль группового управления вводом дискретной информации А 622-1/7 3.035.016-06 |  | 0,05002) |

| Продолжение таблицы Ц.3 |
| --- |
| Наименование приборов и оборудования | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте одного прибора в месяц, л |
| модуль группового управления вводом дискретной информации А 622-1/8(1/4) 3.035.016-07 | ГОСТ 18300, высший сорт | 0,05002) |
| модуль ввода дискретной информации А 622-2 3.035.017 |  | 0,00202) |
| модуль ввода инициативных сигналов А 622-4 3.035.018 |  | 0,00202) |
| модуль ввода число-импульсных сигналов А 623-1 3.035.019 |  | 0,00202) |
| модуль группового управления вводом дискретной информации А 641-11 3.480.000 |  | 0,04002) |
| модуль наращивания вывода дискретной информации А-641-13 3.480.001 |  | 0,04002) |
| модуль кодового управления бесконтактный А 641-1 3.035.023 |  | 0,00302) |
| модуль кодового управления бесконтактный А 641-2 3.035.023 |  | 0,00302) |
| модуль кодового управления бесконтактный А 641-3 3.035.024 |  | 0,00302) |
| модуль импульсного управления А 641-4 3.035.025 |  | 0,00302) |
| модуль кодового управления контактный А 641-5 3.035.026 |  | 0,00302) |
| модуль позиционного управления контактный А 641-6 3.035.027 |  | 0,00302) |
| Минск-22 с входящими блоками: |  |  |
| вычислитель |  | 0,70001) |
| ЛIМ (1 шт.) |  | 0,0700 |
| устройство печати, в том числе АЦПУ-128-2 |  | 0,0700 |
| стол 57 в том числе: ПЛ-80, ФСМ-3М |  | 0,0270 |
| устройство подготовки перфокарт, в том числе П-80-6 |  | 0,0270 |
| Минск-32 с входящими блоками: |  |  |
| вычислитель |  | 0,70001) |
| накопитель НМЛ-767 (1 шт.) ЕС-5010, ЕС-5017 |  | 0,4100 |
| УвВЛ-23 |  | 0,0330 |
| УвВЛ-23, в том числе перфоратор ПЛ-80 |  | 0,0330 |
| УВК-32, в том числе перфоратор ПЭМ-80 |  | 0,0270 |
| УПч2-23а, в том числе АЦПУ-128-2 |  | 0,0070 |
| устройство управления УУМЛ 67/32 |  | 0,1700 |
| устройство подготовки данных УПДЛ "Брест-1" (УПДП "Перепомат") |  | 0,0700 |
| устройство пишущей машинки УПМ-23к, в том числе машинка "Консул" |  | 0,0330 |
| Наири-3 Наири-4 "АРМ" | ГОСТ 17299, марка А | 0,3800 |
| Урал-14 | ГОСТ 18300, | 0,2560 |
| Урал-16 | высший сорт |  |
| Вычислительный комплекс 15 ВУМС-28-025 в составе: |  |  |
| микроЭВМ "Электроника-60М" – 0 25 |  | 0,50002) |
| устройство ввода-вывода информации на гибких магнитных дисках |  |  |
| "Электроника IМД-7012" |  | 0,0100 |
| 15 ВВМД 1000-003 |  | 0,1000 |
| дисплей 15 ИЭ-00-013 |  | 0,50002) |
| блок клавиатуры 15ВВВ-97-006 |  | 0,1000 |
| ЦПМ "Консул-260" |  | 0,0330 |
| микроЭВМ "Электроника-60М" 15ВМ-16-012 |  | 0,03002) |
| дисплей графический "Электроника МС-7401" |  | 0,50002) |
| блок клавиатуры 22620.00.000 ПС |  | 0,15002) |
| дисплей РИН-609 |  | 0,06001) |
| Устройства к ЭЦВМ: | ГОСТ 17299, |  |
| устройства ввода на ЭЦВМ | марка А | 0,1000 |
| устройство считывающее "Силуэт УС-75" |  | 0,1000 |
| устройство считывающее перфоленты ФСУ-1, фотосчитывающие устройства ФС-1501, ФСМ-3, СМ-3М, ФСМ-5 |  | 0,0330 |
| устройства для считывания данных с перфокарт ВУ700-2, ву700-3, УВвк-601 |  | 0,0500 |
| малогабаритные цифровые печатающие устройства: МПЦУ-16, МГН6-2, МП-16-13 |  | 0,0330 |
| устройства алфавитно-цифровые печатающие: |  |  |
| АЦПУ-128-2, АЦПУ-128-3, АЦПУ-128-5, ДВ-21 |  | 0,0070 |
| устройство печати УПЧ-22 |  | 0,1610 |
| перфораторы типов: П2-80, ВА-80, ПР 80/34 |  | 0,0330 |
| перфораторы ленточные: ПЛ20-2, ПЛ 150, ПЛ 80 |  | 0,0270 |
| перфоратор "Перфомом" |  | 0,0270 |

| Окончание таблицы Ц.3 |
| --- |
| Наименование приборов и оборудования | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте одного прибора в месяц, л |
| устройство двухкоординатное графическое регистрирующее ДРП, ДРП-2, ДРП-3 | ГОСТ марка А 17299, | 0,0330 |
| Устройства подготовки и размножения информации: |  |  |
| устройство подготовки перфокарт УПП, УПДК-32, УАА-1п, УПП-2М |  | 0,0500 |
| перфоратор-репродуктор |  | 0,0270 |
| перфоратор цифровой карточный 415-1 (Soemtron 415-15, 415-16, 415) |  | 0,0100 |
| печатающая машинка АПМ-3 |  | 0,0150 |
| печатающее устройство БЗ-15 |  | 0,0100 |
| сортировка С 80/С45 |  | 0,0150 |
| сортировка С 780-3 |  | 0,0300 |
| устройства считывающие УСМ-1, КСУ-1 |  | 0,0560 |
| фактурная машина ВА-345 ФМР-Щ/3 |  | 0,0100 |
| ФМЕ-Щ/6 |  | 0,0190 |
| Машины аналоговые |  |  |
| ЛМУ-1 |  | 0,0300 |
| ИПТ-5 |  | 0,0300 |
| АВК-1/2, АВК-2/2, АВК-2/3 |  | 0,0330 |
| МН-7, МН-7М, МН-8, МН-10, МН-10М, МН-11, МН-14, МН-14-1, МН-18, МНБ-1, МПТ-9М, УСМ-1 |  | 0,0160 |
| МН-17М |  | 0,0550 |
| ЭМУ-10 с входящими стойками: |  |  |
| специализированной |  | 0,1800 |
| универсальной |  | 0,0330 |
| "Электрон" |  | 0,4080 |
| ЭЦВМ-3 |  | 0,0200 |
| индикаторы электронно-лучевые (типа И-4, И-5, И-6) |  | 0,0170 |
| Электронные вычислительные приставки: |  |  |
| ВП-2, ВП-3, ИГЛ-14 |  | 0,0330 |
| ИПТ-5 |  | 0,0450 |
| Блоки к аналоговым машинам: |  |  |
| аналоговый функциональный блок АФБ |  | 0,0070 |
| блок постоянного запаздывания БПЗ-2 |  | 0,0100 |
| комплект нелинейных блоков |  |  |
| НБН-1 |  | 0,0170 |
| НБН |  | 0,0330 |
| Машины счетные перфорационные |  |  |
| Перфораторы: |  |  |
| итоговый ПИ-80-1 |  | 0,0010 |
| типа ПД-45 |  | 0,0020 |
| типа ПД-80 |  | 0,0020 |
| считывающее ПС-80 |  | 0,0020 |
| Сортировки |  |  |
| СЭ 80-3 |  | 0,0100 |
| С 45-5М, С-80-5М |  | 0,0030 |
| С 80-7 |  | 0,2000 |
| Табуляторы |  |  |
| Т-4, Т-5, Т-5М |  | 0,0090 |
| Т-5МВ, ТА-80, ТА-80-1 |  | 0,0090 |
| ТУМ4 |  | 0,0320 |
| ФМР-14 (фактурная машина) |  | 0,0090 |
| ЭВ 80-3М, ЭМ 80-2 |  | 0,0330 |
| Роботрот-1711 |  | 0,0330 |
| Электронные клавишные вычислительные машины: |  |  |
| Искра-11, Искра-12, Искра-22, Искра-110, Искра-111, Искра-111Т, Искра-122 |  | 0,02802) |
| Искра-121, Искра-1122, Искра-1103, Искра-2240 |  | 0,01002) |
| Элка-22 Soemtron-220 |  | 0,01002) |
| Бухгалтерская машина "Аскота" |  | 0,01202) |
| 1) Удельная норма расхода этилового спирта на один прибор один раз в год. 2) Удельная норма расхода этилового спирта один раз в 6 месяцев. 3) Удельная норма расхода этилового спирта один раз в 3 месяца. |
| Примечание – Удельные нормы даны с учетом количества обслуживаний |

Ц.4 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на протирку вакуумных приборов и оборудования приведены в таблице Ц.4.

Таблица Ц.4

| Наименование приборов и оборудования | При эксплуатации | Удельная норма расхода этилового спирта при ремонте и юстировке одного прибора, л |
| --- | --- | --- |
|  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта на один прибор, л |  |
| Агрегаты вакуумные ВА-05-01, ВА-05-05, ВА-350, ВА-01-1 и другие аналогичные |  |  |  |
| Агрегат сверхвакуумный ЭРА-300 | – | – | 0,1440 |
| Вакуумметры типа ВТ-2, ВИТ-1, ВИТ-2, ВИТ-1А и другие |  |  | 0,0030 |
| Колпаки кварцевые в вакууме (экраны для сбора золота) |  | 0,0300 |  |
| Компрессоры барокамер: |  |  |  |
| малой | 1 раз в месяц |  | 0,0200 |
| средней |  | – | 0,0300 |
| большой |  |  | 0,0500 |
| Моновакуумметр |  | 0,0030 | 0,0030 |
| Диффузионные паромасляные вакуумные насосы Н-2Т, Н5С-М1, Н5Т-ЦВЛ-100, Н1С, РДО-120, НПС-5С и другие аналогичные | – | – | 0,0500 |
| Насосы высоковакуумные ионосорбционные электроразрядные производительностью, л/с: | 1 раз в месяц |  |  |
| До 100 включ. |  | 0,0070 | 0,0500 |
| свыше 100 « 1000 « |  | 0,0100 | 0,1000 |
| « 1000 |  | 0,0170 | 0,0500 |
| Насосы сорбционные, высоковакуумные ловушки с объемом сорбента, л: | 1 раз в месяц |  |  |
| До 1 включ. |  | 0,0300 | – |
| свыше 1 « 3 « |  | 0,0450 | – |
| « 3 |  | 0,0600 | – |
| Печи высокотемпературные вакуумные типа: ЦЭП-30, ЦЭП-301, ЦЭП-245 и другие | – | – | 0,0960 |
| Печь вакуумная для плавки металлов типа ИВФС-10 | – | – | 0,0450 |
| Печь термовакуумная ГГ-816 с программным управлением | – | – | 0,0500 |
| Тигельная печь ТГВ-1М | – | – | 0,0500 |
| Водородная печь | – | – | 0,3640 |
| Посты вакуумные ВУП-1, ВУП-2К, ЭВП-2 | – | 0,0550 | – |
| Установка электронно-лучевая ЭЛУ | – | – | 0,9600 |
| Гелиевые течеискатели типа ПТИ | 1 раз в месяц | 0,0500 | 0,0960 |
| Галоидные течеискатели |  | – | 0,0500 |

Ц.5 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на протирку холодильных установок приведены в таблице Ц.5.

Таблица Ц.5

| Наименование оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |
| --- | --- |
|  | при эксплуатации в месяц | при ремонте и юстировке |
| Компрессоры кислородные типов ЭРК-10/30, ЭРК-5/165, 2РК-1, 1,5/220 | – | 0,1440 |
| Компрессор ФАК-07 | – | 0,0300 |
| Установка для получения жидкого азота ЗИФ-702 | – | 0,0960 |

Ц.6 Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299 при ремонте и эксплуатации сварочного оборудования приведены в таблице Ц.6.

Таблица Ц.6

| Наименование оборудования | При эксплуатации | Удельная норма расхода этилового спирта при ремонте и юстировке на единицу оборудования, л |
| --- | --- | --- |
|  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |  |
| Редукторы кислородные | – | – | 0,0100 |
| Установка лабораторная для ультразвуковой сварки микросхем (протирка электродов) | – | – | 0,0950 |
| Установка для микросварки ЭМ-425а | 1 раз в месяц | 0,02050 | – |
| Установка для диффузионной вакуумной сварки типа ОВ1-61 | – | – | 0,0500 |
| Установка для компрессионной сварки микросхем и полупроводниковых приборов | – | – | 0,0500 |
| Установка для импульсной сварки микросхем и полупроводниковых приборов | – | – | 0,0500 |
| Установка высоковольтная СП-30 | 1 раз в месяц | 0,0500 | 0,0500 |
| Установка плазменной резки металлов | 1 раз в 3 месяца | 1,4250 | – |
| Машины точечные сварочные ТКМ-7, ТКМ-8 | – | – | 0,0250 |
| Пушка электронно-лучевая сварочная | 1 раз в год | 0,2850 | – |
| Установка для шовной сварки "Квант-12" "Квант-17" | 1 раз в 3 месяца | 0,3000 0,0300 | 1,000 1,000 |
| Установка разварки расщепленным электродом Т-117 | 1 раз в месяц | 0,1000 | 0,9050 |

Ц.7 Удельные нормы расхода этилового спирта на поверку измерительного инструмента приведены в таблице Ц.7.

Таблица Ц.7

| Объект поверки | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта, л | Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Один гладкий калибр (средний диаметр калибра 30 мм) | ГОСТ 17299, марка А | 0,00030 | – |
| Один резьбовой калибр (средний диаметр калибра 30 мм) |  | 0,00064 | – |
| Один штангенциркуль (типа ШЦ-1) |  | 0,00050 | – |
| Одна рычажная скоба или один рычажный микрометр, или один гладкий микрометр (без использования плоскопараллельных пластин типа ПМ) |  | 0,00030 | – |
| Одна рычажная скоба или один рычажный микрометр, или один гладкий микрометр (с использованием плоскопараллельных пластин типа ПМ) | ГОСТ 18300, высший сорт | 0,00090 | – |
| Одна индикаторная головка с ценой деления 0,002 и 0,001 мм | ГОСТ 17299, марка А | 0,00560 | – |
| Один набор концевых мер длины из 83 штук (на оптиметре или интерферометре без использования стеклянных пластин типа ПИ) |  | 0,07290 | – |
| Один набор концевых мер длины из 83 штук (на оптиметре или интерферометре с использованием стеклянных пластин типа ПИ) | ГОСТ 18300, высший сорт | 0,1157 | – |

Ц.8 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на протирку оптических, оптико-механических, контрольно-измерительных приборов приведены в таблице Ц.8.

Таблица Ц.8

| Наименование прибора | При эксплуатации | Удельная норма расхода этилового спирта при ремонте и юстировке одного прибора, л |
| --- | --- | --- |
|  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта на один прибор, л |  |
| Микроскопы металлографические вертикальные типов МИМ-5, МИМ-6, МИМ-7, ММР | 4 раза в месяц | 0,0020 | – |
| Микроскопы металлографические горизонтальные типа МИМ-8 |  | 0,0030 | – |
| Микроскопы металлографические исследовательские типа МИМ-14 | 1 раз в месяц | 0,0040 | – |
| Микроскопы электронные УЕМ-150, УХ-3А, РЭМ-200 (промывка при разборке) |  | 0,67201 | – |
| Микроскопы электронные УЕМТ-6, ЕФ-4, УЕМ-М1 (промывка узлов при разборке) |  | 0,38401 | – |
| Микроскопы универсальные измерительные типов УИМ, ЦЕЙС, ДИП (без ЭВМ и ЦПМ) профилактика | 2 раза в месяц | 0,0050 | 0,01002) |
| эксплуатация на установку одной детали с пределами измерения: |  |  |  |
| 100x200 мм |  | 0,0005 | – |
| 200х500 мм |  | 0,0013 | – |
| Прибор двухкоординатный измерительный типа ДИС с ЭВМ и ЦПМ профилактика |  | 0,0300 | 0,06002) |
| эксплуатация на установку одной детали |  | 0,0005 | – |
| Микроскоп универсальный исследовательский МБИ-6 |  | 0,0030 | 0,0100 |
| Микроскопы интерференционные типов МИИ, МИС, ОРИМ |  | 0,0003 | 0,0100 |
| Микроскопы типов МБС, ИЗК-59, ММУ-3 | 1 раз в 2 месяца | 0,0030 | 0,00302) |
| Микрометры | 1 раз в месяц | 0,0010 | – |
| Длинномеры и оптиметры горизонтальные типов ИКГ, ИКУ, ИЗА-2, ИМВ |  | 0,0020 | 0,02002) |
| Длинномеры и оптиметры вертикальные типов ИКВ, ИЗВ профилактика |  | 0,0170 | 0,02002 |
| эксплуатация на установку одной детали |  | 0,0007 | – |
| Головка оптическая делительная ОД ГЭ-5, ОД ГЭ-20 профилактика |  | 0,0500 | 0,06002) |
| эксплуатация на установку одной детали |  | 0,00015 | – |
| Набор плоскопараллельных пластин типа ПМ | Перед началом работы на одну протирку | 0,00060 | 0,0150 |
| Пластины плоские типов: |  |  |  |
| ПИ-60 |  | 0,00025 | 0,0100 |
| ПИ-80 |  | 0,00035 | – |
| ПИ-100 |  | 0,00045 | 0,0100 |
| ПИ-120 |  | 0,00057 | – |
| Интерферометр (для контроля сферической поверхности типов КЮ-210, КЮ-211, образцовый, класса 0,4, тип МО) | 1 раз в месяц | 0,0020 | – |
| Интерферометр лазерный |  | 0,1500 | – |
| Квадрант оптический | 1 раз в 3 месяца | 0,0020 | – |
| Микротвердомеры (типа ПМТ) |  | – | 0,0100 |
| Машина измерительная типа ИЗМ | 1 раз в 2 месяца | 0,0030 | – |
| Прибор для проверки зубчатых колес (тип БВ-966) | 1 раз | 0,0030 | – |
| Прибор полуавтоматический для контроля зубчатых колес модель 27501 с ЭВМ, пишущей машинкой, самописцем профилактика | в месяц | 0,0200 | 0,04002) |
| эксплуатация на установку одной детали |  | 0,0003 | – |
| Твердомеры типов ТП, ХПО-25 |  | 0,0020 | – |
| Ультраоптиметры типов ИКП, КСМ, КСП, КВП, КВМ Фотометры | 1 раз в месяц | 0,0020 | – |

| Окончание таблицы Ц.8 |
| --- |
| Наименование прибора | При эксплуатации | Удельная норма расхода этилового спирта при ремонте и юстировке одного прибора, л |
|  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта на один прибор, л |  |
| Эвольвентомеры |  | 0,0020 | 0,0020 |
| Меры угловые призматические эксплуатация на установку одной детали |  | 0,0003 | – |
| Рефрактометр ИРФ-323, УРЛ | 4 раза в месяц | 0,08000 | – |
| Колориметр фотоэлектрический КФК-2 |  | 0,00300 | – |
| Колориметр нефелометрический ФЭК-56м |  | 0,00200 | – |
| Стилоскопы СЛ-11А, СЛ-13 | 1 раз в месяц | 0,0030 | 0,005 |
| Проекционные насадки типа ПН-6, ПН-7 |  | 0,00120 | 0,10002) |
| Проектор часовой типа ЧП-2 профилактика оптической части |  | 0,00600 | 0,40002) |
| эксплуатация на установку одной детали на предметном столе |  | 0,00015 | – |
| Профилограф-профилометр модели 250 |  | 0,02500 | 0,05002) |
| Профилограф-профилометр модели 201 |  | 0,0050 | 0,0050 |
| Кругломер модели 290 |  | 0,0680 | 0,0800 |
| Прибор для контроля непрямолинейности модели БВ-6065 |  | 0,0030 | 0,01002) |
| Проектор измерительный ПИ-36 ОЦ, ПИ-60ОЦ профилактика |  | 0,0060 | 0,40002) |
| эксплуатация на установку одной детали |  | 0,00015 | – |
| Автоколлиматоры |  | 0,0005 | – |
| Координатографы ЭМ-703, КПА-1200, Минск-2005, "Картимат" |  | 0,5000 | – |
| Мультипликатор |  | 0,0300 | – |
| Фотокамеры репродукционные ЭМ-503, ЭМ-513 |  | 0,3000 | – |
| Фотоповторитель ЭМ-552, ЭМ-562 |  | 0,5000 | – |
| Генератор изображений ЭМ-539, ЭМ-549 |  | 0,5000 | – |
| Приборы для наблюдения и исследования формы сигналов и спектра типов С1-С6 | – | – | 0,01 |
| 1) Возврат спирта 50 %. 2) Удельная норма расхода этилового спирта на работы, выполняемые один раз в два года. |

Ц.9 Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте радиоизмерительных приборов и телевизионной аппаратуры приведены в таблице Ц.9.

Таблица Ц.9

| Наименование прибора и оборудования | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | При эксплуатации и профилактике | Удельная норма расхода этилового спирта при ремонте и юстировке одного прибора, л |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта на один прибор, л |  |
| Аттенюаторы и делители напряжения типа Д1-Д6 | ГОСТ 18300, высший сорт | – | – | 0,0100 |
| Генераторы ультразвуковые типов УЗГ-10, УЗГ-5, УЗГ-2, УЗГ-1,5 |  | – | – | 0,0300 |
| Генераторы измерители типов Г2, Г6 и их аналоги за исключением ВЧ и СВЧ генераторов |  | – | – | 0,0250 |
| Генераторы звуковой частоты типа ГЗ-46 |  | – | – | 0,0300 |
| Генераторы сигналов типа Г3 |  | – | – | 0,0200 |
| Генератор ультразвуковой типа УЗГ2-10 | ГОСТ 17299, марка А | 1 раз в неделю | 0,0400 | – |
| Генераторы стандартных сигналов с коаксиальным выходом типов Г4-76А, Г4-78, Г4-83, Г4-107, Г4-153, Г4-154, Г4-158 |  | – | – | 0,0300 |
| Генератор сигналов высокочастотный типа Г4 Генераторы типов ГС-6, ГСС-12, ЭГ-10, ГС-22, ГСС-23 |  | – | – | 0,0300 |
| Генератор импульсов типа Г5 |  | – | – | 0,0100 |

| Окончание таблицы Ц.9 |
| --- |
| Наименование прибора и оборудования | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | При эксплуатации и профилактике | Удельная норма расхода этилового спирта при ремонте и юстировке одного прибора, л |
|  |  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта на один прибор, л |  |
| Измерители емкости, индуктивности и сопротивлений М-218, ПМР, Е12-3, ИПР, типов Е7, Е8, измерители добротности типа Е4, миллиомметры и микроомметры типа ЕС | ГОСТ 17299, марка А | – | – | 0,0100 |
| Измеритель малых временных интервалов И2-9А |  | – | – | 0,0450 |
| Мост постоянного тока типов М09-58, МВУ-47, М00-59 |  | – | – | 0,0050 |
| Приборы специальные для импульсных измерений типов И1-И4 |  | – | – | 0,0100 |
| Приборы для измерения напряженности поля и радиопомех типов П3-П6 |  | – | – | 0,0150 |
| Приборы для измерения параметров ламп и полупроводниковых приборов типов Л1, Л2 |  | – | – | 0,0150 |
| Измерительные линии типа Р1, резонаторы, генераторы, волномеры дециметрового диапазона волн |  | – | – | 0,0500 |
| Измерители коэффициента стоячей волны типа Р2, измерители типов Р4, Р5 |  | – | – | 0,0100 |
| Частотомеры типа Ч3, измерители разности фаз типа ФК-2, измерители амплитудно-частотных характеристик типа Х1 |  | – | – | 0,0100 |
| Элементы волноводных и коаксиальных трактов типов Э0, Э8, Э9 |  | – | – | 0,0150 |
| Прибор дозиметрический (контроль радиоактивности) |  | – | – | 0,0010 |
| Прибор для измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов типа МЛЕ-1 |  | – | – | 0,0100 |
| Измерительнгая установка ИПДФ-3: токопроводящие поверхности (протирка) токоведущие и рабочие части резонатора (протирка), м2 | ГОСТ 18300, высший сорт | 1 раз в неделю Ежедневно | 0,0050 0,0050 | – – |
| Измерительная установка КУАСО токопроводящих поверхностей резонатора (протирка), м2 |  | 1 раз в неделю | 0,0050 | – |

Ц.10 Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299 на протирку электроизмерительных приборов приведены в таблице Ц.10.

Таблица Ц.10

| Наименование прибора | Удельная норма расхода этилового спирта на один прибор и единицу оборудования, л |
| --- | --- |
|  | при эксплуатации и профилактике в месяц | при ремонте и юстировке |
| Магазины сопротивлений со штепсельным переключательным устройством, мегомметры, мостовые установки постоянного тока | 0,01001) | – |
| Милливольтметры самопишущие типа Н-39 Милливольтметры самопишущие М-37 | 0,01002) | 0,0150 |
| Мосты переносные типа Р-353 Мост потенциометр постоянного тока типа Р-304 | – 0,0100 | 0,0100 – |
| Осциллографы шлейфовые: |  |  |
| 3- и 4- шлейфовые | – | 0,0040 |
| 5- и 8- шлейфовые | – | 0,0080 |
| 9- и 14- шлейфовые | – | 0,0100 |
| 15- шлейфовые | – | 0,0150 |
| Осциллографы анализаторы групп С1-С9 и усилители группы У2 | – | 0,0100 |
| Источники питания групп Б1-Б5 | – | 0,0100 |
| Потенциометры электроизмерительные типов ЭВП, ЭПР, ЭПЦ самопишущие Приборы самопишущие щитовые типа ”Н” | – 0,0100 | 0,0100 0,0150 |

| Окончание таблицы Ц.10 |
| --- |
| Наименование прибора | Удельная норма расхода этилового спирта на один прибор и единицу оборудования, л |
|  | при эксплуатации и профилактике в месяц | при ремонте и юстировке |
| Приборы электроизмерительные образцовые и комбинированные классов точности 0,1; 0,2;0,5 и групп В1-В7, Ш1 | – | 0,0100 |
| Установка потенциометрическая для проверки приборов переменного тока промышленной частоты (У1133, У1134) | – | 0,0150 |
| 1) Удельная норма дана при эксплуатации один раз в три месяца. 2) Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования при эксплуатации один раз в три месяца. |

Ц.11 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на протирку при эксплуатации установок проверки параметров радиоламп приведены в таблице Ц.11.

Таблица Ц.11

| Наименование установки | Периодичность на одну установку | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации одной установки, л |
| --- | --- | --- |
| Полуавтомат тренировки ПУЛ | 1 раз в месяц | 0,7200 |
| Полуавтомат испытания параметров ПУЛ |  | 0,2400 |
| Установка испытания на срок службы | 1 раз в год | 0,1150 |
| Установка микрофонного эффекта | 1 раз в квартал | 0,0960 |
| Установка испытаний радиоламп в импульсном режиме |  | 0,1920 |
| Установка для испытаний на теплоустойчивость | 1 раз в месяц | 0,0600 |
| Установка измерения статических и электрических параметров |  | 0,0100 |
| Установка для испытаний на долговечность радиоламп в импульсном режиме | 1 раз в квартал | 0,1920 |
| Установка для испытаний на виброустойчивость |  | 0,0400 |
| Установка измерения ламп на виброшумы и шумы |  | 0,0100 |
| Установка измерения КЗ и обрывов | 1 раз в 3 месяца | 0,0400 |
| Установка измерения импульсных токов |  | 0,0500 |
| Установка измерения промежуточного слоя |  | 0,0400 |
| Установка УВ-800 М | 1 раз в месяц | 0,0800 |
| Установка измерения импульсных и световых характеристик |  | 0,0200 |

Ц.12 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на протирку приборов для спектрального анализа приведены в таблице Ц.12.

Таблица Ц.12

| Наименование прибора | Удельная норма расхода этилового спирта на один прибор, л |
| --- | --- |
|  | при профилактике и эксплуатации в месяц | при ремонте и юстировке |
| Интерферометр «Фабриперро» |  |  |
| Микрофотометр фотоэлектрический |  |  |
| Спектограф | 0,0030 | 0,0050 |
| Спектометр |  |  |
| Спектопроектор (типа ДСП-1) |  |  |
| Спектрофотометр |  |  |
| Установки фотоэлектрические МФС-2, ДФС-10М | 0,0400 | 0,0100 |

Ц.13 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на протирку приборов и оборудования теплоэнергетического контроля приведены в таблице Ц.13

Таблица Ц.13

| Наименование прибора и оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |
| --- | --- |
|  | при профилактике и эксплуатации в месяц | при ремонте и юстировке |
| Аппаратура пневматических приборов измерения всех систем | – | 0,0100 |
| Манометры дифференциальные | – | 0,0020 |
| Манометры электроконтактные | – | 0,0070 |
| Тягонапоромер жидкостный ТНЖН | 0,0350 | – |

| Окончание таблицы Ц.13 |
| --- |
| Наименование прибора и оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |
|  | при профилактике и эксплуатации в месяц | при ремонте и юстировке |
| Манометры самопишущие | – | 0,0030 |
| Манометры кислородные при диаметре шкалы, мм |  |  |
| до 50 | – | 0,0050 |
| до 200 | – | 0,0100 |
| свыше 200 | – | 0,0150 |
| Микроманометры типов ММН, МФ-2У, МО, ОБМ1-160 | 0,0150 | 0,0500 |
| Пирометры радиационные | 0,00501) | – |
| Пирометр автоматический фотоэлектронный цветовой ЦЭП-3 | – | 0,0020 |
| Пирометры оптические типов ОПНИР, РП-48, ЗОП-51 | 0,0010 | 0,0020 |
| Переключатели термопарные и командные аппараты типов ПМТ, КЭП | – | 0,0020 |
| Редукторы электронные типов ЭР-ШК, ЭР-К, ЭРТ | – | 0,0150 |
| Установка для тарировки и проверки параметров (типа пресса Рухгольца) | 0,0500 | 0,0960 |
| 1) Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования при эксплуатации один раз в три месяца. |

Ц.14 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта марки А по   ГОСТ 17299 на протирку специального технологического оборудования, применяемого в производстве резисторов приведены в таблице Ц.14.

Таблица Ц.14

| Наименование оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |
| --- | --- |
|  | при эксплуатации один раз в три месяца | при ремонте и юстировке |
| Автомат покрытия лаком и сушки резисторов типа В 99.0059 (протирка роликов)1) | 0,0050 | 0,0050 |
| Автомат упаковки резисторов типа УКМ 3.810.003 (протирка роликов)1) |  |  |
| Автомат маркировки, лакировки и сушки лака типа В 99.0082 | 0,0200 | 0,0200 |
| Автомат разбраковки типа ТПЭ резисторов на группы по величине омического сопротивления типа УКМ 2.672.002 (протирка измерительных контактов) | 0,0100 | 0,0100 |
| Автомат электрической тренировки резисторов типа УКМ 2.761.002 (протирка контактов и ламелей) | 0,0400 | 0,0400 |
| Автомат разкалибровки резисторов на группы исходных величин типа В 99.9968 (протирка контактов кулачкового переключателя) | 0,0050 | 0,0050 |
| Автомат приварки выводов(протирка контактов) | 0,0020 | 0,0020 |
| Автомат разкалибровки керамических стержней по диаметру типа УКМ 2.790.006 (протирка калибрующего валика) | 0,0100 | 0,0100 |
| Мост для измерения прецизионных сопротивлений класса 0,05 типа ИПР-1,2 | 0,0100 | 0,0100 |
| Мост автоматической разкалибровки типов Р-33, Р-380 | 0,0050 | 0,0050 |
| Автомат разкалибровки по классам точности типа УКМ 2.790.005 (протирка калибрующего валика) | 0,0100 | 0,0100 |
| Полуавтомат разкалибровки токопроводящего элемента | 0,0050 | 0,0050 |
| 1) Периодичность протирки при эксплуатации один раз в месяц. |

Ц.15 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта марки А по   ГОСТ 17299 на протирку специального технологического оборудования, применяемого в производстве конденсаторов приведены в таблице Ц.15.

Таблица Ц.15

| Наименование оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |
| --- | --- |
|  | при эксплуатации один раз в три месяца | при ремонте и юстировке |
| Автомат намотки секций конденсаторов АН-М5 | 0,0200 | 0,0250 |
| Автомат маркировки | 0,0050 | 0,0050 |
| Автомат разбраковки секций конденсаторов | – | 0,0200 |
| Автомат счета секций | 0,0200 | – |
| Пропиточная установка1) | 0,0200 | 0,3000 |

| Окончание таблицы Ц.15 |
| --- |
| Наименование оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |
|  | при эксплуатации один раз в три месяца | при ремонте и юстировке |
| Прибор разбраковки ППРК-1М |  |  |
| Прибор разбраковки | 0,0050 | 0,0200 |
| Измерители потерь ИПП-5, ИПП-6, ИПП-7 |  |  |
| Мост емкости МЛЕ-1 | 0,0050 | 0,0150 |
| Прибор разкалибровки ВПРК-1 | 0,0050 | 0,0200 |
| 1) Периодичность протирки один раз в шесть месяцев. |

Ц.16 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на протирку специального технологического оборудования, применяемого в производстве полупроводниковых приборов, приведены в таблице Ц.16.

Таблица Ц.16

| Наименование оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |
| --- | --- |
|  | при эксплуатации и профилактике в месяц | при ремонте и юстировке |
| Измерители интегральных схем ИИС-1 | 0,0300 | – |
| Полуавтомат химического никелирования | – | 0,0450 |
| Установка ультразвуковой мойки | – | 0,0150 |
| Установка нанесения лака | – | 0,0150 |
| Установка финишной промывки кристаллов и пластин | – | 0,0150 |
| Печь водородная двухколпаковая | – | 0,1920 |
| Печь терморадиационная | – | 0,0960 |
| Печь для вжигания никеля | – | 0,0960 |
| Полуавтомат гибки и сварки иглы 1ШМ 100000А | 0,0250 | – |
| Установка нанесения фоторезистора УНТ-1 | 0,0960 | – |
| Полуавтомат проверки диодов СМЭ-300, СМ41М | 0,0250 | – |
| Установка для измерения короткого замыкания и обрывов | 0,0200 | 0,0350 |
| Установка для наблюдения переходных характеристик | 0,0050 | 0,0100 |

Ц.17 Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 на протирку при эксплуатации оборудования для изготовления интегральных микросхем приведены в таблице Ц.17.

Таблица Ц.17

| Наименование оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации одной установки в месяц, л |
| --- | --- |
| Установка выращивания пленок | 0,0250 |
| Установка для очистки азота ЖК-30-06 | 0,0100 |
| Установка для очистки водорода ЖК-30-07 | 0,0100 |
| Установка для зондовых измерений параметров твердых схем на платине | 0,0960 |
| Установка для регистрации инфракрасного излучения поверхности микросхем | 0,0960 |
| Установка для измерения типа проводимости полупроводниковых материалов ЖК-78-06 | 0,0960 |
| Установка для измерения электрофизических параметров полупроводниковых материалов ЖК-78-07 | 0,0100 |
| Установка 283 | 0,0960 |
| Установка для скрайбирования пластин на кристаллы | 0,1000 |
| Установка для ломки скрайбированных пластин | 0,1000 |
| Полуавтомат проявления фоторезистора ППФ-2 | 0,0150 |
| Полуавтомат нанесения фоторезистора ПНФ-1 | 0,0090 |
| Полуавтомат нанесения фоторезистора ПНФ-6 | 0,0240 |
| Полуавтомат обезжиривания подложек ПВХО-ГС60-2 | 0,0150 |
| Полуавтомат сушки и дубления фоторезистора УСПФ-1 | 0,0240 |

Ц.18 Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299 при эксплуатации и ремонте станочного оборудования приведены в таблице Ц.18.

Таблица Ц.18

| Наименование оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |
| --- | --- |
|  | при эксплуатации и профилактике в месяц | при ремонте и юстировке |
| Станки сбалансировочные типов ИЗП-50, БСД-1 | – | 0,0300 |
| Станки координатно-расточные с оптическим отсчетом координат | – | 0,0950 |
| Станки координатно-расточные типов 2В440 2Е440 2-431 ВКоЕ 2Д450 2Д450ФЗ | – | 0,2000 |
| «Мицуи-сейки» 0-3 | – | 0,0950 |
| Станок координатно-расточный типа «Хаузер» | – | 0,0720 |
| Станок координатно-расточный типа «Матрико-56» | – | 0,2850 |
| Станки оптические профилешлифовальные | – | 0,0950 |
| Станки оптические резьбошлифовальные | – | 0,0950 |
| Станки горизонтально-расточные модель Н-63А | – | 0,0200 |
| Станки расточные | – | 0,0500 |
| Станки координатно-шлифовальные типов «Deckel», КЗБ282, ЗСА, 3283 | – | 0,3000 |
| Станки координатно-шлифовальные типов ЗСМ, 4ГВД | – | 0,0200 |
| Станок универсально-фрезерный «Maklno» с оптикой | – | 0,1900 |
| Станки резьбошлифовальные | – | 0,0950 |
| Станок электроискровой | – | 0,0800 |
| Сверлильный станок с оптикой типа КД-02, КД-14 | – | 0,1000 |
| Сверлильные станки АВ-24 М фирмы «Шмоль» с ЧПУ-С-4000 | – | 0,1290 |
| Станок координатно-сверлильный с УЧПУ 2П22-1 | – | 0,1200 |
| Станок координатно-сверлильный с УЧПУ типов «Ритм-1» модель ОФ-100-Ф2 «Ритм-2» | – | 0,3800 |
| Станки координатно-расточные ВКОЕ (импортные) с УЧПУ IРА (аналог «Размер-2») | – | 0,3000 |
| Станки токарные ТПК-125 с УЧПУ «Н-22-1МФТ» | – | 1,1660 |
| Станки токарно-центровые 1А616Ф, 3312, УЧПУ 2ПТ-71 | – | 0,5000 |
| Станки токарно-центровые 1И611ПМФ30 с УЧПУ «Маяк-221» | – | 0,2000 |
| Станки токарные модели 16Б16Т1, 16К20Т1 с УЧПУ «Электроника-НЦ-31М» | 0,0971) | 0,6000 |
| Станки универсально-фрезерные модели MN-800P, WF-30ПМ с УЧПУ TNC-125, TNC-135 (аналог «Размер-2») | – | 0,3000 |
| Станки вертикально -фрезерные с ЧПУ (без устройств программного управления) | 0,1250 | – |
| Станки токарные с программным управлением «Контур 2ПТ-71» (без устройств программного управления) | 0,1180 | 0,0002 |
| Протирка контактов реле командных пультов станков с программным управлением | – | 0,0002 |
| Устройство программного управления «Контур 2-67», «Контур 2ПГ-71» | 0,4750 | – |
| Устройство числового программного управления станками: |  |  |
| «Н33-1М», «Н33-2М», «Н-33» | 0,1850 | – |
| «Н-55-2Н» (для промывки) | 0,1000 | – |
| «СП22-1М», 2П22-1 | 0,1140 | – |
| ПРС-2-60 | 0,1420 | – |
| ПРС-3К, ПФСТ-12-500 | 0,2370 | – |
| «Н-55» | 0,2200 | – |
| «Контур 2ПТ-71», «Контур 2П-67» | 0,1670 | – |
| «Контур 2Г-67», «Контур 4МИ-67», «К-4МИ-68», «Контур 3П-68» | 0,1670 | – |
| 1) На 1000 ч оперативного времени работы. |  |  |

Ц.19 Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299 на протирку оборудования телефонной сети приведены в таблице Ц.19.

Таблица Ц.19

| Наименование оборудования | Периодичность | Удельная норма расхода этилового спирта при профилактике, л |
| --- | --- | --- |
| Контактные пружины АТС Контакты коммутаторов | На 100 номеров Один раз в месяц | 0,0400 0,0200 |
| Коммутатор телефонный | Один прибор в год | 0,1400 |
| АТС всех систем Коммутаторы всех систем | На 100 номеров Один раз в месяц | 0,0400 0,0200 |

Ц.20 Удельные нормы расхода технического этилового спирта при эксплуатации электрографического оборудования приведены в таблице Ц.20.

Таблица Ц.20

| Наименование оборудования | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Периодичность | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации одного прибора, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат электрографический типов «Вега», «Эра-М», «Эра-2»: | ГОСТ 18300 высший сорт | На 30 экспонирований |  |
| селеновые пластины (промывка): СЭП-12, СЭП-22 |  | Четыре раза в месяц | 0,0220 |
| электризатор (промывка) объектив репродукционной камеры (протирка) экран оригиналодержателя (протирка) | ГОСТ 17299 марка А | Четыре раза в месяц | 0,0550 0,0070 0,0090 |
| Аппарат электрографический репродукционный для копирования «Электрофот», «Электрофильм» | ГОСТ 18300 высший сорт | На 30 экспонирований |  |
| селеновые пластины (промывка) |  | Четыре раза в месяц | 0,0170 |
| электризатор (промывка) | ГОСТ 17299 марка А | Четыре раза в месяц | 0,0250 |
| объектив репродукционной камеры (протирка) | ГОСТ 18300 высший сорт | Четыре раза в месяц | 0,0070 |
| экран оригиналодержателя (протирка) | ГОСТ 17299 марка А | Четыре раза в месяц | 0,0090 |
| Машины ротационные электрографические типов РЭМ-600К (ЭР-600К), ЭР-620К, РЭМ600: | ГОСТ 18300 высший сорт | Раз в месяц |  |
| электризатор (промывка) оптика (промывка) |  |  | 0,0250 0,0080 |
| Машины ротационные электрографические типов РЭМ-300 (ЭР-300К), ЭР12М (ЭР-300М) |  | Раз в месяц |  |
| электризатор (промывка) оптика (промывка) |  |  | 0,0250 0,0080 |
| Машины ротационные электрографические типов РЭМ-420, ЭР402Р, ЭР420К |  | Раз в месяц |  |
| электризатор (промывка) оптика (протирка) |  |  | 0,0250 0,0080 |
| Аппарат электрографический «Брунинг-200» |  | На 30 экспонирований один раз в месяц | 0,2110 |
| Термокопировальный аппарат «Тека-12», «Тека-12А» |  | На 12 экспонирований | 0,0400 |
| Аппарат электрографический «Пыларес»: |  |  |  |
| селеновые пластины (промывка) |  | На 40 экспонирований | 0,0100 |
| электризатор и оптика (протирка) |  | На 250 экспонирований | 0,0025 |
| экран оригиналодержателя (протирка) | ГОСТ 17299 марка А | Четыре раза в месяц | 0,0090 |
| Аппарат электроскопический «Геха» оптика (протирка) | ГОСТ 18300 высший сорт | На 250 экспонирований | 0,0100 |
| Аппарат электрографический ЭП-22Р: селеновые пластины (промывка) |  | На 40 экспонирований | 0,0420 |
| электризатор (промывка) оптика (протирка) |  | На 250 экспонирований | 0,0060 0,0060 |

| Окончание таблицы Ц.20 |
| --- |
| Наименование оборудования | ТНПА, марка, сорт этилового спирта | Периодичность | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации одного прибора, л |
| Аппарат электрографический ЭП-12Р2: селеновые пластины (промывка) | ГОСТ 18300 высший сорт | На 30 экспонирований | 0,0160 |
| электризатор (промывка) |  | Два раза в месяц | 0,0150 |
| оптика (протирка) |  |  | 0,0100 |
| Аппарат электрографический ЭР-11К1: |  |  |  |
| цилиндр селеновый (промывка) |  | Четыре раза в месяц | 0,0250 |
| электризатор (промывка) |  | Через 8 часов | 0,0050 |
| оптика (протирка) |  | Четыре раза в месяц | 0,0070 |
| контакты, ремни, ролики (очистка) |  | Один раз в месяц | 0,0600 |
| Светокопировальная машина типов ВА-102, ВА-110 |  | Один раз в месяц | 0,2500 |
| Копировальный прибор «РКС-70», «Вакуумпринт», КП-10 |  | Ежедневно | 0,0250 |
| Автоматический аппарат сушки и глянцевания отпечатков АПСО-5М |  | Через 15 часов | 0,0300 |
| Аппарат светокопировальный типов СКА, СКА-2, СКА-3, СКН-2 (СКН-2М), ВА-130 |  | На месяц экспонирований | 0,2500 |
| Аппарат электрографический «Нема-2» | ГОСТ 17299 | На месяц | 0,2880 |
| Прибор гектографической печати «Марат» | марка А | На 100 оттисков | 0,0200 |
| Аппарат множительный ГС-А3 «Гектограф» |  | На 100 копий | 0,0250 |
| Машины наборно-пишущие «Джасторайтер», «Веритайпер», ИГВ, ИБМ-72 |  | Один раз в месяц | 0,0250 |
| Машина фотонаборная Ф96К | ГОСТ 18300 высший сорт | Один раз в месяц | 0,3000 |
| Аппараты множительные: | ГОСТ 18300 |  |  |
| ксерокс 660, 720, 813 | высший сорт |  |  |
| барабан селеновый (промывка) |  | На смену | 0,0500 |
| электризатор (промывка) | ГОСТ 17299 марка А | Четыре раза в месяц | 0,0550 |
| экран оригиналодержателя |  |  | 0,0070 |
| Машины пишущие всех типов: резиновые, бумагоопорные | ГОСТ 17299 марка А | Четыре раза в месяц |  |
| валики длиной (протирка), мм: |  |  |  |
| 620 |  |  | 0,0050 |
| 450 |  |  | 0,0040 |
| 320 |  |  | 0,0030 |
| 65 |  |  | 0,0010 |

Ц.21 Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299 на протирку энергетического оборудования и высоковольтных установок приведены в таблице Ц.21.

Таблица Ц.21

| Наименование оборудования | При эксплуатации | Удельная норма расхода этилового спирта при ремонте и юстировке на единицу оборудования, л |
| --- | --- | --- |
|  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |  |
| Установки высоковольтные типов ВС-50-50, СП-30, В-140-52, УПУ-1М, ВУ-5, АКИ-5, ВИ-70 | Один раз в месяц | 0,0500 | – |
| Установка высоковольтная распределительная | Один раз в месяц | 0,0500 | 0,0500 |
| Установки высокочастотные Л2, П3-20, М3-80 | – | – | 0,1900 |
| Установка высоковольтная Б140-5-2 |  |  |  |
| цилиндры и электроды (протирка) | Три раза в месяц | 0,0500 | 0,0600 |
| кенотроны и колбы (протирка) | Один раз в месяц | 0,0100 | 0,0600 |
| Генераторы высокочастотные типов УН-8, С-270Е | – | – | – |
| С-170У, И-060022, И-060001, С-270А | – | – | 0,1900 |
| 80012, 271-А, И-060011, М-060012 | – | – | 0,0800 |

| Окончание таблицы Ц.21 |
| --- |
| Наименование оборудования | При эксплуатации | Удельная норма расхода этилового спирта при ремонте и юстировке на единицу оборудования, л |
|  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования, л |  |
| Генератор высоковольтный электрического тока мощностью до 100 кВт напряжением свыше 1000 В (только на релейную защиту) | – | – | 0,2850 |
| Изолятор высоковольтный трангальтерных коробок, механический выпрямитель, высоковольтный переключатель | Один раз в год | 0,0100 | – |
| Коллекторы электромашин постоянного тока | – | – | 0,0100 |
| Кольца коллекторные маломощных электромашин | – | – | 0,0100 |
| Контакты серебряные реле в энергетических установках | – | – | На двойной контакт 0,0002 |
| Мосты электронно-уравновешенные 9ПП-0,9; ЭМП-109 и регулятор температуры | Один раз в месяц | 0,0500 | – |
| Труба кварцевая электрофильтра | Четыре раза в месяц | 0,0150 | – |
| Турбогенератор 2500 кВт свыше 1000 В (только на релейную защиту) | – | – | 0,4750 |
| Устройство преобразования УП-1 | Два раза в год | 0,0300 | 0,0300 |
| Трансформаторы силовые ТТ-5, И-56 | Два раза в год | 0,0100 | – |
| Источник питания ЭСВ-4 | Три раза в год | 0,0150 | 0,0150 |
| Трансформатор высоковольтный | Один раз в месяц | 0,0100 | – |

Ц.22 Удельные нормы расхода этилового спирта на техническое обслуживание, ремонт и поверку приборов и оборудования приведены в таблице Ц.22.

Таблица Ц.22

| Вид операции | Вид обрабатываемой поверхности | Удельная норма расхода этилового спирта на 1 м2, л | Возврат отработанного этилового спирта, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Промывка | Металлическая по группам сложности |  |  |
|  | первая | 0,1040 | 80 |
|  | вторая | 0,1900 | 65 |
|  | третья | 0,2850 | 55 |
|  | четвертая | 0,3320 | 45 |
|  | Металлокерамическая | 0,1900 | 65 |
|  | Керамическая | 0,1900 | 65 |
|  | Стеклянная | 0,1500 | 80 |
|  | Оптическая | 0,1500 | 80 |
|  | Пластмассовая | 0,1420 | 70 |
| Протирка | Металлическая по группам сложности |  |  |
|  | первая | 0,0280 | – |
|  | вторая | 0,0470 | – |
|  | третья | 0,0760 | – |
|  | четвертая | 0,0850 | – |
|  | Металлокерамическая, ферритовая | 0,0380 | – |
|  | Керамическая, пьезокерамическая | 0,0480 | – |
|  | Стеклянная | 0,0250 | – |
|  | Оптическая | 0,0250 | – |
|  | Пластмассовая | 0,0250 | – |
|  | Резиновая | 0,0250 | – |
| Примечание – ГОСТ, марку и сорт этилового спирта выбирают в соответствии с паспортом или руководством по эксплуатации приборов и оборудования. |

Ц.23 Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299 на протирку приборов различного назначения приведены в таблице Ц.23.

Таблица Ц.23

| Наименование прибора | Удельная норма расхода этилового спирта на один прибор, л |
| --- | --- |
|  | при эксплуатации и профилактике в месяц | при ремонте и юстировке |
| Весы аналитические и микроаналитические | 0,0200 | – |
| Весы электрические | 0,0200 | – |
| Робототехнологический комплекс РТК МП9-е | 0,1000 | – |
| Промышленные роботы РФ-202м | 0,4700 | – |
| Термобарокамера ТВ-1000 Термобарокамера КТХБ-К-015 Термобарокамеры типа "Неман" | 0,0300 | – |
| Галлоидные лампы на одну заправку для проверки утечки в холодильных установках типов МРМС НИИХИММАШ | 0,0300 0,0400 | – – |
| Установка УЗО-4М1 (составление спирто-фреоновой смеси) | 0,0530 (на смену) | – |
| Сосуд Дьюара1) | 0,1900 | 1,000 |
| Установка очистки азота | 0,1420 | 0,1420 |
| Установка очистки и сушки водорода ЖК-30-01 | 0,2850 | 0,2850 |
| 1) После промывки возврат 80 %. |

Нормы расхода спирта, неуказанные в настоящем приложении, берутся из руководства по эксплуатации этого оборудования

Приложение Ш

(рекомендуемое)

###### Форма ведомости удельных норм расхода этилового спирта

###### при эксплуатации приборов и оборудования

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор организации

______________________________					 _______   _________________

структурное подразделение						     подпись        инициалы, фамилия

(наименование или шифр)						"____" ______________ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ

удельных норм расхода этилового спирта

при эксплуатации приборов и оборудования

| Наименование приборов и оборудования | Наименование (обозначение) документа, в котором имеется указание о необходимости применения этилового спирта | ТНПА, марка и сорт этилового спирта | При эксплуатации | При ремонте и юстировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта, л | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта, л |

Начальник подразделения 	_____________ 	______________________

подпись 		          инициалы, фамилия

____________________	_____________ 	______________________

(должность)		          подпись 		         инициалы, фамилия

Приложение Э

(обязательное)

### Нормы расхода этилового спирта и спиртосодержащих жидкостей

при эксплуатации и ремонте автомобилей

###### Э.1 Нормы расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте автомобилей приведены в таблице Э.1.

###### Таблица Э.1

| Марка и модель автотранспортного средства | Нормативный измеритель (пробег, период работы) | Норма расхода, л |
| --- | --- | --- |
| Автобусы |
| ЛАЗ-695 | На 10 тыс. км пробега | 0,7 |
| ЛАЗ-697 | На 10 тыс. км пробега | 0,7 |
| ЛАЗ-699 | На 10 тыс. км пробега | 0,7 |
| ЛАЗ-4202 | На 10 тыс. км пробега | 1,1 |
| ЛАЗ-52523 | На 10 тыс. км пробега | 1,1 |
| ЛиАЗ-5256 | На 10 тыс. км пробега | 1,1 |
| Икарус 260 и модификации | На 10 тыс. км пробега | 2,3 |
| Икарус 28033 | На 10 тыс. км пробега | 2,3 |
| Икарус 28033А | На 10 тыс. км пробега | 2,3 |
| Икарус 28048 | На 10 тыс. км пробега | 2,3 |
| Икарус 256 | На 10 тыс. км пробега | 2,8 |
| Неман-5201 | На 10 тыс. км пробега | 2,1 |
| Неман-52012 | На 10 тыс. км пробега | 2,1 |
| ПАЗ-3205 | На 10 тыс. км пробега | 0,6 |
| ПАЗ-4234 | На 10 тыс. км пробега | 0,6 |
| Грузовые автомобили |
| ЗИЛ-130 | На 10 тыс. км пробега | 0,9 |
| ЗИЛ-133 | На 10 тыс. км пробега | 0,9 |
| ЗИЛ-431410 | На 10 тыс. км пробега | 0,9 |
| ЗИЛ-4331 | На 10 тыс. км пробега | 0,9 |
| КрАЗ-256 | На 10 тыс. км пробега | 1,4 |
| КрАЗ-257 | На 10 тыс. км пробега | 1,4 |
| КрАЗ-25861 | На 10 тыс. км пробега | 1,4 |
| КамАЗ-5320 и его модификации | На 10 тыс. км пробега | 1,1 |
| КамАЗ-5410 | На 10 тыс. км пробега | 1,27 |
| КамАЗ-5511 | На 10 тыс. км пробега | 1,43 |
| МАЗ-5335 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-533630 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-53371 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-54226 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-5429 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-54322 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-54326 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-5462 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-5470 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-5516 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-6303 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-64226 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-64227 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| МАЗ-64229 | На 10 тыс. км пробега | 0,67 |
| Урал-375ДМ | На 10 тыс. км пробега | 1,4 |
| Татра-815ТП | На 10 тыс. км пробега | 1,43 |
| Татра-815 НТГ | На 10 тыс. км пробега | 1,27 |
| Мерседес-Бенц 2232 | На 10 тыс. км пробега | 0,98 |
| Мерседес-Бенц 2232С | На 10 тыс. км пробега | 0,98 |
| ЗИЛ-441510 | На смену | 0,1 |
| Все грузовые автомобили и автобусы как с пневматическим, так и с гидравлическим приводом тормозов, в том числе не оборудованные противозамерзателями | На 10 тыс. км пробега | 0,0081) |
| 1) На техническое обслуживание и ремонт электрооборудования автомобилей всесезонно. |
| Примечание: 1. Указанные нормы применяются при температуре окружающей среды 0 ºС и ниже. 2. В пневматической системе автомобилей МАЗ с 1999 года применяются осушители воздуха с адсорбером, исключающие спиртовой противозамерзатель и применение спирта. |

###### Э.2 Нормы расхода спиртосодержащих жидкостей, используемых в системах охлаждения автомобилей, приведены в таблице Э.2.

Таблица Э.2

| Марка и модель автотранспортного средства | Объем системы охлаждения, л | Норма расхода, л, на два года эксплуатации | Дополнительная норма расхода на компенсацию потерь на 10 тыс. км пробега, л |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зимой | летом |
| Автобусы |
| Икарус-250 | 80 | 80 | 12,0 | 4,0 |
| Икарус-256 | 80 | 80 | 12,0 | 4,0 |
| Икарус-260 | 60 | 60 | 9,0 | 3,0 |
| Икарус-263 | 60 | 60 | 9,0 | 3,0 |
| Икарус-280 | 70 | 70 | 10,5 | 3,5 |
| ЛиАЗ-5256 | 72 | 72 | 10,8 | 3,6 |
| ЛиАЗ-677 | 34 | 34 | 5,1 | 1,7 |
| ПАЗ-3201 | 22 | 22 | 3,3 | 1,1 |
| ПАЗ-3205 | 25 | 25 | 3,9 | 2,4 |
| ПАЗ-672 | 22 | 22 | 3,3 | 1,1 |
| ЛАЗ-42021 | 60 | 60 | 9,0 | 3,0 |
| ЛАЗ-695 | 40 | 40 | 6,0 | 2,0 |
| ЛАЗ-695Д | 40 | 40 | 6,0 | 2,0 |
| ЛАЗ-697 | 40 | 40 | 6,0 | 2,0 |
| ЛАЗ-698 | 45 | 45 | 6,7 | 2,2 |
| ЛАЗ-699 | 40 | 40 | 6,0 | 2,0 |
| КАвЗ-3270 | 28 | 28 | 4,2 | 1,4 |
| РАФ-2203 | 13 | 13 | 1,9 | 0,6 |
| МАЗ-103 | 95 | 95 | 14,2 | 4,7 |
| МАЗ-104 | 80 | 80 | 12,0 | 4,0 |
| МАЗ-104С | 80 | 80 | 12,0 | 4,0 |
| МАЗ-105 | 110 | 110 | 16,5 | 5,5 |
| МАЗ-107 | 100 | 100 | 15,0 | 5,0 |
| МАЗ-256 | 57 | 57 | 8,5 | 2,8 |
| ГАЗ-3221 | 11,5 | 11,5 | 1,7 | 0,6 |
| ГАЗ-32212 | 11,5 | 11,5 | 1,7 | 0,6 |
| ГАЗ-32213 | 11,5 | 11,5 | 1,7 | 0,6 |
| Неман-5201 | 80 | 80 | 12,0 | 4,0 |
| Неман-52012 | 80 | 80 | 12,0 | 4,0 |
| ПАЗ-32051 | 25 | 25 | 3,7 | 1,2 |
| Радзіміч-А092 | 24,5 | 24,5 | 3,7 | 1,2 |
| Радзіміч-А09202 | 24,5 | 24,5 | 3,7 | 1,2 |
| Радзіміч-А0921 | 24,5 | 24,5 | 3,7 | 1,2 |
| Грузовые автомобили |
| МАЗ-504 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| МАЗ-504В | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| МАЗ-533630 | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| МАЗ-5335 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| МАЗ-53366 | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| МАЗ-53371 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| МАЗ-543205 | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| МАЗ-54323 | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| МАЗ-5429 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| МАЗ-54331 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| МАЗ-543202 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| МАЗ-5516 | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| МАЗ-5549 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| МАЗ-5551 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| МАЗ-555102 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| МАЗ-6303 | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| МАЗ-64221 | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| МАЗ-64226 | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| МАЗ-64229 | 39 | 39 | 5,9 | 2,0 |
| КамАЗ-5320 | 35 | 35 | 5,3 | 1,8 |
| КамАЗ-53212 | 35 | 35 | 5,3 | 1,8 |
| КамАЗ-53213 | 35 | 35 | 5,3 | 1,8 |
| КамАЗ-5410 | 35 | 35 | 5,3 | 1,8 |
| КамАЗ-55111 | 35 | 35 | 5,3 | 1,8 |
| КАЗ-4540 | 26 | 26 | 3,9 | 1,3 |

| Окончание таблицы Э.2 |
| --- |
| Марка и модель автотранспортного средства | Объем системы охлаждения, л | Норма расхода, л, на два года эксплуатации | Дополнительная норма расхода на компенсацию потерь на 10 тыс. км пробега, л |
|  |  |  | зимой | летом |
| УРАЛ-4320 | 31 | 31 | 4,6 | 1,5 |
| УРАЛ-5557 | 30 | 30 | 4,5 | 1,5 |
| ЗИЛ-130 | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| ЗИЛ-131Н | 29 | 29 | 4,4 | 1,5 |
| ЗИЛ-431410 | 26 | 26 | 3,9 | 1,3 |
| ЗИЛ-433100 | 26 | 26 | 3,9 | 1,3 |
| ЗИЛ-441510 | 26 | 26 | 3,9 | 1,3 |
| ЗИЛ-ММЗ-4502 | 26 | 26 | 3,9 | 1,3 |
| ГАЗ-3302 | 12 | 12 | 1,8 | 0,6 |
| ГАЗ-3307 | 23 | 23 | 3,4 | 1,1 |
| ГАЗ-53-12 | 23 | 23 | 3,4 | 1,1 |
| ГАЗ-САЗ 3507 | 23 | 23 | 3,4 | 1,1 |
| ГАЗ-66-11 | 25,5 | 25,5 | 3,8 | 1,3 |
| УАЗ-3303 | 13,4 | 13,4 | 2,0 | 0,7 |
| КрАЗ-250 | 48 | 48 | 7,2 | 2,4 |
| КрАЗ-255 | 51 | 51 | 7,6 | 2,5 |
| КрАЗ-255Б | 51 | 51 | 7,6 | 2,5 |
| КрАЗ-256 | 51 | 51 | 7,6 | 2,5 |
| КрАЗ-260 | 50 | 50 | 7,5 | 2,5 |
| Легковые автомобили |
| ГАЗ-2410 | 11,5 | 11,5 | 1,7 | 0,6 |
| ГАЗ-3110 | 9,5 | 9,5 | 1,4 | 0,5 |

###### Э.3 Нормы расхода спиртосодержащих жидкостей, используемых в гидравлических системах тормозов и сцепления автомобилей, приведены в таблице Э.3.

Таблица Э.3

| Марка и модель автотранспортного средства | Объем гидравлической системы тормозов и сцепления, л | Нормативный измеритель (пробег, период работы) | Норма расхода на 10 тыс. км пробега, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобусы |
| ПАЗ-3201 | 1,02 | На 10 тыс. км пробега | 1,09 |
| ПАЗ-3205 | 1,47 | На 10 тыс. км пробега | 1,57 |
| ПАЗ-672 | 1,02 | На 10 тыс. км пробега | 1,09 |
| РАФ-2203 | 0,95 | На 10 тыс. км пробега | 1,01 |
| КАвЗ-3270 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-103 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-104 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-105 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-107 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-152 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| Неман-5201 | 1,5 | На 10 тыс. км пробега | 1,6 |
| Неман-52012 | 1,5 | На 10 тыс. км пробега | 1,6 |
| ГАЗ-3221 | 0,72 | На 10 тыс. км пробега | 0,77 |
| ГАЗ-32212 | 0,72 | На 10 тыс. км пробега | 0,77 |
| ГАЗ-32213 | 0,72 | На 10 тыс. км пробега | 0,77 |
| Радзіміч-А092 | 1,85 | На 10 тыс. км пробега | 1,98 |
| Радзіміч-А09202 | 1,6 | На 10 тыс. км пробега | 1,7 |
| Радзіміч-А0921 | 1,85 | На 10 тыс. км пробега | 1,98 |
| Радзіміч-А09212 | 1,6 | На 10 тыс. км пробега | 1,7 |
| Грузовые автомобили |
| ГАЗ-53-12 | 1,35 | На 10 тыс. км пробега | 1,44 |
| ГАЗ-3307 | 1,35 | На 10 тыс. км пробега | 1,44 |
| ГАЗ-66-11 | 1,35 | На 10 тыс. км пробега | 1,44 |
| ГАЗ-3302 | 0,72 | На 10 тыс. км пробега | 0,77 |
| МАЗ-544020 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| ГАЗ-5549 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-5551 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-555102 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-6303 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-64221 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| МАЗ-64229 | 1,0 | На 10 тыс. км пробега | 1,07 |
| Легковые автомобили |
| ГАЗ-2410 | 0,78 | На 10 тыс. км пробега | 0,83 |
| ГАЗ-3110 | 0,98 | На 10 тыс. км пробега | 1,04 |

Библиография

[1] Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» от 27 августа  2008 г. №429-З.

[2] Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур» от 28 октября 2008 г. № 433-З.

[3] Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепромом» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 18 октября 2007 г. № 1369.

[4] Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Белорусским государственным концерном по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 6 ноября 2007 г. № 1477.

[5] Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Порядка выдачи нарядов на отпуск этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, этилового ректификованного технического спирта и этилового денатурированного спирта, получаемого из пищевого или непищевого сырья» от 1 ноября 2005 г. №1205.

[6] "Таблицы для определения объема и содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах"

Утверждены постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 17.02.2005 № 7.

[7] "Нормы естественной убыли этилового спирта при хранении, перемещениях и транспортировке железнодорожным, водным и автомобильным транспортом"

Утвержденные постановлением Госснаба СССР от 11.07.1986 № 102

[8] "Положение о порядке учета, хранения, отпуска и транспортировки спирта этилового из всех видов сырья"

Утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23 декабря 2004 года № 1633

Директор УП «ПРОМСТАНДАРТ»					В.А. Бубович

Руководитель разработки,

главный специалист							В.Г. Макаев

Ответственный исполнитель,

инженер 1 кат.							И.С. Мишкович

инженер                                                                                                      О.С. Григоренко

Нормоконтролер							Л.И. Шульдова

# Text boxes

Форма М-12п

Коды

Форма М-10п

Коды

Форма СП-1

Коды

Форма М-7п

Коды

Форма М-4п

Коды

Форма М-13п

Коды

Форма СП-6

Коды

Форма СП-4

Коды

Форма СП-5

Коды

| Окончание таблицы Б.1 |
| --- |
| Температура, ºС | Показания стеклянного спиртомера, % |
|  | 86,5 | 86,0 | 85,5 | 85,0 |
|  | Содержание спирта при плюс 20 ºС, % (по объему) |
| -1 | 91,8 | 91,4 | 90,9 | 90,5 |
| 2 | 92,0 | 91,6 | 91,1 | 90,7 |
| 3 | 92,2 | 91,8 | 91,4 | 91,0 |
| 4 | 92,5 | 92,1 | 91,6 | 91,2 |
| 5 | 92,7 | 92,3 | 91,9 | 91,4 |
| 6 | 92,9 | 92,5 | 92,1 | 91,7 |
| 7 | 93,2 | 92,8 | 92,3 | 91,9 |
| 8 | 93,4 | 93,0 | 92,6 | 92,1 |
| 9 | 93,6 | 93,2 | 92,8 | 92,3 |
| 10 | 93,8 | 93,4 | 93,0 | 92,6 |
| 11 | 94,0 | 93,6 | 93,2 | 92,8 |
| 12 | 94,2 | 93,8 | 93,4 | 93,0 |
| 13 | 94,5 | 94,1 | 93,7 | 93,2 |
| 14 | 94,7 | 94,3 | 93,9 | 93,5 |
| 15 | 94,9 | 94,5 | 94,1 | 93,7 |
| 16 | 95,1 | 94,7 | 94,3 | 94,0 |
| 17 | 95,3 | 95,0 | 94,6 | 94,2 |
| 18 | 95,5 | 95,2 | 94,8 | 94,4 |
| 19 | 95,7 | 95,4 | 95,0 | 94,6 |
| 20 | 95,9 | 95,6 | 95,2 | 94,8 |
| 21 | 96,1 | 95,8 | 95,4 | 95,0 |
| 22 | 96,3 | 96,0 | 95,6 | 95,2 |
| 23 | 96,5 | 96,2 | 95,8 | 95,4 |
| 24 | 96,7 | 96,3 | 96,0 | 95,6 |
| 25 | 96,9 | 96,5 | 96,2 | 95,8 |