ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«Наладка и эксплуатация автоматизированного оборудования машиностроительного производства»

Раздел 1

Общие сведения

- Настоящий профессиональный стандарт разработан на вид трудовой деятельности «Наладка и эксплуатация автоматизированного оборудования машиностроительного производства»

2. Настоящий профессиональный стандарт может применяться в организациях, осуществляющих следующие виды экономической деятельности:

| Код секции (подсекции) | Код раздела | Код группы | Код и наименование класса (подкласса) ВЭД |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 256 | 25620 Обработка металлических изделий с использование основных технологических процессов металлообработки |

3. Настоящий профессиональный стандарт распространяется на занятия, входящие в следующие классификационные группы занятий:

| Код начальной группы занятий | Наименование начальной группы занятий |
| --- | --- |
| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |

Раздел 2

Краткая характеристика вида трудовой деятельности

Цель вида трудовой деятельности «Наладка и эксплуатация автоматизированного оборудования машиностроительного производства» - обеспечение наладки и подналадки автоматизированного оборудования с ПУ У, механических и электромеханических устройств с целью качественного изготовления деталей в областях общего, среднего, точного и тяжелого машиностроения с выполнением всех требований технических нормативных правовых актов с использованием основных технологических процессов машиностроения.

Наладка станков и оборудования, обработка деталей, заготовок и изделий на металлообрабатывающих станках с использованием основных технологических процессов машиностроения.

Раздел 3

Примерный перечень профессий рабочих и должностей служащих:

| Код | Наименование профессии рабочего, диапазон разрядов (наименование должности служащего) | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7223-027 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (4 разряд) | 2 |
| 7223-027 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (5 разряд) | 3 |
| 7223-027 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (5-6 разряд) | 4 |
| 7223-027 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (7-8 разряд) | 5 |
| 7223-028 | Наладчик автоматов и полуавтоматов (4 разряд) | 3 |
| 7223-028 | Наладчик автоматов и полуавтоматов (5 разряд) | 4 |
| 7223-028 | Наладчик автоматов и полуавтоматов (6 разряд) | 5 |
| 7223-036 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (4 разряд) | 2 |
| 7223-036 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (5 разряд) | 3 |
| 7223-036 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (5-6 разряд) | 4 |
| 7223-036 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (7-8 разряд) | 5 |

Раздел 4

Перечень обобщенных трудовых функций, трудовых функций выделенных в данном виде трудовой деятельности

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Код | Наименование |  |
| 01 | Анализ, планирование, подготовка и организация работы | 01.01 | Получает и анализирует задание согласно сопроводительной, конструкторской и технологической документации | 2 |
|  |  | 01.02 | Проводит внешний осмотр станка на отсутствие повреждений | 2 |
|  |  | 01.03 | Определяет необходимые ресурсы для выполнения работы | 2 |
|  |  | 01.04 | Организует рабочее место | 2 |
| 02 | Наладка механических и электромеханических устройств станков с программным управлением и многоцелевых станков | 02.01 | Проводит подбор, установку и смену режущего, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений в соответствии с полученной технологической документацией | 3 |
|  |  | 02.02 | Производит наладку и регулировку механических, электромеханических узлов и механизмов станков нормальной, повышенной и высокой точности | 3 |
|  |  | 02.03 | Выявляет неисправности в работе устройств станка и приспособлений на холостом ходу | 3 |
|  |  | 02.04 | Изготавливает пробную деталь по 6-14 квалитетам и сдает их в отдел технического контроля для проверки | 3 |
|  |  | 02.05 | Корректирует режимы резания по результатам изготовленных пробных (наладочных) деталей | 3 |
|  |  | 02.06 | Выполняет регламентированные работы по техническому обслуживанию оборудования | 3 |
|  |  | 02.07 | Выполняет написание управляющих программ | 3 |
| 03 | Наладка и регулировка роботизированных технологических комплексов и гибких производственных систем. | 03.01 | Производит наладку и регулировку комплексов станков и систем станков с манипуляторами для одновременной обработки нескольких деталей (сборочных единиц) по типовым и групповым технологическим операциям | 4 |
|  |  | 03.02 | Изготавливает пробные детали (технологической партии деталей) по 6 квалитету и более точным квалитетам и сдает их в отдел технического контроля для проверки | 4 |
|  |  | 03.03 | Корректирует режимы технологических операций по результатам изготовления пробной детали (партии деталей) | 4 |
| 04 | Подготовка технологической документации, подготовка модели и написание программ с использованием систем СAD/САМ с последующей наладкой и регулировкой роботизированных технологических комплексов и гибких производственных систем | 04.01 | Выполняет построение модели детали в системах CAD | 5 |
|  |  | 04.02 | Подготавливает технологическую документацию в системах CAD/CAM | 5 |
|  |  | 04.03 | Выполняет написание управляющих программ в системах CAM | 5 |
|  |  | 04.04 | Выполняет наладку и регулировку роботизированных технологических комплексов и гибких производственных систем | 5 |
|  |  | 04.05 | Выполняет работы по техническому контролю изготавливаемых деталей | 5 |
| 05 | Руководство бригадой | 05.01 | Организует и контролирует пусконаладочные работы | 5 |
|  |  | 05.02 | Организует материально-техническое обеспечение проводимых работ | 5 |
|  |  | 05.03 | Контролирует соблюдение подчиненных работников выполнения: трудового распорядка, правил охраны труда, пожарной и электробезопасности | 5 |
| 06 | Здоровье, охрана труда, защита рабочей среды и среды проживания | 06.01 | Соблюдает нормы и правила охраны труда и промышленной безопасности | 2 |
|  |  | 06.02 | Применяет средства индивидуальной защиты | 2 |
|  |  | 06.03 | Соблюдает нормы в области охраны окружающей среды | 2 |

Раздел 5

Характеристика обобщенных трудовых функций

5.1 Обобщенная трудовая функция

01. «Анализ, планирование, подготовка и организация работы»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

5.1.1 Трудовая функция

01.01 «Получает и анализирует задание согласно сопроводительной, конструкторской и технологической документации»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Получает сопроводительную, конструкторскую и технологическую документацию. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Изучает и анализирует полученные документы. |
|  | ТД_3 Получает производственное задание. |
| Требования к знаниям | Виды технической документации. Виды сопроводительных документов. Рабочие инструкции. Методы безопасной эксплуатации технологического оборудования, оснастки, инструмента и приспособлений. Методы монтажа, проверки и регулировки технологической оснастки. Методы монтажа, проверки и регулировки инструмента. Порядок проведения наладочных работ при изготовлении деталей. Режимы обработки продукции, заданные технологическим процессом. Технологию обработки и изготовления деталей. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы и принципы работы, методы управления технологического оборудования. Основы обработки металлов различным инструментам. Нормы точности изготовления деталей. |
| Требования к умениям | Анализирует и использует техническую и сопроводительную документацию. Применяет правила и способы чтения технической документации. Применяет правила и способы чтения сопроводительных документов. Производит подбор инструмента и оснастки для освоения новых технологических процессов. Производит комплектование оснастки и инструмента в соответствии с технологическим процессом. Анализирует требования конструкторской и технологической документации и использовать их в работе по наладке технологического оборудования. Применяет нормативную документацию, технические условия и инструкции по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу и испытанию оборудования. Изучает технические характеристики, возможности и назначение технологического оборудования. Учитывает конструктивные особенности при обслуживании технологического оборудования. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.1.2 Трудовая функция

01.02 «Проводит внешний осмотр станка и вспомогательной оснастки на отсутствие повреждений»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |
| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Проверяет рабочее состояние технологического оборудования. |
|  | Проверяет правильность регулировки клиньев. |
|  | ТД_2 Проверяет состояние вспомогательной оснастки на отсутствие повреждений. |
|  | ТД_3 Осматривает пульт управления и другие узлы станка на отсутствие повреждений. |
|  | Проверяет систему смазывания и охлаждения станка. |
| Требования к знаниям | Виды станков и их устройства. Способы определения работоспособности многоцелевых станков и точность позиционирования их устройств с помощью универсальных, специальных и встроенных средств измерения. Виды неисправностей технологического оборудования. Методы монтажа, проверки и регулировки технологической оснастки. Методы монтажа, проверки и регулировки инструмента. Параметры изготавливаемой продукции. Принципы и назначение действия органов управления станка, его механических, гидравлических и электрических устройств. Устройства и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительного инструмента и приборов. Виды инструментов и оснастки. Технические требования, предъявляемые к материалам и готовой продукции. |
| Требования к умениям | Определяет способы и правила наладки механических и электромеханических устройств многоцелевых станков. Владеет методами и средствами технической диагностики. Применяет различные режимы работы станка с ПУ, его механических, гидравлических и электрических устройств. Устраняет неисправности оборудования и вспомогательной оснастки. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

_________________________________________________________________

5.1.3 Трудовая функция

01.03 «Определяет необходимые ресурсы для выполнения работы»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Получает заготовки |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Получает режущий и контрольно-измерительный инструмент в местах его хранения |
| Требования к знаниям | Виды технической документации и на основе данных документов планировать работу. Режущий и контрольно-измерительный инструмент. Методы получения заготовок. Материалы для обработки. Маркировку режущего инструмента для обработки деталей. |
| Требования к умениям | Планирует работу на основе полученных документов. Получает необходимый и режущий и мерительный инструмент. Получает нужную по материалу и геометрии заготовку. Применяет необходимый режущий и контрольно-измерительный инструмент для выполнения работы. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.1.4 Трудовая функция

01.04 «Организует рабочее место»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Проверяет исправность оборудования и готовит его к работе. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Подготавливает режущий, контрольно-измерительный, вспомогательный, слесарный инструмент. |
|  | ТД_3 Выбирает и подготавливает приспособления к работе в соответствии с полученной документацией. |
|  | ТД_4 Выбирает и подготавливает режущий и вспомогательный инструмент в соответствии с полученной документацией. |
| Требования к знаниям | Виды и марки необходимых оборудований для работы. Порядок проведения наладочных работ при изготовлении деталей. Режимы обработки продукции, заданные технологическим процессом. Виды инструментов и оснастки. Особенности программирования обслуживаемых систем управления технологического оборудования. Методы монтажа, выверки и регулировки инструмента на технологическом оборудовании. Методы корректировки и регулировки технологического оборудования. Методы контроля качества готовой продукции. Методика проверки исправности инструмента и оснастки. Особенности работы в форс-мажорных ситуациях. |
| Требования к умениям | Управляет работой станка в различных его режимах. Производит проверку работоспособности оборудования. Использует по назначению режущий, контрольно-измерительный инструмент и технологическую оснастку. Определяет вид и марку необходимого оборудования и материалов. Определяет и анализирует чего не хватает для успешно выполненной работы. Определяет, как можно изменить первоначальный план, так чтобы сгладить колебаний потребностей в ресурсах (т.е. сделать его более равномерным), уменьшить зависимость от тех ресурсов, которых не хватает. Умеет выбрать между устранением недостачи ресурсов, изменением плана. Проверяет наличие расходных материалов и энергоносителей на технологическом оборудовании. Производит геометрические расчеты для наладки зажимных приспособлений на технологическом оборудовании. Контролирует исправность блокировок, предусмотренных конструкцией оборудования. Выполняет рабочие задания по приемке и модернизации технологического оборудования. Осуществляет запуск технологического оборудования. Изучает устройство и конструкцию технологического оборудования. Производит пусконаладочные работы при внедрении новых технологических процессов. Производит замену технологической оснастки и инструмента на основании результатов контроля качества выпускаемой продукции. Производит аварийную замену технологической оснастки и инструмента. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.2 Обобщенная трудовая функция

02. «Наладка механических и электромеханических устройств станков с программным управлением и многоцелевых станков»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

5.2.1 Трудовая функция

02.01. «Проводит подбор, установку и смену режущего, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений в соответствии с полученной технологической документацией»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |
| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Проверяет функционирование станка в ручном режиме |
|  | ТД_2 Производит наладку поворотно-наклонных и сменных столов (паллет) для установки деталей. |
|  | ТД_3 Производит наладку встроенных измерительных систем. |
|  | ТД_4 Проверяет работоспособность и наладку накопителей инструмента. |
|  | ТД_5 Проверяет функционирование смазочно-охлаждающей системы. |
|  | ТД_6 Проверяет исправность ограничительных выключателей, блокировок, защитных и предохранительных устройств. |
|  | ТД_7 Проводит настройку инструмента на станке. |
|  | ТД_8 Проводит настройку инструмента вне станка. |
|  | ТД_9 Вводит управляющую программу. |
| Требования к знаниям | Системы допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости. Правила оформления конструкторской технологической документации в соответствии с требованиями стандартов. Характерные неисправности в работе приспособлений, инструмента и методы их устранения. Способы и правила наладки механических и электромеханических устройств многоцелевых станков. Возможные источники погрешности позиционирования устройств многоцелевых станков и методы их минимизации. Конструктивные особенности многоцелевых станков, универсальных, специальных приспособлений. Назначение и принцип действия органов управления станка, его механических, гидравлических и электрических устройств. Принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением; правила управления обслуживаемым оборудованием. Устройство и принцип работы металлорежущих станков различных типов. Методы и средства технической диагностики. Назначение и принцип действия органов управления станка, его механических, гидравлических и электрических устройств. Устройство измерительных машин для настройки инструмента. Способы настройки инструмента на размер вне станка. Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. Правила выполнения чертежей и схем в соответствии с требованиями действующих стандартов ЕСКД. Нормативы времени на наладку станка. Правила по охране труда и пожарной безопасности. Инструкция по промышленной и экологической безопасности. |
| Требования к умениям | Применяет знания о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости. Разрабатывает маршрутную технологию механической обработки деталей и оформлять технологическую документацию. Выявляет характерные неисправности в работе приспособлений, инструмента и предлагать методы их устранения. Определяет работоспособность многоцелевых станков и точность позиционирования их устройств с помощью универсальных, специальных и встроенных средств измерения. Производит наладку узлов и устройств многоцелевых станков для обработки не менее чем по четырем одновременно управляемым осям. Выявляет и устраняет в управляющей программе ошибки с помощью средств визуализации пульта станка. Определяет состояние станка и его устройств внешним осмотром. Обслуживает и управляет станками с программным управлением и другим оборудованием. Анализирует конструкцию и принцип действия типовых механизмов металлорежущих станков. Определяет основные неисправности технологического оборудования. Эксплуатирует гидравлические, пневматические и комбинированные приводы. Настраивает инструмент на размер вне станка с помощью механических, оптических и электронных устройств. Применяет смазывающие и охлаждающие жидкости. Анализирует конструкторскую и технологическую документацию на изготавливаемые детали. Читает и оформляет технический чертеж в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Выполняет нормативы времени на наладку станка. Соблюдает правила по охране труда и пожарной безопасности. Соблюдает инструкцию по промышленной и экологической безопасности. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.2.2 Трудовая функция

02.02. «Производит наладку и регулировку механических, электромеханических узлов и механизмов станков нормальной, повышенной и высокой точности»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Подбирает режущий и измерительный инструмент и приспособления по технологической документации. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Проверяет исправность и надёжность приспособлений для закрепления заготовок и инструмента. |
|  | ТД_3 Устанавливает и снимает инструментальные блоки и отдельные инструменты по карте наладки. |
|  | ТД_4 Проверяет состояние и износ режущего инструмента. |
|  | Д_5 Вносит в управляющую программу параметры инструмента (размеры и код). |
|  | ТД_6 Базирует заготовки в системе координат станка для обработки сложнопрофильных, криволинейных поверхностей в зажимных приспособлениях и на поворотно-наклонных столах. |
|  | ТД_7 Устанавливает режущий инструмент с помощью оправок, втулок, патронов, державок, блоков в накопители инструмента. |
|  | ТД_8 Устанавливает зажимные приспособления с выверкой их в нескольких плоскостях. |
|  | ТД_9 Устанавливает и базирует крупногабаритные приспособления и заготовки. |
| Требования к знаниям | Методы базирования и способы закрепления обрабатываемых заготовок. Технологию определения взаимного расположения заготовки и инструмента методом пробного касания. Характерные неисправности в работе приспособлений, инструмента. Устройства и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов. Классификацию и назначение режущего инструмента, инструментальных блоков. Назначение и принцип действия измерительных приборов и устройств для определения состояния и износа режущего инструмента. Свойства, назначение и принцип выбора конструкционных и инструментальных материалов. Назначение, характеристики и методики применения контактных датчиков встроенных систем измерения. Основы программирования систем ЧПУ станка (подготовительные, вспомогательные функции, циклы). Способы определения надёжности, точности, износостойкости и виброустойчивости приспособлений. Возможные источники погрешности позиционирования устройств многоцелевых станков и методы их минимизации. Методы строповки грузов. Основы теории резания. Способы сокращения времени наладки станка. |
| Требования к умениям | Базирует и закрепляет заготовки в системе координат станка. Определяет взаимное расположение заготовки и инструмента методом пробного касания. Определяет состояние инструмента и приспособлений внешним осмотром. Выбирает контрольно-измерительные инструменты и использовать их по назначению. Устанавливает инструментальные блоки и отдельные инструменты по карте наладки. Применяет контрольно-измерительные приборы и встроенную в станок систему измерения для определения состояния и износа режущего инструмента. Выбирает марки материала для различных деталей и инструментов. Определяет качество режущего инструмента и его размеры на специальных устройствах вне станка. Редактирует управляющую программу с пульта системы управления. Определяет работоспособность и погрешность позиционирования поворотно-наклонных столов станка. Устанавливает и базирует крупногабаритные приспособления и заготовки на станке с помощью грузоподъёмных механизмов. Базирует и закрепляет заготовку в универсально-сборных приспособлениях. Затачивает режущий инструмент (резцы и сверла). Выполняет сборку и разборку сборного режущего инструмента с механическим креплением режущих пластин. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.2.3 Трудовая функция

02.03. «Выявляет неисправности в работе устройств станка и приспособлений на холостом ходу»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Проверяет точности позиционирования рабочих органов (выхода в ноль) станка и, при необходимости проводит их подналадку. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Проверяет исправность устройства ЧПУ и исполнительных устройств станка с помощью тест-программ. |
|  | ТД_3 Проводит визуальное выявление несоответствий текста управляющей программы конструктивным и технологическим особенностям станка. |
|  | ТД_4 Выявляет неисправность устройств и приспособлений при работе станка на холостом ходу. |
|  | ТД_5 Редактирует управляющую программу и производит ввод отредактированной управляющей программы. |
| Требования к знаниям | Основные неисправности технологического оборудования. Свойства работы станка на холостом ходу, умеет выявить ошибки расчета в управляющей программе с помощью моделирования обработки детали. Работу станка в режимах покадровой и ускоренной отработки управляющей программы и умеет управлять работой станка в данных режимах. |
| Требования к умениям | Применяет знания по методике проверки станков на геометрическую точность. Выявляет и устраняет причины возможных аварийных ситуаций. Анализирует устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.2.4 Трудовая функция

02.04. «Изготавливает пробную деталь по 6-14 квалитетам и сдает их в отдел технического контроля для проверки»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Проводит пуск станка в автоматическом режиме (в режиме обработки детали по управляющей программе). |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Проводит ввод управляющей программы и проверяет траектории движения инструмента на экране монитора пульта управления. |
|  | ТД_3 Наблюдение за процессом обработки и выявление неисправностей устройств станка, инструмента и приспособлений в рабочем режиме по показаниям приборов, характерным шумам и вибрациям. |
|  | ТД_4 Выявление несоответствий команд управляющей программы оптимальным режимам обработки. |
|  | ТД_5 Подналадка и регулирование обслуживаемых станков в процессе работы. |
|  | ТД_6 Контроль состояния и износа режущего инструмента. |
|  | ТД_7 Проверка соответствия обработанной детали требованиям конструкторской и технологической документации. |
|  | ТД_8 Ввод линейной коррекции на износ инструмент. |
|  | ТД_9 Контроль качества изготовления детали средствами измерения и сдача в отдел технического контроля. |
| Требования к знаниям | Процесс изготовления пробных деталей по 6-14 квалитету. Несоответствия геометрических и технологических параметров и команды управляющей программы в режиме обработки детали. Возможные отклонения размеров, формы, расположения и шероховатости поверхности детали, их соответствие конструкторской и технологической документации. Принцип коррекции инструмента на износ. Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов. Виды несоответствие качества режущего инструмента и зажимных приспособлений в результате контроля пробной детали. |
| Требования к умениям | Определяет параметры и способы обеспечения технологической обработки. Определяет основные неисправности технологического оборудования, его механических, гидравлических и электрических устройств по показаниям приборов системы управления в режиме обработки детали и предлагать методы его устранения. Выявляет характерные причины погрешности обработки детали. Владеет основами программирования станков с ЧПУ. Применяет устройство и правила применения технических средств измерения. Применяет действия органов управления, механических, гидравлических, электрических устройств станка. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.2.5 Трудовая функция

02.05. «Корректирует режимы резания по результатам изготовленных пробных (наладочных) деталей»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Уточняет режимы резания и вносит соответствующие изменения в управляющую программу с пульта системы управления станка. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Оформляет предложения по изменению режимов резания и передает их разработчику управляющей программы. |
|  | ТД_3 Выполняет подналадку, заточку и доводку режущего инструмента. |
|  | ТД_4 Инструктирует оператора станков с программным управлением и сдает налаженную систему оператору. |
| Требования к знаниям | Технические характеристики станка, допустимые нагрузки на систему. Постоянные циклы (макрокоманды) системы управления станка. Назначение, характеристики и последовательность обработки детали с целью обеспечения требуемой точности и качества. Критерии обеспеченья жесткости системы «спиз». Назначение и принцип действия органов управления станка, показывает правила пользования налаженной системой. Свойства обрабатываемых материалов при затачивании и доводке режущий инструмент. |
| Требования к умениям | Применяет знания об основах теории резания, справочные материалы по назначению режимов резания. Настраивает и анализирует параметры технологической точности обслуживаемого оборудования. Соблюдает правила последовательности обработки деталей, их длительности с учетом температурного режима. Соблюдает критерии обеспеченья жесткости системы «СПИЗ». Читает и соблюдает руководство по эксплуатации и управлению станком. Применяет знания о свойствах обрабатываемых материалов, применяемого режущего инструмента (стойкость, геометрия заточки). |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

_______________________________________________________________

5.2.6 Трудовая функция

02.06. «Выполняет регламентированные работы по техническому обслуживанию оборудования»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Производит ежедневное техническое обслуживание. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Выполняет визуальный осмотр оборудования для выявления дефектов. |
| Требования к знаниям | Состав и порядок регламентированных работ по техническому обслуживанию станков. Методы безопасной эксплуатации технологического оборудования, оснастки и инструмента Методы монтажа, проверки/перепроверки и регулировки зажимных приспособлений на технологическом оборудовании. Методы монтажа, проверки/перепроверки и регулировки инструмента на технологическом оборудовании. Методы корректировки и регулировки технологического оборудования. Методика проверки исправности инструмента и оснастки Принципы наладки и регулировки узлов и систем технологического оборудования. Принципы проверки технологического оборудования на геометрическую точность. Параметры, режимы обработки и изготовления деталей. Приемы диагностики неисправности технологической оснастки, инструмента и зажимных приспособлений. Контрольные средства, приборы и устройства, применяемые при проверке, наладке и испытаниях обслуживаемого оборудования. Виды инструментов и оснастки. |
| Требования к умениям | Выполняет работы по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с регламентом. Разрабатывает предложения, направленные на повышение эффективности работы оборудования. Подготавливает предложения по модернизации и реконструкции оборудования, технологическому перевооружению подразделения. Производит чистку, ревизию технологического оборудования. Осуществляет запуск технологического оборудования. Производит подналадку оборудования на основе результатов анализа технологической точности. Обеспечивает подготовку технологического оборудования к ремонту. Производит пусконаладочные работы технологического оборудования после ремонта и вновь вводимого в эксплуатацию. Учитывает конструктивные особенности технологического оборудования. Применяет нормативные и методические материалы по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования. Разрабатывает предложения для ремонта оборудования на основании неудовлетворительных результатов анализа технологической точности оборудования. Использует систему планово-предупредительных работ по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. Применяет современные системы управления технологическим оборудованием. Оформляет заявки на проведение ремонта и наладки оборудования. Использует порядок и методы планирования проведения ремонтных работ. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.2.7 Трудовая функция

02.07. «Выполняет написание управляющих программ»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Производит написание управляющих программ. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Производит отработку управляющих программ на станке в наладочном режиме. |
| Требования к знаниям | Системы координат станка, детали, инструмента. Этапы подготовки управляющих программ. Методы кодирования и записи управляющей программы. |
| Требования к умениям | Программирует обработку деталей для технологического оборудования с ПУ. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.3 Обобщенная трудовая функция

03. «Наладка и регулировка роботизированных технологических комплексов и гибких производственных систем»

| Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием. 2. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

5.3.1 Трудовая функция

03.01. «Производит наладку и регулировку комплексов станков и систем станков с манипуляторами для одновременной обработки нескольких деталей (сборочных единиц) по типовым и групповым технологическим операциям»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием. 2. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |
| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Определяет технологическую последовательность наладки на основе анализа группового или типового технологического процесса. |
|  | ТД_2 Выполняет работы по наладке оборудования систем (комплексов) в установленной последовательности. |
|  | ТД_3 Производит наладку станков особо высокой точности. |
|  | ТД_4 Выполняет наладку составных частей гибких производственных систем и модулей транспортно-складских систем (системы инструментального обеспечения, системы контроля, системы удаления отходов). |
|  | ТД_5 Регулирует систему пневмомеханического, гидравлического и электромеханического привода составных частей гибких производственных систем. |
| Требования к знаниям | Технологическую последовательность наладки РТК и ГПС на основе анализа группового или типового технологического процесса. Параметры и правила регулировки пневмомеханического, гидравлического и электромеханического приводов, составных частей гибких производственных систем. Последовательность технологии наладки оборудования для групповой технологической операции. Способы и последовательность обработки поверхностей детали с целью обеспечения требуемой точности и качества. Параметры регулировки скорости и давления в гидросистемах. Диагностику технических средств оборудования, определяет основные неисправности технологического оборудования. Технологию наладки устройств транспортно-складской системы, системы инструментального обеспечения, системы удаления отходов. |
| Требования к умениям | Определяет технологическую последовательность наладки РТК и ГПС на основе анализа группового или типового технологического процесса. Производит регулировку пневмомеханического, гидравлического и электромеханического приводов, составных частей гибких производственных систем. Производит наладку составных частей ГПС и модулей транспортно-складских систем (инструментального обеспечения, контроля, удаления отходов). Применяет методику регулирования аппаратов гидропневмо автоматики. Применяет технологии наладки устройств транспортно-складской системы, системы инструментального обеспечения, системы удаления отходов. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.3.2 Трудовая функция

03.02. «Изготавливает пробные детали (технологической партии деталей) по 6 квалитету и более точным квалитетам и сдает их в отдел технического контроля для проверки»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием. 2. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Вводит управляющую программу в систему централизованного (группового) управления гибкой производственной системы и ее составных частей. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Изготавливает пробные детали по 6 квалитету и более точным квалитетам. |
|  | ТД_3 Наблюдает за работой гибкой производственной системы и производит подналадку устройств её составных частей для обеспечения обработки по 6 квалитету и выше. |
|  | ТД_4 Контролирует изготовление деталей и предъявляет их в отдел технического контроля. |
| Требования к знаниям | Назначение и технические характеристики гибких производственных модулей (систем) и их управление. Технологию обработки деталей по 6 квалитету и выше. Правила регулировки РТК и ГПС для обеспечения обработки деталей по 6 квалитету и выше. Методику проверки качества изготовленных деталей. Оптимальные варианты оборудования и технологической оснастки в зависимости от конкретных производственных условий. Последовательность технологических операций и технологические режимы с пульта централизованного управления системой. Виды неисправности в работе составных частей системы и системы в целом. Особенности взаимозаменяемости, точности базирования и жесткость приспособлений в накопителях столов спутников, инструментальных магазинах с учётом размерного износа инструмента. |
| Требования к умениям | Подготавливает РТК и ГПС на обработку детали (партии деталей). Изготавливает деталь (партию деталей) по 6 квалитету и выше. Производит подналадку РТК и ГПС для обеспечения обработки деталей по 6 квалитету и выше. Контролирует качество изготовления деталей. Устанавливает последовательность этапов технологического процесса изготовления изделий в соответствии с требованиями стандартов Единой системы технологической подготовки производства. Анализирует конструктивно-технологические характеристики изготавливаемых изделий. Виды и технологические режимы механической и термической обработки металлов и сплавов. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.3.3 Трудовая функция

03.03. «Корректирует режимы технологических операций по результатам изготовления пробной детали (партии деталей)»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием. 2. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Определяет оптимальные режимы технологических операций. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Оформляет предложения по изменению режимов резания и передает их в отдел разработки управляющих программ. |
|  | ТД_3 Оформляет техническую документацию на наладку станка с ЧПУ. |
| Требования к знаниям | Порядок оформления технологической документации на наладку станков с программным управлением. Способы разработки, структуру и содержание команд управляющих программ для гибких производственных систем. Правила оформления документации по эксплуатации технологического оборудования. Требования к расходным материалам и энергоносителям, применяемым на технологическом оборудовании. Принципы ввода программ управления и параметров в технологическое оборудование. Применять приемы диагностики и определения неисправностей технологического оборудования. Приемы диагностики технологического оборудования. программно-аппаратными средствами. Порядок проведения наладочных работ при изготовлении деталей. |
| Требования к умениям | Оформляет техническую документацию на наладку и передачу налаженной системы оператору. Пользуется методами и средствами сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации о состоянии устройств системы. Оформляет заявки на проведение ремонта и наладки оборудования. Анализирует и использует требования конструкторской и технологической документации по наладке технологического оборудования. Применяет современные системы управления технологическим оборудованием. Использует систему планово-предупредительных работ по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. Учитывать конструктивные особенности технологического оборудования Учитывает технические характеристики и эксплуатационные параметры технологического оборудования. Выявляет и устранять причины отклонений параметров готовой продукции от требований конструкторской, технологической документации. Ведёт записи по функционированию оборудования в соответствии с нормативной документацией. Осуществляет проверку параметров режимов работы оборудования на соответствие технологическому процессу. Контролирует работоспособность технологического оборудования, приспособлений, оснастки и систем защиты опасных зон. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.4 Обобщенная трудовая функция

04. «Подготовка технологической документации, подготовка модели и написание программ с использованием систем СAD/САМ с последующей наладкой и регулировкой роботизированных технологических комплексов и гибких производственных систем»

| Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

5.4.1 Трудовая функция

04.01. «Выполняет построение  модели детали в системах CAD»

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Выполняет задания по построению геометрии при обработке. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Выполняет контрольные задания по назначению рабочих операций на заданную деталь. |
| Требования к знаниям | Особенности автоматизированного проектирования управляющих программ. Возможности программного обеспечения по составлению управляющих программ для станков с ЧПУ. Последовательность создания модели детали. Порядок разработки рабочих планов. Особенности создания геометрии детали. |
| Требования к умениям | Использует правила создания моделей и стратегии автоматического создания траекторий. Применяет последовательность создания управляющих программ на детали с различными типами поверхностей. Использует в работе имитацию управляющих программ, подготовленных с помощью компьютерной техники. Применяет методы создания и постпроцессирования программ. Определяет инструменты, библиотеки инструментов, пользовательские инструменты. Конструирует в графическом диалоге, считывание данных системы СAD. Вывод на экран трехмерного изображения детали. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.4.2 Трудовая функция

04.02. «Подготавливает технологическую документацию в системах CAD/CAM»

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Выполняет формирование пакета документов в системах CAD/CAM. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Оформляет текущую и исполнительную документацию по рабочим операциям (переходам) на заданную деталь. |
| Требования к знаниям | Методики считывание данных системы СAD. Комбинации вывода на экран трехмерного изображения детали. Расчет и подбор элементов геометрии детали. Комбинации диалога «отрезок-дуга» и сложные контура. Использовать чертежи с недостающими размерами, построение без особых знаний в области математики. Построение дополнительных элементов, построение всех типов канавок и выточек. Контур с DFX/IGES. Имитацию обработки, имитацию в 2-х и 3-х измерениях. |
| Требования к умениям | Применяет методики считывания данных систем СAD. Владеет комбинациями вывода на экран трехмерное изображение детали, также расчет и подбор элементов геометрии. Владеет комбинацией «горячих клавиш». Устанавливает параметры инструмента, составляет рабочие операции обработки детали, регулирует расположение рабочего нуля детали, выполняет имитацию обработки. Проводит построение дополнительных элементов. Применяет контур с DFX/IGES. Использует имитацию обработки, а также в имитацию в 2-х и 3-х измерениях. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.4.3 Трудовая функция

04.03. «Выполняет написание управляющих программ в системах CAM»

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Выполняет задания по построению геометрии при обработке. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Пишет управляющею программу в системах CAM. |
| Требования к знаниям | Наборы установок, связанных с инструментом. Способы определения инструментов, библиотеки инструментов, пользовательские инструменты. Параметры геометрии инструмента в режиме «наладка», определение режимов резания. Методы управлением движением инструментов и переходами. Автоматическое опознавание остатков припуска. Сравнение стратегий обработки. Расчет времени обработки детали. Возможность обработки с использованием оси Y и угла поворота С. Параметры базирования заготовок, расположения рабочего нуля детали. Положение детали и ее нулевой точки. Расстояние от патрона. Защитные зоны. Настройки точки смены инструмента. |
| Требования к умениям | Производит выбор инструмента в револьверной головке в соответствии с требованиями полученной документацией. Отображает положения инструмента во время обработки. Задает любого количества револьверных головок. Определяет материал обработки. Пользуется библиотекой инструментов и пользовательскими инструментами. Задает параметры геометрии инструмента. Задает ход движения инструмента |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.4.4 Трудовая функция

04.04. «Выполняет наладку и регулировку роботизированных технологических комплексов и гибких производственных систем»

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Передает техническую информации с места подготовки на комплекс. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Выполняет отработку программы с выполнениями элементов подналадки и регулировки комплексов. |
| Требования к знаниям | Имитацию обработки выбранных операций. Способы имитации 2-х и 3-х измерениях. Проверку программы NC из CAD/CAM. Постпроцессоры для многих систем ЧПУ. Подробные описания и изображения для каждой функции. Возможности составления программ NC с циклами. Имитацию обработки детали по созданному коду УП. |
| Требования к умениям | Применяет имитацию обработки операций. Проверяет программы NC из CAD/CAM. Выбирает постпроцессоры для систем ЧПУ, умеет подробно описать каждую функцию. Составляет программу NC с циклами. Применяет имитацию обработки детали по созданному коду УП. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.4.5 Трудовая функция

04.05. «Выполняет работы по техническому контролю изготавливаемых деталей»

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Выполняет контрольные операции (переходов) с проведением обмера всех размеров используя специальные средства измерения. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Выполняет контрольные операции (переходов) с проведением обмера всех размеров используя универсальные средства измерения. |
| Требования к знаниям | Расчет и подбор элементов геометрии детали. Конструирование сложных вариантов детали. Правила проверки УП в режиме редактора. Способы проверки готовой управляющей программы во встроенном редакторе с опознаванием ошибок. |
| Требования к умениям | Выполняет расчет и геометрию детали. Выполняет конструирование сложных исполнений. Владеет способами написания УП в режиме редактора. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.5 Обобщенная трудовая функция

05. «Руководство бригадой»

| Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

5.5.1 Трудовая функция

05.01. «Организует и контролирует пусконаладочные  работы»

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.-Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Доводит производственные задания и ставит задачи бригаде наладчиков в соответствии с графиками работ. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Проводит мероприятия по повышению производительности труда, контролирует соблюдение бригадой требований рабочей и нормативной документации. |
|  | ТД_3 Проверяет качество исполнения отдельных этапов работы. |
| Требования к знаниям | Трактует правила выполнения работ по наладке и пусконаладке станка. Описание видов и свойства применяемых материалов и инструментов. Требования технической нормативной документации. Излагает требования к качеству выполняемых работ. Описывает бригадный (звеньевой) способ организации работ. Определяет обязанности членов бригады и их компетенции. Называет психологические, физические особенности членов бригады. |
| Требования к умениям | Соблюдает требования этикета в производственной деятельности. Определяет наиболее эффективные методы устранения недостатков в работе. Проводит текущий и итоговый контроль выполняемых работ. Обеспечивает соблюдение бригадой требований проектной и нормативной документации. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.5.2 Трудовая функция

05.02. «Организует материально-техническое обеспечение проводимых работ»

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Проверяет рабочие места на предмет укомплектованности материалами, инструментом и оборудованием. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Организует места складирования инвентаря, материалов, оборудования на участке производства работ. |
|  | ТД_3 Сообщает мастеру участка о необходимости обеспечения рабочих инструментом и средствами индивидуальной защиты. |
| Требования к знаниям | Определяет потребность в материалах, инструментах, оборудовании и приспособлениях на разных этапах проведения работ. Руководства требования к порядку складирования, условиям хранения материалов и инструмента. Называет методы и способы транспортировки материалов к месту производства работ. |
| Требования к умениям | Анализирует проект производства работ. Составляет перечень необходимых для выполнения токарных работ материалов, инструментов, оборудования, контролировать их наличие и сохранность. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

_________________________________________________________________

5.5.3 Трудовая функция

05.03. «Контролирует соблюдение подчиненных работников выполнения: трудового распорядка, правил охраны труда, пожарной и электробезопасности»

| Требования к образованию и обучению работника | 1.Освоение образовательных программ среднего специального образования 2.Освоение образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1.- 2.Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Ведет учет рабочего времени бригады. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Контролирует соблюдение подчиненными инструкций по охране труда, пожарной и электробезопасности. |
|  | ТД_3 Контролирует правильность применения подчиненными средств индивидуальной и коллективной защиты. |
| Требования к знаниям | Правила ведения учета рабочего времени. Трудовое законодательство по охране труда. Правила промышленной и пожарной безопасности. Инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений. Политика организации в области качества. Цели организации в области качества. |
| Требования к умениям | Анализирует ситуацию на рабочем месте на предмет соблюдения безопасных условий труда. Предусматривает возможные аварийные ситуации на строительной площадке. Принимает меры по недопущению нарушений трудовой дисциплины, правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Руководствуется правилами ведения учета рабочего времени. Формулирует инструкции по охране труда. Излагает правила промышленной и пожарной безопасности. Формулирует инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений. Руководствуется инструкциями по применению материалов для токарных работ. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

_______________________________________________________________

5.6 Обобщенная трудовая функция

06. «Здоровье, охрана труда, защита рабочей среды и среды проживания»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

5.6.1 Трудовая функция

06.01. «Соблюдает нормы и правила охраны труда и промышленной безопасности»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Работает с электрофицированным оборудованием. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Оказывает первую медицинскую помощь. |
|  | ТД_3 Принимает участвует в тушении возгораний. |
|  | ТД_4 Выполняет работу согласно инструкциям по охране труда и пожарной безопасности. |
|  | ТД_5 Выполняет работу согласно правилам промышленной безопасности. |
| Требования к знаниям | Инструкции по эксплуатации электрифицированного инструмента. Инструкции по работе с грузоподъемными машинами и оборудованием. Правила оказания первой медицинской помощи. Инструкцию по промышленной и экологической безопасности. |
| Требования к умениям | Соблюдает инструкции по охране труда. Сбирает отходы производства в соответствии с требованиями производственной системы. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.6.1 Трудовая функция

06.02. «Применяет средства индивидуальной защиты»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Получает необходимые СИЗ для выполнения работ. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Выполняет работу с применением СИЗ. |
| Требования к знаниям | Виды средств индивидуальной защиты. Законодательство по охране труда. |
| Требования к умениям | Соблюдает инструкции по охране труда. Использует по правилам средства индивидуальной защиты. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________

5.6.3 Трудовая функция

06.03. «Соблюдает нормы в области охраны окружающей среды»

| Требования к образованию и обучению работника | 1. Освоение образовательной программы профессионально-технического образования. 2. Обучение на производстве путем освоения образовательной программы профессиональной подготовки / переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации рабочих (служащих). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 1. – 2. Практический опыт, в том числе подтвержденный в установленном порядке. |

| Трудовые действия (ТД) | ТД_1 Выполняет работу с соблюдений требований правил и норм законодательства об окружающей среде. |
| --- | --- |
|  | ТД_2 Выполняет работу соблюдая требования инструкции по обращению с отходами на предприятии (организации). |
| Требования к знаниям | Законодательства об окружающей среде. Виды отходов производства. |
| Требования к умениям | Собирает отходы производства по видам. Сбирает отходы производства в соответствии с требованиями производственной системы. Соблюдает инструкции по охране труда. |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения:

________________________________________________________________

Раздел 6

Техническая информация о профессиональном стандарте

Данный профессиональный стандарт разработан СЭЗ МИНСК» 
ДУП «БЕЛГИДРАВЛИКА» «УПП «НИВА» Романовича С. Г., 
ОАО «АМКАДОР», ОАО «МЗКТ», ОАО «МТЗ», БНТУ,

одобрен «___» ________ 20__ года на заседании Секторального совета квалификаций___________________________________________________.

Профессиональный стандарт введен впервые (взамен__________________).

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в профессиональный стандарт:

| № | Год пересмотра | Дата, номер и наименование документа, которым внесены изменения и (или) дополнения в профессиональный стандарт |
| --- | --- | --- |