# РЕЗЦЫ КОНТУРНЫЕ

# Turning tools

| Обозначение | h=h1 | b | f | L | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |
| K01.4932.000 MTJJR1616H16 | K01.4932.000-01 MTNNL1616H16 | 16 | 16 | 9 | 100 | 01114-160308 TNUM-160308 | ОИЗ |
| -02 MTJNR2016K16 | -03 MTNNL2016K16 | 20 |  |  | 125 |  |  |
| -04 MTJNR2020K16 | -05 MTNNL2020K16 |  | 20 | 10 |  |  |  |
| -06 MTJNR2520M16 | -07 MTNNL2520M16 | 25 |  |  | 150 | 01114-160408 TNUM-160408 |  |
| -08 MTJNR2525M16 | -09 MTNNL2525M16 |  | 25 | 12,5 |  |  |  |
| -10 MTJNR2525M22 | -11 MTNNL2525M22 |  |  |  |  | 01114-220408 TNUM-220408 |  |
| -12 MTJNR3225P16 | -13 MTNNL3225P16 | 32 |  |  | 170 | 01114-160408 TNUM-160408 |  |
| -14 MTJNR3225P22 | -15 MTNNL3225P22 |  |  |  |  | 01114-220408 TNUM-220408 |  |
| -16 MTJNR3232P22 | -17 MTNNL3232P22 |  | 32 | 16 |  |  |  |
| -18 MTJNR3232P27 | -19 MTNNL3232P27 |  |  |  |  | 01114-270612 TNUM-270612 |  |
| -20* MTJNR4032R22 | -21* MTNNL4032R22 | 40 |  |  | 200 | 01114-220408 TNUM-220408 |  |
| -22* MTJNR4032R27 | -23* MTNNL4032R27 |  |  |  |  | 01114-270612 TNUM-270612 |  |
| -24* MTJNR4040R27 | -25* MTNNL4040R27 |  |  |  |  |  |  |

* Поставляются по спецзаказу

# РЕЗЦЫ КОНТУРНЫЕ

# Turning tools

| Обозначение | h=h1 | b | f | L | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |
| K01.4931.000 MTJNR1616H16 | K01.4931.000-01 MTJNL1616H16 | 16 | 16 | 20 | 100 | 01114-160308 TNUМ-160308 | ОИЗ |
| -02 MTJNR2016K16 | -03 MTJNL2016K16 | 20 |  |  | 125 |  |  |
| -04 MTJNR2020K16 | -05 MTJNL2020K16 |  | 20 | 25 |  |  |  |
| -06 MTJNR2520M16 | -07 MTJNL2520M16 | 25 |  |  | 150 | 01114-160408 TNUM-160408 |  |
| -08 MTJNR2525M16 | -09 MTJNL2525M16 |  | 25 | 32 |  |  |  |
| -10 MTJNR2525M22 | -11 MTJNL2525M22 |  |  |  |  | 01114-220408 TNUM-220408 |  |
| -12 MTJNR3225P16 | -13 MTJNL3225P16 | 32 |  |  | 170 | 01114-160408 TNUM-160408 |  |
| -14 MTJNR3225P22 | -15 MTJNL3225P22 |  |  |  |  | 01114-220408 TNUM-220408 |  |
| -16 MTJNR3232P22 | -17 MTJNL3232P22 |  | 32 | 40 |  |  |  |
| -18 MTJNR3232P27 | -19 MTJNL3232P27 |  |  |  |  | 01114-270612 TNUM-270612 |  |
| -20* MTJNR4032R22 | -21* MTJNL4032R22 | 40 |  |  | 200 | 01114-220408 TNUM-220408 |  |
| -22* MTJNR4032R27 | -23* MTJNL4032R27 |  |  |  |  | 01114-270612 TNUM-270612 |  |
| -24* MTJNR4040R27 | -25* MTJNL4040R27 |  |  |  |  |  |  |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

* Поставляются по спецзаказу

# РЕЗЦЫ КОНТУРНЫЕ

# Turning tools

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СБОРНЫЕ С МНП ДЛЯ НАРУЖНОГО  КОНТУРНОГО ТОЧЕНИЯ,

НАРЕЗАНИЯ КАНАВОК, ГЛУБОКОГО ОТРЕЗАНИЯ С БОЛЬШИМ ВЫЛЕТОМ

TURNING CUTTERS WITH IMUCI FOR EXTERNAL TURNING, GROOVING, OF DEEP CUTTING WITH LONG REACH

Предприятие – изготовитель: ОИЗ

Применена наиболее оптимальная  конструкция крепления режущей пластины,

обладающая повышенной жесткостью.

Резец комплектуется режущей пластиной для нарезания канавок и отрезки. По специ-

альному заказу возможно изготовление резцов с другим типоразмером режущей пласти-

ны, а также для нарезания резьб и контурной обработки.

# РЕЗЦЫ КОНТУРНЫЕ

# Turning tools

# Предприятие-изготовитель ГЗСИиТО

# РЕЗЦЫ КОНТУРНЫЕ

# Turning tools

| Обозначение | h=h1 | b | f | L | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |
| K01.4933.000 MWLNR1616H06 | K01.4933.000-01 MWLNL1616H06 | 16 | 16 | 20 | 100 | 02114-060308 WNUM-060308 | ОИЗ |
| -02 MWLNR2016K06 | -03 MWLNL2016K06 | 20 |  |  | 125 |  |  |
| -04 MWLNR2020K06 | -05 MWLNL2020K06 |  | 20 | 25 |  |  |  |
| -06 MWLNR2020K08 | -07 MWLNL2020K08 |  |  |  |  | 02114-080408 WNUM-080408 |  |
| -08 MWLNR2520M08 | -09 MWLNL2520M08 | 25 |  |  | 150 |  |  |
| -10 MWLNR2525M08 | -11 MWLNL2525M08 |  | 25 | 32 |  |  |  |
| -12 MWLNR2525M10 | -13 MWLNL2525M10 |  |  |  |  | 02114-100612 WNUM-100612 |  |
| -14 MWLNR3225P08 | -15 MWLNL3225P08 | 32 |  |  | 170 | 02114-080408 WNUM-080408 |  |
| -16 MWLNR3225P10 | -17 MWLNL3225P10 |  |  |  |  | 02114-100612 WNUM-100612 |  |
| -18 MWLNR3232P10 | -19 MWLNL3232P10 |  | 32 | 40 |  |  |  |
| -20 MWLNR3232R12 | -21 MWLNL3232R12 |  |  |  |  | 02114-120612 WNUM-120612 |  |
| -22 MWLNR4032R12 | -23 MWLNL4032R12 | 40 |  |  | 200 |  |  |
| -24* MWLNR4032R10 | -25* MWLNL4032R10 |  |  |  |  | 02114-100612 WNUM-100612 |  |
| -26* MWLNR4040R12 | -27* MWLNL4040R12 |  |  |  |  |  |  |
| -28 MWLNR2525P08 | 29 MWLNL2525P08 | 25 | 25 | 32 | 170 | 02114-080408 WNUM-080408 |  |
| 910-2100-4002 |  | 32 | 25 | 32 | 170 | 02114-100612 ГОСТ19048-80 | ГЗСИиТО |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

* Поставляются по спецзаказу

# РЕЗЦЫ КОНТУРНЫЕ

# Turning tools

| Обозначение | h=h1 | b | f | L | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |
| K01.4976.000 PDJNR2020K15 | K01.4976.000-01 PDJNL2020K15 | 20 | 20 | 25 | 125 | 13124-150608 DNMM-150608 | ОИЗ |
| -02 PDJNR2525M15 | -03 PDJNL2525M15 | 25 | 25 | 32 | 150 |  |  |
| -04 PDJNR3225P15 | -05 PDJNL3225P15 | 32 |  |  | 170 |  |  |
| -06 PDJNR3232P15 | -07 PDJNL3232P15 |  | 32 | 40 |  |  |  |
| -08* PDJNR4032R15 | -09* PDJNL4032R15 | 40 |  |  | 200 |  |  |
| -10* PDJNR4040R15 | -11* PDJNL4040R15 |  | 40 | 50 |  |  |  |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

* Поставляются по спецзаказу

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ КОНТУРНЫЕ С ПРИЖИМОМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

TURNING CUTTERS WITH IMUCI WiTH PRESSING OF HIGH HARDNESS

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | Резец Cutter | λ° | γ° | Размеры,мм Dimensions,mm | Режущая пластина Cutting insert | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | h | b | L | h1 | f |  |  |
| 2102-4051 | MCLNR 2020 K12 | правый | -6 | -6 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | CNMM-120408 ГОСТ 19059-80 | ОИЗ |
| -01 | MCLNL 2020 K12 | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -02 | MCLNR 2525 М12 | правый |  |  | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 |  |  |
| -03 | MCLNL 2020 М12 | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -04 | MCLNR 3232 Р12 | правый |  |  | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 |  |  |
| -05 | MCLNL 3232 Р12 | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ*

# Turning tools

| Обозначение | h=h1 | b | f | L | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |
| 2109-4008 PSBNR2020K09 | 2109-4008-01 PSBNL2020K09 | 20 | 20 | 17 | 125 | 03124-090308 SNMM-090308 | ОИЗ |
| -02 PSBNR2020K12 | -03 PSBNL2020K12 |  |  |  |  | 03124-120408 SNMM-120408 |  |
| -04 PSBNR2525M12 | -05 PSBNL2525M12 | 25 | 25 | 22 | 150 |  |  |
| -06 PSBNR3225P12 | -07 PSBNL3225P12 | 32 |  |  | 170 |  |  |
| -08 PSBNR2525M15 | -09 PSBNL2525M15 | 25 |  |  | 150 | 03124-150412 SNMM-150412 |  |
| -10 PSBNR3225P15 | -11 PSBNL3225P15 | 32 |  |  | 170 |  |  |
| -12 PSBNR3232P15 | -13 PSBNL3232P15 |  | 32 | 27 |  |  |  |
| -14 PSBNR3232P19 | -15 PSBNL3232P19 |  |  |  |  | 03124-190612 SNMM-190612 |  |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

* Поставляются по спецзаказу

# РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ

# Turning tools

| Обозначение | h=h1 | b | f | L | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |
| K01.4977.000 PCLNR2020K12 | K01.4977.000-01 PCLNL2020K12 | 20 | 20 | 25 | 125 | 05114-120408 CNUM-120408 | ОИЗ |
| -02 PCLNR2525M12 | -03 PCLNL2525M12 | 25 | 25 | 32 | 150 |  |  |
| -04 PCLNR3225P12 | -05 PCLNL3225P12 | 32 |  |  | 170 |  |  |
| -06 PCLNR3232P19 | -07 PCLNL3232P19 |  | 32 | 40 |  | 05114-190612 CNUM-190612 |  |
| -08* PCLNR4032R19 | -09* PCLNL4032R19 | 40 |  |  | 200 |  |  |
| -10* PCLNR4040R19 | -11* PCLNL4040R19 |  | 40 | 50 |  |  |  |
| -12 PCLNR2525H12 | -13 PCLNL2525H12 | 25 | 25 | 32 | 100 | 05114-120408 CNUM-120408 |  |

# РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ*

# Turning tools

| Обозначение | h=h1 | b | f | f1 | l | L | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109-4009 PTFNR2525M16 | 2109-4009-01 PTFNL2525M16 | 25 | 25 | 32 | 17,4 | 20,2 | 150 | 01124-160408 TNMM-160408 | ОИЗ |
| -02 PTFNR2525M22 | -03 PTFNL2525M22 |  |  |  | 24,4 | 25,2 |  | 01124-220408 TNMM-220408 |  |
| -04 PTFNR3225P22 | -05 PTFNL3225P22 | 32 |  |  |  |  | 170 |  |  |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

* Поставляются по спецзаказу

# РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ*

# Turning tools

| Обозначение | h=h1 | b | f | L | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |
| 2102-4036 PSSNR2525M12 | 2102-4036-01 PSSNL2525M12 | 25 | 25 | 32 | 158,3 | 03123-120412 SNMA-120412 | ОИЗ |
| -02 PSSNR3225P15 | -03 PSSNL3225P15 | 32 |  |  | 180,2 | 03124-150612 SNMM-150612 |  |

| Обозначение | h=h1 | b | f | L | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |
| 2102-4035 PCLNR2525M16 | 2102-4035-01 PCLNL2525M16 | 25 | 25 | 32 | 150 | 05124-160412 CNMM-160412 | ОИЗ |
| -02 PCLNR3225P16 | -03 PCLNL3225P16 | 32 |  |  | 170 |  |  |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

- Поставляются по спецзаказу

# РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ

Turning tools

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ СБОРНЫЕ / Assembled straight-turning cutters

Предназначены для получистового и чистового точения.

Резцы комплектуются режущей пластиной производства ОАО «КЗТС» г. Кировоград.

По отдельному заказу возможна поставка режущих пластин производства “Taegu Tec”, “Iskar”, “Sandvik”.

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | Резец Cutter | Размеры, мм /Dimensions,mm | Режущая пластина Cutting insert | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b | h | L | h1 | b1 | f |  |  |
| 2102-4053 | MKJNR 2525 М19 | правый | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 32 | KNUX-190605R30 | 1,2 |
| -01 | MKJNL 2020 М19 | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -02 | MKJNR 2525 М19 | правый | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 40 | KNUX-190610R36 | 1,4 |
| -03 | MKJNL 2020 М19 | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ С МНП С ПРИЖИМОМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

Straight turning cutters with imuci with pressing of high hardnes

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | γ˚ | λ˚ | Длина Length L | Высота Height h | Высота Height H | Ширина Width B | Режущая пластина Cutting insert | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2102-4054 | ТLCBR 2525M4 | 10 | 12 | 100 | 16 | 20 | 16 | 03114-090308 ГОСТ 19052-80 | 0,73 |
| -01 | ТLCBL 2525M4 |  |  |  |  |  |  | 03124-090308 ГОСТ 19052-80 |  |
| -02 | ТLCBR 1616J4 |  |  | 150 | 25 | 32 | 25 | 03114-150412 ГОСТ 19052-80 | 1,06 |
| -03 | ТLCBL 1616J4 |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |
| -04 | ТLCBR 2020K4 |  |  | 170 | 32 |  | 32 | 03124-150412 ГОСТ 19052-80 | 1,24 |
| -05 | ТLCBL 2020K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предприятие-изготовитель: ОИЗ

# РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ

Turning tools

Новая гамма резцов сборных с механическим креплением сменных многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин (МНП) изготовленных с применением

высококачественных комплектующих и режущих пластин фирмы «TaeguTec» (Южная Корея)/ The new range of cutters assembled with mechanically fastening indexable manysided unrefaced carbide inserts(IMUCI) made ​​using high quality components and cutting inserts from the firm «TaeguTec»( South Korea)

Инструмент обеспечивает:

- значительное повышение производительности труда, повышение скоростей резания за счет применения прижимов повышенной жесткости, оптимальной геометрии режущих пластин;

- повышение точности обработки;

- значительное уменьшение затрат при эксплуатации.

На резцах для наружной и внутренней

обработки применена система зажима

режущей пластины Т-типа.

Система обладает свойствами:

- точное позиционирование режущей пластины;

- увеличенное усилие зажима.

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ С МНП С ПРИЖИМОМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

Turning cutters with imuci with pressing of high hardnes

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | Резец Cutter | λ° | γ° | φ° | Размеры,мм Dimensions, mm | Режущая пластина Cutting insert | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | h | b | L | f |  |  |
| 2102-4044 | TSBNR 2525M12 | правый | -6 | -6 | 75 | 25 | 25 | 150 | 22 | SNMG 120408 TT3500 | 0,8 |
| -01 | TSBNL 2525M12 | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -02 | TSSNR 2525M12 | правый | 0 | -8 | 45 |  |  | 158 | 23 |  | 0,9 |
| -03 | TSSNL 2525M12 | правый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предприятие-изготовитель: ОИЗ

# РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ

Turning tools

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | Резец Cutter | Размеры,мм/Dimensions,mm | Режущая пластина Cutting insert | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h | b | L | f |  |  |
| 2102-4045 | THSNR 2525 M05 | правый | 25 | 25 | 150 | 32 | HNMG 050408 TT3500 | 0,9 |
| -01 | THSNL 2525 M05 | левый |  |  |  |  |  |  |

Уникальные новые токарные пластины фирмы «TaeguTec» предлагают исключительные характеристики и снижение производственных затрат.

12 режущих кромок шестиугольной негативной формы позваляют значительно снизить производственные расходы. Каждый угол пластины имеет геометрию, которая улучшает качество обрабатываемой поверхности даже при работе на высоких подачах.

Предприятие-изготовитель: ОИЗ

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | Резец/ Cutter | Размеры,мм Dimensions,mm | Режущая пластина Cutting insert | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h | b | L | f |  |  |
| 2102-4046 | TWSNR 2525 M08 | правый right | 25 | 25 | 150 | 32 | WNMG 080408 TT5100 | ОИЗ |
| -01 | TWSNL 2525 M08 | левый left |  |  |  |  |  |  |
| 910-2100-4002 | - | правый right | 25 | 32 | 170 | 32 | 02114-100612 ГОСТ19048-80 | ГЗСИиТО |
|  |  | левый left |  |  |  |  |  |  |

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СБОРНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ

МНОГОГРАННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН

| Сечение резца h x b | L | Примечание | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 25х20 | 140 | Пластины по ГОСТ 19062, 19047, 19046, 19064, 19051 | МЗСИиТО |
| 25х25 |  |  |  |
| 32х25 |  |  |  |
| 32х32 |  |  |  |
| 40х32 |  |  |  |

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ

КРЕПЛЕНИЕМ СМЕННЫХ ПЛАСТИН,

ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ КАЧАЮЩИМСЯ ШТИФТОМ

| Сечение резца h x b | L | Примечание | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 28х28 | 140 | Пластины Т15К6, ВК | МЗСИиТО |

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ*

# Turning too

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С МНП С ПРИЖИМОМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

Turning cutters with imuci with pressing of high hardness

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | Резец Cutter | Размеры,мм Dimensions,mm | Режущая пластина Cutting insert | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | h | h1 | L | f |  |  |
| 2102-4047 | S25R-TCLNR12 | правый right | 36 | 25 | 23 | 11,5 | 200 | 17 | CNMG 120408 MT TT1500, ГОСТ 19048 | ОИЗ ГЗСИиТО |
| -01 | S25R-TCLNL12 | левый left |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -02 | S25R-TCLNR12 | правый right | 40 | 32 | 30 | 15 |  | 22 |  |  |
| -03 | S25R-TCLNL12 | левый left |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -04 | S25R-TCLNR12 | правый right | 36 | 25 | 23 | 11,5 | 300 | 17 |  |  |
| -05 | S25R-TCLNL12 | левый left |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ*

# Turning tools

| Обозначение | d | h | h1 | f | L | ( | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140-4059 S20Q_SCLCR09 |  | 20 | 19 | 9 | 13 | 180 | 8 | 05229-09T308 CCMT-09T308 | ОИЗ |
| 2140-4061-00 S25T_SCLCR12 | 2140-4061-01 S25T_SCLCL12 | 25 | 23 | 11,5 | 17 | 300 | 6 | 05229-120408 CCMT-120408 |  |
| 2140-4061-02 S32U_SCLCR12 | 2140-4061-03 S32U_SCLCL12 | 32 | 30 | 15 | 22 | 350 | 10 |  |  |

| Обозначение | Пластина режущая | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 2140-4060 S20Q_SSKCR | 03229-09T308 SCMT-09T308 | ОИЗ |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

* Поставляются по спецзаказу

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ

# Turning tools

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПРИЖИМОМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

Turning cutters with imuci with pressing of high hardness

| Обозначение Item | d | l | Размеры, мм Dimensions,mm | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | b | L | h1 | h2 |  |
| 2145-4003 | 25 | 45 | 32 | 23 | 160 | 11,5 | 17 | 0,9 |
| -01 |  |  |  |  | 210 |  |  | 0,6 |
| -02 | 32 | 60 | 40 | 30 |  | 15 | 22 | 1,3 |

Предприятие-изготовитель: ОИЗ

Предназначены для чернового и получистового растачивания.

Are used for roughing and semi-finishing grinding.

# ВСТАВКИ РЕЗЦОВЫЕ*

# Cartridges

| Угол | Обозначение | h | h1 | b | l1 | f | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | правая | левая |  |  |  |  |  |  |  |
| 90º | A1.53.021 PTFNR16CA-16 | A1.53.022 PTFNL16CA-16 | 26 | 16 | 20 | 55 | 25 | 01113-160408 TNUA-160408 | ОИЗ |
|  | A1.53.031 PTFNR20CA-16 | A1.53.032 PTFNL20CA-16 | 32 | 20 |  | 60 |  |  |  |
|  | A1.53.041 PTFNR25CA-22 | A1.53.042 PTFNL25CA-22 | 40 | 25 | 25 | 90 | 32 | 01113-220408 TNUA-220408 |  |
| 60º | A1.04.021 PTWNR16CA-16 | A1.04.022 PTWNL16CA-16 | 26 | 16 | 20 | 52,3 | 25 | 01113-160408 TNUA-160408 |  |
|  | A1.04.031 PTWNR20CA-16 | A1.04.032 PTWNL20CA-16 | 32 | 20 |  | 57,3 |  |  |  |
|  | A1.04.041 PTWNR25CA-22 | A1.04.042 PTWNL25CA-22 | 40 | 25 | 25 | 87,0 | 32 | 01113-220408 TNUA-220408 |  |
| 60º | A1.55.021 PTTNR16CA-16 | A1.55.022 PTTNL16CA-16 | 26 | 16 | 20 | 55 | 15 | 01113-160408 TNUA-160408 |  |
|  | A1.55.031 PTTNR20CA-16 | A1.55.032 PTTNL20CA-16 | 32 | 20 |  | 60 |  |  |  |
| 90º | A1.02.021 PTGNR16CA-16 | A1.02.022 PTGNL16CA-16 | 26 | 16 | 20 | 55 | 25 | 01113-160408 TNUA-160408 |  |
|  | A1.02.031 PTGNR20CA-16 | A1.02.032 PTGNL20CA-16 | 32 | 20 |  | 60 |  |  |  |
|  | A1.02.041 PTGNR25CA-22 | A1.02.042 PTGNL25CA-22 | 40 | 25 | 25 | 90 | 32 | 01113-220408 TNUA-220408 |  |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

* Поставляются по спецзаказу

# ВСТАВКИ РЕЗЦОВЫЕ*

# Cartridges

| Угол | Обозначение | h | h1 | b | l1 | f | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | правая | левая |  |  |  |  |  |  |  |
| 75º | A1.62.021 PSKNR16CA-12 | A1.62.022 PSKNL16CA-12 | 26 | 16 | 20 | 55 | 25 | 03113-120408 SNUA-120408 | ОИЗ |
|  | A1.62.031 PSKNR20CA-12 | A1.62.032 PSKNL20CA-12 | 32 | 20 | 20 | 60 |  |  |  |
|  | A1.62.041 PSKNR25CA-19 | A1.62.042 PSKNL25CA-19 | 40 | 25 | 25 | 90 | 32 | 03113-190612 SNUA-190612 |  |
| 45º | A1.10.021 PSSNR16CA-12 | A1.10.022 PSSNL16CA-12 | 26 | 16 | 20 | 53,3 | 25 | 03113-120408 SNUA-120408 |  |
|  | A1.10.031 PSSNR20CA-12 | A1.10.032 PSSNL20CA-12 | 32 | 20 |  | 60,3 |  |  |  |
|  | A1.10.041 PSSNR25CA-19 | A1.10.042 PSSNL25CA-19 | 40 | 25 | 25 | 90 | 32 | 03113-190612 SNUA-190612 |  |
| 75º | A1.12.021 PSRNR16CA-12 | A1.12.022 PSRNL16CA-12 | 26 | 16 | 20 | 55 | 29 | 03113-120408 SNUA-120408 |  |
|  | A1.12.031 PSRNR20CA-12 | A1.12.032 PSRNL20CA-12 | 32 | 20 |  | 60 |  |  |  |
|  | A1.12.041 PSRNR25CA-19 | A1.12.042 PSRNL25CA-19 | 40 | 25 | 25 | 90 | 36,5 | 03113-190612 SNUA-190612 |  |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

* Поставляются по спецзаказу

# ВСТАВКИ РЕЗЦОВЫЕ*

# Cartridges

| Угол | Обозначение | h | h1 | b | l1 | f | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | правая | левая |  |  |  |  |  |  |  |
| 95º | 2129-4008.01 PCLNR16CA-12 | 2129-4008.01-01 PCLNL16CA-12 | 25 | 16 | 20 | 55 | 25 | 05123-120408 CNMA-120408 | ОИЗ |
|  | 2129-4008.01-02 PCLNR25CA-19 | 2129-4008.01-03 PCLNL25CA-19 | 38 | 25 | 25 | 90 | 32 | 05123-190612 CNMA-190612 |  |
| 90º | A1.72.021 PCFNR16CA-12 | A1.72.022 PCFNL16CA-12 | 25 | 16 | 20 | 55 | 25 | 05123-120408 CNMA-120408 |  |
|  | A1.72.031 PCFNR20CA-12 | A1.53.032 PCFNL20CA-12 | 32 | 20 |  | 60 |  |  |  |
|  | A1.72.041 PCFNR25CA-19 | A1.72.042 PCFNL25CA-19 | 40 | 25 | 25 | 90 | 32 | 05123-190612 CNMA-190612 |  |
| 90º | A1.18.021 PCGNR16CA-12 | A1.18.022 PCGNL16CA-12 | 26 | 16 | 20 | 55 | 25 | 05123-120408 CNMA-120408 |  |
|  | A1.18.031 PCGNR20CA-12 | A1.18.032 PCGNL20CA-12 | 32 | 20 |  | 60 |  |  |  |
|  | A1.18.041 PCGNR25CA-19 | A1.18.042 PCGNL25CA-19 | 40 | 25 | 25 | 90 | 32 | 05123-190612 CNMA-190612 |  |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

* Поставляются по спецзаказу

# ВСТАВКИ РЕЗЦОВЫЕ*

# Cartridges

| Угол | Обозначение | h | h1 | b | l1 | f | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | правая | левая |  |  |  |  |  |  |  |
| 90º | 2192-4015.01 STFCR12CA-16 | 2192-4015.01-01 STFCL12CA-16 | 20 | 12 | 15 | 47 | 20 | 01229-16T304 TCMT-16T304 | ОИЗ |
|  | 2192-4015.01-02 STFCR16CA-16 | 2192-4015.01-03 STFCR16CA-16 | 21 | 16 | 20 | 55 | 25 |  |  |

| Угол | Обозначение | h | h1 | b | l1 | f | Пластины режущие | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | правая | левая |  |  |  |  |  |  |  |
| 75º | 2192-4016.01 SSKCR12CA-12 | 2192-4016.01-01 SSKCL12CA-12 | 20 | 12 | 15 | 47 | 20 | 03229-09T308 SCMT-09T308 | ОИЗ |
|  | 2192-4016.01-02 SSKCR16CA-12 | 2192-4016.01-03 SSKCR16CA-12 | 21 | 16 | 20 | 53 | 25 |  |  |
| 45º | 2192-4014.01 SSSCR12CA-12 | 2192-4014.01-01 SSSCL12CA-12 | 20 | 12 | 15 | 47 | 20 | 03229-09T308 SCMT-09T308 |  |
|  | 2192-4014.01-02 SSSCR16CA-12 | 2192-4014.01-03 SSSCR16CA-12 | 21 | 16 | 20 | 53 | 25 |  |  |

# Марку твердого сплава пластины указывать при заказе

- Поставляются по спецзаказу

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ

# ОТОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ

# ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped bull-bent turning tools

# Пластины по ГОСТ 25395-82

Марку твердого сплава указывать

при заказе

# ОИЗ – изготовит по спецзаказу

* МАЗ и МЗСИиТО – изготовят по стандартам

предприятия

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| правый | левый | правый | левый |  |  |  |
| 2102-1097 | 2102-1098 | 2102-1099 | 2102-1101 | 10Х10 | 90 | МАЗ |
| -1102 | -1103 | -1104 | -1105 | 12х12 | 100 (100)* |  |
| -0021 | -0022 | -0071 | -0072 | 16х10 | 110 | ОИЗ, ГЗСИиТО, МАЗ |
| -0023 | -0024 | -0073 | -0074 | 16х12 | 100 | ОИЗ, МАЗ, ГЗСИиТО, АГУ |
| -1106 | -1107 | -1108 | -1109 | 16х16 | 110 | ОИЗ, МАЗ, ГЗСИиТО |
| -0025 | -0026 | -0075 | -0076 | 20х12 | 125 |  |
| -0027 | -0028 | -0077 | -0078 | 20х16 | 120 | ОИЗ, МАЗ |
| -1111 | -1112 | -1113 | -1114 | 20х20 | 125 | ОИЗ, МАЗ |
| -0005 | -0006 | -0055 | -0056 | 25х16 | 140 | ОИЗ, МАЗ, ГЗСИиТО, МЗСИиТО |
| -0029 | -0030 | -0079 | -0080 | 25х20 | 170 |  |
| -1115 | -1116 | -1117 | -1118 | 25х25 |  | ОИЗ |
| -0009 | -0010 | -0059 | -0060 | 32х20 |  | ОИЗ, МАЗ, ГЗСИиТО |
| -0031 | -0032 | -0081 | -0082 | 32х25 |  | ОИЗ, ГЗСИиТО |
| -1119 | -1120 | -1122 | -1123 | 32х32 |  | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0013 | -1114 | -0063 | -0064 | 40х25 | 200 |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped straight bull-nose turning tools

# Пластины по ГОСТ 25395-82; ГОСТ 25396-82

Марку твердого сплава указывать

при заказе

# МАЗ и МЗСИиТО– изготовят по стандарту

# предприятия

| Обозначение | Испол-нение | Сечение резца h x b | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |  |
| правый | левый | правый | левый |  |  |  |  |
| φ = 45° ; φ1 = 45° |
| 2100-0001 | 2100-0002 | ─ | ─ | 1 | 8х8 | 50 | АЭМЗ,МАЗ |
| -0003 | -0004 | ─ | ─ |  | 10Х10 | 60 | МАЗ |
| -0005 | -0006 | ─ | ─ |  | 12Х12 | 70 | МАЗ, ГЗСИиТО, АГУ, МЗСИиТО |
| -0025 | -0026 | 2100-0067 | 2100-0068 | 2 | 16Х10 | 100 | МАЗ,ГЗСИиТО |
| -0027 | -0028 | -0069 | -0070 | 1 | 16Х12 |  | МАЗ, ОИЗ |
| -0403 | -0404 | -0463 | -0464 | 2 |  |  |  |
| -0007 | -0008 | -0051 | -0052 | 1 | 16Х16 | 80 | МЗСИиТО, ОИЗ, АГУ, ГЗСИиТО |
| -0011 | -0012 | -0055 | -0056 |  | 20Х12 | 120 | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0405 | -0406 | -0465 | -0466 | 2 |  |  |  |
| -0029 | -0030 | -0071 | -0072 | 1 | 20Х16 |  | ОИЗ, ГЗСИиТО |
| -0407 | -0408 | -0467 | -0468 | 2 |  |  | ОИЗ, АГУ |
| -0013 | -0014 | -0057 | -0058 | 1 | 20Х20 | 100 | ОИЗ, ГЗСИиТО |
| -0017 | -0018 | -0059 | -0060 | 1 | 25Х16 | 140 | МЗСИиТО, ОИЗ, АГУ ГЗСИиТО, |
| -0409 | -0410 | -0469 | -0470 | 2 |  |  | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0031 | -0032 | -0073 | -0074 | 1 | 25Х20 |  | ОИЗ, АГУ |
| -0411 | -0412 | -0471 | -0472 | 2 |  |  | ОИЗ, |
| -0019 | -0020 | -0061 | -0062 | 1 | 32Х20 | 170 | ОИЗ, ГЗСИиТО |
| -0413 | -0414 | -0473 | -0474 | 2 |  |  | МАЗ,ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0033 | -0034 | -0075 | -0076 | 1 | 32Х25 |  | МАЗ, ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0415 | -0416 | -0475 | -0476 | 2 |  |  |  |
| -0021 | -0022 | -0063 | -0064 | 1 | 40Х25 | 200 |  |
| -0417 | -0418 | -0477 | -0478 | 2 |  |  |  |
| -0035 | -0036 | -0077 | -0078 | 1 | 40Х32 |  | ОИЗ |
| -0419 | -0420 | -0479 | -0480 | 2 |  |  |  |
| φ = 60° ; φ1 = 60° |
| 2100-0101 | 2100-0102 | ─ | ─ | 1 | 8х8 | 50 | МАЗ |
| -0103 | -0104 | ─ | ─ |  | 10Х10 | 60 |  |
| -0105 | -0106 | ─ | ─ |  | 12Х12 | 70 | МАЗ, ГЗСИиТО |
| -0127 | -0128 | 2100-0169 | 2100-0170 | 1 | 16Х10 | 100 | МАЗ |
| -0801 | -0802 | -0861 | -0862 | 2 |  |  |  |
| -0129 | -0130 | -0171 | -0172 | 1 | 16Х12 |  | ГЗСИиТО, МАЗ |
| -0803 | -0804 | -0863 | -0864 | 2 |  |  |  |
| -0107 | -0108 | -0173 | -0174 | 1 | 16Х16 | 80 | МАЗ |
| -0111 | -0112 | -0153 | -0154 | 1 | 20Х12 | 120 | МАЗ |
| -0805 | -0806 | -0865 | -0866 | 2 |  |  |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

| φ = 60° ; φ1 = 60° |
| --- |
| -0113 | -0114 | -0155 | -0156 | 1 | 20Х20 | 100 | МАЗ |
| -0117 | -0118 | -0159 | -0160 | 1 | 25Х16 | 140 | МАЗ |
| -0809 | -0810 | -0869 | -0870 | 2 |  |  |  |
| -0133 | -0134 | -0177 | -0178 | 1 | 25Х20 |  | ГЗСИиТО, МАЗ |
| -0811 | -0812 | -0871 | -0872 | 2 |  |  | МАЗ |
| -0121 | -0122 | -0163 | -0164 | 1 | 32Х20 | 170 | МАЗ |
| -0813 | -0814 | -0873 | -0874 | 2 |  |  |  |
| -0135 | -0136 | -0179 | -0180 | 1 | 32Х25 |  | МАЗ |
| -0815 | -0816 | -0875 | -0876 | 2 |  |  |  |
| -0123 | -0124 | -0165 | -0166 | 1 | 40Х25 | 200 |  |
| -0817 | -0818 | -0877 | -0878 | 2 |  |  |  |
| -0137 | -0138 | -0181 | -0182 | 1 | 40Х32 |  |  |
| -0819 | -0820 | -0879 | -0880 | 2 |  |  |  |
| -0125 | -0126 | -0167 | -0168 | 1 | 50Х32 | 240 |  |
| -0821 | -0822 | -0881 | -0882 | 2 |  |  |  |
| -0139 | -0140 | -0183 | -0184 | 1 | 50Х40 |  |  |
| -0823 | -0824 | -0883 | -0884 | 2 |  |  |  |
| φ = 75° ; φ1 = 15° |
| 2100-0207 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16Х16 | 80 | ГЗСИиТО |
| -0211 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20Х20 | 100 |  |
| φ = 90° |
|  |  |  |  |  | 12х20 | 120 | МАЗ |
|  |  |  |  |  | 25х16 | 140 |  |
|  |  |  |  |  | 30х20 | 140 |  |
| φ = 95° |
|  |  |  |  |  | 25х25 | 150 | МАЗ |
|  |  |  |  |  | 32х25 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 32х32 | 150 |  |
| φ = 15°; φ = 30°; φ = 45°; φ = 50°; φ = 60°; φ = 70°; φ = 90° |
|  |  |  |  |  | 12х12 | 70 | МАЗ |
|  |  |  |  |  | 16х16 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 20х12 | 120 |  |
|  |  |  |  |  | 20х20 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 25х16 | 120 |  |
|  |  |  |  |  | 30х20 | 120 |  |
|  |  |  |  |  | 45х25 | 20 |  |

| Обозначение | Испол-нение | Сечение резца h x b | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |  |
| правый | левый | правый | левый |  |  |  |  |

Carbide tipped straight bull-nose turning tools

# Продолжение

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped rest bull-nose turning tools

# Пластины по ГОСТ 25426-82; ГОСТ 25396-82

Марку твердого сплава указывать

при заказе

# МАЗ – изготовит по стандарту предприятия

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | Предприятие- изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| правый | левый | правый | левый |  |  |  |
| 2101-0001 |  |  |  | 8х8 | 50 | МАЗ, АГУ, АЭМЗ |
| -0003 |  |  |  | 10х10 | 60 |  |
| -0005 | ─ | ─ | ─ | 12Х12 | 70 | ГЗСИиТО, МАЗ, АГУ |
| -0007 | 2101-0008 | 2101-0051 | 2101-0052 | 16Х16 | 80 |  |
| -0009 | -0010 | -0053 | -0054 | 20Х12 | 100 | МАЗ |
| -0011 | -0012 | -0055 | -0056 | 20Х20 |  | ГЗСИиТО, МАЗ, АГУ |
| -0013 | -0014 | -0057 | -0058 | 25Х16 | 120 |  |
| -0015 | -0016 | -0059 | -0060 | 32Х20 | 170 |  |
|  |  |  |  | 32х20 | 140 | МАЗ |
|  |  |  |  | 16х10 | 100 |  |
|  |  |  |  | 16х16 | 110 |  |
|  |  |  |  | 25х20 | 150 |  |
|  |  |  |  | 32х25 | 150 |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped rest bull-nose turning tools

# Пластины по ГОСТ 25426-82; ГОСТ 25396-82

Марку твердого сплава указывать

при заказе

# МАЗ – изготовит по стандарту предприятия

ОИЗ – изготовит и поставит по спецзаказу

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | Предприятие- изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| правый | левый | правый | левый |  |  |  |
| 2103-1101 | 2103-1102 | 2103-0021 | 2103-1122 | 10Х10 | 90 | МАЗ |
| -1103 | -1104 | -1123 | -1124 | 12Х12 | 100 |  |
| -0017 | -0018 | -0067 | -0068 | 16Х10 | 110 | ГЗСИиТО, МАЗ |
| -1105 | -1106 | -1125 | -1126 | 16Х16 |  |  |
| -0003 | -0004 | -0053 | -0054 | 20Х12 | 125 | МАЗ |
| -0021 | ─ | ─ | ─ | 20Х16 | 120 | ГЗСИиТО, МАЗ |
| -1107 | -1108 | -1127 | -1128 | 20Х20 | 125 | МАЗ |
| -0007 | -0008 | -0057 | -0058 | 25Х16 | 140 | ОИЗ, ГЗСИиТО, МАЗ |
| -1111 | -1112 | -1131 | -1132 | 25Х25 |  | ОИЗ, МАЗ |
| -0009 | -0010 | -0059 | -0060 | 32Х20 | 170 | ОИЗ, ГЗСИиТО, МАЗ |
| -1113 | -1114 | -1133 | -1134 | 32Х32 |  | МАЗ |
| -0011 | -0012 | -0061 | -0062 | 40Х25 | 200 | ГЗСИиТО, МАЗ |
| -1115 | -1116 | -1135 | -1136 | 40Х40 |  | МАЗ |
| -0015 | -0016 | -0065 | -0066 | 50Х32 | 240 |  |
| -1117 | -1118 | -1137 | -1138 | 50Х50 |  |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ОТОГНУТЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped bent side turning tools

# Марку твердого сплава указывать

при заказе

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | Предприятие- изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| правый | левый | правый | левый |  |  |  |
| 2112-0101 |  | 2112-0103 |  | 12х12 | 100 | ОИЗ |
| 2112-0084 |  | 2112-0086 | 2112-0087 | 16Х10 | 110 | ОИЗ |
| -0011 | ─ | ─ | ─ | 16Х12 | 100 | ГЗСИиТО, ОИЗ |
| -0003 | -0004 | -0053 | -0054 | 20Х12 | 125 | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0013 | -0014 | -0055 | -0056 | 20Х16 | 120 | ГЗСИиТО, ОИЗ |
| -0005 | -0006 | -0057 | -0058 | 25Х16 | 140 | МЗСИиТО, ГЗСИиТО, ОИЗ |
| -0015 | -0016 | -0061 | -0062 | 25Х20 | 140 | ГЗСИиТО, ОИЗ |
| -0007 | -0008 | -0063 | -0064 | 32Х20 | 170 | МЗСИиТО, ГЗСИиТО, ОИЗ |
| -0009 | -0010 | -0067 | -0068 | 40Х25 | 200 | ГЗСИиТО, ОИЗ |
| -0019 | -0020 | -0071 | -0072 | 40х32 | 200 | ОИЗ |
| -0021 | -0022 | -0073 | -0074 | 50х32 | 240 |  |
|  |  |  |  | 20х20 | 140 | МЗСИиТО |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped bent side turning tools

# ГЗСИиТО и МАЗ –  изготовят по чертежам

заказчика

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | а | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2120-0052 | 20х12 | 125 | 12 | ГЗСИиТО |
| -0053 | 25Х16 | 140 | 16 | ГЗСИиТО, МАЗ |
| -0054 | 32Х20 | 170 | 20 |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# ДЛЯ ОБРАБОТКИ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ

# Carbide tipped boring and turning tools

for open-end holes

# Пластины по ГОСТ 25395-82

Марку твердого сплава указывать при заказе

# МАЗ, МЗСИиТО – изготовят по стандарту предприятия

| Обозначение | Исполнение | Сечение резца h x b | L | l | m | Наимен. диаметр растач. отверстия D | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |  |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140-0056 | 2140-0081 | 2 | 16х12 | 170 | 80 | 6,0 | 40 | МАЗ, ГЗСИиТО, АЭМЗ |
| -0001 | -0021 | 1 | 16Х16 | 120 | 25 | 3,5 | 14 | МАЗ, ОИЗ, ГЗСИиТО |
| -0002 | -0022 |  |  | 140 | 40 |  |  | МАЗ, ОИЗ, ГЗСиТО, МЗСИиТО |
| -0003 | -0023 |  |  |  | 35 | 4,5 | 18 |  |
| -0004 | -0024 |  |  | 170 | 60 |  |  |  |
| -0057 | -0082 | 2 | 20Х16 | 200 | 100 | 8,0 | 55 | МАЗ, ГЗСИиТО |
| -0005 | -0025 | 1 | 20Х20 | 140 | 40 | 5,5 | 21 | МАЗ, ОИЗ, ГЗСИиТО |
| -0006 | -0026 |  |  | 170 | 70 |  |  | МАЗ, ОИЗ, ГЗСИиТО, |
| -0007 | -0027 |  |  |  | 50 | 6,0 | 27 |  |
| -0008 | -0028 |  |  | 200 | 80 |  |  |  |
| -0058 | -0083 | 2 | 25Х20 | 240 | 120 | 10,0 | 70 |  |
| -0009 | -0029 | 1 | 25Х25 | 200 | 70 | 8,0 | 34 |  |
| -0010 | -0030 |  |  | 240 | 100 |  |  |  |
| -0059 | -0084 | 2 | 32Х25 | 280 | 160 | 12,0 | 80 | МАЗ |
| -0060 | -0085 |  | 40Х32 | 300 | 180 | 16,0 | 110 |  |
|  |  | 2 | 12х12 | 150 | 85 | 6,0 | 40 | МЗСИиТО, МАЗ |
|  |  |  | 20х20 | 250 | 70 | 5,5 | 21 |  |
|  |  |  | 30х30 | 250 | 110 | 8 | 75 |  |
|  |  |  |  | 300 | 180 | 16 | 100 |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ

# Carbide tipped boring and turning tools

for blind holes

# Пластины по ГОСТ 25397-82

Марку твердого сплава указывать при заказе

МАЗ – изготовит по стандарту предприятия

| Обозначение | Исп. | Сечение резца h x b | L | l | m | Наимен. диаметр растач. отверстия D | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |  |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |  |  |  |  |
| 2141-0201 | 2141-0202 | 1 | 12х12 | 100 | 20 | 2,5 | 10 | МАЗ, АЭМЗ |
| -0056 | -0041 | 2 | 16Х12 | 170 | 80 | 6,0 | 40 | МАЗ, ГЗСИиТО |
| -0002 | -0022 | 1 | 16Х16 | 120 | 25 | 3,5 | 14 | МАЗ, ОИЗ |
| -0003 | -0023 |  |  | 140 | 30 |  |  | МАЗ, ГЗСИиТО, ОИЗ, |
| -0004 | -0024 |  |  |  | 40 | 4,5 | 18 |  |
| -0005 | -0025 |  |  | 170 | 60 |  |  | МАЗ, ОИЗ, |
| -0057 | -0042 | 2 | 20Х16 | 200 | 100 | 8,0 | 55 | МАЗ |
| -0006 | -0026 | 1 | 20Х20 | 140 | 40 | 6,0 | 21 | МАЗ, ОИЗ |
| -0007 | -0027 |  |  | 170 | 70 |  |  | МАЗ, ОИЗ, ГЗСИиТО, |
| -0008 | -0028 |  |  |  | 50 |  | 27 |  |
| -0009 | -0029 |  |  | 200 | 80 |  |  | МАЗ, ОИЗ, |
| -0058 | -0043 | 2 | 25Х20 | 240 | 120 | 10,0 | 70 | МАЗ, ГЗСИиТО, |
| -0010 | -0030 | 1 | 25Х25 | 200 | 70 | 8,0 | 34 | МАЗ, ОИЗ, ГЗСИиТО |
| -0011 | -0031 |  |  | 240 | 100 |  |  | МАЗ, ОИЗ |
| -0059 | -0044 | 2 | 32Х25 | 280 | 160 | 12,0 | 80 | МАЗ |
| -0060 | -0045 |  | 40Х32 | 300 | 180 | 16,0 | 110 | МАЗ, ГЗСИиТО |
|  |  | 12х12 | 150 |  |  |  | МАЗ, МЗСИиТО |
|  |  | 15х16 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16х10 | * |  |  |  |  |
|  |  |  | 16х16 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20х12 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20х20 | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25х16 | * |  |  |  |  |
|  |  |  | 25х25 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30х20 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30х30 | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30х30 | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32Х25 | * |  |  |  |  |

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ КРС С ПЛАСТИНАМИ

ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА                                                                       ТУ2-035-898-82

Turning cutters for jig boring machines with carbide inserts

Пластины по ГОСТ 25396-82,

ГОСТ 25426-82

| Обозначение Item | min. d расточки/ of boring | D | L | кг, kg | Обозначение Item | min. d расточки/ of boring | D | L | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2140-4008 | 8 | 12 | 55 | 0,033 | 2140-4008-14 | 25 | 20 | 90 | 0,184 |
| -01 |  |  | 70 | 0,037 | -15 |  |  | 115 | 0,225 |
| -02 | 12 |  | 55 | 0,039 | -16 |  |  | 140 | 0,269 |
| -03 |  |  | 70 | 0,047 | -17 |  |  | 165 | 0,3 |
| -04 |  |  | 90 | 0,057 | -18 |  | 25 | 90 | 0,24 |
| -05 | 18 |  |  | 0,073 | -19 |  |  | 115 | 0,28 |
| -06 |  |  | 115 | 0,092 | -20 |  |  | 140 | 0,325 |
| -07 |  |  | 140 | 0,11 | -21 |  |  | 165 | 0,366 |
| -08 |  | 20 | 90 | 0,144 | -22 | 30 | 20 |  | 0,377 |
| -09 |  |  | 115 | 0,167 | -23 |  |  | 200 | 0,455 |
| -10 |  |  | 140 | 0,189 | -24 |  | 25 | 165 | 0,433 |
| -11 |  | 25 | 90 | 0,2 | -25 |  |  | 200 | 0,511 |
| -12 |  |  | 115 | 0,223 | -26 | 18 | 18 | 115 | 0,15 |
| -13 |  |  | 140 | 0,245 | -27 |  |  | 140 | 0,162 |
|  |  |  |  |  | -28 | 10 | 12 | 70 | 0,037 |

# Предприятие - изготовитель: ОИЗ

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Boring tools with carbide tips for use with holders

# Пластины по ГОСТ 25396-82

# Марку твердого сплава указывать при заказе

# ОИЗ – изготовит резцы по заказу

| Обозначение | Сечение резца hxb | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
|  |  | 8х8 | 20 30 | МЗСИиТО |
| 2142-0141 | 2142-0181 | 10х10 | 30* 40* 50 | ОИЗ, МЗСИиТО* |
| -0142 | -0182 |  |  |  |
| -0143 | -0183 | 12х12 | 30* 40 50 |  |
| -0144 | -0184 |  |  |  |
| -0145 | -0185 |  | 63 70* 45* 50* |  |
| -0146 | -0186 | 16х16 |  |  |
| -0147 | -0187 |  | 80 |  |
| -0148 | -0188 | 20х20 | 70 |  |
| -0149 | -0189 |  | 80* |  |
| -0150 | -0191 |  | 100 |  |
| -0151 | -0192 | 25х25 |  |  |
| -0152 | -0193 |  | 125 |  |

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Boring tools with carbide tips for use with holders

# Пластины по ГОСТ 25396-82, ГОСТ 25426-82

# Марку твердого сплава указывать при заказе

| Обозначение | Сечение резца hxb | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| правые | левые | правые | левые |  |  |  |
| 2142-0194 | 2142-0031 | 2142-0241 | 2142-0242 | 6х6 | 20 | ОИЗ |
| -0195 | -0101 | -0243 | -0244 |  | 25 |  |
| -0198 | -0121 | -0251 | -0252 | 8х8 | 25 | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0199 | -0102 | -0253 | -0254 |  | 32 |  |
| -0201 | -0103 | -0255 | -0256 |  | 40 |  |
| -0205 | -0122 | -0265 | -0266 | 10х10 | 32 |  |
| -0206 | -0104 | -0267 | -0268 |  | 40 |  |
| -0207 | -0105 | -0271 | -0272 |  | 50 |  |
| -0212 | -0106 | -0281 | -0282 | 12х12 | 40 |  |
| -0213 | -0107 | -0283 | -0284 |  | 50 |  |
| -0214 | -0108 | -0285 | -0286 |  | 63 |  |
| -0218 | -0044 | -0295 | -0296 | 16х16 | 50 |  |
| -0219 | -0109 | -0297 | -0298 |  | 63 |  |
| -0221 | -0110 | -0301 | -0302 |  | 80 |  |
| -0225 | -0048 | -0311 | -0312 | 20х20 | 63 |  |
| -0226 | -0112 | -0313 | -0314 |  | 80 |  |
| -0227 | -0123 | -0315 | -0316 |  | 100 |  |
| -0232 | -0114 | -0325 | -0326 | 25х25 |  |  |
| -0233 | -0115 | -0327 | -0328 |  | 125 |  |
| -0235 | -0124 | -0333 | -0334 | 32х32 |  | ОИЗ |
| -0236 | -0116 | -0335 | -0336 |  | 140 |  |
| -0238 | -0125 | -0341 | -0342 | 40х40 | 160 |  |
| -0239 | -0119 | -0343 | -0344 |  | 180 |  |

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Boring tools with carbide tips for use with holders

# Пластины по ГОСТ 25396-82, ГОСТ 25426-82

# Марку твердого сплава указывать при заказе

| Обозначение | d | L | n | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |  |
| правые | левые | правые | левые |  |  |  |  |
| 2142-0196 | 2142-0032 | 2142-0245 | 2142-0246 | 6 | 20 | 5,0 | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0197 | -0033 | -0247 | -0248 |  | 25 |  |  |
| -0202 | -0034 | -0257 | -0258 | 8 |  | 7,0 |  |
| -0203 | -0035 | -0261 | -0262 |  | 32 |  |  |
| -0204 | -0036 | -0263 | -0264 |  | 40 |  |  |
| -0208 | -0037 | -0273 | -0274 | 10 | 32 | 8,5 |  |
| -0209 | -0038 | -0275 | -0276 |  | 40 |  |  |
| -0211 | -0039 | -0277 | -0278 |  | 50 |  |  |
| -0215 | -0041 | -0287 | -0288 | 12 | 40 | 10,0 |  |
| -0216 | -0042 | -0291 | -0292 |  | 50 |  |  |
| -0217 | -0043 | -0293 | -0294 |  | 63 |  |  |
| -0222 | -0045 | -0303 | -0304 | 16 | 50 | 14,0 |  |
| -0223 | -0046 | -0305 | -0306 |  | 63 |  |  |
| -0224 | -0047 | -0307 | -0308 |  | 80 |  |  |
| -0228 | -0049 | -0317 | -0318 | 20 | 63 | 17,5 |  |
| -0229 | -0051 | -0321 | -0322 |  | 80 |  |  |
| -0231 | -0052 | -0323 | -0324 |  | 100 |  |  |
| -0234 | -0053 | -0331 | -0332 | 25 | 80 | 22,0 |  |
| -0237 | -0054 | -0337 | -0338 | 32 | 100 | 28,0 |  |

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Boring tools with carbide tips for use with holders

# Пластины по ГОСТ 25396-82

# Марку твердого сплава указывать при заказе

| Обозначение | Сечение резца hxb | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| правые | левые | правые | левые |  |  |  |
| 2142-0055 | 2142-0056 | 2142-0345 | 2142-0346 | 6х6 | 20 | ОИЗ |
| -0001 | -0057 | -0347 | -0348 |  | 25 |  |
| -0003 | -0058 | -0351 | -0352 |  | 32 |  |
| -0005 | -0059 | -0353 | -0354 | 8х8 | 25 | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0007 | -0061 | -0355 | -0356 |  | 32 |  |
| -0009 | -0062 | -0357 | -0358 |  | 40 |  |
| -0011 | -0012 | -0367 | -0368 | 10х10 | 32 |  |
| -0013 | -0014 | -0371 | -0372 |  | 40 |  |
| -0015 | -0016 | -0373 | -0374 |  | 50 |  |
| -0017 | -0018 | -0383 | -0384 | 12х12 | 40 |  |
| -0019 | -0020 | -0385 | -0386 |  | 50 |  |
| -0021 | -0022 | -0387 | -0388 |  | 63 |  |
| -0023 | -0024 | -0397 | -0398 | 16х16 |  |  |
| -0025 | -0026 | -0401 | -0402 |  | 80 |  |
| -0087 | -0088 | -0407 | -0408 | 20х20 |  |  |
| -0089 | -0091 | -0411 | -0412 |  | 100 |  |

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Boring tools with carbide tips for use with holders

# Пластины по ГОСТ 25396-82

# Марку твердого сплава указывать при заказе

| Обозначение | d | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| правые | левые | правые | левые |  |  |  |
| 2142-0063 | 2142-0064 | 2142-0361 | 2142-0362 | 8 | 25 | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0065 | -0066 | -0363 | -0364 |  | 32 |  |
| -0067 | -0068 | -0365 | -0366 |  | 40 |  |
| -0069 | -0071 | -0375 | -0376 | 10 | 32 |  |
| -0072 | -0073 | -0377 | -0378 |  | 40 |  |
| -0074 | -0075 | -0381 | -0382 |  | 50 |  |
| -0076 | -0077 | -0391 | -0392 | 12 | 40 |  |
| -0078 | -0079 | -0393 | -0394 |  | 50 |  |
| -0081 | -0082 | -0395 | -0396 |  | 63 |  |
| -0083 | -0084 | -0403 | -0404 | 16 |  |  |
| -0085 | -0086 | -0405 | -0406 |  | 80 |  |
| -0092 | -0093 | -0413 | -0414 | 20 |  |  |
| -0094 | -0095 | -0415 | -0416 |  | 100 |  |

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Boring tools with carbide tips for use with holders

# Пластины по ГОСТ 25396-82, ГОСТ 25426-82

# Марку твердого сплава указывать при заказе

| Обозначение | Сечение резца hxb | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| правые | левые | правые | левые |  |  |  |
| 2142-0096 | 2142-0097 | 2142-0463 | 2142-0464 | 6х6 | 20 | ОИЗ |
| -0098 | -0099 | -0465 | -0466 |  | 25 |  |
| -0161 | -0162 | -0473 | -0474 | 8х8 |  | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0163 | -0164 | -0475 | -0476 |  | 32 |  |
| -0165 | -0166 | -0477 | -0478 |  | 40 |  |
| -0167 | -0428 | -0487 | -0488 | 10х10 | 32 |  |
| -0169 | -0113 | -0491 | -0492 |  | 40 |  |
| -0171 | -0432 | -0493 | -0494 |  | 50 |  |
| -0173 | -0174 | -0503 | -0504 | 12х12 | 40 |  |
| -0175 | -0176 | -0505 | -0506 |  | 50 |  |
| -0177 | -0178 | -0507 | -0508 |  | 63 |  |
| -0443 | -0444 | -0517 | -0518 | 16х16 |  |  |
| -0445 | -0446 | -0521 | -0522 |  | 80 |  |
| -0447 | -0448 | -0527 | -0528 | 20х20 |  |  |
| -0451 | -0452 | -0531 | -0532 |  | 100 |  |
| -0431 | -0060 | -0537 | -0538 | 25x25 |  |  |
| -0453 | -0454 | -0541 | -0542 |  | 125 |  |
| -0455 | -0456 | -0543 | -0544 | 32x32 | 140 | ОИЗ |
| -0457 | -0458 | -0545 | -0546 |  | 160 |  |
| -0459 | -0070 | -0547 | -0548 | 40x40 | 180 |  |
| -0461 | -0462 | -0551 | -0552 |  | 200 |  |

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Boring tools with carbide tips for use with holders

# Пластины по ГОСТ 25396-82

# Марку твердого сплава указывать при заказе

| Обозначение | d | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| правые | левые | правые | левые |  |  |  |
| 2142-0417 | 2142-0418 | 2142-0467 | 2142-0468 | 6 | 20 | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0421 | -0422 | -0471 | -0472 |  | 25 |  |
| -0423 | -0424 | -0481 | -0482 | 8 |  |  |
| -0425 | -0426 | -0483 | -0484 |  | 32 |  |
| -0427 | -0111 | -0485 | -0486 |  | 40 |  |
| -0433 | -0434 | -0495 | -0496 | 10 | 32 |  |
| -0117 | -0118 | -0497 | -0498 |  | 40 |  |
| -0435 | -0436 | -0501 | -0502 |  | 50 |  |
| -0437 | -0438 | -0511 | -0512 | 12 | 40 |  |
| -0441 | -0442 | -0513 | -0514 |  | 50 |  |
| -0126 | -0127 | -0515 | -0516 |  | 63 |  |
| -0128 | -0129 | -0523 | -0524 | 16 |  |  |
| -0131 | -0132 | -0525 | -0526 |  | 80 |  |
| -0133 | -0134 | -0533 | -0534 | 20 |  |  |
| -0135 | -0136 | -0535 | -0536 |  | 100 |  |

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Boring tools with carbide tips for use with holders

| Обозначение | Сечение резца hxb | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| 2142-0561 | 2142-0571 | 12х12 | 40 | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0562 | -0572 |  | 50 |  |
| -0563 | -0573 |  | 63 |  |
| -0564 | -0574 | 16х16 |  |  |
| -0565 | -0575 |  | 80 |  |

# Пластины по ГОСТ 25396-82

| Обозначение | Сечение резца hxb | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол врезки пластины |  |  |  |
| 10° | 0° |  |  |  |
| 2142-0581 | 2142-0591 | 16х16 | 63 | ОИЗ, МЗСИиТО |
| -0582 | -0592 |  | 80 |  |
| -0583 | -0593 | 20х20 |  |  |
| -0584 | -0594 |  | 100 |  |
| -0585 | -0595 | 25х25 |  |  |
| -0586 | -0596 |  | 125 |  |

# Пластины по ГОСТ 25396-82

# Марку твердого сплава указывать при заказе

# РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ

# ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

# Boring cutters (carbide)

# Чертеж 2142-4020

| Обозначение | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 2142-4020 | 25 | ОИЗ |
| -01 | 32 |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped cutting-of turning tools

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | а | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| левые | правые |  |  |  |  |
| φ 900 |  |  |  |  |
| ( | 2130-0001 | 16х10 | 100 | 3 | МАЗ, ОИЗ, ГЗСИиТО, АЭМЗ |
| -0307 | -0005 | * 20Х12 | 120 | 4 |  |
| -0313 | -0009 | 25Х16 | 140 | 5 | МАЗ, ОИЗ, ГЗСИиТО, АГУ |
| -0317 | -0013 | 32Х20 | 170 | 6 | МАЗ, ОИЗ, ГЗСиТО |
| -0323 | -0017 | 40Х25 | 200 | 8 | МАЗ, ОИЗ, ГЗСИиТО, |
|  | 10х10 | 50 |  |  |
|  | 12х12 | 70 |  |  |
|  | 16х16 | 80 |  |  |
|  | 20х10 | 120 |  |  |
|  | * 20х12 | 120 |  |  |
|  | 20х12 | 150 |  |  |
|  | 20х20 | 120 |  |  |
|  | 20х20 | 140 |  |  |
|  | * 25х16 | 120 |  |  |
|  | * 25х16 | 125 |  |  |
|  | * 25х16 | 140 |  |  |
|  | 25х16 | 150 |  |  |
|  | 25х20 | 130 |  |  |
|  | 25х20 | 140 |  | МАЗ |
|  | 25х20 | 150 |  |  |
|  | 25х25 | 150 |  |  |
|  | * 30х20 | 140 |  |  |
|  | * 30х20 | 150 |  |  |
|  | 32х20 | 170 |  |  |
|  | 32х25 | 150 |  |  |

# МАЗ - изготовит по стандарту предприятия

# Марку твердого сплава указывать при заказе

* изготовит  и  МЗСИиТО

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И ОТРЕЗНЫЕ

# ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

# HSS side and cutting-off turning tools

# МАЗ и АЭМЗ – изготовят по стандарту предприятия

| Исполнение | Сечение резца h x b | L | l | a | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6х6 | 50 | 6 | 1,5 | МАЗ, АЭМЗ |
|  | 8х8 |  | 8 | 2,0 |  |
|  | 10х10 | 60 |  |  |  |
|  | 12х12 | 70 | 10 | 3,0 |  |
|  | 16х10 | 100 | 20 |  |  |
| 2 | 20х12 | 120 | 20 |  |  |
|  |  |  | 25 | 4,0 |  |
|  | 25х16 | 140 | 20 | 3,0 |  |
|  |  |  | 35 | 5,0 |  |
|  | 32х20 | 170 | 25 | 4,0 |  |
|  |  |  | 40 | 6,0 |  |
| 3 | 20х12 | 120 | ─ | 4,0 |  |
|  | 25х16 | 140 |  | 5,0 |  |
|  | 32х20 | 170 |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  | 8,0 |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И ОТРЕЗНЫЕ

# ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

# HSS side and cutting-off turning tools

| Сечение резца h x b | L | l | a | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4х4 | 50 | 4 | 4 | МАЗ |
| 6х6 |  | 6 | 5 |  |
| 8х8 |  | 8 | 3 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 5 |  |
| 10х10 | 60 | 10 | 4 |  |
|  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 8 |  |
| 12х12 | 70 | 12 | 4 |  |
|  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 10 |  |
| 16х16 | 80 | 15 | 5 |  |
|  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 12 |  |

# МАЗ – изготовит по стандарту предприятия

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

# ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

| Обозначение | Сечение резца, hxb | L | a | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| правые |  |  |  |  |
| 2131-0510 | 12x3 | 70 | 3 | ГЗСИиТО |
| -0502 |  | 100 |  |  |
| -0512 | 18x4 | 100 | 4 |  |
| -0504 |  | 125 |  |  |
| -0514 | 20x5 | 125 | 5 |  |
| -0516 | 25x5 | 110 | 5 |  |
| -0506 |  | 150 |  |  |
| -0508 | 35x7,5 | 150 | 6 |  |

# РЕЗЦЫ ДЛЯ РАСТОЧКИ КАНАВОК

# ГЗСИиТО и АЭМЗ – изготовят по чертежам заказчика

# РЕЗЦЫ ОТРЕЗНЫЕ

# Turning tools

# Резец-брусок изготавливается

из быстрорежущей стали

Р6М5 ГОСТ 19265-73

# ОИЗ – изготовит по заказу

потребителя

| Обозначение | L | B | H | h | h1 | l | b | dmax | Обозначение резца-бруска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130-4009 | 90 | 37 | 44 | 20 | 12 | 100 | 3 | 35 | 2130-4009-03 |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 4 | 40 | -01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 50 | -02 |
| 2130-4009-01 | 110 | 40 | 52 | 25 | 20 | 120 | 4 | 80 | -03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 85 | -04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 90 | -05 |
| 2130-4009-02 |  |  | 60 |  | 25 | 140 | 6 | 110 | -06 |
|  |  |  |  |  |  | 160 | 8 | 120 | -07 |

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ КАНАВОЧНЫЕ/Trench turing cutter

Применяется для внутреннего контурного растачивания,  нарезания

внутренних канавок.

Режущая пластина TGMF 508 IC908  "Iscar"

| Обозначение/Item | Условное обозначение/ Item group | кг, kg |
| --- | --- | --- |
| По чертежу |  |  |
| правый right hand | левый left hand | правый right hand | левый left hand |  |
| 2130-4020 | 2130-4020-01 | S32S-CSFCR 5 | S32S-CSFCL 5 | 1,5 |

Применяется для нарезания внутренних канавок,

фасонного точения.

Режущая пластина TSC 4 TT7220 "Taegu Tec"

Предприятие-изготовитель: ОИЗ

| Обозначение/Item | Размеры в мм/Dimensions, mm | кг, kg |
| --- | --- | --- |
| По чертежу | Условное обозначение | d | L | H | H1 | H2 | Dmn | B | W |  |
| правый right hand | левый left hand | правый right hand | левый left hand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130-4021 | 2130-4021-01 | S25R-CSFCR3 | S25R-CSFCL3 | 25 | 200 | 11,5 | 30,7 | 23 | 38 | 38 | 2,65;3; 3,15 | 1,1 |
| -02 | -03 | S32S-CSFCR3 | S32S-CSFCL3 | 32 | 250 | 15 | 34,2 | 30 | 42 | 41,5 |  | 1,5 |
| -04 | -05 | S25R-CSFCR4 | S25R-CSFCL4 | 25 | 200 | 11,5 | 30,7 | 23 | 38 | 38 | 4;4,15 | 1,1 |
| -06 | -07 | S32S-CSFCR4 | S32S-CSFCL4 | 32 | 250 | 15 | 34,2 | 30 | 42 | 41,5 |  | 1,5 |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРЯМЫЕ РАДИУСНЫЕ

# ВЫПУКЛЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И С ПЛАСТИНАМИ ИЗ

# ТВЕРДОГО СПЛАВА

# ГЗСИиТО и АЭМЗ– изготовят по

чертежам заказчика

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРЯМЫЕ РАДИУСНЫЕ

# ВОГНУТЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

# ГЗСИиТО и АЭМЗ – изготовит по

чертежам заказчика

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ ФАСОЧНЫЕ

# ДВУСТОРОННИЕ С УГЛОМ φ=30° ДИСКОВЫЕ

# ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

# МАЗ и ГЗСИиТО – изготовят по

чертежам заказчика

# МАЗ – D = 55…90 мм

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped thread turning tools

# МАЗ – изготовит по стандарту предприятия

# Марку твердого сплава указывать при заказе

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | m | Шаг резьбы S | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2660-0001 | 16х10 | 100 | 1,5 | 0,5-2,5 | МАЗ, ГЗСИиТО, ОИЗ |
| -0003 | 20х12 | 120 | 3,0 | 0,8-3,0 |  |
| -0005 | 25х16 | 140 | 4,0 | 1,25-5 |  |
| -0007 | 32х20 | 170 | 5,0 | 2,0-6,0 |  |
| Изготовит по заказу потребителя | МАЗ |
|  | 20Х12 | 150 |  | 1,25-5,0 |  |
|  | 20Х16 | 150 |  |  |  |
|  | 25Х16 | 125 |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  |  |
|  | 25Х20 | 140 |  |  |  |
|  | 25Х25 | 150 |  |  |  |
|  | 30Х20 | 150 |  |  |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped thread turning tools

# Марку твердого сплава указывать при заказе

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | l | d | m | Шаг резьбы S | Наимен. диаметр растач. отверстия D | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2662-0001 | 10х10 | 120 | 40 | 10 | 4 | 0,75-2,50 | 18 | ГЗСИиТО |
| -0003 | 12Х12 | 140 | 50 | 12 | 5 | 1,0-3,0 | 24 |  |
| -0005 | 16Х16 | 170 | 60 | 16 | 9 | 1,5-4,0 | 30 |  |
| -0007 | 20Х20 | 200 | 80 | 20 | 12 | 2,0-5,0 | 42 |  |
| -0009 | 25Х25 | 240 | 100 | 25 | 12 | 3,0-6,0 | 52 |  |

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped thread turning tools

| Обозначение для правой резьбы | Сечение резца h x b | L | m | Шаг резьбы S | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2664-0001 | 20Х12 | 120 | 2,0 | 2,0 | ГЗСИиТО, АЭМЗ |
| -0003 |  |  |  | 3,0 |  |
| -0007 |  |  |  | 5,0 |  |
| -0009 | 25Х16 | 140 | 4,0 | 6,0 |  |

# ГЗСИиТО - изготовит по чертежам заказчика

или чертежам предприятия

АЭМЗ - изготовит по чертежам заказчика резцы

с пластинками из твёрдого сплава для черновой

нарезки червяка.

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ С МНП  ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ

ВНУТРЕННИХ МЕТРИЧЕСКИХ РЕЗЬБ

Turning cutters with imuci for internal metric threading

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | Резец Cutter | Режущая пластина Cutting insert | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2129-4011 | SIR 0025 R16 | правый | 16 IRM 1.50 ISO TT7010 | ОИЗ |
| -01 | SIL 0025 R16 | левый | 16 IL 1.50 ISO TT7010 |  |

Резец комплектуется режущей пластиной с t=1,5мм.

Возможно по специальному заказу изготовления резцов с другим типоразмером режущей пластины.

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ С ПЛАСТИНАМИ

# ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

# HSS tipped thread turning tools

# МАЗ – изготовит по стандарту предприятия

и чертежам заказчика

| Сечение резца h x b | Исполнение | L | l | m | Шаг Резьбы S | Наимень-ший диаметр | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10х10 | 1 | 120 | 40 | 4 | 0,75-2,5 | 18 | МАЗ |
| 12х12 |  | 140 | 50 | 5 | 1,0-3,0 | 24 |  |
| 16х16 |  | 170 | 60 | 9 | 1,5-4,0 | 30 |  |
| 20х20 | 2 | 200 | 80 | 12 | 2,0-5,0 | 42 |  |
| 25х25 |  | 240 | 100 | 14 | 3,0-6,0 | 52 |  |

МАЗ – изготовит по чертежам заказчика

# РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ С ПЛАСТИНАМИ

# ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

# HSS tipped thread turning tools

# МАЗ – изготовит по чертежам заказчика

| Сечение резца h x b | L | l | m | Шаг резьбы S | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20х12 | 120 | 40 | 3 | 2 | МАЗ |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 | 5 |  |
| 25х16 | 140 | 50 |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 8 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |
| 32х20 | 170 | 60 | 6 | 12 |  |
|  |  |  | 8 | 16 |  |
| 40х25 | 200 |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 10 | 24 |  |

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ С МНП

ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНЫХ МЕТРИЧЕСКИХ РЕЗЬБ

Turning cutters with imuci for external metric threading

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | Резец Cutter | Размеры, мм Dimensions,mm | Режущая пластина Cutting insert | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h=h1 | b | L | f |  |  |
| 2129-4010 | SER 2525 M16 | правый | 25 | 25 | 150 | 24 | 16 ERM 1.50 ISO TT7010 | ОИЗ |
| -01 | SEL 2525 M16 | левый |  |  |  |  | 16 EL 1.50 ISO TT7010 |  |
| -02 | SER 1616 H16 | правый | 16 | 16 | 100 | 15 | 16 ERM 1.50 ISO TT7010 |  |
| -03 | SEL 1616 Н16 | левый |  |  |  |  | 16 EL 1.50 ISO TT7010 |  |
| -04 | SER 2020 К 16 | правый | 20 | 20 | 125 | 19 | 16 ERM 1.50 ISO TT7010 |  |
| -05 | SEL 2020 К16 | левый |  |  |  |  | 16 EL 1.50 ISO TT7010 |  |
| -06 | SER 2525 М16 | правый | 25 | 25 | 150 | 24 | 16 ER 10 AQPI RD TT7010 |  |

Резец комплектуется режущей пластиной с t=1,5мм.

Возможно по специальному заказу изготовления резцов с другим типоразмером режущей пластины.

# РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped bull – nose planing tools

| Обозначение | Исполнение | Сечение резца h x b | L | l | m | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |  |
| 2171-0001 | 2171-0002 | 1 | 20х16 | 190 | 40 | 9 | ГЗСИиТО |
| -0051 | -0052 | 2 |  |  |  |  |  |
| -0003 | -0004 | 1 | 25х20 | 220 | 50 | 12 |  |
| -0053 | -0054 | 2 |  |  |  |  |  |
| -0005 | -0006 | 1 | 32х25 | 280 | 63 | 14 |  |
| -0055 | -0056 | 2 |  |  |  |  |  |
| -0007 | -0008 | 1 | 40х32 | 340 | 80 | 18 |  |
| -0057 | -0058 | 2 |  |  |  |  |  |

# РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped bull – nose planing tools

| Обозначение | Исполнение | Сечение резца h x b | L | m | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |
| 2171-0001 | 2171-0002 | 1 | 20х16 | 170 | 9 | ГЗСИиТО, АЭМЗ |
| -0051 | -0052 | 2 |  |  |  |  |
| -0003 | -0004 | 1 | 25х20 | 200 | 12 |  |
| -0053 | -0054 | 2 |  |  |  |  |
| -0005 | -0006 | 1 | 32х25 | 250 | 14 |  |
| -0055 | -0056 | 2 |  |  |  |  |
| -0007 | -0008 | 1 | 40х32 | 300 | 18 |  |
| -0057 | -0058 | 2 |  |  |  |  |

# РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ

# ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped broad – nosed finishing gooseneck tools

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | l | a | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2173-0001 | 20х12 | 190 | 40 | 12 | ГЗСИиТО |
| -0002 | 25х16 | 220 | 50 | 14 |  |
| -0003 | 32х20 | 280 | 63 | 18 |  |
| -0004 | 40х25 | 340 | 80 | 22 |  |
| -0005 | 50х32 | 400 | 100 | 25 |  |

# РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ

# С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped undercutting planing tools

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | l | n | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правый | левый |  |  |  |  |  |
| 2175-0021 | 2175-0022 | 20х16 | 190 | 40 | 8,0 | ГЗСИиТО |
| -0023 | -0024 | 25х20 | 220 | 50 | 10,0 |  |
| -0025 | -0026 | 32х25 | 280 | 63 | 12,5 |  |
| -0027 | -0028 | 40х32 | 340 | 80 | 15,0 |  |

# РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ПРОРЕЗНЫЕ

# ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

# Carbide tipped cutting – of and gooseneck squaring tools

| Обозначение | Сечение резца h x b | L | l | l1 | a | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2177-0001 | 20х12 | 190 | 40 | 25 | 5 | ГЗСИиТО |
| -0002 | 25х16 | 220 | 50 | 30 | 6 |  |
| -0003 |  |  |  |  | 8 |  |
| -0004 | 32х20 | 280 | 63 | 35 | 8 |  |
| -0005 |  |  |  |  | 10 |  |
| -0006 | 40х25 | 340 | 80 | 40 | 8 |  |
| -0007 |  |  |  |  | 10 |  |
| -0008 |  |  |  |  | 12 |  |

# РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ПРОРЕЗНЫЕ

# ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ

# СТАЛИ

# H.S.S. tipped cutting off and gooseneck sugaring tools

# ГЗСИиТО - изготовит по чертежам

заказчика

# РЕЗЦЫ ДОЛБЕЖНЫЕ

# ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

# High speed steel slotting

# МАЗ - изготовит по чертежам

заказчика

| Сечение резца h x b | L | а | l | m | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20х12 | 250 | 11 | 35 | 11 | МАЗ |
| 25х16 | 300 | 14 | 40 | 14 |  |
| 32х20 | 350 | 17 | 45 | 17 |  |

# МАЗ - изготовит по чертежам

заказчика

| Сечение резца h x b | L | а | l | m | Наименьший диаметр обрабатываемого отверстия | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20х20 | 280 | 6 | 90 | 5 | 18 | МАЗ |
| 25х25 | 300 | 8 | 100 | 6 | 24 |  |
|  | 350 | 10 | 130 | 7 | 28 |  |
| 32х32 | 400 | 12 | 150 |  |  |  |
|  |  | 14 | 160 | 8 | 30 |  |

РЕЗЦЫ К ЗУБОРЕЗНЫМ ГОЛОВКАМ ДЛЯ

ПРЯМЗУБЫХ КОНИЧЕСКИХ КОЛЕС

Материал резцов – быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265-73

МЗ СИиТО изготовит резцы по чертежам предприятия и чертежам заказчика

Габариты 9х20х65 мм

# РЕЗЦЫ И ВСТАВКИ РЕЗЦОВЫЕ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ

# КОМПОЗИЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ (СТМ) НА ОСНОВЕ КУБИЧЕСКОГО

# НИТРИДА БОРА (КНБ)

Режущий инструмент из сверхтвердых композиционных материалов (СТКМ) - эльбора (К-01), белбора (К-02), гексанита (К-10) и других модификаций  (К-05, КП-1, КП-2 , КП-3, КМ-Л)  на основе кубического нитрида бора (КНБ) получил широкое  распространение при высокой производительности и качестве поверхности для обработки заготовок из закаленных, жаропрочных и нержавеющих сталей,  высокопрочных чугунов, титановых, алюминиевых и цветных сплавов, композиционных неметаллических материалов, твердых  сплавов группы ВК (массовые доля кобальта более 15%).

Диапазон рекомендуемых скоростей резания при обработке точением и фрезерованием  различных материалов режущим инструментом из СТКМ на основе КНБ представлен в табл.1, а рекомендуемые режимы резания при точении и растачивании различных материалов инструментом из СТКМ представлены в табл.2.

Применение инструмента из СТКМ вместо твердосплавного определяет необходимость изменения технологического процесса и тщательность согласования всех параметров режима обработки, анализа технологических возможностей оборудования, организации централизованной квалифицированной переточки инструмента и доводки его режущих поверхностей. Доводка режущих кромок и радиуса  инструмента из композита СТКМ позволяет уменьшить износ резцов от 20% до 70%.

Радиус при вершине резца оказывает большое значение на стойкость резцов из СТКМ , при этом он должен строго сопрягаться с режущими кромками. Замена радиуса при вершине резца на фаску не рекомендуется, а в некоторых случаях не допускается вообще.

Важными результатами использования инструмента из СТКМ являются отсутствие прижогов, вырывов, сеток микротрещин, стабильное получение низкой шероховатости обработанной поверхности, большая размерная стойкость,  а также возникновение после обработки внутренних сжимающих напряжений, значительно увеличивающих долговечность деталей машин.

Повышенной способностью работать в условиях ударных нагрузок обладает инструмент из СТКМ марок К-10, КП-3, КМ-Л. Композит типа КМ-Л является новейшим сверхтвердым материалом на основе КНБ, разработан и освоен в производстве на Санкт-Петербургском заводе "Эталон" и имеет повышенные режущие свойства по сравнению с другими СТКМ  как при непрерывном точении, так и при резании с ударом.

Критерием затупления резцов из СТМ является их износ по задней грани 0,3-0,4 мм. При работе на жестком виброустойчивом оборудовании с оптимальными режимами резания инструмент из СТКМ обеспечивает точность обработки поверхности по 6-9-му квалитетам, шероховатость Rа= 0,20-1,25мкм.

Высокое качество крепления режущих элементов из композита СТКМ  в державках  резцов достигается с помощью вакуумных технологий.

Резцы не теряют своей режущей способности после 6-10 переточек, которые проводятся  алмазными кругами зернистостью 125/100-80/60 на органических связках В2-01, В1-01 и металлических связках типа М1-01, концентрацией алмаза 100% и последующей доводкой поверхности  кругами зернистостью 28/20 на органической связке В2-01.

Высокая эффективность применения инструмента из СТКМ подтверждается его широким использованием ведущими предприятиями  нашей республики и за рубежом, а также широкой гаммой инструмента, выпускаемого ведущими мировыми производителями.

# Диапазон скоростей резания при обработке различных материалов режущим

инструментом из СТКМ на основе КНБ

# Таблица 1

| Обрабатываемый материал | Скорость резания, м/мин. |
| --- | --- |
|  | точение | фрезерование |
| Стали в состоянии поставки (термически не обработанные) HRC « 30 | - | 400-900 |
| Закаленные стали (HRC 35…55) | 50-200 | 200-600 |
| Закаленные стали (HRC 55…70) | 40-120 | 80-300 |
| Серые и высокопрочные чугуны (HB 150…300) | 300-1000 | 600-3000 |
| Отбеленные (HB 400…600) и закаленные(HRC 40…60) | 40-200 | 150-800 |

# Рекомендуемые режимы резания при точении и растачивании материалов

инструментом, оснащенным СТКМ

# Таблица 2

| Обрабатываемый материал | Вид обработки | Скорость, м/мин | Подача, мм/об | Глубина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стали инструментальные, легированные, конструкционные (HRC 40…60) | Получистовая Чистовая Тонкая С ударом | 10-180 60-120 80-180 40-120 | 0,03-0,20 0,05-0,08 0,005-0,02 0,03-0,1 | 0,05-1,5 0,3-0,6 0,05-0,03 0,05-0,25 |
| Стали быстрорежущие, высоколегированные (HRC 58…70) | Получистовая Чистовая Тонкая С ударом | 50-120 60-120 80-150 40-100 | 0,04-0,10 0,03-0,07 0,005-0,02 0,03-0,07 | 0,10-0,8 0,05-0,4 0,05-0,1 0,05-0,4 |
| Чугуны серые и высокопрочные (HB 160…270) | Получистовая Чистовая С ударом | 400-1000 400-600 300-800 | 0,03-0,5 0,02-0,07 0,03-0,2 | 0,05-1,0 0,2-0,6 0,05-2,0 |
| Чугуны отбеленные, закаленные (HB 400…600) | Получистовая Чистовая С ударом | 50-200 100-200 40-90 | 0,03-0,5 0,02-0,07 0,03-0,10 | 0,05-2,0 0,2-0,6 0,05-2,0 |
| Твердые сплавы (для штампов и прессформ и др.) HRА 47…57 | Тонкая | 5-20 | 0,03-0,1 | 0,05-0,4 |

РЕЗЦЫ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ

# Резцы расточные к координатно-

расточным станкам для сквозных

и глухих отверстий

| D | L | l | Наименьший диаметр растачиваемого отверстия, R | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6, 8, 10 | 40 | 12 | 2 | АЗИД, НТЦ «Технологий машиностроения и технологического оборудования» |
| 6, 8, 10, 12 | 45 | 15 | 3 |  |
| 8, 10, 12, 14 | 50 | 20 | 4 |  |
| 8, 10, 12, 14 | 60 | 20 | 5 |  |
| 10, 12, 14 | 60 | 25 | 6 |  |
| 12, 14, 16, 18, 20 | 80 | 40 | 8 |  |
| 8 | 55 | 32 | 5 |  |
| 12, 16, 18, 20, 22, 25 | 80 | 40 | 6 |  |

# Резцы расточные цельные

| D | H | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5,5 | 10, 16 | АЗИД, НТЦ «Технологий машиностроения и технологического оборудования» |
| 8 | 7 | 16, 18, 20, 22 |  |
| 10 | 9 | 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50 |  |
| 12 | 10 | 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 |  |
| 14 | 12 | 25, 40, 50, 80 |  |
| 16 | 14 | 25, 30, 35, 40, 60, 80, 100 |  |
| 20 | 18 | 40, 60, 80, 100 |  |

державочные для прямого

крепления в борштангах и

оправках

# Резцы расточные сборные

| H x B | L | Наименьший диаметр растачиваемого отверстия | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 16х16 | 125 |  | АЗИД |
| 20х20 | 150 |  |  |
| 25х20 | 170 |  |  |

для сквозных отверстий

# РЕЗЦЫ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ

# КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

# Резцы расточные сборные

для сквозных отверстий

| H x B | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 16х16 | 125 | АЗИД |
| 18х18 | 125 |  |
| 20х20 | 150 |  |

# Резцы резьбовые сборные

| H x B | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 16х16 | 125…170 | АЗИД |
| 20х16 |  |  |
| 20х20 |  |  |
| 25х25 |  |  |

# Резцы резьбовые сборные

| H x B | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 16х16 | 125 | АЗИД |
| 20х16 |  |  |

# РЕЗЦЫ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ

# КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

# Резцы проходные сборные

| H x B | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 16х16 | 100 | АЗИД |
| 20х20 | 125 |  |
| 25х20 | 150 |  |
| 25х25 | 150 |  |

# Резцы проходные с механическим

креплением круглой пластины

| H x B | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 16х16 | 100 | АЗИД |
| 20х20 | 125 |  |
| 25х20 | 150 |  |
| 25х25 | 150 |  |
| 32х25 | 170 |  |
| 32х32 | 170 |  |

# РЕЗЦЫ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ

# КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

# Резцы подрезные сборные

| H x B | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 16х16 | 100 | АЗИД |
| 20х20 | 125 |  |
| 25х20 | 150 |  |
| 25х25 | 150 |  |

# Резцы фасочные сборные

| H x B | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 16х16 | 125…170 | АЗИД |
| 20х16 |  |  |
| 25х16 |  |  |

# Резцы прямоугольного сечения для прямого

# крепления в борштангах и оправках

| H x B | L | φ° | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 6х6 | 32 | 30; 45 | АЗИД, НТЦ «Технологий машиностроения и технологического оборудования» |
| 8х8 | 32, 40 |  |  |
| 10х10 | 40, 50, 65 |  |  |
| 12х12 | 65, 70 |  |  |
| 16х12 | 80 |  |  |
| 16х16 | 80 |  |  |
| 20х20 | 80 |  |  |

# РЕЗЦЫ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ

# КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

# Резцы токарные проходные

| D | L | φ° | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 16, 18, 20, 25, 30, 40 | 45; 55; 60 | АЗИД |
| 10 | 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50 |  |  |
| 12 | 20, 25, 30, 40, 50, 60 |  |  |
| 16 | 20, 30, 35, 40, 60 |  |  |

# Резцы токарные подрезные

| D | L | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 8 | 16, 18, 20, 30, 40 | АЗИД |
| 10 | 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50 |  |
| 12 | 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |  |
| 16 | 20, 30, 35, 40, 60, 80 |  |

# ВСТАВКИ РЕЗЦОВЫЕ

# Вставки к токарному сборному

проходному прямому резцу

| D | L | φ° | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12, 15, 22, 26 | 30; 45 | АЗИД, НТЦ «Технологий машиностроения и технологического оборудования» |
| 10 | 11, 15, 30, 40 |  |  |
| 12 | 16, 20, 25 |  |  |
| 16 | 20, 25, 30, 40 |  |  |

# Вставки к токарному сборному

| D | L | φ° | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 15, 16, 18, 22, 26 | 15; 45 | АЗИД, НТЦ «Технологий машиностроения и технологического оборудования» |
| 10 | 16, 18, 22, 26 |  |  |
| 12 | 18, 22, 26, 30 |  |  |

расточному резцу

# Вставки к токарным сборным

резьбовым резцам для нарезания

метрической резьбы

| D | L | (° | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12, 16, 18, 22, 26 | 59 | АЗИД, НТЦ «Технологий машиностроения и технологического оборудования» |
| 10 | 16, 18, 22, 30 |  |  |
| 12 | 20 |  |  |
| 16 | 20, 26, 30 |  |  |

| D | L | φ° | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12, 16, 18, 22, 26 | 50 | АЗИД, НТЦ «Технологий машиностроения и технологического оборудования» |
| 10 | 16, 18, 22, 30 |  |  |
| 12 | 20, 26, 30 |  |  |
| 16 | 20, 26, 30 |  |  |

# Вставки к токарным сборным

подрезным резцам

РЕЗЦЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ СТАЛЕЙ

TOOLS FOR PROCESSING HEAT-TREATED STEEL

Сборные инструменты, оснащенные сверхтвердыми композитами  на основе кубического нитрида бора и алмаза

Assembled tools equipped with superhard composites based on cubic boron nitride and diamond

Разработана новая номенклатура выпускаемого сборного инструмента оснащенного сменными режущими пластинками из сверхтвердых материалов марки Композит 09 ПТНБ,  разработанными Институтом физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН (ИФВД г.Троицк),  Центральным научно-исследовательским технологическим институтом (ОАО «ЦНИТИ» г.Москва) и выпускаемыми предприятием«Микротехника» г.Мценгск.

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ КОНТУРНЫЕ/ Turning cutters

Марка режущей пластины – Композит 09 ПТНБ,

Применяется при чистовом точении сталей HRC 55…65.

| Обозначение Item | Условное обозначение Item group | Резец Cutter | λ° | γ° | Размеры,мм Dimensions,mm | Режущая пластина Cutting insert | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | h | b | L | h1 | f |  |  |
| 2102-4052К | MCLNR 2020 K12 | правый | -6 | -6 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | CNMM-120408 ПНТБ | ОИЗ |
| -01 | MCLNL 2020 K12 | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -02 | MCLNR 2525 М12 | правый |  |  | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 |  |  |
| -03 | MCLNL 2020 М12 | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -04 | MCLNR 3232 Р12 | правый |  |  | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 |  |  |
| -05 | MCLNL 3232 Р12 | левый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отличием  современного Композита 09 ПТНБ является отсутствие примесей и высокая дисперсность материала, выпускаемого в двух модификациях:- ПТНБ-микро зернистостью 1,0мкм; ПТНБ-нано зернистостью 0,1мкм;

Новые инструменты обеспечивают повышение производительности обработки труднообрабатываемых материалов в 5-10 раз, точности обработки  до 0,5мкм и чистоты поверхности до Ra 0,1мкм без последующих шлифовально-доводочных операций.

Эксплуатационные характеристики инструмента ОАО «ОИЗ» не уступают аналогичным инструментам зарубежных фирм, так как оснащены композитами значительно более мелкой

зернистости, имеющими в своем составе меньше  связующей фракции и соответственно более высокие физико-механические свойства.

По отдельному заказу возможно изготовление пластин любых других форм. оснащенных композитами на основе кубического нитрида бора и поликристаллического алмаза.

РЕЗЕЦ ТОКАРНЫЙ СБОРНЫЙ РАСТОЧНОЙ 2140-4078

Assambled turning cutter s2140-4078

Предназначен  для  внутренней чистовой обработки деталей с  HRC ≥ 50…60.

Резцы комплектуются режущей керамической пластиной   формы CNUN-120408 и марки (ВОК-60) по

Гост 25003-81. По отдельному заказу возможна поставка режущих пластин производства “Sandvik”.

# Text boxes

ГОСТ 20872-80

ГОСТ 21151-75

ГОСТ 20874-75

ГОСТ 18877-73

ГОСТ 18878-73

ГОСТ 18878-73

ГОСТ 18879-73

ГОСТ 18879-73

ГОСТ 18880-73

ГОСТ 18881-73

ГОСТ 18882-73

ГОСТ 18883-73

ГОСТ 9795-84

ГОСТ 9795-84

ГОСТ 9795-84

ГОСТ 9795-84

ГОСТ 9795-84

ГОСТ 9795-84

ГОСТ 9795-84

ГОСТ 9795-84

Резцы применяются в качестве режущей части блоков расточных с микрометрической регулировкой.

Пластина по ГОСТ 25396-82

Марку твердого сплава указывать при заказе

ГОСТ 18884-73

МН 648-64

МН 617-64

МН 603-64

МН 658-64

МН 681-64

ГОСТ 18885-73

ГОСТ 18885-73

ГОСТ 18885-73

| Сечение резца h x b | L | l | m | Шаг резьбы S | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16х10 | 100 | 40 | 1,5 | 0,5-2,5 | МАЗ |
| 20х12 | 120 |  | 3,0 | 0,75-3,0 |  |
| 25х16 | 140 | 50 | 4,0 | 1,0-5,0 |  |
| 32х20 | 170 | 60 | 5,0 | 1,5-6,0 |  |

ГОСТ 18891-73

ГОСТ 18891-73

ГОСТ 18892-73

ГОСТ 18893-73

ГОСТ 18894-73

ГОСТ 18890-73

ГОСТ 24905-81

ТУ 2-037-194-85

ТУ 2-037-320-81

Материал режущей части – эльбор (К-01), белбор (К-02), гексанит (К-10), КП-3, КМ-Л и др.

Крепление СТМ вакуумной пайкой.

ТУ 2-037-194-85

ТУ 2-037-320-81

Материал режущей части – композит

эльбор, белбор, гексанит, КП-3, КМ-Л и др. СТМ.

Крепление СТМ вакуумной пайкой.

ТУ 2-037-194-85

ТУ 2-037-320-81

Материал режущей части – композиты:

эльбор, белбор, гексанит, КП-3, КМ-Л и др.

Крепление СТМ вакуумной пайкой.

ТУ 2-037-194-85

ТУ 2-037-320-81

Материал режущей части – композиты:

эльбор, белбор, гексанит, КП-3, КМ-Л и др.

Крепление СТМ вакуумной пайкой.

ТУ 2-037-194-85

ТУ 2-037-320-81

Материал режущей части – композиты:

эльбор, белбор, гексанит, КП-3, КМ-Л и др.

Крепление СТМ вакуумной пайкой.

ТУ 2-037-194-85

ТУ 2-037-320-81

Материал – композиты:

эльбор, белбор, гексанит, КП-3, КМ-Л и др.